## Slide 1: پروژه ربات تعقیب صورت با میکروکنترلر و دو سروو موتور

## Slide 2: بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 3: « ساخت بخش الکترونیک » سید مجتبی قریشی کاظم بهرامی پاییز 1393

## Slide 4: مشخصات کلی برد: این برد دارای قطر 6/66 سانتیمتر بوده وبه صورت دایره ساخته شده است. برنامه توسط نرم افزار CODEVISION بر روی آی سی پروگرام شده است.

## Slide 5: بخش الکترونیک شامل قسمتهای زیراست: 1-بخش میکروکنترلر 2-مبدل USBبه سریال 3-راه انداز سروموتورها 4-گیرنده ی بی سیم 5-قابلیت نصب دو عدد سنسور 6-قابلیت کنترل زوم دوربین 7-کنترل قطع و وصل لیزر 8-کلید دیپ سوییچ

## Slide 6: بخش های فوق توضیح داده می شوند: «میکروکنترلر»

## Slide 7: ATMEGA8A

## Slide 8: بخش میکروکنترلر شامل آی سی ATmega8Aمی باشد که به صورت SMDبوده ودارای امکانات زیر است: 1-دارای 8KBحافظه ی فلش است که برنامه ی اصلی روی این بخش پروگرام شده است. 2-دارای 8 کانال آنالوگ به دیجیتال است که خروجی سنسورهایی را که به صورت آنالوگ (از جنس ولتاژ) است را به نوع دیجیتال تبدیل می کند.خروجی سنسورهای تعبیه شده روی برد به پایه های ADCی آی سی وصل است.

## Slide 9: 3-دارای 3پورت است که هرکدام دارای 8 پین هستند ودر کل قابلیت استفاده از24 پایه به عنوان ورودی یا خروجی را دارا است. 4-دارای یک USARTبرای ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر است که شامل دو پایه ی فرستنده و گیرنده ی داده ها به ترتیب به نام های TXDوRXDمی باشد. 5-دارای ؟ تایمر است که از تایمر یک آن برای کنترل سروموتورها استفاده شده که همان موج PWM ای است که به ورودی سروموتورها داده می شود.

## Slide 10: 6-با تغذیه ی مثبت 5 ولت کار می کند . این تغذیه می توان از USB کامپیوتر ویا از طریق سوکت قرار داده شده روی برد به آدابتور مجزایی وصل شود. 7-حداکثر سرعت آی سی 16MHZاست که از سرعت 8MHZ داخلی آی سی استفاده شده است.

## Slide 11: مبدل USBبه سریال

## Slide 12: این مبدل شامل آی سی FT232RLاست که وظیفه ی تبدیل داده ی TTLخروجی از میکرو(پایه های RXDوTXD)را به USBدارد وضمنا این آی سی نیازی به نصب درایور(بخصوص در ویندوز 7) ندارد.دو عدد LEDبه این آی سی متصل

## Slide 13: شده است که نشانگر ورود و خروج داده ها به آن هستند(با چشمک زدن).

## Slide 14: راه انداز سروموتورها: این برد می تواند دو عدد سروموتور با انواع گشتاور متفاوت را کنترل کند که می توان زاویه وسرعت را کنترل کرد.ورودی سروموتور از 3سیم تشکیل می شود: 1-VCCکه به آن ولتاژ5ولت الی 6 ولت وصل می شود که بسته به نوع سروموتور متفاوت است.

## Slide 15: 2-GNDکه زمین برد به آن وصل می شود. 3-PWMکه توسط موج مربعی با فرکانس و پهنای پالس خاصی برای هر سرو عمل می کند.در این برد پایه های PWMموتورها به پایه های OC0وOC1میکرو وصل می شوند.

## Slide 16: گیرنده ی بی سیم: در این گیرنده از ماژول RMاستفاده شده است که قابلیت ارسال بسته های انتقال 8 بیتی را دارا می باشدو دارای بردی حدود 200 الی300متر می باشد.این گیرنده فرستنده به صورت یک طرفه که یک ماژول به عنوان فرستنده(؟)ودیگری به عنوان گیرنده(؟) است.

## Slide 17: ماژول گیرنده : از 4 پایه تشکیل می شودکه به ترتیب شامل اجزای زیر است: 1-مثبت 5 ولت 2-پایه ی دیتا که به پایه RXDی میکرو وصل می شود. 3-پایه GND

## Slide 18: 4-پایه Enable که کنترل قطع و وصل عملکردماژول را به عهده دارد وبه یک پایه ی میکرو وصل است. ماژول فرستنده: دارای 3 پایه است: 1-مثبت 5 ولت 2-پایه دیتا 3-GND

## Slide 19: سنسورها: دو عدد از انواع سنسورها می توانند به این برد وصل شوند که قابلیت حس انتهای چرخش را دارند.

## Slide 20: قابلیت کنترل زوم دوربین: برای کنترل زوم دوربین ها توسط یکی از پایه های میکرو 4 پایه برای این کار در نظر گرفته شده است که می تواند استپ موتور یا موتورDCرا کنترل کند البته دو پایه هم برای تغذیه ی این بخش در نظرگرفته شده است. (در مجموع 6 پایه)

## Slide 21: کنترل قطع و وصل لیزر

## Slide 22: برای این کار از یک ترانزیستور NPN به نام BC547استفاده شده است.

## Slide 23: کلید دیپ سوییچ: اگراین کلید در حالت 1 فعال باشد فرستنده /گیرنده فعال است و اگر در حالت 2فعال باشد گیرنده ی بی سیم فعال است.