## Slide 1
تهیه کننده:
سهند طاوسی باویل علیایی
بسم الله الرحمن الرحیم
Etabs آموزش مقدماتی

## Slide 2
نرم افزار ETABS
اختصاص مشخصات
بارگذاری
تحلیل سازه
طراحی سازه
نمایش و چاپ خروجی
مراحل مدل سازی
تعریف مشخصات سازه
شروع ساخت مدل
ترسیم مدل

## Slide 3
فصل اول :
ایجاد مدل جدید

## Slide 4
ایجاد مدل جدید:
اصلاح واحد نرم افزار
File/New model… ايجاد مدل جديد از طريق منوي
استفاده از فایل های آماده مدل های قبلی
ایجاد مدل جدید
ایجاد مدل با تنظیمات پیش فرض

## Slide 5
خطوط راهنما(Grid line):
ااندازه خطوط راهنمای
تعداد خطوط راهنمای راستای X
فاصله خطوط راهنمای راستای X
فاصله خطوط راهنمای راستای Y
تعداد خطوط راهنمای راستای Y
اندازه طبقات
تعداد طبقات
ارتفاع معمول طبقات
اصلاح اطلاعات خطوط راهنما
اصلاح اطلاعات ارتفاع طبقات

## Slide 6
اصلاح اطلاعات خطوط راهنما (Edit Grid):
براساس دستگاه مختصات
براساس فاصله بین دو Grid

## Slide 7
اصلاح اطلاعات ارتفاع طبقات (Edit Story Data ):

## Slide 8
فصل دوم :
تعریف مشخصات سازه

## Slide 9
تعریف مشخصات سازه
مصالح
ضوابط طرح لرزه ای
مقاطع تیر و ستون و بادبند
مقاطع سقف
معرفی طیف ضریب بازتاب
حالت های بار استاتیکی
حالت های بار طیفی
جرم

## Slide 10
تعريف مشخصات مصالح:
براي تعريف مقاطع از منوي Define> Material Properties… استفاده مي شود.
جرم واحد حجم فولاد
وزن واحد حجم فولاد
مدول الاستیسیته فولاد
تنش تسلیم فولاد
تنش جاری فولاد

## Slide 11
تعريف مقاطع تیر و ستون و بادبند :
براي تعريف مقاطع از منوي Define> Frame sections… استفاده مي شود.
رسم مقاطع

## Slide 12
تعريف سقف:
براي تعريف مقاطع از منوي Define> Wall/Slab/Deck Sections… استفاده مي شود.
نوع بتن سقف
ضخامت بتن
دال ، کامپوزیت

## Slide 13: - بار زلزله بدون نیروی شلاقی :

## Slide 14
تعريف ترکیب بارها:
براي تعريف ترکیب بارهای از منوي Define> Load Combinations… استفاده مي شود.

## Slide 15
تنظیم پارامترهای لرزه ای:
براي تنظیم پارامتر های لرزه ای از منوي … Define> Special Seismic Load Effects استفاده مي شود.اما با توجه به اینکه ترکیب بار ها ها و آیین نامه ایران در نرم افزار وجود ندارد این امر به صورت دیگری و در پایان مراحل طراحی برای ستون ها اعمال می گردد.در این روش ترکیب بار های تشدید یافته به نرم افزار اضافه می شود و با انتخاب ستون ها و افزایش مقاومت خمشی ستون ها کاری می کنیم که ستون ها فقط تحت نیروی محوری عمل کنند .در پایان این روند ستونهایی که جواب نداده اند را تغییر می دهیم.
تغییر به یک عدد بزرگ(مانند روبرو)

## Slide 16
تعريف جرم لرزه ای:
براي تعريف جرم لرزه ای از منوي Define> Mass Source… استفاده مي شود.

## Slide 17
فصل سوم :
ترسیم مدل

## Slide 18
ترسیم مدل
ترسیم بادبند
ترسیم سقف
ترسیم تیر
ترسیم ستون

## Slide 19
ترسیم ستون:
براي ترسیم ستون از منوي Draw> Draw Line Object>Create Columns in Region or at Clicks… استفاده مي شود.
ترسیم ستون

## Slide 20
ترسیم تیر:
براي ترسیم تیرها از منوي Draw> Draw Line Object>Draw Line… استفاده مي شود.
ترسیم تیر
مفصلی

## Slide 21
ترسیم بادبند:
براي ترسیم بادبند از منوي Draw> Draw Line Object>Create Braces in Region… استفاده مي شود.
ترسیم بادبند
مفصلی
انواع بادبندها

## Slide 22
ترسیم سقف:
براي ترسیم سقف ها از منوي Draw> Draw Area Object>Draw Areas … استفاده مي شود.
ترسیم سقف
نوع کف

## Slide 23
فصل چهارم :
اختصاص مشخصات

## Slide 24
اختصاص مشخصات
تکیه گاه
آزاد سازی لنگر انتهای تیر ها
بار پله
بارگذاری
نواحی صلب انتهایی
دیافراگم صلب کف ها
بار سقف ها
بار دیوارهای جانبی
بار معادل تیغه بندی
بار معادل سازی بار و جرم

## Slide 25
تکیه گاه:
براي اختصاص تکیه گاه از منوی Assign>Joint/Point >Restraints(Support) … استفاده مي شود.

## Slide 26
آزاد سازی لنگر انتهایی تیر ها:
براي آزادسازی لنگر انتهایی تیرها از منوی Assign>Frame/ Line >Frame Releases/Partial Fixity … استفاده مي شود.

## Slide 27
نواحی صلب انتهایی:
براي تنظیم طول نواحی انتهایی از منوی Assign> Frame/ Line >End (Length) Offsets… استفاده مي شود.

## Slide 28
دیافراگم صلب کف ها:
براي اختصاص دیافراگم صلب از منوي Assign> Shell/Area>Diaphragms … استفاده مي شود.
صلب
نیمه صلب

## Slide 29
بارگذاری:
براي اختصاص بار از منوي Assign> ……… استفاده مي شود.
بارگذاری
بار پله
بار دیوارهای جانبی
بار سقف ها
بار معادل تیغه بندی
بار معادل سازی بار و جرم
Assign > Frame / Line Loads >Distributed
Assign > Frame / Line Loads >Distributed
Assign > Shell / Area Loads >Uniform

## Slide 30: بار(نیرو ،لنگر) گسترده خطی :
Assign > Frame / Line Loads >Distributed
نوع بار (مرده ،زنده]،...)
اضافه کردن بار به بارهای قبلی اعمالی
اعمال بار به جای بارهای قبلی اعمالی
حذف بار های اعمالی
راستای اعمال بار (ثقلی و ... )
ماهیت بار (لنگر ، نیرو)
مقدار بار خطی مستطیلی
مقدار بار خطی ذوزنقه ای

## Slide 31
بارگسترده سطحی:
Assign > Shell / Area Loads >Uniform
نوع بار (مرده ،زنده]،...)
اضافه کردن بار به بارهای قبلی اعمالی
اعمال بار به جای بارهای قبلی اعمالی
حذف بار های اعمالی
راستای اعمال بار (ثقلی و ... )
مقدار بار سطحی

## Slide 32
فصل پنجم :
تحلیل سازه

## Slide 33
تحلیل سازه:
براي تحلیل سازه از منوي Analyze> Run Analyze …. استفاده مي شود،اما پیش از آن به تنظیم پارامترهای آن از منوی Analyze> Set Analyze Options…. می پردازیم.
تحلیل دینامیکی
اثر P-Δ
اولین ترکیب بار طراحی
تعداد تکرار برای همگرایی
بازه همگرایی
براساس روش آزمون و خطا(تکرار)

## Slide 34: تنظیم آیین نامه و پارامتر های آن: از منوی Options>Preferences >Steel Frame Design به تنظیم آیین نامه و پارامترهای آن می پردازیم.
نام آیین نامه
سیستم مهار بند جانبی
تعداد دفعات تکرار
حداکثر نسبت تنش مجاز

## Slide 35
انتخاب ترکیبات بار: از منوی Design>Steel Frame Design >Select Design Comboبه انتخاب ترکیبات بار می پردازیم.
دو ترکیب بار اول(بدون نیروی زلزله)
مقاومت
تغییر شکل
تمام ترکیبات بار وارده

## Slide 36
انتخاب پارامترهای طراحی:
1)تغییر تنظیمات پیش فرض طراحی تیرهای دو سر مفصل: از منوی Design>Overwrite Frame Design Procedure تنظیمات پیش فرض تیرهای مفصلی که به صورت مرکب است را تغییر می دهیم و طراحی فولادی را برای آن انتخاب می کنیم.

## Slide 37
2)اعمال تکیه گاه جانبی در تیرها: از منوی Design>Steel Frame Design>View / Revise Overwritesپارامترهای اعمال تکیه گاه جانبی تیرها را وارد می کینم.
وارد کردن عدد کوچک به منظور اعمال تکیه گاه جانبی به تیرها(مانند 0.001)

## Slide 38
3)اعمال ضریب طول موثر ستون: از منوی Design>Steel Frame Design>View / Revise Overwritesپارامترهای اعمال ضریب طول موثر ستون را وارد می کینم.
K(Major)=1
K(Minor)=1

## Slide 39
3)اعمال ضریب طول مهار نشده در بادبند های x شکل: از منوی Design>Steel Frame Design>View / Revise Overwrites پارامترهای اعمال ضریب طول مهار نشده را وارد می کینم.
Unbraced Length Ratio (Major)=
Unbraced Length Ratio (Minor , LTB)

## Slide 40
فصل ششم :
طراحی سازه

## Slide 41
طراحی سازه:
براي طراحی سازه از منوي Design > Steel Frame Design >Start Design / Check of Structure…. استفاده مي کنیم،برنامه به صورت خودکار شروع به طراحی سازه می کند.

## Slide 42
فصل هفتم :
نمایش و چاپ خروجی

## Slide 43
نمایش و چاپ خروجی:
براي نمایش نیرو ها از منوي Display > Show Loads استفاده مي کنیم.و نیروی اعمالی بر تیر ها و سقف ها را نمایش می دهیم.

## Slide 44
وزن و مرکز جرم و مرکز سختی سازه :براي نمایش وزن ، مرکز جرم و مرکز سختی طبقات از منوي Display > Show Tables… استفاده مي کنیم.
مرکز جرم
مرکز سختی
جرم طبقات

## Slide 45
کنترل دریف طبقات:
براي نمایش دریفت طبقات Display > Show Tables… استفاده مي کنیم.