## Slide 1: فناوری اطلاعات
سخت افزار
استاد : علی علی جماعت
گردآورنده : محمّد حسین سخن فر
نیم سال اوّل سال تحصیلی 95-94
بسمه تعالی

## Slide 2: فهرست قطعات کامپیوتر
کیس (Case)
پاور (Power)
مادر بورد (Motherboard)
واحد پردازشی مرکزی (Cpu)
حافظه کامپیوتر
گرافیک (Graphic)
تجهیزات ورودی و خروجی (Input & Output Devices)

## Slide 3: کیس (Case)
1-سرور
2- خوابیده (Desktop)
4-خانگی (Middle Tower)
3- اورکلاک (Open Frames)
یک جعبه فلزی و پلاستیکی است که قطعات اصلی یک کامپیوتر را در خود جای می دهد ولی نمی توان به آن صرفا به عنوان یک جعبه نگاه کرد زیرا بر اساس اندازه مادربُرد cooling ، Anti-Dust ، نوع نگهداری هارد دیسک و قابلیت water cooling متغیر بوده و از اهمیّت بالایی برخوردار است.
انواع کیس:

## Slide 4: پاور (Power)
تعریف : کامپیوتر های شخصی نیز مانند هر وسیله الکترونیکی جهت کار به منبع تغذیه خاص خود نیاز دارند، منبع تغذیه ای که بتواند ولتاژ های مورد نیاز بخش های داخلی یک کامپیوتر را تأمین نماید.

## Slide 5
4+20 پین:
برای اتصال به مادر برد و تامین توان مورد نیاز آن مورد استفاده قرار می گیرد.
8 پین:
در برخی پاورها به صورت 2+6 پین وجود دارد PCI این کانکتور برای اتصال به کارت گرافیک های قدرتمند به کار می رود.
4+4پین:
کاربرد کانکتور 4+4 یا 8 پین برای تامین توان مورد نیاز پردازنده است.
SATA:
مخصوص تامین توان تجهیزات مجهز به پورت SATA مانند ODD، HDD و SSD که امروزه تعداد حداقل 4 عدد از این کانکتور برای یک سیستم مورد نیاز است.
4 پین یا MOLEX:
کانکتور مخصوص برای تامین توان مورد نیاز برخی تجهیزات مانند فن، هارد دیسک و درایو نوری IDE مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع کانکتور

## Slide 6: مادر بورد (Motherboard)
مهمترین عوامل تعیین شکل در بورد های اصلی شامل انواع زیر است: 1- عوامل تعیین شکل منسوخ شده: Baby-AT , Full-size AT , LPX
1-1 Baby-AT : اولین مادر بورد PC رایج IBM PC می باشد که در سال 1981 به بازار عرضه شد.
2-1 Full-size AT : مادر بورد های AT تمام قد (Full size)با طراحی مادر بورد IBM AT اصلی مطابقت دارد بدین ترتیب که امکان ایجاد بوردهای خیلی بزرگ با حداکثر پهنای 12 اینچ و عمق 13.8 اینچ فراهم می شود و ساختاری 8 بیتی داشتند.
3-1 LPX : بوردهای عامل تعیین شکلLPX ، Mini LPX یک طرح نیمه اختصاصی هستند که در اصل توسط شرکت WESTERN DIGITAL در سال 1987 برای برخی از مادر بوردهای این شرکت توسعه داده شد.
4-1 BTX :سال ها است که کیس ها و مادر بُردهای منطبق با استاندارد ATX جایگزین مدل های AT شده اند علی رغم مزایایی که نسبت به فاکتور فرم AT دارد تولید کنند گان قطعات کامپیوتر را در محدودیت های متعددی قرار داده و مانع از گسترش تکنولوژی های مدرن شده است . فاکتور فرم BTX با هدف حذف محدودیّت ها و نقایص ATX برای اولین بار در همایش IDF 2003 توسط اینتل پیشنهاد شد.
2- عوامل تعیین شکل های مادر بُرد جدید: به سوکت های CPU که توسط دو شرکت Intel یا AMD
تولید می شود بستگی دارد.
سوکت در مادر بُرد چیست؟ سوکت بخشی از Main board است که CPU بر روی آن
قرار می گیرد.

## Slide 7
انواع سوکت:
LGA 775-H
سال 2004 معرفی شد و انقلابی در شکل سوکت بود که 755 خار دارد از معایب آن شکستگی و کند شدن خارها بودند از مدل هایی که از این پردازنده استفاده می کنند می توان Pentium D را نام برد.
LGA 1156-H
این سوکت در سال 2009 معرفی شد و مخصوص پردازنده نسل اول Core i می باشد و دارای 1156 خار فلزی می باشد و فرق آن با نسل قبلی این است که در نسل قبل از طریق مادر برد به چیپ North Bridge وصل می شد ولی در این نسل داخل خود North Bridge را دارد.
LGA 1155-H2
این سوکت در 2011 معرفی شد که مخصوص نسل سندی بریج و ای وی بریج بود. از سلرون تا Core i7. این سوکت دارای 1155 خار بوده و به دلیل هم شکل بودن با LGA 1156-H از سیستم خنک سازی یکسانی برخوردار است.

## Slide 8
انواع سوکت:
LGA 2011-R
در سال 2011 معرفی شد و دارای 2011 خار که بیشتر برای Desktop و Server طراحی شده و مخصوص نسل دوم سوم و نسل E می باشد.
LGA 1150-H3
در سال 2013 معرفی شد و دارای 1150 خار بوده و مخصوص پردازنده های Haswell و Broadwell است. Broadwell نسل بعدی Haswell می باشد.
LGA 1151-H3
در سال 2015 معرفی شده و دارای 1151 خار بوده و مخصوص نسل Skylake اینتل بوده و از قویترین نسل CPU می باشد.

## Slide 9
جایگاهی که RAM بر روی آن نصب می شود و هر نوع Slot مخصوص یک نوع RAM می باشد.
انواع Slot : DDR , DDR2 , DDR3 ,DDR4 که تفاوت در سرعت و جایگیری Pin متفاوت است .
اسلات رم RAM SLOT :
اسلات های PCI-Express
مخفف عبارت Peripheral Component Interconnect که به مفهوم اتصال سریع تجهیزات جانبی به کامپیوتر می باشد. استاندارد آن توسط گروه مهندسی PCI-SIG که متشکل از شرکت هایی همانند Intel , HP , DELL , IBM که شامل 800 نفر می باشد.
اسلات های PCI-Express چگونه کار می کند؟
بر اساس مسیر هایی به نام Lane کار می کند و هر Lane دو مسیر دارد یکی برای ارسال و یکی برای دریافت اطّلاعات که مجموعا 4 سیم می شود این خطوط تک بیتی بوده و هرچه تعداد bit بیشتر شود دیتای بیشتری عبور می کند.
انواع اسلات های PCI-Express
X1 , X4 , X8 , X16 به همان ترتیب که عدد آن زیاد می شود سرعت آن افزایش می یابد اسلات X16 مخصوص گرافیک می باشد و در این اسلات می توانید یک دستگاه X8 قرار دهید.

## Slide 10
تفاوت اسلات های PCI-Express با PCI و AGP
PCI در اصل یک باس مشترک است به این شکل که همه دستگاه ها از یک باس استفاده می کند و پهنای باند بین آن تقسیم می شود اما PCI-Express یک باس نیست بلکه یک کانکشن نظیر به نظیر بین دستگاه مثل کارت گرافیک و... می باشد در ضمن PCI به صورت موازی اطلاعات را جابجا می کند در صورتی که PCI-Express به صورت سری و با سرعت بیشتر جابجا می کند. AGP فقط برای ارتباط کامپیوتر با کارت گرافیک بوده و اگر از استانداردPCI-Express بر خوردار باشد دستگاه های دیگر نیز به آن وصل می شود.
پل شمالی (North bridge)پل جنوبی(South bridge)
مدیریت تمام اتفاقات موجود در کامپیوتر از یک پردازنده مرکزی به همراه 2 Chipset بزرگ به نام پل شمالی(North bridge) و پل جنوبی (South bridge) استفاده می شود پل شمال به CPU متصل بوده و وظیفه هماهنگی بین RAM ، CPU و کارت گرافیک را دارد و پل جنوبی ارتباط بین پورت های ورودی و خروجی به علاوه BIOS را دارد.

## Slide 11
واحد پردازش مرکزی CPU
CPUیا واحد پردازش مرکزی (Central Process Unit)، بخشی از سیستم پردازشی در رایانه است که وظیفه آن پردازش اطلاعات ، بر اساس برنامه در نظر گرفته شده برای آن است . یک CPU از 1chip که متشکل از تعداد زیادی ترانزیستور است (بین چند هزار تا چند میلیون که بستگی به مشخصات CPU دارد) تشکیل شده است .
اجزای CPU شامل:ALU(Arithmetic Logic Unit) ,Registers, Memory Interface, Instruction Fetcher , Instruction Decoder
ALU: واحد محاسبات و منطق است که وظیفه آن انجام عملیات منطقی نظیر جمع ، تفریق و … و همچنین عملیاتی نظیر AND ، OR و … بر روی داده ها است.
Register : وظیفه نگهداری اطلاعات را به صورت موقت در داخل CPU بر عهده دارند که این اطلاعات می تواند اطلاعات دریافتی از درگاه های ورودی باشد (پورتها) و یا اطلاعات حاصل از انجام عملیات منطقی .
Memory Interface : وظیفه ایجاد ارتباط با حافظه جانبی را بر عهده دارد که عمل خواندن و یا نوشتن از حافظه و انتقال اطلاعات بین CPU و حافظه نیز از وظایف مربوط به این بخش است.
Instruction Fetcher :اطلاعات مربوط به دستور العمل های اجرایی را از واحد حافظه دریافت و به واحد رمز گشایی (Instruction Decoder )تحویل می دهد . به عبارت دیگر وظیفه بخش Instruction Fetcher ، استخراج کد های دستوری از حافظه با کمک بخشMemory Interface و اعمال آن به بخش رمزگشایی است .

## Slide 12
حافظه کامپیوتر
هر وسيله اي كه توانايي حفظ و نگهداري داده ها را به گونه اي داشته باشد كه اجزای رايانه بتوانند در هر زمان به داده ها دسترسی یابند، حافظه می گویند.
حافظه هاي رايانه به دو دسته ی كلي تقسیم مي شوند :
- حافظه ی اصلی (اوليه - درونی) : اين نوع حافظه ها در داخل رايانه قرار دارند و برای اجرای برنامه به طور مستقیم به وسیله ی پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرند.
- حافظه ی جانبی (ثانویه - خارجی): این نوع حافظه ها برای نگهداری داده ها و اطلاعات پرونده ها براي مدت زمان طولانی به كار مي روند و در خارج از رایانه قرار مي گيرند تا از طریق ماژول هاي ورودی/ خروجی برای پردازنده قابل دسترس باشند. بخشي از اين نوع حافظه ها كه براي آرشيو و بایگانی داده ها به كار مي روند به صورت نوع سوم شناخته مي شوند.
حافظه های اصلی: RAM · ROM · HDD · SSD· BIOS استفاده از حافظه صرفاً محدود به کامپیوترهای شخصی نبوده و در دستگاه های متفاوتی نظیر : تلفن های هوشمند و ... نیز در ابعاد وسیعی از آنها استفاده می شود.
حافظه جانبی: Flash memory, SD Cards و...
RAM: مخفف عبارتRandom Access Memory است از نوع خواندنی-نوشتی می باشند و برای ذخیره سازی اطّلاعات موقّت طبقه بندی بر اساس DDR,DDR2,DDR3,DDR4 می باشد.
ROM:مخفف عبارت Read Only Memory این حافظه برای ذخیره اطّلاعات مهم استفاده می شود
BIOS: مخفف عبارت (basic input/output system) می باشد این حافظه نوعی ROM محسوب می شود و جهت هر بار راه اندازی سیستم مورد استفاده است.

## Slide 13: گرافیک (Graphic)
عبارت است از بردی با مدار چاپی پیچیده و خاص که تمامی اجزای اصلی اعم از پردازنده ي گرافیک (GPU) حافظه گرافیکی (VRAM) و... بر روی آن قرار می گیرد.
پردازنده می تواند یکی از سه حالت پیکربندي زیر را داشته باشد :
Graphic Co-Processor:کارت هایی از این نوع قادر به انجام هر نوع عملیات گرافیکی بدون کمک گرفتن از پردازنده اصلی انجام می دهد.
Graphics Accelerator: تراشه موجود بر روي این نوع کارت ها عملیات گرافیکی را براساس دستورات صادر شده توسط از پردازنده اصلی انجام می دهد.
Frame Buffer: فوق حافظه موجود بر روي کارت را کنترل و اطلاعاتی را برای «مبدل دیجیتال به آنالوگ» (DAC) ارسال خواهد کرد عملاً پرداز شی توسط تراشه فوق انجام نخواهد شد.
حافظه گرافیکی(VRAM):اطلاعات پردازش شده در این حافظه ذخیره می شود که سرعت آن بر اساسGDDR می باشد.

## Slide 14: تجهیزات ورودی و خروجی (Input & Output Devices)
پورت ها را با اعداد نام گزاری می کنند که این اعداد از بین ۱ تا ۶۵۵۳۵ هستند.
PS2: یکی از قدیمی ترین پورت های روی کامپیوتر هست که دایره ای شکل با 6 پین مشخصه اصلی آن است و برای اتصال موس و صفحه کلید به کامپیوتر استفاده میشود و این پورت در دو رنگ ایجاد شده رنگ سبز برای اتصال موس و رنگ بنفش برای اتصال کیبورد به کار میرود.
USB: این پورت یکی از پرکاربرد ترین پورت ها بر روی رایانه ها و حتی موبایل ها و تبلت ها است و تقریباً اکثر وسایل الکترونیکی از این پورت استفاده می کنند. نسخه های این پورت که از 1 تا 3 نام گزاری شده و سرعت آنها را معین می کند .
D-SUB: یکی از پورت های مخصوص نقل و انتقال تصویر بین کامپیوتر و مانیتور است رنگ آبی اون باعث شده تا همه کاربرهای قدیمی آن را به راحتی بشناسند نام دیگه این پورت RGB یاVGA است و تعداد پین های این پورت 15 عدد است.
DVI: پورتی که رنگ سفید اون باعث متمایز شدنش شده و نسل بعد از D-Sub است و این پورت هم برای انتقال تصویر به مانیتور است با این تفاوت که این پورت دارای 29 پین است.
HDMI: از آخرین و به روز ترین نسل پورت های تصویری می باشد و برای انتقال تصویر است نسل جدید HDMI یعنی HTMI می باشد و یکی از بزرگترین تفاوت های آن نسبت به نسل های قبلی خود این است که علاوه بر تصویر صدا هم از این پورت عبور می دهد.

## Slide 15
تجهیزات ورودی و خروجی (Input & Output Devices)
Ethernet یا شبکه یا RJ-45 : این اسم مخصوص شبکه است و به آنRj45 هم می گویند از این پورت برای ارتباط دو یا چند کامپیوتر به شبکه استفاده میشود; مودم هایADSL با استفاده از این پورت می توانند سرعت های 10 تا 1000 Mbps را انتقال دهند و بهترین روش برای اتصال دو کامپیوتر در شبکه محسوب می شود.
LPT : این نام مخفف Line Print Terminal است که به آن پارالل یا موازی می گویند این پورت 25 پین دارد و اکثر پرینتر ها از این پورت ها استفاده می کردند که البته USB جای آن گرفته است.
e-SATA : یکی دیگه از پورت های مورد استفاده در تجهیزات سخت افزاری رایانه است که برای اتصال هارد کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد.
FireWire یا (IEEE 1394): این پورت ابتدا روی هارد های خارجی مورد استفاده بود و برخی هم برای اتصال در شبکه از آن استفاده میکردند یعنی به جای کابل cross اما در حال حاظر برای متصل کردن ویدئو دیجیتال به کامپیوتر استفاده می شود.