## Slide 2: سازمان امداد و نجات (آتش نشانی)
استاد : سرکار خانم بهناز نحوی
ارائه دهندگان : رضوانه شماخی و روناک جزوزرگرآبادی

## Slide 3
مقدمه
حرفه آتش نشانی از مشاغل سخت و زیان آور است اما شغل آتش نشانی در کشورمان با دیگر کشورهای پیشرفته به اندازه کافی به فراهم آوردن امکانات و شرایط اقتصادی و روحی مساعد برای آتش نشانان توجه ویژه ای نشده است. آتش نشانان در هر مأموریت به طور معمول در معرض چندین عوارض از جمله عوارض ناشی از استرس رانندگی و ترافیک ، عوارض ناشی از اثرات دود وگازهای سمی در محل های عملیات، عوارض ناشی از صدای آژیر، بلندگو و نور چراغ گردان،عوارض ناشی از ترشح هورمون های دفاعی و آمادگی بدن در برابر حوادث، اثرات ناشی ازحرارت در محل حریق، عوارض ناشی از تماس یا جذب مواد شیمیایی از طریق پوست، عوارض ناشی از صدمات فیزیکی در حین انجام وظیفه، عوارض ناشی از دریافت پرتوهای یون ساز و تشعشعات رادیو اکتیویته قرار می گیرند.
در زمانه اي كه به سر مي بريم زندگي انسانها با انواع مختلف مواد شيميايي آميخته شده است. موادي كه بصورت طبيعي و مصنوعي در پيرامون ما وجود دارند. نظير نفت، گاز، مواد راديو اكتيو و ديگر مواد شيميايي سمي و قابل انفجار. در نتيجه احتمال بروز آتش سوزي و انفجار بيش از پيش افزايش يافته است. به موازات اين رويداد دانش بشري نيز با تلاش پيگير و مستمر در سال هاي اخير در صدد دستيابي به راه ها و روش هاي علمي و البته عملي براي كشف به موقع و خنثي نمودن حريق و حوادث ناشي از آن بوده است، از اين رو پيشگيري از خطر حريق بصورت يك امر حياتي، اقتصادي و اجتماعي مطرح گرديد.

## Slide 4
اولین نقش فناوری اطلاعات در سازمان های امداد و نجات:
تولید برنامه جدید آموزشی جهت کسب و بازآفرینی تجربیات کاربر :
سالهاست که متولیان و مدیران سازمان‌های آتش‌نشانی شهری و صنعتی به این شکاف و خلاء شناختی آگاه شده‌اند که هنگامی‌که نسل فرماندهان باتجربه آتش‌نشانی بازنشست می‌شوند، این پست خالی توسط آتش‌نشان‌هایی جایگزین می‌گردد که تجربه بسیار کمتری در مورد حریق ساختمان‌ها دارند و اکثر سوابق آموزش خود را جهت پاسخگویی به موارد عمومی گذرانده‌اند. هر اندازه هم که در این مورد بحث شده‌است، در واقع راه‌حلی ارائه نشده. یک راهکار مناسب که مورد وثوق و توافق کارشناسان خبره و آگاه آتش‌نشانی قرار گرفته عبارت است از آموزش به روش شبیه‌سازی که کارآموز را در شرایطی همانند موقعیت‌های حقیقی قرار داده و توانایی ذهن را، هنگامی که با شرایط واقعی روبرو می‌گردد، جهت یادآوری راه‌حل‌ها، بالا می‌برد.
alpha TRAC یک شرکت شبیه‌سازی و مدیریت شرایط اضطراریست که اخیراً یک برنامه آموزشی تحت وب به نام برنامه Alpha ACT HAZMAT ارائه داده که از روش
آموزش برپایه سناریو استفاده کرده و همچنین تجربه عملی کاربران را نیز دریافت می‌کند. اگرچه اولین محصول آنها روی عملیات HAZMAT تمرکز کرده ولی این شرکت درحال ساخت یک برنامه آموزشی و تاکتیکی آتش‌نشانی نیز می‌باشد.

## Slide 5
مناسب ترین تکنولوژی برای آتش نشانی (GPS , GPRS ):
هنگامی‌که حادثه‌ای رخ می‌دهد، مهم‌ترین اولویت برای نیروهای آتش‌نشانی این است که هرچه سریع‌تر خود را به محل حادثه برسانند و مشغول امداد‌رسانی به حادثه‌دیدگان شوند. لذا در این فرایند زمان در اولویت اول قرار دارد.
در این راستا سیستم مدیریت ناوگان آتش‌نشانی، نقش اصلی و اساسی را به عهده دارد که با تکنولوژی جدید ردیابی و رهیابی خودروهای آتش‌نشان، می‌توان در سریع‌ترین زمان ممکن، خودروها را به محل حادثه رساند. بدین صورت که مدیریت سیستم ناوگان، با دسترسی به نقشه کل شهر بر روی اینترنت (وب) ، تعیین محل حادثه و مشاهده تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی روی نقشه، می‌تواند نزدیک‌ترین ایستگاه به محل حادثه را شناسایی کرده و خودروهای عملیاتی را به محل حادثه راهنمایی کند.
در این سیستم بر روی هر خودروی آتش‌نشانی یک دستگاه ردیاب نصب می‌شودکه با اتصال این دستگاه ردیاب (GPS) به ماهواره و توسط سیم کارت داخل دستگاه‌(GPRS) و ارسال اطلاعات بر روی سرور اینترنت، می‌توان موقعیت هر خودروی آتش‌نشان را روی نقشه به صورت لحظه‌ای مشاهده کرد.
دستگاه رهیاب(GPS) مستقیماً با ماهواره در ارتباط است و به صورت صوتی و تصویری راننده خودرو را به محل حادثه راهنمایی کند.

## Slide 6
سیستم APS:
از ديگر کاربردهاي فناوري اطلاعات درسازمان آتش‌نشاني استفاده از سیستم APS است که خودروهای آتش‌نشانی در معابر و چهارراه‌ها معطل نشده و در مواقع اضطراري چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي با رسيدن ماشین‌های آتش‌نشانی سبز می‌شوند.

## Slide 7
در اماکن حساس ، مهم و پر اهميت همانند
CLEAN ROOM يا DATA CENTER
يا SERVER ROOM اطفاء حريق در
ثانيه هاي اوليه تشخيص دود يک ضرورت
قطعي محسوب ميگردد.
سامانه هاي اطفاء حريق براي کشف حريق
از حسگر دود ، حرارت ، شعله يا گاز
استفاده مي نمايند و به لحاظ ساختاري حسگر حرارتي در طولاني ترين زمان حرارت را کشف مي نمايد، حسگر دودي در زمان معمولي و حسگر شعله چنانچه بتواند شعله را در داخل جعبه دستگاه رويت کند سريع ترين است . متوسط زمان کشف حريق در حسگرهاي فوق بين 1 تا 3 دقيقه بطول مي انجامد ، و اين مدت براي اتاق سرور بر طبق زمان طلايي اطفاء حريق که معمولا” در 3 دقيقه اول پيدايش حريق ميباشد يک زمان نسبتا” در حد مرز محسوب ميگردد و ممکن است در طول اين مدت خسارت جبران ناپذيري را در اتاق SERVERايجاد نمايد. به منظور واکنش سريع در ثانيه هاي اوليه پيدايش حريق سامانه کشف حريق پيشرفته ليزري بهترين گزينه مي باشد زيرا اين سامانه در 3 تا 10 ثانيه اول پيدايش دود حاصل از يک چوب کبريت را کشف مي نمايد .

## Slide 8
چراغ های نشانگر
سیستم هایی با ارتباط صوتی و صدایی و...
سنسور
(دتکتور)
شستی ها
دوربین های مدار بسته
سنسور نشت آب وتشخیص آتش
پانل های کنترول

## Slide 9
سنسور (دتکتور) چیست؟
واژه سنسور یا دتکتور به معنای حسگر یا اشکارساز می باشد. وظیفه اصلی سنسورها تشخیص وجود تغییرات یا وضعیت های خاص در محیط است. در درون هر سنسور مداری وجود دارد که در صورت تحریک سنسور کنتاکتی را باز یا بسته می کند
انواع سنسور
سنسورها با توجه به کاربردهای متفاوت انواع بسیار متنوعی دارند. انواع اصلی آنها عبارتند از:
(Magnet Sensor سنسور اهنربایی یا مگنت (
(Shock Sensor) سنسور شوک
(Motion Detector) سنسور چشمی
(Smoke Detector) سنسور دود

## Slide 10
شستی­های اعلام حریق: (Mamual Call Point) (MCP)
این شستی­ها برای اعلام حریق دستی ساخته شده ­اند و در دو نوع فشاری معمولی و شیشه­ ای می­باشند.
شستی معمولا دارای سوئیچی برای ری ست (reset) کردن می­باشد تا بعد از استفاده از شستی بتوان دوباره آن ­را به حالت عادی بازگرداند. محل نصب شستی­ها باید در مسیرهای خروجی ساختمان و در دسترس و در معرض دید باشد تا احیانا اشخاص برای به صدا درآوردن سیستم اعلام خطر به محل وقوع حریق نزدیک نشوند و به سمت خروجی­ ها بروند. فاصله­ ی نصب شستی­ها حداکثر 30 متر و ارتفاع نصب 1.4 متر از کف می باشد. روی شصتی­ها کلمه­ ی Fire نوشته می­ شود و به رنگ قرمز می باشند.
توجه شود که تمامی استانداردها فاصله­ ی بین 30 تا 45 متر را در مسیرهای معمول مثل راهروها پیشنهاد می­کنند. حال اگر ایمنی بیشتر مد نظر باشد می­توان فاصله را کمتر انتخاب نمود. ولی در صورتی­که در محل­های پر تردد بیش از حد از شستی استفاده شود، احتمال فشار آن توسط افراد خردسال و یا کنجکاو زیادتر می­شود، ارتفاع شستی در تمام استانداردها بین 120 تا 160 سانتی­متر در نظر گرفته می­شود، و ارتفاع 140 سانتی­متر ارتفاع معقول می ­باشد.

## Slide 11
پانل کنترل(FACP) (Fire Alarm Control Panel)
چنان­چه دتکتورها را سلول عصبی و سیم­ها و کابل­ها را رشته­های عصبی بنامیم،
می­ توانیم تابلوی کنترل مرکزی را مغز سیستم اعلام حریق محسوب داریم.
تابلوی کنترل مرکزی ضمن پایش کلیه ­ی ورودی­­ها، کلیه­ ی سیستم­های خروجی
را نیز کنترل می­کند و در عین حال توان الکتریکی کلیه­ ی بخش­ها از طریق
همین تابلو تامین می­شود.
منبع تغذیه ­ی اصلی تابلوهای کنترل از نوع AC و منبع تغذیه­ی ثانویه­ی آن­ها از نوع DC است. انواع دتکتورها و شستی­های اعلام حریق، تجهیزات ورودی تابلوی کنترل محسوب می­شوند. اطلاعات مربوط به وضعیت اماکن مختلف از طریق این­گونه تجهیزات جهت پردازش و فعال نمودن تجهیزات خروجی در اختیار تابلوی کنترل مرکزی قرار می­گیرد.
آژیرها، چراغ­های شنیداری و انواع تجهیزات عمل­کننده­ی دیگر مانند رله­های فراخوان آسانسور، بازکن درهای اضطراری از جمله تجهیزات خروجی محسوب می­شوند.
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که احتمال وقوع حریق در آن­ها کم­تر است و در عین حال رفت و آمد پرسنل نگهداری­ کننده­ی ساختمان در آن­جا بیشتر است. به گونه­ای که کارکنان حاظر در محل به محض عمل نمودن دتکتورها و روشن شدن چراغ­های مربوطه به منطقه­ای که در آن حریق روی داده است از وضعیت خطرناک مطلع شوند و بتوانند اقدامات لازم را به سرعت و با دقت انجام دهند. بدین معنی که باید در محلی نصب شود که به راحتی قابل مشاهده باشد. معمولا در ورودی­ها و محل­هایی که ماموران آتش­نشانی داخل می­شوند نصب می­گردد.

## Slide 12
تشخیص حریق از طریق دوربین های مداربسته:
سیستم‌های آشکارساز ویدئویی دود VSD محصول شرکت D-Tec (البته دیگر کمپانی‌ها نیز این فناوری را دارند که علاوه بر دود، حرارت و شعله را نیز تشخیص می‌دهند، لیکن هنوز استاندارد مورد گواهی برای آنها تدوین نشده است) با هدف پایان‌دادن به بسیاری از مشکلات مربوط به آشکارسازی دود تهیه و عرضه شده‌اند. این محصول با ارائه راه‌حل مناسب برای معضلات حل‌نشده­ آشکارسازی حریق و با امکان استفاده در فضاهای داخلی و خارجی، تحولی اساسی در صنعت آشکارسازی حریق به‌شمار می‌رود. اساس کار آشکارسازی ویدئویی دود، تجزیه و تحلیل رایانه‌ای تصاویر ویدئویی است که بوسیله­ جدیدترین دوربین‌های CCTV استاندارد تهیه شده‌اند. VSD بطور خودکار الگوهای به‌خصوصی از حرکت دود را شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اپراتور سیستم را مطلع می‌سازد. به این ترتیب امکان عکس‌العمل سریع، در موارد وقوع احتمالی حریق بوجود می‌آید و درنتیجه در محوطه‌های بزرگ یا جایی که جریان هوای زیادی وجود دارد، صرفه‌جویی زیادی در زمان کشف آتش می‌شود. این سیستم بعنوان تکنولوژی‌ای برتر در زمینه حفاظت از حریق اماکن و تأسیسات خاص ازجمله: اتاق توربین نیروگاه‌ها، ساختمان‌های تاریخی، تونل‌های جاده‌ای، انبار راه‌آهن، انبارهای روباز حساس، مراکز خرید، آشیانه هواپیما و بسیاری دیگر شناخته شده است.

## Slide 13
چراغهای نشانگر (Flasher)
این چراغ­ها با نور ثابت یا چشمک زن (Flash) و هم ­چنین به صورت ثابت یا گردان ساخته شده ­اند و معمولا به رنگ قرمز هستند و در دو محل نصب می­شوند:
الف) در پاگردهای راه­پله یا در راهروها:
در پاگردهای راه ­پله یا در راهروها چراغ­های فلاشری نصب می­ گردند که موازی با آژیرها بسته شده ­اند و همراه آژیر به کار می افتند و به آن­ها چراغ Strobe Light می­گویند. افراد ناشنوا در ساختمان با دیدن نور این چراغ­ها می­­توانند متوجه بروز حریق بشوند یا در صورت از کار افتادن احتمالی آژیرها این چراغ­ها بروز حریق را مشخص می کنند. بعضی از این چراغ­ها ممکن است با آژیر یکجا باشند.
ب) در بالای سردرب واحدها یا اتاق­ها:
هنگام بروز حریق نیاز به تشخیص دقیق­تر محل حریق داشته باشیم. مثلا در هتل­ها که اتاق­های متعددی در هر طبقه وجود دارد برای تشخیص دقیق محل حریق از چراغ Remote Indicator استفاده می­ گردد. این چراغ­ها بالای درب هر واحد نصب می­شود و تغذیه­ ی مثبت آن از مثبت منبع تغذیه و منفی آن از پایه­ی مخصوص چراغ ریموت در دتکتورهای آن واحد می­ باشد. این پایه روی دتکتور با حرف R مشخص می­شود. در صورت عمل کردن دتکتور این چراغ نیز روشن می­شود.
اغلب لامپ­های مورد استفاده در چراغ­های هشدار دهنده از چشمک زن هستند که نرخ ضربان آن­ها بین 1 تا 3 بار در ثانیه است.

## Slide 14
مگنت نگهدارنده/سیستم­های با ارتباط تلفنی و صوتی
مگنت نگهدارنده (Door Holder):
بر روی درهای معینی جهت جلوگیری از گسترش آتش در حین آتش سوزی نصب می­شود. در صورت بروز حریق از باز ماندن در جلوگیری می کنند. طبق استاندارد تغذیه­ی آن باید از منبع 24 ولت جداگانه انجام گیرد نه از برق 24 ولت تابلو چون مصرف آن بالاست.
سیستم­های صوتی اعلام خطر:
این سیستم­ها در دو نوع عادی و هوشمند ساخته شده­اند و قادرند به طور اتوماتیک یا دستی در مواقع بروز حریق پیام اعلام خطر را از بلندگوهای مربوطه پخش نمایند.
سیستم­های با ارتباط تلفنی و صوتی:
سیستم تلفن اضطراری دارای یک پانل تلفن اصلی و گوشی­هایی می­باشند که در محل­های مورد نظر نصب می­شوند. هنگام خطر می­توان با استفاده از گوشی­ها به مرکز تلفن خبر داد یا مرکز تلفن می­تواند به هر کدام از گوشی­ها زنگ بزند. ارتباط بین گوشی­ها نیز می تواند از طریق پانل اصلی تلفن برقرار باشد.

## Slide 15
سنسور نشت آب و تشخیص آتش سوزی...
به دلیل اهمیت زمان در تشخیص حوادث، از جمله شکستن لوله و نشت آب، و با توجه به اندازه کوچک این سنسور که در هر مکانی قابل نصب است، این سنسور شما را در شناسایی سریع حوادث یاری خواهد رساند. این سنسور به دلیل داشتن میله تلسکوپی طلایی قابل نصب شدن در هر جایی می­باشد.
هر گونه تغییر ناگهانی در درجه حرارت منزل منجر به روشن شدن سیستم هشدار و ارسال پیغام به شما می­شود. سنسور نشت مایعات فیبارو Fibaro Flood Sensor این قابلیت را دارد تا آتش سوزی را در مراحل اولیه شناسایی نماید، به خصوص اگر هر گونه مشکل ناشناخته با ساختارهای سنسور تشخیص آتش ما به وجود آمده باشد. بنابراین سنسور تشخیص نشت مایعات فیبارو Fibaro Flood Sensor یک پشتیبان عالی برای سیستم اعلان حریق شما می­باشد.

## Slide 16
اطفاء حریق
سیستم اطفای حریق اسپرینکلر
سیستم اطفای حریق واتر میست
اطفاء حریق ایروسل

## Slide 17
AEROSOL اطفاء حریق ایروسل
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل یک سیستم خلاقانه، مقرون به صرفه، موثر، مطمئن و پاک جهت اطفاء سریع حریق و حفاظت از تجهیزات گران قیمت می باشد
تجهیزات آیروسل دارای مدل های مختلف فعال شونده بصورت الکتریکی، حرارتی و دستی و با قابلیت اطفاء از ۵/۰ متر مکعب تا ۴۰ متر مکعب می باشند
آیروسل دارای گواهینامه استاندارد UL در جهان می باشد.
تجهیز برگزیده توسط سازمان هوا فضا امریکا (NASA) ایروسل جهت استفاده در شاتل فضا پیما می باشد
.اختراع گردید
نحوه عملکرد آیروسل
در برخورد با حریق می باشند ، رادیکالهای عنصر پتاسیم که بخش فعال ایروسل با رادیکالهای آزاد آتش که پیوند دهنده اضلاع مثلث (حریق سوخت، حرارت و اکسیژن ) می باشند واکنش داده و باعث گسسته شدن پیوند آتش و در نتیجه اطفاء حریق می شوند و به علت داشتن ذرات بسیار نافذ از بروز مجدد حریق تا ۶۰ دقیقه جلوگیری نموده و .لذا حریق بطور کامل اطفاء می گردد.
مزایای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل
آیروسل در حال حاضر از تمامی خاموش کننده های موجود موثرتر و سریعتر حریق را اطفاء میکند
۱۰برابر قویتر و موثرتر از سیستمهای گازی جایگزین عمل می کند
به سادگی نصب و راه اندازی می شوند و نیازی به لوله کشی های پرفشار و پر هزینه ندارند.
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد و انواع کلاسهای اتش را اطفاء می کند و قابل استفاده
جهت اطفاء موضعی می باشد.
در هنگام اطفاء سطح اکسیژن محیط را کاهش نمی دهد و تأثیری بر روی انسان ندارد.
تأثیرمخرب بر روی تجهیزات گران قیمت الکترونیکی و الکترومغناطیسی ندارد.
پس از اطفاء باقیمانده ندارد و نیازی به تمیز کاری نمی باشد.
بسیار کوچک و کم حجم بوده و فضای مکان را اشغال نمی کند.
مناسب جهت کارکرد در بازه دمایی ۴۰- تا ۵۴+ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی تا ۹۸% می باشد
سیلندر آن پرفشار نبوده و لذا خطر انفجار ندارد

## Slide 18
سیستم اطفای حریق واتر میست (water – mist )
.
اساس کار سیستم Water-mist مطابق بر تولید غبار آب می­باشد که به صورت تولید ذرات ریز آب در محیط عمل می­کند. قطر این ذرات در این سیستم بین ۱۰ تا ۱۰۰ میکرون می­باشد. در این سیستم آب با فشار بسیار بالایی که توسط سیستم تامین فشار تولید می­شود در شبکه توزیع می­گردد، فشار بالای تولید شده سبب تخلیه آب از نازل به صورت ذرات بسیار ریز می باشد این ویژگی در سیستم Water-mist سبب می­شود که بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب درجذب حرارت حریق متفاوت با حالت معمول خود رفتار کند در این حالت آب ویژگی سرد کنندگی خود را دارا می­باشد اما به دلیل تبدیل شدن به پودر در فضای تخلیه شده به طور کامل پخش می­شود که در این حالت پوششی در اطراف حریق تشکیل می­دهد که مانع از رسیدن اکسیژن به حریق می­شود و همچنین خاصیت جذب حرارت توسط ذرات آب بیش از حالت معمول آن می­باشدکه این مقدار ۱۷۰۰ برابربیشتر ازحالت معمول سیستم اطفا اسپرینکلر می­باشد.. از مهمترین تغییراتی که در این حالت رخ می­دهد عدم اثر خیس کنندگی و مرطوبیت بر روی محیط و اشیا می­باشد.

## Slide 19
سیستم اطفای حریق اسپرینکلر SPRINKLER
سیستمهای آب افشان اتوماتیک
امروزه سیستمهای اسپرینکلر اتوماتیک به صورت بسیار وسیع برای عملیات اطفاء حریق مورد استفاده قرار میگیرند .این سیستمها استفاده میگردند در انبارها ، مراکز توزیع ، مدارس ، تسهیلات هواپیمائی و نظامی ، کاربردهای تولید نیرو ، هتلها و مراکزتجاری ، کارخانجات تولیدی ،ساختمانهای مسکونی و بسیاری ساختمانهای دیگر.
آمارها نشان میدهد که در محلهایی که مجهز به سیستم اسپرینکلر باشند حریق تا 99 درصد به تنهایی توسط اسپرینکلر ها کنترل میشود و 60 درصد حریقها تنها توسط 4 هد اسپرینکلر یا کمتر کنترل میگردد.در نتیجه خسارتهایی که به سبب آب افشانی یک سیستم اطفاء حریق بوجود می آید در مقایسه با خسارتهای ناشی از آبی که توسط مامورین آتش نشانی جهت اطفاء استفاده میگردد بسیار ناچیز میباشد.به عبارتی 50 لیتر آب در دقیقه که دو دقیقه بعد از حریق شروع میگردد و از توسعه حریق جلوگیری میکند یهتر است یا 1000 لیتر آب در دقیقه که توسط مامورین آتش نشانی بعد از 20 دقیقه آتش سوزی استفاده میگردد.
وقتی هد اسپرینکلر حرارت ساتع شده از حریق را حس کند سیستم فعال می شود.یک هد اسپرینکلر دستگاه حساس به حرارتی است و آب را اسپری می کند.اغلب هدهای اسپربنکلرها از نوع بالب شیشه ایی می باشند.این بالبها با یک مایع و مقداری کمی هوا پرشده است.وقتی که حرارتهای بالب به درجه حرارت نامیشان برسد شکسته شده و به آب اجازه فوران میدهد.نوع دیگری از اسپرینکلرها به نام ( soldered strut) نیز وجود دارد که بجای بالب از فلز ذوب شونده در درجه حرارت نامی برای خروج آب استفاده می کند.

## Slide 20
ربات آتش نشان:
دانشمندان نیروی دریایی آمریکا ربات پیشرفته ای را طراحی کرده اند که تازه ترین تلاش در زمینه ارایه روبات های کاربردی محسوب می شود. این روبات آتش نشان برای حرکت بر روی سطح ها ناهموار طراحی شده است.
نیروی دریایی آمریکا روبات آتش نشان خود را با عنوان Shipboard Autonomous Firefighting Robot که به نام گرفته در کاربردهایی نظیر اطفای حریق آزمایش می‌کند. SAFFiR
آنها کاربرد اصلی این روبات را در کشتی ها یا زیردریایی هایی عنوان کرده اند که معمولا فاصله زیادی با خشکی دارند امکانات گسترده اطفای حریق دارند. به عقیده محققان وقوع آتش سوزی در چنین سیستم های دریایی حکم یک کابوس را خواهد داشت، به خصوص اگر چنین اتفاقی در یک زیردریایی روی دهد جایی که اکسیژن همواره به میزان محدودی وجود دارد و برای پیشگیری از به خطر افتادن جان ملوانان توسعه داده اند.
روبات سفیر ۱۷۷ سانتی‌متر ارتفاع و ۶۴ کیلوگرم وزن دارد و با توجه به اینکه روی دو پا قرار می‌گیرد، به‌راحتی قادر است در مکان‌هایی که انسان در آن حاضر می‌شود، مستقر شده و پس از نزدیک شدن به آتش بر اساس مکانیسمی جالب توجه خود و به اطفای حریق بپردازد
این ربات با بهره‌گیری از دو دست که شباهتی به دست انسان دارد، می‌تواند درها با باز کرده و از تجیزات اطفای حریق داخل کشتی از قبیل لوله‌ها و شیلنگ‌های مخصوص خاموش کردن آتش استفاده کند.بدین ترتیب روبات در مقایسه با نیروهای انسانی با کیفیت و سرعت بهتری اقدام به اطفای حریق خواهد کرد
از جمله ویژگی های این روبات می توان به حسگرهای مختلفی اشاره کرد که در بخش های گوناگون آن تعبیه شده است. روبات با اطلاعاتی که از این طریق به دست می آورد در کسری از زمان منشأ آتش سوزی را شناسایی کرده و اقدام به اطفای آن می کند.
این روبات قادر است درون کشتی و با وجود حرکات ناموزون کشتی در اثر امواج، روی دو پا بایستد. براساس اطلاعات منتشر شده برای کنترل تعادل این روبات، از مکانیزم کنترل کل بدنه استفاده شده که از این‌رو با روبات می‌تواند در همه‌ی حالات مفاصل خود را در بهترین شکل ممکن تنظیم کند که نتیجه‌ی آن حفظ تعادل مرکز ثقل روبات است

## Slide 21
کلاه های ایمنی:
کلاه‌های ایمنی با قابلیت دید مناسب در دود به آتش‌نشان‌ها کمک می‌کند تا در فضایی که دود غلیظ وجود دارد، عملیات نجات را انجام دهند. هنگام استفاده از تجهیزات فعلی مقابله با آتش، آتش‌نشان‌ها مجبورند برای گذر از دود و مناطق آتش‌سوزی، دستشان را به دیوار بگیرند یا به صورت سینه‌خیز حرکت نمایند. در خلال انتقال مصدوم به محل امن، ناچارند به‌صورت محتاطانه و از روی حدس و گمان یا دید قبلی از مسیری که پیموده‌اند، حرکت کنند. حمل ابزار و تجهیزات سنگین در هوایی که سطح اکسیژن پایینی دارد، موجب کاهش سرعت فرآیند نجات می‌گردد.
تکنولوژی به کمک آتش‌نشانان آمده است. در استراکچر داخلی این کلاه یک "قاب دیداری" وجود دارد که آتش‌نشان‌ها، از این طریق دیدی از محیط اطراف دارند و عبور از لایه‌های دود و حرارت محیط را آسان می‌کند. همچنین جستجوی قربانیان حادثه با دقت بیشتری صورت می‌پذیرد. این فناوری در راستای بهبود فرایند مبارزه با حریق و نجات محبوسین در محیط‌هایی با دود غلیظ، بدون حمل ابزارهای و تجهیزات ابداع شده است. این تکنولوژی قادر است با عایق حرارتی‌ای که ایجاد می‌نماید از تجهیزات ارتباطی نیز حفاظت به عمل آورد. پوشیدن آن بسیار ساده بوده و آتش‌نشان‌ها می‌توانند در مسیر رسیدن به منطقه حادثه‌دیده آن‌را سرشان کنند. برای نیروهیا عملیاتی زمان، مسئله بسیار مهمی است. چراکه حداکثر زمانی که برای پوشیدن لباس دارند، 90 ثانیه است . درغیر‌اینصورت از عملیات عقب می‌مانند. بنابراین آنها برای آنکه به سرعت به محل حادثه برسند، لباس‌ها و تجهیزات سنگینی را با خود حمل می‌نمایند. منظور از تجهیزات، برداشتن: ماسک و فیس تنفسی، کلاه ضدحریق، دوربین حرارت‌یاب و گوشی‌ ارتباط صوتی تنها در90 ثانیه است که بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. کلاه ایمنی قابل‌دید در دود، می‌تواند تصویر بهتری از محل در مقایسه با نقشه‌های دست‌نویس یا اطلاعات شفاهی ارائه دهند. آتش‌نشان‌ها می‌توانند از این کلاه در ورود و خروج ایمن‌تر ساختمان‌ها استفاده نمایند. با بهره‌گیری از این تکنولوژی دیگر سینه‌خیزرفتن، حرکت آرام و تکیه بر دیوار لزومی نخواهد داشت. بلکه با سرعت و به‌آسانی خود را به گرفتارشدگان می‌رسانند.
از دیگر مزایای این کلاه این است که ساختمان درحال سوختن مکانی پر سروصدا است. آتش‌نشان‌ها ترجیح می‌دهند، صداهایی که خطرات احتمالی، همچون فروریزی سقف یا راهرو را گوش‌زد می‌نماید، بشنوند. ولی در این میان صداهای بلند ناشی از آتش‌سوزی، تداخل صدایی بی‌سیم‌های فرمانده با دیگر اعضا نیز وجود دارد. این کلاه با انتخاب و حذف نویزها و صداهای اضافی اطراف، صدای قربانیان و برخی صداهای ازپیش‌تعیین‌شده را تقویت نموده و ارتباط واضح‌تری در محیط ایجاد می‌نماید. با استفاده از این وسیله، دیگر فرمانده عملیات با حدس و گمان یا بدون گزارش قبلی، دست به عملی نمی‌زند. همه‌چیز به طور همزمان گزارش می‌شود که این مسئله موجب بهبود عملیات نجات، ارزیابی بهتر و قدمی موثر در جهت جلوگیری از سوانح و پیامدهای آتش‌سوزی، در آینده نزدیک محسوب می‌شود.

## Slide 22
مراجع
[1] B.Culver, K.Frolich, L.Widenhorn, ”Prevention of Tank Rupture of Faulted Power Transformer by Generator Circuit Breaker", European Transactions on Electrical Power Engineering , Vol.6nl,pp39-45 (1996). [2] K.Goto Y.Miura. ”The Pressure Rise During the Internal Fault in an Oil Filled Transformer", Cigre SC 12/Colloquim 1987 Forence, Italy October7-10 [3] A.Freidin, N.Shilin, ”Vapor Bubble Parameter Calculations Around an Electric Arc in Transformer Oil”, Electrotekhnika,Vol.48n10, pp23-26, (1997) [4] رحيم زاده خوشرو، علي، تحقيق وبررسي - دفترفني شبكه توانير [5] آمارهاي جمع آوري شده راجع به آتش سو زي ترانسفورماتورهاي قدرت از سال1348 تاكنون
www.tabriz۱۲۵.com www.tabriz۱۲۵.ir
منبع :ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق 12
http://firealarm.blogfa .com
منبع: ماهنامه حفاظت از حریق
شرکت دهکده جهانی- اکبر صاحبدل - تاریخ درج خبر : 1393/03/20