## Slide 1
كاربرد روش ويليام فاين در آناليز ريسك

## Slide 2
كاربرد روش ويليام فاين در آناليز ريسك
يكي از روشهاي بررسي ريسك ومديريت آن متد ويليام فاين (William & Fine Method ) مي باشد. از اين روش براي تصميم گيري در باره ضرورت وموجه بودن هزينه هاي حذف خطر و همچنين لزوم اجراي هرچه سريعتر برنامه هاي كنترل خطرات استفاده مي شود.
اساس اين تكنيك بر پايه محاسبه وارزيابي نمره ريسك به شرح زير مي باشد:
P * E* C = R
R : نمره ريسك C : شدت پيامد E : ميزان مواجهه P : احتمال وقوع
مقادير عددي شدت پيامد ، ميزان مواجهه و احتمال وقوع از داده هاي جدول شماره ( 1 ) بدست مي آيد:

## Slide 3
جدول شماره 1- مقادير مورد استفاده در فرآيند تصميم گيري فاين
پيامد ( محتمل ترين نتيجه حادثه بالقوه) | 
نرخ | طبقه بندي
100 | فاجعه مرگ بار ، مرگ وميرهاي متعدد ، خسارات وارده بيش از 000/000/ 1دلار ، توقف طولاني فعاليت
50 | چندين مورد مرگ و مير ، خسارات بين 400/000 تا 000/000/ 1دلار
25 | مرگ ومير ، خسارات بين 100/000 تا 400/000 دلار
15 | جراحات فوق العاده شديد ( براي مثال قطع عضو يا ناتواني دايمي ، خسارات بين 1000 تا 100/000 دلار )
5 | جراحات ناتوان كننده ، خسارات تا 1000 دلار
1 | جراحات يا خسارات اندك

## Slide 4
مواجهه E ( تكرر وقوع رويداد خطر ) | 
نرخ | طبقه بندي
10 | بطور مداوم ( چندين بار در روز )
6 | بطور مكرر ( حدود يك بار در روز )
3 | گاه به گاه ( يك بار در هفته يا ماه )
2 | بطور غير معمول ( يك بار در ماه يا سال )
1 | بندرت ( ممكن است در طول عمر سيستم رخ دهد )
5/0 | احتمال وقوع آن فوق العاده اندك است ( به نظر غيرقابل وقوع مي آيد )

## Slide 5
احتمال P ( احتمال اينكه پيامدهاي حادثه به طور كامل به وجود آيند ) | 
نرخ | طبقه بندي
10 | پيامدهاي كامل حادثه : در صورت وقوع رويداد خطر كاملاً محتمل و مورد انتظار
6 | كاملاً ممكن است ، غير معمول نيست ، شانس وقوع 50-50 دارد
3 | يك تصادف و امري غير معمول خواهد بود
5/0 | پس از چندين سال مواجهه رخ نمي دهد ، ولي گاهگاهي ممكن است به وقوع پيوندد
1/0 | عملاً يك پيامد غير محتمل است ( هرگز رخ نداده است )

## Slide 6
خلاصه نمره ريسك و فعاليت هاي ضروري | 
نمره | فعاليت لازم
1500-200 | نياز فوري به فعاليت هاي تصحيحي : تا كاهش خطر فعاليت ها بايستي متوقف شود
199-90 | نيازمند بررسي و توجه هر چه سريعتر است
89-0 | خطر بايستي حذف شود ولي وضعيت اضطراري نيست
از نمره ريسك بدست آمده و مقايسه آن با داده هاي جدول شماره ( 2 ) مي توان جهت تصميم گيري در باره ضرورت اجراي برنامه هاي حذف و كنترل خطرات استفاده مكرد:
جدول شماره2- نمره ريسك و فعاليت هاي ضروري

## Slide 7
با مشخص شدن نمره ريسك ، ميزان هزينه هاي قابل قبول از فرمول زير محاسبه مي شود:
در صورتيكه J بزرگتر از10 باشد ، هزينه ها قابل قبول بوده و اگر J كوچكتر از 10 باشد ، غيرقابل قبول خواهند بود.
( DC * CF )RN/ = J میزان هزینه قابل قبول
RN : نرخ ریسک
CF : فاكتور هزينه DC : درجه تصحيح

## Slide 8
فاكتور هزينه CF (هزينه تخميني براي فعاليتهاي تصحيحي $ ) | 
نرخ | طبقه بندي
10 | بيشتر از 50000 دلار
6 | 50000 – 25000 دلار
4 | 25000 – 10000 دلار
3 | 10000 – 1000 دلار
2 | 1000 – 100 دلار
1 | 100 – 25 دلار
0.5 | زير 25 دلار
مقادير عددي فاكتور هزينه و درجه تصحيح از جدول شماره ( 3 ) بدست مي آيند:
جدول شماره 3- نرخ فاكتور هزينه و درجه تصحيح

## Slide 9
درجه تصحيح DC ( درجه اي از خطر كه كاهش مي يابد ) | 
نرخ | طبقه بندي
1 | خطر كاملاً حذف مي شود ( 100 درصد )
2 | حداقل 75 درصد خطر حذف مي شود
3 | 75 تا 50 درصد خطر حذف مي شود
4 | 50 تا 25 درصد خطر حذف مي شود
6 | كمتر از 25 درصد خطر حذف مي شود

## Slide 10
بايستي توجه داشت كه اگر چه اين متد راه ساده اي براي ارزيابي انواع مختلف خطرات و كنترل ها جهت بررسي و تصميم گيري به مديريت ارائه مي دهد ، ولي از اين متد تنها مي توان به عنوان يك راهنما استفاده كرد. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه مقادير مورد استفاده در اين فرآيند و مرحله تصميم گيري تا حدي اختياري بوده و مي توان آنها را با مقادير تعريف شده ديگري جايگزين كرده و نهايتاً فرآيند تصميم گيري را با استفاده از مقادير ديگري از J انجام داد.

## Slide 11
مراجع:
1-BRAURE,ROGERL,SAFETY AND HEALTH FOR ENGINEERS,VAN NOSTRAND REINHOLD. 1990.
2-NICHOLAS,BAHR,SYSTEM SAFETY AND RISK ASSESSMENT ,TYLAOR & FRANCIS. 1997.
ترجمه: مهندس ايرج محمدفام ، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان

## Slide 12
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ویلیام فاین»

## Slide 13
فرآیند تولید در کارخانه لوله سازی اهواز همانند سایر محیط های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت ها با مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست همراه می باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستای حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید.

## Slide 14
یکی از مهم ترین نقاط قوت روش کنونی تأکید بر کار گروهی و افزایش ابتکار و نوآوری در اعضای تیم کاری است. در همین راستا و به منظور شناسایی منابع خطر در شرکت لوله سازی اهواز، گروه کارشناسی شش نفره مشتمل بر: متخصص بهداشت حرفه ای(یک نفر)
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست(دونفر)
متخصص ایمنی صنعتی(دو نفر) و
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی(یک نفر) شکل گرفت.
انتخاب این افراد مبتنی بر تخصص(آشنایی با فن منتخب) و تجربه(سابقه بیش از پنج سال فعالیت در شرکت لوله سازی اهواز) بود.

## Slide 15
میزان خطر | نمره خطر | میزان تماس | شدت | احتمال وقوع | شرح خطر | واحدها(یا فعالیت های تحت بررسی) | ردیف
اضطراری | 300 | 10 | 5 | 6 | استنشاق ذرات معلق | عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی) | 1
اضطراری | 300 | 10 | 5 | 6 | آلودگی صوتی | آزمو ن آبی | 2
اضطراری | 240 | 10 | 4 | 6 | انتشار ذرات معلق در هوا | سنگ زنی داخل لوله | 3
اضطراری | 200 | 8 | 5 | 5 | Z-Oil دورریز آب | آزمایش لوله توسط فشارآب | 4
اضطراری | 200 | 10 | 5 | 4 | دورریز پسآب | شستشوی داخل لوله قبل از انبساط | 5
اضطراری | 200 | 8 | 5 | 5 | اثر صدا | جک های تخلیه هوا | 6
اضطراری | 200 | 10 | 4 | 5 | نشتی روغن هیدرولیک | بهره برداری از سامانه های هیدرولیک | 7
یافته های پژوهش
در جداول 4 تا 6 رتبه بندی خطرات واحدهای صنعتی تحت بررسی به تفکیک در سطوح بالا، متوسط و کم ارائه شده است.
جدول شماره4. رتبه بندی خطرات با میزان خطر بالا (200<)

## Slide 16
میزان خطر | نمره خطر | میزان تماس | شدت اثر | احتمال وقوع | شرح خطر | واحدها (یا فعالیت های تحت بررسی) | ردیف
غیر طبیعی | 192 | 6 | 8 | 4 | پرتاب پلیسه به افراد | پخ زنی سر و ته لوله | 1
غیر طبیعی | 180 | 5 | 6 | 6 | برخورد لوله به فرد | بهره برداری از اره گردان | 2
غیر طبیعی | 160 | 10 | 4 | 4 | درگیری فلاش، سوختگی و جراحت | فرآیند جوش | 3
غیر طبیعی | 160 | 8 | 5 | 4 | دورریز آب آلوده | عملیات O پرس | 4
غیر طبیعی | 160 | 8 | 5 | 4 | دورریز روغن و گریس | بهره برداری از دستگاه اکسپند | 5
غیر طبیعی | 120 | 6 | 5 | 4 | استنشاق بخارات اسید | شستشو با اسید فسفریک | 6
جدول شماره5. رتبه بندی خطرات با میزان خطر متوسط (199-90 )

## Slide 17
میزان خطر | نمره خطر | میزان تماس | شدت اثر | احتمال وقوع | شرح خطر | واحدها (یا فعالیت های تحت بررسی) | ردیف
طبیعی | 48 | 8 | 3 | 2 | ریخت و پاش رنگ صنعتی | شماره زنی لوله ها | 1
طبیعی | 36 | 6 | 3 | 2 | دورریز فیلم | انجام آزمون رادیوگرافی | 2
طبیعی | 36 | 6 | 3 | 2 | دورریز ضایعات پلی اتیلن و چسب | عملیات پوشش پلی اتیلن | 3
طبیعی | 16 | 1 | 4 | 4 | سقوط افراد | سقوط آزاد | 4
طبیعی | 9 | 1 | 4 | 2 | ترکیدن لوله | آزمون آبی | 5
طبیعی | 5 | 1 | 2 | 2 | برخورد به افراد | غلت خوردن کویل | 6
جدول شماره6. رتبه بندی خطرات با میزان خطر کم (89>)

## Slide 18
بنا بر جداول فوق فعالیت های عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی)، آزمون آبی، سنگ زنی داخل لوله و آزمایش لوله با فشار آب به ترتیب با نمرات خطر 300، 300، 240 و200 واجد بیشترین سطح خطر و فعالیت هایی مانند پریفرمر(سقوط افراد) با نمره 16، تست آبی(از جهت ترکیدن لوله) با امتیاز 9 و غلت خوردن کویل با نمره 5 دارای کمترین سطح خطر می‌باشند. علت وقوع چنین پیامدهایی در کوره القایی به دلیل کوچکی ذرات اپوکسی(100-5 میکرون) بوده که حین پاشیده شدن به بدنه لوله، در اطراف پراکنده می‌شوند. درآزمون آبی(انرژی مضرصدا) به دلیل ایجاد فشار آب در لوله و نحوه جای گیری لوله در دستگاه و همچنین حرکت عرضی لوله بوده که بدین جهت صدایی بالاتر از حد مجاز ایجاد می کند. در مورد سنگ زنی داخل لوله نیز بنا بر فشار اعمال شده از سوی کاربر با فشار بیشتر صدای بلندتری ایجاد می شود. علاوه بر آن در حین عمل و در اثر ساییدن لوله، گرد و غبار آهن نیز تولید می گردد. لازم به ذکر است در تمامی‌ موارد مزبور، مهم ترین عامل در وقوع خطرها بی توجهی پرسنل و عدم پایش مستمر تشخیص داده شد.

## Slide 19
اقدامات اصلاحی پیشنهادی در عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی):
1- نصب و راه اندازی سامانه غبارگیری در کارخانه های 2، 3 و 4؛
2- استفاده از پنکه های سقفی جهت تهویه هوا ‌و کاهش غلظت گرد و غبار به ویژه در کارخانه های3 و4 شرکت لوله سازی اهواز؛
3- پاشش آب در فرآیندهای مولّد گرد و غبار؛
4- جداسازی کارگران با استفاده از سامانه های کنترل از داخل کابین و
5- ترویج، تأکید و تشویق به استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب.

## Slide 20
اقدامات اصلاحی پیشنهادی در شستشوی داخل لوله قبل از انبساط و بهره برداری از سامانه هیدرولیک:
1- خنثی سازی pH فاضلاب به منظور شکسته شدن ذرات چربی ؛
2- نصب سامانه چربی گیر با ساز و کار استفاده از هوای فشرده(درصورت پرهزینه بودن این سامانه می‌توان از خرطوم مکنده که قادر به جمع آوری و تخلیه کل چربی ها از حوضچه های چربی گیر می باشد استفاده نمود) و
3- به کارگیری روغن و چربی جدا شده از فاضلاب به عنوان کمک سوخت یا آبگیری و سوزاندن آن در زباله سوزهای صنعتی.

## Slide 21
اقدامات اصلاحی پیشنهادی برای کنترل منابع خطرساز در شرکت لوله سازی اهواز:
1- تدوین خط مشی، اهداف ایمنی و برنامه های لازم جهت دستیابی به اهداف به صورت سالیانه؛
2- تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار جهت شناسایی خطرات و مشخص نمودن نقاط با بالقوه خطر بالا؛
3- اجرای دوره های آموزش ایمنی و بهداشت عمومی برای ‌کلیه کارکنان شرکت و پیمانکاران؛
4- برای مدیریت آسان تر حوادث وشبه حوادث پیشنهاد می‌شود خطرات بر اساس جداول خطر اولویت بندی شوند؛
5- شناسایی نقاط تماس خطر و تدوین آن ها به صورت دفترچه و قراردادن در اختیار کارکنان و پیمانکاران و
6- از آن جا که میزان سروصدا در اغلب واحدهای مطالعه شده فراتر از حد مجاز می باشد، لذا پیشنهاد می‌شود میزان سر و صدا در کلیه واحدها به طور پیوسته اندازه گیری و علت یابی شود.

## Slide 22
اقدامات اصلاحی پیشنهادی در واحد آزمون آبی، آزمایش لوله توسط فشارآب و جک های تخلیه هوا(منابع عمده آلودگی صوتی):
1- کنترل صدا در منبع انتشار(فونداسیون) مانند استفاده از مواد جاذب و میرا کننده صوت؛
2- کنترل صدا در مسیرانتشار(ایزولاسیون)؛
3- کنترل صدا در محل دریافت(نزدیک کارگران) همانند استفاده از وسایل حفاظت شنوایی(همچون: ایرماف و ایرپلاگ)؛
4- کاهش زمان مواجهه با صدا؛
5- محصور نمودن تجهیزات پر سروصدا، مانند استفاده از اتاق های عایق صوت که در دیواره های آن ها از مواد جاذب صوت مانند: پشم شیشه، پشم سرباره یا یونولیت استفاده شده است. پیش بینی می شود با این روش می‌توان میزان انتشار صوت را تا حدود db35 کاهش داد؛
6- تعمیر، نگهداری مناسب تجهیزات و تعویض قطعات فرسوده و
7- کاهش زمان کار در اماکن پر سر و صدا یا به کارگیری تمهیداتی چون: گردشی نمودن مشاغل پر خطر.

## Slide 23
اقدامات اصلاحی پیشنهادی در عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی):
نصب و راه اندازی سامانه غبارگیری در کارخانه های 2، 3 و 4؛
R=300 عدد ریسک محاسبه شده
CF=6 این اقدام اصلاحی 50000-25000 دلار هزینه در بر دارد .
DC=2 خطر حداقل 75% حذف می شود .
J=300/6*2=25
J>10 پس هزینه قابل قبول می باشد .

## Slide 24
References
1- Allahyari T. [Hazard analysis and risk assessment in chemical processes]. Fanavaran Andisheh Publications 2005; 1: 56-61.(Persian)
2- Rabbani M. [Risk assessment methods]. Hengam Publications 2001;1:95-107.(Persian)
3- Rezaee K. [Risk assessment and management (FM&EA) Failure Mode & Effect Analysis]. R-V-Tuf with Cooperation of Atena Publications 2005:68-97.(Persian)
4- Gharachourloo N. [Risk assessment and management]. Publications of Sciences and Techniques of Jahad Daneshgahi of Eastern Azerbaijan 2005:120-5.(Persian)
5- Barens W. Occupational health & safety risk assessment in Michigan steel manufacturing by using of William Fine method. Fuzzy Risk Assessment 2001; 3(11):17-29.
6- Smoskey K. Risk assessment of Bikishev railroad factory by William Fine method. Valentiniev Journal of Science: Moscow Technical University 2006; 4(27)64-75.
7- Varnere JV. Occupational risk analysis of Samandile pipe manufacturing in constructional phase. of Strasburg University 2007; 1(9): 109-21.
8- Ahmadzadeh A, Beygi F. Feasibility study of risk assessment and management methods in units being watched by Iran oil products refining and distributing national company. 2 nd state Congress for “Safety Engineering” and “HSE” 2005; 43-55.
9- Ghoreishi N, Mohammadi SA. Safety and occupational health assessment in Behran company by using of combining “FM&EA” and “William Fine” methods. 1st Congress on “HSE” in Oil, Gas and Petrochemical Industries. Bandarabbas 2006; 17-22.
Safety, Health & Environmental Risk Assessment and Management of Ahwaz Pipe Manufacturing Company via “William Fine” Method
Seyed Ali Jozi1*, Shahla Kaabzadeh2, Mahdi Irankhahi3

## Slide 25
با تشکر از توجه شما