## Slide 1: روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه
روش برقراری ارتباط بین گیرنده و فرستنده را سوئیچینگ (راهگزینی) گویند.

## Slide 2: انواع سوئیچینگ :
1. سوئیچینگ مداری
2. سوئیچینگ پیام
3. سوئیچینگ بسته یا سلول

## Slide 3
سوئیچینگ مدار چیست ؟
روشی است که در آن بین دو ماشین یک اتصال فیزیکی دائم وجود دارد و ماشین از این رسانه فیزیکی برای تبادل و انتقال اطلاعات استفاده می نمایند .
مانند :
بسترهای تلفن مخابرات (انتقال صدا )
بدین ترتیب خطوط ارتباطی گیرنده و فرستنده از نظر الکتریکی به هم متصل بوده و یک مدار بسته وجود دارد .
در عمل سوئیچینگ برای برقرار شدن ارتباط نیاز به یک عمل شماره گیری داریم . در سیستم های Digital این عمل توسط چند رله انجام می شود .

## Slide 4: حال ممکن است سوالی پیش آید مبنی بر اینکه آیا این روش سوئیچینگ برای شبکه قابل استفاده می باشد یا خیر ؟
به علت وجود شماره گیری این گونه از سوئیچینگ برای شبکه های کامپیوتری استفاده نمی شود ، زیرا عمل شماره گیری باعث تلف شدن زمان شده و برخی از داده ها منتقل نمی شوند .
در روش سوئیچینگ مداری بین دو نود که یک مسیر ارتباطی دارد نمی توانیم ماشین های دیگر را متصل کنیم . و تا زمان بسته بودن این کانال ارتباطی این عمل مقدور نمی باشد .

## Slide 5: سوئیچینگ مداری به دلایل زیر در شیکه های کامپیوتر ی استفاده نمی شود :
•شماره گیری (اتلاف وقت )
•بسته بودن مسیر ارتباطی و در صورت باز بودن هم یک Node می تواند با یک Node دیگر ارتباط برقرار کند
•اتصال فیزیکی همیشه باید برقرار باشد
•خطوط انتقال سوئیچینگ مداری صوت (آنالوگ ، پیوسته ) است . ولی در شبکه های Digital گسسته می باشد .

## Slide 6: سوئیچینگ پیام Message :
در این سوئیچینگ که تنها برای انتقال داده استفاده می شود همانند روش سوئیچینگ مداری یک ارتباط ثابت و دائمی با مرکز Switch وجود دارد که در مرکز Switch یک کامپیوتر با تعداد Port های زیادی قرار داده شده است که وظیفه دارد کلیه ورودی ها و خروجی ها را انجام دهد .
"این کامپیوتر مجهز به حافظه اصلی و حافظه جانبی می باشد "

## Slide 7: چند نمونه از سوئیچینگ پیام :
•سیستم پیجر
•سیستم انتقال صوت در تلفن همراه
•سیستم انتقال اطلاعات در پیجر

## Slide 8
در اینگونه از روشهای سوئیچینگ هر ایستگاه که تمایل به انتقال اطلاعات داشته باشد پس از آماده سازی داده های خود یک شناسنامه به این داده ها اضافه کرده و آنها را در قالب پیام به مرکز سوئیچ (کامپیوتر مرکزی ) می فرستد . در این روش هیچ ایستگاهی مجبور نیست قبل از ارسال پیام اقدام به برقراری ارتباط فیزیکی نماید و به محض اینکه داده ها آماده ارسال شد عمل انتقال صورت می پذیرد به همین علت این ایستگاه ها هیچ وقت اشغال نمی باشد .

## Slide 9: مشکلات سوئیچینگ پیام :
•به دلیل اندازه حافظه و طول پیام
•هر مرکز سوئیچ باید حافظه زیادی داشته باشد
•در صورت خرابی در ارسال بیت های داده امکان ارسال مجدد وجود داشته باشد
•هر مرکز وظیفه دارد کلی پیام را دریافت و سپس آن را به کانال مناسب در خواست شده هدایت نماید .

## Slide 10: سوئیچ های بسته یا سلول :
با توجه به مشکلات سوئیچینگ پیام روش دیگری به نام سوئیچینگ بسته یا سلول مطرح می گردد . در سوئیچینگ پیام مشکلاتی نظیر عدم محدودیت پیام یا طول پیام و همچنین کمبود حافظه باعث شده است که روش سلول و بسته مطرح شود .

## Slide 11: تعریف سوئیچینگ بسته یا سلول Packet & Cell :
روشی است همانند سوئیچینگ پیام با همان ساختار به طوریکه از یک کامپیوتر در جهت جابه جایی پیام ها و داده ها استفاده می شود . با این تفاوت که »»»»»
ارسال کننده پیام را به اندازه های مساوی و کوچکتر تقسیم می کند و سپس آن ها را ارسال می کند . در سوئیچینگ سلول طول پیام ثابت است . و در شبکه ها استفاده می شود .