## Slide 1: سنسورها و مبدل ها
اندازه گیرهای دما

## Slide 2: موضوعات مورد بحث
دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟
1
اندازه گیری مکانیکی دما
2
اندازه گیری تشعشعی دما
3
اندازه گیری الکتریکی دما
4

## Slide 3: دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟
دمای هر سیستم نشان دهنده مقدار انرژی موجود در آن سیستم است
این مفهوم توسط قانون Equipartition بیان می شود
= متوسط انرژی جنبشی
ذرات تشکیل دهنده سیستم
  T دمای مطلق بر حسب درجه کلوین
  K ثابت بولتزمن عنصر

## Slide 4: دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟
قانون Equipartition
عامل ایجاد
نویز جانسون در
سیستمهای الکترونیکی
حرکت براونی در
سیستمهای مکانیکی
نویز تشعشعی در
سیستمهای حرارتی

## Slide 5: دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟
تعریف یک مقیاس اندازه گیری برای دما به آسانی تعریف یک مقیاس اندازه گیری برای سایر کمیت ها مثل طول یا جرم نمی باشد ، زیرا دما را نمی توان بر حسب دیمانسیون های دیگر بیان کرد
از این رو ما هیچ گاه حرارت را به طور مستقیم اندازه گیری نمی کنیم بلکه اثری را که حرارت از خود بر جای میگذارد را اندازه گیری می کنیم
این اثر میتواند انبساط یا انقباض یک جسم یا تغییر مقاومت یک عنصر باشد

## Slide 6: دما چیست ؟ چگونه آن را اندازه گیری کنیم ؟
اولین گام در اندازه گیری دما توسط گالیله برداشته شد
وی گرما را به صورت یک کمیت قابل اندازه گیری که از یک جسم گرم به یک جسم سرد منتقل می شود عنوان کرد ( تعریف دما )
ترموسکوپ گالیله اولین دما سنج عملی بود
اولین اندازه گیر عملی دما

## Slide 7: اندازه گیرهای دما بر سه دسته کلی تقسیم می شوند
اندازه گیرهای دما
الکتریکی
تشعشعی
مکانیکی
1
2
3

## Slide 8
حرارت سنج ها محتوای مایعات
حرارت سنج های بی متال
حرارت سنج های فشار بخار
اندازه گیری مکانیکی دما
حرارت سنج های گازی

## Slide 9: اندازه گیری مکانیکی دما
مبنای کار : اندازه گیری تغییرات حجم و شکل مواد در اثر تغییرات حرارت
سیالات مورد استفاده : الکل ، انواع هیدروکربنها و فلز جیوه
انواع اندازه گیرهای مایعات :
با استفاده از لوله شیشه ای
با استفاده از دم
با استفاده از لوله بوردن
محدوده اندازه گیری دما سنج های محتوای مایع از 70 تا 1200 درجه فارنهایت میباشد
حرارت سنج محتوای مایعات

## Slide 10: اندازه گیری مکانیکی دما
با استفاده از لوله شیشه ای
حرارت سنج محتوای مایعات
در این روش محدودیت حد بالا و پایین و همچنین محدودیت نقطه جوش مایع حرارت سنج که در درجه حرارت های بالاتر از نقطه جوش ، مایع حرارت سنج بخار می شود و اندازه گیری را با مشکل مواجه میکند

## Slide 11: اندازه گیری مکانیکی دما
با استفاده از دم و لوله بوردن
حرارت سنج محتوای مایعات
در این روش لوله دستگاه پر از مایع می شود و در اثر تغییر حجم ، مایع داخل لوله شکل ظاهری لوله را تغییر میکند و قرائت تغییرات جابجایی ، اندازه گیری درجه حرارت را ممکن می سازد
اندازه گیری با استفاده از دم برای درجه حرارت های پایین
اندازه گیری با استفاده از لوله بوردن برای درجه حرارت های بالاتر

## Slide 12: اندازه گیری مکانیکی دما
مبنای کار : تقریبا مشابه حرارت سنج های محتوای مایعات هستند با این تفاوت که در اینجا به جای سیال از گاز استفاده شده است
گازهای مورد استفاده : ازت و هلیم
محدوده اندازه گیری دما سنج های محتوای گاز از 450- تا 1000 درجه فارنهایت میباشد
حرارت سنج محتوای گاز

## Slide 13: اندازه گیری مکانیکی دما
مبنای کار : اندازه گیری فشار ناشی از تبخیر یک مایع است زیرا فشار بخار یک مایع تابعی از درجه حرارت است
سیالات مورد استفاده : الکل ، اتر ، دی اکسید سولفر ، تولوئن
محدوده اندازه گیری دما سنج های فشار بخار از 300- تا 350 درجه فارنهایت میباشد
حرارت سنج فشار بخار

## Slide 14: اندازه گیری مکانیکی دما
مبنای کار : اختلاف انبساط دو فلز به هم متصل شده باعث ایجاد حرکت و در نتیجه این حرکت نشان گر تغییرات درجه حرارت میباشد
فلزات مورد استفاده : عموما برنج و اینوار ( فولاد نیکل دار )
محدوده اندازه گیری دما سنج های محتوای مایع تا 1000 درجه فارنهایت میباشد
حرارت سنج بی متال

## Slide 15: اندازه گیری مکانیکی دما
مبنای کار اختلاف انبساط دو فلز به هم متصل شده
حرارت سنج بی متال
اشکال مختلفی از انواع بی متال

## Slide 16
پیرومترهای نوری
پیرومترهای تشعشعی
اندازه گیری تشعشعی دما

## Slide 17: اندازه گیری تشعشعی دما
مبنای کار : در پیرومتر های نوری مقایسه دو رنگ ، یکی مربوط به جسم گداخته و دیگری مربوط به فیلامان پیرومتر مبنای تعیین درجه حرارت جسم می باشد
محدوده اندازه گیری پیرومتر های نوری تا حدود 2000 درجه فارنهایت میباشد
پیرومتر های نوری

## Slide 18: اندازه گیری تشعشعی دما
پیرومتر های نوری
ساختمان داخلی پیرومتر های نوری

## Slide 19: اندازه گیری تشعشعی دما
پیرومتر های نوری
ساختمان داخلی پیرومتر های نوری

## Slide 20: اندازه گیری تشعشعی دما
پیرومتر های نوری
دو نمونه از پیرومتر های نوری

## Slide 21: اندازه گیری تشعشعی دما
مبنای کار : در پیرومتر های تشعشعی انرژی ساطع شده از جسم گرم توسط یک لنز یا یک مجموعه آیینه بر روی عنصر حس کننده حرارت متمرکز میکنند ، سپس دمای حس کننده اندازه گیری میشود .
محدوده اندازه گیری پیرومتر های نوری تا حدود 2000 درجه فارنهایت میباشد
کاربرد اصلی پیرومترهای نوری و تشعشعی در اندازه گیری درجه حرارت های خیلی زیاد و اندازه گیری دمای اجسام متحرک و غیر قابل دسترس میباشد
پیرومتر های تشعشعی

## Slide 22: اندازه گیری تشعشعی دما
پیرومتر های تشعشعی
ساختمان داخلی پیرومتر های تشعشعی

## Slide 23: اندازه گیری تشعشعی دما
پیرومتر های تشعشعی
پیرومتر های تشعشعی

## Slide 24
حرارت سنج ها مقاومتی RTD
حرارت سنج های ترموکوپلی
حرارت سنج های ترمیستوری
اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های اتصال PN

## Slide 25: اندازه گیری الکتریکی دما
این نوع از سنسورها ممکن است به صورت نیمه هادی یا فلز ساخته شوند ولی نوع فلزی آن معروف تر است
در نوع فلزی سنسور به شکل یک مقاموت سیمی از جنس پلاتین ، مس یا نیکل ساخته و دون یک لوله شیشه ای قرار می گیرد
از RTD ها می توان در اندازه گیری دماهای کم استفاده نمود
حرارت سنج های مقاومتی

## Slide 26: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های مقاومتی
چند نمونه از حرارت سنج های مقاومتی فلزی

## Slide 27: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های مقاومتی
حرارت سنج مقاومتی از نوع نیمه هادی
PN

## Slide 28: اندازه گیری الکتریکی دما
ترمیستور ها مبدل های کوچکی از جنس نیمه هادی هستند
ترمیستورها معمولا به شکل مهره ، دایره ویا میله ساخته میشوند
ترمیستورها بر دو نوع کلی تقسیم می شوند :
مقاومت با ضریب حرارتی منفی NTC
مقاومت با ضریب حرارتی مثبت PTC
حرارت سنج های ترمیستوری

## Slide 29: اندازه گیری الکتریکی دما
اگر ترمیستورها از ترکیب دو یا چند نوع اکسید فلزی مانند منیزیم ، منگنز ، نیکل ، قلع ، تیتانیم و ... ساخته شوند یک NTC (Negative Temperature Coefficient )
یا مقاومت با ضریب حرارتی منفی حاصل میشود
در یک NTC با افزایش دما ، مقاومت ترمیستور کاهش پیدا میکند
دقت NTC ها از RTD ها بسیار کمتر و همچنین دارای یک مشخصه غیر خطی هستند
حرارت سنج های ترمیستوری

## Slide 30: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های ترمیستوری
منحنی مشخصه تغییرات مقاومتی یک NTC بر حسب تغییرات درجه حرارت

## Slide 31: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های ترمیستوری
چند نمونه از NTC ها

## Slide 32: اندازه گیری الکتریکی دما
اگر ترمیستورها از ترکیب دو یا چند نوع فلز مانند باریم ، سرب ساخته شوند یک
PTC (Positive Temperature Coefficient )
یا مقاومت با ضریب حرارتی مثبت حاصل میشود
در یک PTC با افزایش دما ، مقاومت ترمیستور نیز افزایش پیدا میکند
بیشترین استفاده PTC ها در حفاظت وسایل الکتریکی در برابر افزایش درجه حرارت میباشد
حرارت سنج های ترمیستوری

## Slide 33: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های ترمیستوری
منحنی مشخصه تغییرات مقاومتی یک PTC بر حسب تغییرات درجه حرارت

## Slide 34: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های ترمیستوری
چند نمونه از PTC ها

## Slide 35: اندازه گیری الکتریکی دما
مبنای کار : جریان عبوری از یک اتصال PN تابعی از درجه حرارت پیوند PN میباشد
اتصال PN سیلیکونی به دلیل ارزانی تولید به عنوان سنسور دما کاربرد وسیعی پیدا کرده اند
حرارت سنج های اتصال PN

## Slide 36: اندازه گیری الکتریکی دما
مدار اندازه گیری درجه حرارت توسط اتصال PN
حرارت سنج های اتصال PN

## Slide 37: اندازه گیری الکتریکی دما
اساس کار ترموکوپل پدیده SEEBACK است ، بر طبق آن هر گاه دو فلز غیر یکسان تشکیل یک مدار بسته دهند و محل های اتصال آنها در دو دمای مختلف قرار گیرد ، در مدار جریان الکتریکی حاصل میشود
متداول ترین اندازه گبرهای دما در صنعت ترموکوپل ها هستند
از مزایای آنها می توان به سادگی ، ارزانی ، استحکام ، دوام و دقت خوب اندازه گیری آنها اشاره نمود
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 38: اندازه گیری الکتریکی دما
نام گذاری ترمو کوپل ها :
نام گذاری ترموکوپل ها بر اساس نام دو فلز تشکیل دهنده ی آن می باشد
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 39: اندازه گیری الکتریکی دما
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 40: اندازه گیری الکتریکی دما
بر طبق جدول فوق میتوان ترموکوپل ها را بر دو دسته کلی تقسیم نمود :
ترموکوپل با فلزات پایه
ترموکوپل با فلزات اصیل
برای اندازه گیری دماهای کمتر از 1000 درجه سانتیگراد از ترموکوپلهای فلزات پایه یعنی نوع E , K , J , Tاستفاده میشود
برای اندازه گیری دماهای حدود 2000 درجه سانتیگراد از ترموکوپلهای فلزات اصیل یعنی نوع R , S استفاده میشود
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 41: اندازه گیری الکتریکی دما
ساده ترین طرح یک اندازه گیر دما توسط ترموکوپل به صورت زیر است
حرارت سنج های ترموکوپلی
ولی این طرح به دلیل احتیاج به دمای مرجع مناسب نمی باشد

## Slide 42: اندازه گیری الکتریکی دما
طرح عملی تری که میتواند ما را کمک کند به صورت زیر است
حرارت سنج های ترموکوپلی
در این طرح دو سیم A , B در کنار هم و به موازات یکدیگر قرار می گیرند ،و تا زمانی که با هم هم دما باشند هیچ سیگنال خطایی به وجود نمی آید
عیب عمده این روش نیز این است که به دلیل عدم وجود دمای مبنا در این نوع اتصال ، در صورت تغییر دمای محیط ، خروجی با خطا توائم می شود

## Slide 43: اندازه گیری الکتریکی دما
در محیط های صنعتی عملا دمای محیط از 15 درجه در زمستان تا 30 درجه در تابستان تغییر می کند
همچنین نگهداشتن اتصلات سرد ترموکوپل در دمای مرجع کنترل شده عملا غیر ممکن است
این ضعف را توسط روش جبران سازی اتصال سرد بر طرف می کنیم
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 44: اندازه گیری الکتریکی دما
جهت این جبران سازی از مدار شکل زیر استفاده می شود
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 45: اندازه گیری الکتریکی دما
این مدار و کلیه تجهیزات آن ابتدا در دمای صفر درجه کالیبره میشود و پل متعادل می شود
هنگامی که دمای محیط تغییر کند ، یک ولتاژ عدم تعادل در دو سر A , B به وجود می آید ، متناسب با این ولتاژ مقاومت ترمیستور که در یک بازوی پل قرار گرفته است نیز تغییر میکند که این امر باعث حذف تغییرات دمای محیط می شود و همیشه دما بر مبنای صفر درجه سنجیده می شود .
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 46: اندازه گیری الکتریکی دما
برای حفاظت فیزیکی ترموکوپل و همچنین جلوگیری از خوردگی و آلودگی که منجر به اختلال در کار آن می شود غالبا دو سیم آن را داخل لوله و یا روکشی از جنس فولاد زنگ نزن و یا مس که قابل انعطاف است قرار می دهند
البته این کار باعث افزایش ثابت زمانی سیستم می شود
این غلاف همچنین امکان نصب ترموکوپل را در محل مورد نظر فراهم می آورد
محل و چگونگی نصب ترموکوپل اهمیت فراوانی دارد زیرا که نقاط نزدیک به هم در یک پروسه ممکن است دماهای متفاوتی داشته باشند
پس باید ترموکوپل را نوعی نصب نمود که نقطه اندازه گیری منطبق با نقطه اتصال دو فلز در ترموکوپل باشند
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 47: اندازه گیری الکتریکی دما
نحوه نصب بر حسب پروسه مورد نظر متفاوت است
اگر بخواهیم دمای یک ماده ثابت و ساکن را اندازه گیری کنیم باید برای جلوگیری از تبادل حرارتی غلاف با محیط خارج ، اندازه فرو رفتگی غلاف در ماده حداقل 10 برابر قطر غلاف باشد
و در حالتی که ماده مورد نظر در حال حرکت است ، ترموکوپل باید در محلی نصب شود که بیشترین سرعت حرکت ماده را دارا می باشد ، در این صورت تبادل حرارتی سریع بوده و اندازه گیری با دقت بهتری انجام می شود
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 48: اندازه گیری الکتریکی دما
نمونه ای از غلاف ترموکوپل
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 49: اندازه گیری الکتریکی دما
نمونه ای از آرایشهای چند ترموکوپلی
حرارت سنج های ترموکوپلی

## Slide 50
با تشکر
Vesta_knowledge@yahoo.com