## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2: کارگاه کامپیوتر
دانشگاه کردستان
دانشکده فنی و مهندسی

## Slide 3: دستگاههای ورودی
1- صفحه کلید (Keyboard)
متداولترین وسیله ورودی اطلاعات در کامپیوتر است. شامل مجموعه ای از سوئیچ ها است که به یک ریزپردازنده متصل می گردند.
کانکتورهای متداول: PS/2( 6 پین) و USB

## Slide 4: دستگاههای ورودی
2- ماوس (Mouse)
جهت سهولت در استفاده از نرم افزارها استفاده می شود. ماوس قادر به تشخیص حرکت و کلیک بوده و پس از تشخیص لازم اطلاعات مورد نیاز برای کامپیوتر ارسال تا عملیات لازم انجام گیرد. از ماوس بيشتر در محيط‌هاي گرافيكي مثل سيستم عامل ويندوز، برنامه‌هاي تحت ويندوز، بازي‌ها و ... استفاده مي‌شود.
کانکتورهای متداول: PS/2( 6 پین) و USB

## Slide 5: دستگاههای ورودی
3- CD Drive
ديسک های فشرده رايج ترين رسانه ذخيره سازی برای انتقال وجابجائی نرم افزارها و ... میباشند. يک CD قادر به ذخيره سازی 74 دقيقه موزيک است .ظرفيت ديسک های فوق معادل 783 مگابايت است. قطر اين ديسک ها 12 سانتيمتر است. CD دارای يک شيار حلزونی (مارپيچ) داده است. دواير از قسمت داخل ديسک شروع و بسمت بيرون ديسک ختم می شوند.
CD Player مسئوليت يافتن و خواندن اطلاعات ذخيره شده بر روی يک CD را برعهده دارد.
يک CD drive دارای سه بخش اساسی است :
  يک موتور که باعث چرخش ديسک می گردد. چرخش موتور فوق200 و 500 دور دردقيقه با توجه به شياری است می بايست خوانده شود.
  يک ليزر و يک سيستم لنز که برآمدگی های موجود بر روی CD را خواهند خواند.
  يک مکانيزم رديابی به منظور حرکت ليزر بگونه ای که پرتو نور قادر به دنبال نمودن شيار حلزونی باشد.

## Slide 6: دستگاههای ورودی
4- اسکنر
استفاده از اسکنر در ساليان اخير در اغلب ادارات و موسسات متداول شده است . ایده اولیه تمامی اسکنرها تجزیه و تحلیل یک تصویر و انجام پردازشهای مربوطه است.
اسکنرها دارای مدلهای متفاوتی می باشند . اسکنرهای مسطح متداولترین نوع اسکنر بوده و اسکنر روميزی نيز ناميده میشوند.
هسته اساسی يک اسکنر، CCD است . CCD رايج ترين تکنولوژی برای اخذ تصاوير در اسکنرها است . CCD عمليات تبديل تصاوير ( نور ) به الکترون ها ( شارژ الکتريکی ) را انجام میدهد.
کانکتورهای متداول: USB

## Slide 7: دستگاههای خروجی
1- مانیتور
رايج ترين دستگاه نمايش اطلاعات در کامپيوتر است.
اغلب صفحات نمايشگر از CRT (Cathode Ray Tube) استفاده می نمايند .کامپیوترهای Laptop و ساير دستگاه های محاسباتی قابل حمل ، از LCD (Liquid Crystal Display) استفاده می نمايند. استفاده از مانيتورهای LCD با توجه به مزايای عمده آنان نظير : مصرف انرژی پايين بتدريج جايگزين مانيتورهای CRT شدند.

## Slide 8: دستگاههای خروجی
2- پرینتر
انواع آن عبارتند از:
پرینتر سوزنی
پرینتر لیزری
پرینتر جوهر افشان

## Slide 9: پرینتر
چاپگرهاي ماتريس نقطه‌اي؛ براي چاپ كردن خروجي به‌صورت نوشتاري يا گرافيكي بر روي كاغذ استفاده مي‌شود كه داراي يك هد حاوي تعدادي سوزن است.

## Slide 10: پرینتر
چاپگرهاي جوهر افشان؛ براي چاپ كردن خروجي استفاده مي‌شود.اين نوع چاپگرها داراي يك هد است كه با پاشيدن جوهر در رنگ‌هاي مختلف خروجي رنگي را به خوبي انجام مي دهد.

## Slide 11: پرینتر
چاپگرهاي ليزري؛ براي چاپ از تكنولوژيي مشابه با دستگاه‌هاي فتوكپي استفاده مي‌كند.

## Slide 12: پرینتر
رسام(پلاتر)؛ يكي از دستگاه‌هاي خروجي كه براي رسم نقشه، نمودارهاي بزرگ، طرح‌ها و اشكال خطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد رسام مي‌باشد.

## Slide 13: دستگاههای خروجی
بلندگو؛ از بلندگو، براي پخش موسيقي و يا ساير صداها از كامپيوتر استفاده مي‌شود.

## Slide 14
سیستم عامل

## Slide 15: سیستم عامل
وظايف كلي سيستم عامل: 1ـ مديريت و تقسيم وقت CPU و تخصيص فضاي حافظه به برنامه‌ها و كاربران مختلف
‌ 2ـ مديريت و كنترل وسايل ورودي/خروجی
3ـ مديريت و كنترل اطلاعات و فايلها

## Slide 16: ویندوز چیست؟
یک سیستم عامل گرافیکی Graphical User Interface(GUI)
توسط شرکت مایکروسافت طراحی شده
برنامه ها و فرامین به صورت تصاویر کوچک که به آنها Icon گفته میشود ارائه گردیده اند.
برای اجرا کافیست اشاره گر ماوس را روی آیکن مربوطه قرار داد و با استفاده از دکمه ماوس روی آن کلیک کرد.

## Slide 17: دو خصیصه مهم
Multi Tasking: می توان چند برنامه را همزمان اجراکرد
Multi User : چند کاربر بطور همزمان میتوانند از سیستم عامل استفاده کنند.
Windows
Multi User
Multi Tasking

## Slide 18: روشن کردن کامپیوتر

## Slide 19: خاموش کردن کامپیوتر

## Slide 20: خاموش کردن کامپیوتر

## Slide 21: عملکرد دکمه های ماوس
1- کلیک (Click) :جهت انتخاب موضوعات و یا باز کردن منوها و انتخاب دستورات داخلی منوها مورد استفاده قرار میگیرد.
2- دابل کلیک (Double Click) : یعنی دوبار کلیک چپ و جهت اجرای برنامه ها و باز نمودن پنجره ها مورد استفاده قرار میگیرد.
3- کلیک راست (Right Click): لیستی از دستورات و فرامین اختصاصی هر موضوع را در اختیار کاربر قرار می دهد.
4- Drag and Drop : جهت جابجایی و انتقال موضوعات و تغییر سایز پنجره ها مورد استفاده قرار میگیرد.

## Slide 22: میزکار

## Slide 23: نظام های عدد نویسی
یک عدد M به عنوان مبنا
مجموعه ارقام قابل قبول شامل 0,1,….,M-1
کامپیوتر مبنای دو

## Slide 24: نظام های عدد نویسی
M=10
مجوعه ارقام قابل قبول = 0,1,2,3,4,….,8,9
چرا انسان از مبنای ده استفاده می کند ؟
  ( مراجعه به کتاب : عدد زبان علم )

## Slide 25: نظام های عدد نویسی
M=8
مجموعه ارقام قابل قبول =0,1,2,…,6,7
مثال : کدامیک از ارقام زیر درمبنای 8 نوشته شده است ؟
100
1751
811
920

## Slide 26: نظام های عدد نویسی
M=16
مجموعه ارقام قابل قبول =0,1,2,…,8,9,A,B,C,D,E,F
A=10
B=11
C=12
D=13
E=14
F=15

## Slide 27: نظام های عدد نویسی
در زمان قرار گرفتن در یک عدد ،هر رقم دارای دو ارزش متفاوت است
  ارزش مطلق
  ارزش مکانی
ارزش هر عدد برای : 6539

## Slide 28: نظام های عدد نویسی
ارزش مکانی هر رقم برابر است با :
  ارزش مطلق ضربدر ( مبنا به توان شماره مکان )
  که شماره مکان از سمت راست ترین رقم و با مکان صفر شروع میشود

## Slide 29: نظام های عدد نویسی
ارزش مکانی هر کدام از ارقام عدد زیر را بدست آورید :
(A2C)16
مثال: مقدار عددی (A2C)16 کدامست ؟

## Slide 30: نظام های عدد نویسی
مقدار هر عدد برابر است با مجموع ارزش مکانی ارقام آن
(A2C)16= 12+32+2560=2604

## Slide 31: نظام های عدد نویسی
مقدار هر کدام از اعداد زیر را بدست آورید
(141)8 = ?
(3A)16 = ?

## Slide 32: نظام های عدد نویسی
مثال عدد 154 را به مبنای 2 تبدیل کنید
مثال : عدد 577 را مبنای 2 تبدیل کنید

## Slide 33: نظام های عدد نویسی
عدد (734)8 را به مبنای 2 تبدیل نمایید
7
1
1
1
3
4
0
1
1
1
0
0

## Slide 34: نظام های عدد نویسی
عدد (AFC2)16 را به مبنای 2 تبدیل نمایید :
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
A
F
C
2

## Slide 35: نظام های عدد نویسی
تبدیل از مبنای دو به :
تبدیل به 8 : هر سه رقم با هم ترکیب میشوند
تبدیل به 16 : هر چهار رقم با هم ترکیب میشوند

## Slide 36: نظام های عدد نویسی
عدد (01110011)2 را به مبنای 8 تبدیل کنید
0
1
1
1
0
0
1
1
1
6
3

## Slide 37: نظام های عدد نویسی
عدد (100101110)2را به مبنای 16 تبدیل کنید :
1
1
1
0
0
0
1
0
1
2
E
1

## Slide 38: نظام های عدد نویسی
برای تبدیل از مبنای 8 به 16 و بالعکس:
  ابتدا به عنوان یک واسطه به مبنای 2 تبدیل می کنیم
2
8
16

## Slide 39: نظام های عدد نویسی
عدد (AC2)16 را به مبنای 8 تبدیل نمایید
حل ) ابتدا عدد را به مبنای 2 می بریم
(AC2)16=(101 0,11 00,0 010)
سپس تبدیل به 8 را انجام میدهیم
=(101,011,000,010)=(5302)8

## Slide 40: نظام های عدد نویسی
عدد (561)8 را به مبنای 16 تبدیل نمایید
171
161
271
261

## Slide 41: سیستم عامل

## Slide 42: سیستم عامل
سیستم GUI
  ویندوز

## Slide 43: سیستم عامل

## Slide 44: سیستم عامل

## Slide 45: سیستم عامل

## Slide 46: سیستم عامل

## Slide 47: سیستم عامل

## Slide 48: سیستم عامل

## Slide 49: سیستم عامل

## Slide 50: سیستم عامل

## Slide 51: سیستم عامل

## Slide 52: سیستم عامل

## Slide 53: سیستم عامل

## Slide 54: سیستم عامل

## Slide 55: سیستم عامل

## Slide 56: سیستم عامل

## Slide 57: سیستم عامل

## Slide 58: سیستم عامل

## Slide 59: سیستم عامل

## Slide 60: سیستم عامل

## Slide 61: Windows
منو استارت
سینی ابزار
Control Panel
ساعت و تاریخ سیستم
My Computer
درایو ها
مشخصات سیستم
منو پنجره ها
نتظیمات میز کار
ابزارهای اولیه سیستم : Paint, Windows Media Player, Culculator