## Slide 2
طراحی معماری پروژه های مسکونی

## Slide 3
توصیه و الزامات تهیه طرح معماری
مرحله اول

## Slide 4
1-طراحی و جانمایی مجموعه
1-1-در طراحی پروژه های مسکونی لازم است علاوه بر بلوکهای مسکونی فضاهای به شرح بندی ذیل به منظور پاسخگویی به فعالیت های اجتماعی به نیاز های ساکنین منظور شود.جانمایی این فضاها در مجموعه باید به گونه ای باشد که ضمن به حاقل رسیدن هزینه های نگهداری امکان نظارت و مدیریت بر انها به سهولت وجود داشته باشد
1-2-تامین پارکینگها با رعایت ضوابت شهرداری (در زیر بلوکها یا محوطه به صورت مسقف با استفاده از پوشش سبک الزامی است
نکته : حداکثر فاصله پارکینگ با گنجایش مناسب از در بلوک مسکونی ی نباید بیش از 50متر باشد

## Slide 5
1-3- به ازای هر 50 تا 100 واحد مسکونی یک فضای تجمع عمومی (واحد همسایگی) در مجموعه در نظر گرفته می شود وبرای کل مجموعه تا 500 واحد یک فضای باز مرکزی پیشبینی می شود. در صورت گسترده تر شدن مجموعه طراحی فضاهای عمومی در مقیاس مناسب الزامی است. در طراحی فضاهای باز عمومی حتما باید سلسله مراتب فضایی رعایت گردد و مجموعه از نظر توجه به فاکتورهای دید منظر و چشم انداز سایه و...مناسب بوده و از جاذبه و مطلوبیت لازم برای وقوع تجمع های همسایگی برخوردار باشد.

## Slide 6
1-4- در مجموعه های با بیش از50 واحد مسکونی به ازای هر واحد مسکونی باید حداقل 25 متر مربع فضای سبز و باز در محوطه مسکونی در نظر گرفته شود
نکته : حداقل 15 متر مربع از فضای مذکور در این بند باید به فضای سبز اختصاص یابد
1-5- ایجاد حداقل یک فضابرای بازی بچه ها با وسعت مناسب (حداقل 2 متر مربع به ازای هر واحد مسکونی ) ضروری است. موقعیت استقرار این فضا باید به گونه ای باشد که ا زایمنی کافی برخوردار بوده ونیز امکان نظارت والدین بر انها وجود داشته باشد
نکته : فضای بازی کودک در محلی امن و دور از مسیر های اصلی سواره طراحی گردد

## Slide 7
1-6- در محل درب یا درب های اصلی ورودی مجتمع های با حداقل 50 واحد مسکونی که به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرند در نظر گرفتن فضایی برا ی استقرار نگهبانی با حداقل مساحت 12 متر مربع الزامی است
1-7- پیش بینی سالن چند منظوره٬ مدیریت مجتمع و ... مناسب با تعداد واحد مجموعه همزمان با طراحی فضای مسکونی
1-8- پیش بینی محل پست برق و گاز و محل دپوی زباله و نحوه ی اتصال فاضلاب
مجموعه مسکونی به فاضلاب شهری در طراحی لحاظ گردد

## Slide 8
2- دسترسی ها
1-2- دسترسی از خارج به مجموعه با توجه به ظوابط ایین نامه طراحی راه های شهری مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی ایران وطرح تفضیلی محل صورت پذیرد
2-2- ورودی به مجموعه باید قابل کنترل بوده ودرصورتی که فاصله دورترین دسترسی پیاده به ورودی کمتراز 250 مترباشدتنها از یک ورودی استفاده گردد. همچنین پیش بینی یک ورودی استراری به منظور استفاده از ان جهت رفت و امد ساکنین ماشین های امداد رسانی در مواقع اضطراری و نیز در هنگام بسته بودن ورودی اصلی ضروری است

## Slide 9
2-3- به منظور ایجاد امنیت و تامین اسایش ساکنین مجموعه ها در هنگام تهیه طرح محوطه سازی حریم مجموعه مسکونی از عرصه های مجاور جدا گردد و ورودی مجموعه هماهنگ با محیط شهری و کاربری های پیرامون سایت طراحی شود.
2-4- رعایت ظوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی ( مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی ایران ) در طراحی مجتمع های مسکونی الزامی است
2-5- در طراحی مجموعه و معابر ان حدالمقدور مسیر های سواره و پیاده از هم تفکیک شوند
2-6- برقراری دسترسی سواره اضطراری به همه ی ساختمانها باید امکان پذیر باشد

## Slide 10
اقلیم
3-1- تابش افتاب و اتلاف حرارت
3-1-1- طراحی مجموعه و نحوه ی قرار گیری بلوک ها با در نظر گرفتن ظوابط خاص اقلیم محل ان صورت پذیرد
3-1-2- از احداث ساختمان در شیب های معکوس بیش از 8 % و فرورفتگی ها اجتناب گردد
3-1-3- توصیه می شود در مناطق گرمسیر حاشیه های بنا که در معرض عوامل مضر جوی قرار دارند با گیاهان همیشه سبز پوشانده شود
3-1-4- پراکندگی و فشردگی بافت با توجه به اقلیم طراحی گردد به عنوان مثال در گروه های اقلیمی 11 و 2 ( مناطق دارای تابستانهای گرم و خشک یا خیلی گرم و خشک ) بافت فشرده و متراکم ودر گروه های اقلیمی 3 و 4 و 8 ( مناطق مرطوب ) بافتی پراکنده برای جریان یافتن هوا طراحی شود

## Slide 11
3-1-5- سطوح خارجی ساختمان با توجه به شرایط محیطی تعیین و در طرح بلوکها لحاظ گردد( در مناطق گرم وسرد حداقل سطوح خارجی ودر مناطق معتدل ومرطوب حداکثرسطح خارجی با روزنه های مناسب طراحی شود)
3-1-6- طراحی سایت به گونه ای باشد که بلوکها در زمستان حداقل سایه اندازی را بریک دیگر داشته باشند
3-1-7- رعیت فاصله دو بلوک مقابل هم حداقل 20متر یا برابرارتفاع بلوک واقع در
سمت جنوب (هرکدام که بیشتر باشد )الزامی است

## Slide 12
3-2- باران بادوجریان هوا
3-2-1- روش وراهکار مناسب جهت دفع اب باران وجمع اوری ابهای سطحی محوطه پیشبینی گردد
3-2-2 – درگروهای اقلیمی 3و4 که دارای بارشهی شدید میباشند محافظت ساختمانها در برابر کج باران بارعایت جهت مناسب استنقرار ساختمان ونیز عایق نمودن جداره هایی که درمعرض کج باران قرار میگیرند الزامی است
3-2-3- لازم است به منظور جریان یافتن هوا از میان احجام ساختمانی در گرو ه های اقلیمی 3 و 4و 8 جداره های ساختمان حداقل از 3 سنت باز باشند

## Slide 13
3-2-4- در گروه های اقلیمی 3 و 4 به منظور ایجاد کوران هوا در فضاهای داخل ساختمان کشیدگی بلوکها در امتداد شرقی – غربی باشد
3-2-5- به منظور استفاده از باد مناسب و پرهیز از باد های مزاحم باید بر اساس گروه های اقلیمی منطقه و باد غالب محل اقدام و راه حل مطلوب ارائه شود و ضمن پیشبینی فرم کالبدی مناسب به منظور کاهش تاثیر باد مزاحم ساختمان حدالمقدور در جهت باد های مطلوب استقراریابد

## Slide 14
4- اشراف
4-1- اشراف بلوک ها نسبت به یکدیگر میدان دید ناضر به داخل بناهای مسکونی مجتمع و سطوح قابل رویت بنا ها از پنجره های بلوک های مقابل باید به حداقل ممکن برسد
4-2- به حداقل رساندن اشراف بدون حذف دید و منظر مناسب واحد های مسکونی الزامی است و نباید به هیچ وجه امکام استفاده از تابش و نور طبیعی از واحد ها صلب گردد
4-3- حداقل ارتفاع کف پنجره از سطح معبر 170 سانتی متر میباشد
4-4- مسیر عبور پیاده از کنار بلوک هایی که طبقه همکف انها مسکونی است با فاصله مناسب طراحی گردد و از ایجاد معبر در جلوی پنجره واحد های مسکونی پرهیز شود

## Slide 15
5- سیمای شهری
5-1- توجه به ویژگی های فرهنگی محل و تداوم و حفظ ان در طراحی مجتمع های مسکونی الزامی است
5-2- با استفاده از ترکیب مناسب مصالح نما و یا به کارگیری رنگ های متعادل و معمول سیمای مطلوب و هماهنگ با اطراف و موقعیت محلی و جغرافیایی برای مجتمع طراحی گردد
5-3- استفاده مناسب و حداکثر از دید و منظر موجود در اطراف مجموعه الزامی است

## Slide 16
5-4- سیمای خارجی مجموعه باید با ویژگی های فرهنگی منطقه همسو بوده و در این راستا دارای رشد و پویایی باشد
5-5- در مجموعه های مسکونی سعی شود با استفاده از تغییر در ارتفاع ساختمان و سایر تمهیدات از ایجاد خط اسمان یکنواخت پرهیز گردد
5-6- به منظور طرح فضاهایی زیبا دلنشین و کار امد لازم است به ترکیبی از سطوح پر و خالی پرداخته شود
5-7- لازم است تو رفتگی ها و بیرونزدگی های نمای خارجی و ترکیب بلوک ها به گونه ای باشد که ضمن رعایت مسائل اقلیمی مجموعه ای زیبا٬همگن متعادل و دلنشین را در پرسپکتیو های مختلف شهری پدید اورد
5-8- ارائه طرح برای ایجاد و خلق فضاهای سبز در ترکیب با احجام ساختمانی
مجمو عه الزامی است

## Slide 17
6- انطباق با شکل و فرم بستر
6-1- طرح مجموعه باید منطبق بر توپوگرافی بستر بوده وازنظر هزینه های تسطیح خاکبرداری و ویژگیهای مورد انتظار بهینه باشد
6-2- لازم است شکل مجموعه وجانمایی بلوکها باابعادزمین هماهنگی داشته باشد وبعد سوم مجموع را شلوغ ومغشوش جلوه ندهد
6-3- دسترسیهای داخلی مجموعه باتوجه به شکل وفرم بستر صورت پذیرد به گونه ای که دسترسی به تمام بلوکها تقریبایکسان ومناسب باشد

## Slide 18
6-4- بافت مجموعه نباید درتعارض وتقابل بابافت پیثرامون خود باشد و میبایست ضمن انطباق باان ویژگی های مناسب بافت شهری پیرامن را تقویت نمایید
6-5- جمع اوری و دفع ابهای سطحی در انطباق کامل با ویژگی های زمین از طریق شبکه جمع اوری ابهای سطحی مورد تو جه قرار گیرد و در نحوه ی طراحی استفاده از مصالح کف سازی و ... تلاش شود تا هزینه ها به حداقل ممکن رسیده و نگهداری ان نیز اسان باشد.
6-6- عوارض زمین و محدودیت ها و حریم های احتمالی ان باید در طرح دیده شود و راه حل اساسی و قابل اجرا برای ان پیشنهاد گردد و تلاش شود تا استفاده مثبت و مناسبی
از این عوارض صورت پذیرد

## Slide 19
تهیه طرح معماری
مرحله دوم

## Slide 20
1 - معیارهای عمومی طراحی بلوکها
1-1- طرح پروژه ها به صورت مجتمع مسکونی و با رعایت ظوابط شهرداری محل به شرح بند های ذیل و استفاده حداکثر از تراکم ساختمانی و حداقل سطح اشغال با رعایت ضوابط طرح های توسعه بالا دست و اقتصاد طرح در صورت ضرورت اخذ مجوز از مراجع قانونی تهیه گردد

## Slide 21
1-2- در طراحی پروژه های مسکونی حداکثر تراکم جمعیتی مجموعه های مسکونی در 600 نفر در هکتار با رعایت ضوابط طرح های توسعه بالا دست مجاز می باشد
1-3- در پروژه های مسکونی در هر مجموعه ترکیبی از واحد ها ی 1 و 2 و 3 اتاق خوابه با رعایت نسبت 20 در صد واحد های 1 خوابه با زیر بنای 60-50 متر مربع 75 درصد 2 خوابه با زیر بنای 80-60 متر مربع و 5 درصد 3 خوابه با زیر بنای 110 -100 متر مربع طراحی گردد
*** در پروژه های خاص ( با توجه به نیاز منطقه ) این در صد ها قابل تغییر می باشد
نکته : در کلیه پروژه های مسکونی مشارکتی و پیمانی دولتی رعایت ضابطه الگوی مصرف مسکن در طراحی واحد های مسکونی الزامی است

## Slide 22
1-4- به منظور رفتار مناسب ساختمان در برابر زلزله حدالمقدور بلوک ها در پلان و ارتفاع منظم طراحی شوند
1-5- در طراحی ساختمانها ( در مرحله ی اول و دوم ) بر استفاده از نظام هماهنگ ابعادی ( مدولار ) تاکید می شود . در این خصوص استفاده از نشریه 215 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با عنوان ( هماهنگی مدولار در نظام طراحی و اجرای ساختمان )و طرح تحقیقاتی ( استانداردهای ابعادی مسکن ) توصیه می شود

## Slide 23
1-6- به منظور استفاده بهینه از شرایط محیطی در ساختمانها ضروری است عمده ترین مسائل اقلیمی و محیطی شامل دما تابش مقدار بارش رطوبت نسبی جهت و سرعت وزش باد و ... به دقت مطالعه شده وبر این اساس نکات قابل تامل در ارتباط با فرم پلان ابعاد پنجره ها مساحت و مصالح سطوح خارجی بناجهت گیری بهینه بلوکها تاثیر باد بر ساختمان (پرهیز ازباد نامطلوب وبهره گیری ازجریان مناسب هوا درفضای داخلی )و...در طرحهامورد توجه قرار گیرد
نکته :ضمن رعایت شرایط اقلیمی منطقه درطراحی بلوکها و واحدهای مسکونی توصیه می
شود کلیه واحدها به طریقی از نور جنوب بهره مند شوند

## Slide 24
1-7- اصول معماری بومی منطقه وفرهنگ استفاده از فضاهای مختلف می بایست همواره در برنامه فیزیکی و مراحل مختلف طراحی پروژه مورد توجه قرار گیرد
1-8- رعایت ضوابط مبحث 19مقررات ملی ساختمان ایران (صرفه جویی در مصرف انرژی )الزامی است

## Slide 25
نکته 2:ضمن تاکید بر محاسبه سطوح نورگیری در واحدها توصیه میشود ازطرح پنجره های متعدد دریک فضا خودداری شود وحتی الامکان یک پنجره باابعاد مناسب جهت نوردهی مناسب استفاده گردد
نکته 3 : توجه به جهت باز شو پنجره برروی لنگه دیگر آن وکارایی لازم براساس محل قرار گیری پنجره وپرهیز ازایجاد تنوع تیپ پنجره درطراحی وارائه جزئیات لازم واجرای ان در فاز دو
1-9- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران (حفاظت ساختمان درمقابل حرق )الزامی است
نکته :هرواحد مسکونی در ساختمان باارتفاع 6طبقه یابیشتر٬ازهمکف باید دست کم به دو راه خروج مجزا ودوراز هم دسترسی داشته باشد

## Slide 26
1-10- رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان ایران (اسانسورها وپله برقی )الزامی است
نکته 1:درساختمانهایی با بیش از 3 طبقه با حداکثر طول مسیر حرکت بیش از 7 متر (کف
ورودی اصلی تاکف اخرین توقف )تعبیه اسانسور الزامی است
نکته 2: درساختمانهای 6 طبقه یا با طول مسیرحرکت بیش از 21 متر باید حداقل یک اسانسور حمل بیمار (برانکاردبر)پیش بینی شود .
نکته 3: درساختمانهای 8 طبقه یا با طول مسیرحرکت بیش از 28 متر باید حداقل 2 اسانسور پیش بینی شود .در این حالت یک اسانسور باید مناسب حمل بیمار (برانکاردبر)باشد

## Slide 27
1-11- به منظور پیشگیری ازتبادل صدا بین واحدهای همجوار از تمهیداتی نظیر استفاده از عایق صوتی دردیوار بین واحدهاویاجانمایی فضایی نظیر سرویسها کمد انباری و ... در حد فاصل بین واحد ها استفاده شود بدین منظور رعایت مبحث 18 مقررات ملی ساختمان ایران ( عایق بندی و تنظیم صدا ) الزامی است
1-12- پیش بینی واحدهای مسکونی مناسب معلولین به میزان 5 درصد از
کل واحد های هر مجموعه مسکونی الزاامی است

## Slide 28
2- دسترسی و ورودی به بلوکها
2-1- ورودی اصلی ساختمان و فضاها بلا فاصله قبل از ورودی واحدها و شیوه دسترسی به این فضاها به گونه ای باشد که در مسیرهای حرکت و توقف مذکور کمترین ازدحام به وجود اید
2-2- ورودی اصلی ساختمان باید فضای کافی جهت نصب تابلوی اعلانات و صندوق پست را داشته باشد
2-3- ورودیهای اصلی ساختمان باید به صورتی سر پوشیده شود که حدالمقدور از بارندگی و تابش افتاب محفوظ گردد
2-4- حداقل ارتفاع ورودی های درهای اصلی ساختمان 220 سانتی متر می باشد
2-5- در طراحی ورودی بلوکها نحوه ی دسترسی معلولین جسمی و حرکتی مدنظر قرار گیرد

## Slide 29
3- روابط بین واحد های مسکونی
3-1- توصیه می شود دسترسی بیشتر از دو واحد مسکونی از طریق یک پاگرد تامین نگردد
3-2- فضاهای مقابل ورودی واحد ها باید از پاگرد مجزا باشد. بدین منظور دسترسی به واحد ها می تواند با استفاده از واحد های منشعب از پاگرد ( کوچه در ارتفاع ) با رعایت عرض مناسب ( حداقل 120 سانتی متر ) برخورداری از نور طبیعی در روز و امنیت ان تامین گردد
3-3- توصیه میشود ازفضاهایی نظیر سرویسها کمد و...بعنوان فیلتری جهت جلوگیری یا کاهش سروصدا بین دو واحد مسکونی ویا واحد مسکونی وفضاهای مشاع استفاده گردد
3-4- واحدهای مسکونی همجوار به گونه ای طراحی شوند که حتی الامکان عملکردهایی که نیازمند تاسیسات مثل ابرسانی تهویه گاز و...میباشند به صورت مجتمع جانمایی گردند

## Slide 30
3-5- ورودیهای دو واحد مسکونی حتی الامکان در یک راستا نباشد ویا به گونه ای جانمایی گردند که از ورودی به داخل واحدها اشراف وجود داشته باشد
3-6- به منظور کاستن مشکلات حین بهره برداری از مجتمع ها در فضاهای مشاع بویژه راه پله ها و راهروهای عمومی از مصالح مرغو وبا داوام جهت کف سازی ها وپوشش دیوارها تاارتفاع حداقل 100 سانتیمتر استفاده میشود
3-7- هرگونه کتیبه (شیشه خور )دردرهای ورودی واحدها ممنوع است وضروری است در نقشه های اجرایی مصالح مستحکم وبا دوام برای ورودی واحدهادرنظرگرفته شود
نکته : استفاده از دریک لنگه باعرض یک متر جهت ورودی واحد مسکونی الزامی میباشد
3-8- دربلوکهای مسکونی عرض راهپله های عمومی متناسب باتعداد واحد استفاده کننده درنظر گرفته شود

## Slide 31
4- تناسب وعملکرد فضاها
4-1- اتاق فضایی است با مساحت بیش از 8.5 متر مربع که دارای نورگیری مستقیم بوده وعرض ان از 2.70وارتفاع ان از 2.70متر کمتر نباشد
نکته 1:هراتاق می بایست برای فعالیت های متناسب باابعاد وتناسبات ان طراحی شود
نکته 2: در هر واحد مسکونی حداقل یکی از اتاقا ها باید 12 متر مربع ویا بیشتر ازان مساحت داشته باشد
نکته 3 : ار تفاع اتاق درمناطق گرم ومرطوب نبایداز2.80متر کمترباشد
4-2- هر واحد مسکونی براساس تعداد اتاق ان نام گذاری می شوند
4-3- ورودی واحدها عرصه مکث وتوقف وایجاد کننده حریم برای فضاهای داخلی است ولازم است فضاهیی برای کفدشکن دران پیشبینی گررد حداقل عرض مفید راه رو ورودی واحدها 1.20 مترمیباشد

## Slide 32
4-4- پیشبینی کفش کن درفضای داخل ورودی کلیه واحدها توصیه میشود
4-5- نشیمن عرصه ای است که انواع فعالیتها از جمله پذیرای تماشای تلویزیون رسیدگی به درس کودکان خوردن و در مواردی خواب در ان صورت میگیرد و میباسیت ابعاد و تناسبات و دیگر ویژگی های ان بر اساس ساکنین و نوع استفاده محاسبه گردد .
4-6- عرصه مهمان فضایی است که استفاد ه از ان محدود تر بوده تا حدی از حریم زندگی خصوصی جدا باشد و تمیز بماند تنها در صورت فراهم بودن فضای مناسب میتوان این عرصه را به عنوان یک فضای مجزا در نظر گرفت.
4-7- اشپزخانه میبایست فضای کافی جهت نگه داری اماده سازی وطبخ مواد غذایی وهمچنین نصب ماشین لباس شویی داشته باشد حداقل عرض قابل قبول اشپزخانه 2.10متر وحداقل مساحت ان 4.5مترمربع میباشد

## Slide 33
نکته 1: ماشین لباسشویی میتواند در مکان مناسبی غیراز اشپزخانه جانمایی گردد
نکته 2:پرهیزاز اختلاف سطح در کف اشپزخانه وسرویسها جهت جلوگیری از مشکلات درحین اجرا باپیش بینی تمهیدات طراحی
نکته 3: عدم استفاده ازدیوار کوتاه دراشپزخانه های اوپن واستفاده ازکابینت مناسب به جای ان
4-8- اشپز خانه در واحد های 2 و3 خوابه باید از نور مستقیم بر خوردار باشد تامین نور مستقیم برای اشپز خانه در واحد های یک اتاق خوابه توصیه میشود
4-9- سرویس بهداشتی شامل حمام توالت و دستشویی است جدا بودن حمام و توالت در واحد ها الزامی است
نکته : اجرای لوله کشی به صورت روکارمجاز نمیباشد
4-10- در صورت لزوم در بلوکهایی تا 6 طبقه ( مسکونی ) تامین نور وتهویه فضاهای غیراصلی واحد های مکسکونی شامل سرویسها و اشپزخانه از حیاط خلوت با مساحد حداقل 12 متر مربع و عمق حداقل 3 متر قابل قبول می باشد

## Slide 34
4-11- پیش بینی نصب توالت فرهنگی و روشویی به همراه تاسیسات لازم (لوله های اب و فاضلاب مورد نیاز ) در حمام کلیه واحد ها از الزامات طراحی می باشد
4-12- انباری فضایی است که تناسبات ان از حداقل تناسبات اتاق کمتر است و می نوان فاقد نور باشد
نکته : تامین یک انباری برای هر واحد مسکونی در داخل واحد یا مشاعات با مساحت حداقل 2 و حداکثر 5 متر مربع الزامی است
4-13- تراس فضایی است که حداقل یک طرف ان باز است و امکان استفاده از فضایی باز را برای ساکنین میسر می سازد حداقل عرض تراس در صورت نصب کولر در ان40/1 متر می باشد در غیر اینصورت حد اقل عرض 10/1 متر جهت تراس در نظر گرفته شود

## Slide 35
4-14- کمد فضایی است جهت نگهداری وسایل و لوازمی که در همه مواقع مورد استفاده قرار نمی گیرد و عمق ان حداقل 60 سانتی متر می باشد
نکته : پیش بینی یک کمد با حداقل طول 120 سانتی متر در هر اتاق توصیه می شود
4-15- طراحی واحد های مسکونی بهگونه ای انجام شود که جانمایی وسایل زندگی در ان به نحو مطلوب امکانپذیر گردد. استفاده ازاین ارتفاع بدین منظور توصیه می شود
4-16- برای هر تیپ واحد مسکونی می بایست طرح چیدمان وسایل متناسب با شیوه زندگی متقاضیان و با توجه به استفاده چند منظوره از فضاها ارائه گردد
4-17- به منظور استفاده بهینه از زیربنا حتی المقدور از ایجاد فضاهای پرت و مرده
پرهیز شود

## Slide 36
4-18- ابعاد و موقعیت استقرار داکتها و رایزرها ی تاسیساتی به گونه ای باشد که امکان دسترسی به انها به اسانی ممکن باشد
نکته : مشخص نمودن موقعیت داکتها و رایزر های عبور انواع لوله ها و کابلهای مرتبط با تاسیسات مکانیکی و برقی در نقشه های مرحله اول معماری الزامی است

## Slide 37
4-19- در راستای دستیابی به هدف سبک سازی ساختمان افزایش سرعت اجرا و تسهیل عملیات نازک کاری در ساختمان ضمن تاکید بر عدم استفاده از انواع اجرهای با وزن مخصوص زیاد ( فشاری – سفالی – سیمانی و ... ) در اجرای دیوارهای جداکننده پیشنهاد می شود از پانلهای پیش ساخته سبک ( نظیر گچبرگها همراه با قاب فلزی انواع تیغه های گچی و ... ) و یا دیوارهای ساندویچی سبک بدین منظور استفاده گردد ضمنا توصیه می شود جهت سبکتر کردن سقف های کاذب از سیستمهای جدید و سبک که دارای استاندارد مرکز تحقیقات مسکن می باشند استفاده گردد
4-20- با توجه به بند بالا بر حذف انواع ملات در دیوارهای داخلی و استفاده از چسب در اتصال کاشی هاتاکید می شود

## Slide 38
5- نما در سطوح خارجی بلوکها هم به صورت منفرد و هم در ترکیب با یکدیگر لازم است ضمن پرهیز از هرگونه شلوغی و اغتشاش از ایجاد سطوح و جداره های ساده و یکنواخت نیز جلوگیری شود و در کل مجموعه از ترکیب حجمی مناسب متنوعی برخوردار باشد
5-2- از تکرار زیاد مدول یا ریتم در نما حتی در صورت تناسب و زیبایی ان به صورت منفرد خودداری گ
ردد سعی شود حداقل در طول نمای مجموعه سازی ها مدل و یا ریتم تکرار ان تغییر نماید

## Slide 39
5-3- نوع بام و میزان پیش امدگی ان باید با توجه به اقلیم و وضعیت بارندگی محل مشخص و تعیین گردد
5-4- از ایجاد شکستگی های غیر لازم در نما پرهیز گردد
5-5- پیش بینی نصب هرگونه کانال کولر کولر لوله بخاری ونظایران برنمای ساختمان بدون داشتن پوشش مناسب خارجی ممنوع است
5-6- ازمصالح مقاوم وبادوام با توجه به شرایط محیطی منطقه جهت نما سازی ها استفاده شود بدین منظور استفاده از قطعات پیش ساخته سبک در نما توصیه میشود
نکته : نوع مصالح واجرا درنما سازی به نحوی باشد که احتمال ریزش ان براثر مرورزمان وهنگام وقوع زلزله وجود نداشته باشد وبه نحو مناسبی به ساختمان مهار شود
5-7- حداقل ضخامت دیوارهای خارجی بنا 20 سانتیمتر باشد

## Slide 40
دفتر فنی عمرانی شهر جدید پرند
سایتهای اینترنتی
منابع
سایت معماران جوان