## Slide 1: محاسبه تاخير برای AVR
دو عامل مهم تاثیر گذار:
  فرکانس کریستال: مدت زمان دوره تناوب ساعت برای هر چرخه دستور تابعی از این فرکانس کریستال است.
  طراحی AVR: یک روش افزایش کارایی کاهش تعداد چرخه های زمانی لازم برای اجرای یک دستور است.
چگونه AVR قادر به اجرای یک دستور در یک چرخه زمانی است؟
  استفاده از معماری هاروارد دارای انتقال بیشترین کد و داده به CPU
  استفاده از امکانات معماری RISC مانند دستوراتی با سایز ثابت
  استفاده از خطوط لوله برای واکشی و اجرای همزمان دستورات

## Slide 2: اجرای چند مرحله ای Pipelining در AVR
در AVR هر دستور در 3 مرحله اجرا می شود: واکشی عملوندها، اجرای عملیات ALU، برگرداندن نتیجه

## Slide 3: چرخه زمانی دستورات در AVR
برای اجرای یک دستور در CPU، تعداد معینی چرخه ساعت سپری می شود که به چرخه ماشین معروف است.
اکثر دستورات بیش از یک یا دو چرخه ماشین برای اجرا شدن لازم ندارند. (برخی از دستورات مانند JMP و CALL می توانند سه تا چهار چرخه ماشین را مصرف کنند.)
در خانواده AVR طول چرخه ماشین بستگی به فرکانس نوسانگری که به سیستم AVR متصل است، دارد.
در AVR یک چرخه ماشین از یک دوره تناوب نوسانگر تشکیل شده است. با هر پالس نوسانگر، یک چرخه ماشین می گذرد.

## Slide 4: چرخه زمانی دستورات در AVR
دوره تناوب چرخه دستور با فرکانس کریستال:
الف) 8MHZ
ب) 16MHZ
ج) 10MHZ
د) 1MHZ

## Slide 5: پنالتی پرش
پنالتی یا جریمه پرش: هنگامی که یک پرش اجرا می شود، CPU شروع به واکشی کد از محل جدید حافظه می کند و کد موجود در صف که پیش از این واکشی شده بود دور انداخته می شود. در این حالت واحد اجرا باید تا وقتی که واحد واکشی دستورات جدید را واکشی می کند، صبر کند.
در حالی که اکثریت وسیعی از دستورات AVR فقط یک چرخه ماشین زمان می برند، برخی دیگر دو، سه یا چهار چرخه ماشین لازم دارند. این دستورات عبارتند از JMP، CALL، RET و تمام دستورات پرش شرطی مانند BRNE، BRLO و ...
دستور پرش شرطی اگر پرشی انجام ندهد، فقط یک چرخه ماشین را می گیرد اما اگر پرش انجام دهد دو چرخه ماشین مصرف می کند.

## Slide 6: بخش 3-3 تاخیر زمانی در AVR و دستورات Pipeline
مثال 3-15- در یک سیستم AVR با کریستال 1 MHz، اجرای هر یک از دستورات زیر چقدر طول می کشد؟
دستور | چرخه دستور | زمان اجرا
LDI | 1 | 1 * 1 µs =1 µs
DEC | 1 | 1 * 1 µs =1 µs
OUT | 1 | 1 * 1 µs =1 µs
ADD | 1 | 1 * 1 µs =1 µs
NOP | 1 | 1 * 1 µs =1 µs
JMP | 3 | 3 * 1 µs =3 µs
CALL | 4 | 4 * 1 µs =4 µs
BRNE | 2/1 | اگر پرش صورت گیرد 2 µs، و اگر نه 1 µ
.DEF | 0 | 1 * 1 µs =1 µs

## Slide 7: بخش 3-3 تاخیر زمانی در AVR و دستورات Pipeline
مثال 3-16- اگر فرکانس کریستال 10 MHz باشد، مقدار تاخیر کد زیر را بیابید. چرخه دستور
.DEF count=R20 0
DELAY: LDI count, 0xFF 1
AGAIN: NOP 1
NOP 1
DEC count 1
BRNE AGAIN 2
RET 4
Delay time=[1+(1+1+1+2)*255-1+4]*()=127.9 µs

## Slide 8: بخش 3-3 تاخیر زمانی در AVR و دستورات Pipeline
محاسبة تأخیر در AVR
  در بخش قبل دیدید که یک زیر روال تأخیر از دو قسمت تشکیل شده است:
    ١) تنظیم شمارندة ٢) یک حلقه
  بیشترین تأخیر زمانی در بدنة حلقه ایجاد می­شود.
  اغلب تأخیر زمانی بر اساس دستورات درون حلقة محاسبه شده و چرخة ساعت دستورات بیرون حلقه نادیده گرفته می­شود.
  بیشترین مقداری که در ثبات شمارندة حلقه می­توان قرار داد ٢٥٥ است.
  یک روش برای افزایش تأخیر، استفاده از دستور NOP در حلقه می­باشد.
  NOP که بیانگر "no Operation" است، به سادگی زمان را مصرف می­کند، ولی ٢ بایت از فضای ROM برنامه را پر می­کند.
      قیمت سنگین برای تولید یک چرخة دستور محسوب می شود.
راه حل مناسب تر : استفاده از حلقه­های تو در تو

## Slide 9: بخش 3-3 تاخیر زمانی در AVR و دستورات Pipeline
استفاده از دستورات برای تولید تأخیر زمانی، قابل اعتمادترین روش نیست.
روش درست: ایجاد تأخیر زمانی دقیق­تر به کمک تایمرها است.

## Slide 10: بخش 3-3 تاخیر زمانی در AVR و دستورات Pipeline
حل مثالهای 3-18، 3-19 و 3-20 بر عهده خودتان است.

## Slide 11: فصل ٤ – برنامه­ریزی پورت­های ورودی / خروجی در AVR

## Slide 12: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
نمودار پایه­های ATmega32

## Slide 13: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
32 پایه برای پورت­های PORTA، PORTB، PORTC و PORTD
8 پایه برای Vcc، GND، XTAL1، XTAL2، RESET، AREF، AGND و AVcc

## Slide 14: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
  جدول ٤ – ١ – تعداد پورت­های برخی از اعضای خانوادة AVR
100 پایه | 64 پایه | 40 پایه | 28 پایه | 8 پایه | پایه ها
Atmega 1280 | Atmega 64/128 | Atmega 32/16 | Atmega 8/48/88 | Tiny 25/45/85 | تراشه
X | X | X |  |  | Port A
X | X | X | X | 6 bit | Port B
X | X | X | 7 bit |  | Port C
X | X | X | X |  | Port D
X | X |  |  |  | Port E
X | X |  |  |  | Port F
6 bit | 5 bit |  |  |  | Port G
X |  |  |  |  | Port H
X |  |  |  |  | Port J
X |  |  |  |  | Port K
X |  |  |  |  | Port L

## Slide 15: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
برای استفاده از پورت­ها به عنوان ورودی یا خروجی باید آن­ها را برنامه­ریزی کرد.
هر یک از پورت­ها علاوه بر اینکه به سادگی برای I/O استفاده می­شوند، عملکردهای دیگری مانند ADC ، تایمر وقفه و ارتباط سریال نیز دارند.
هر پورت ٣ ثبات I/O مربوط به خود را دارد:
  خروجی (PORT)
  ورودی (PIN) Port Input
  ثبات تعیین کننده جهت داده (DDR) Data Direction Register

## Slide 16: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
پهنای ثبات­های I/O ٨ بیت است و هر پورت حداکثر ٨ پایه دارد.
هر بیت ثبات­های I/O بر روی یک پایه اثر گذار است.
DDRx | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
PORTx | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
PINx | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
پایه | P7 | P7 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0

## Slide 17: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
نقش ثباتDDRX در خارج کردن داده­ها
  هر یک از پورت­های A تا Dدر ATmega32 می­توانند به عنوان ورودی یا خروجی به کار روند.
  ثبات DDRX فقط به منظور تعیین ورودی یا خروجی بودن یک پورت خاص استفاده می­شود.
  برای قرار گرفتن یک پورت در حالت خروجی مقادیر ١ بر روی ثبات DDRX نوشته می­شود.
  مثال: برای خارج شدن داده­ها از تمام پایه­های پورت B ، ابتدا باید مقدار 11111111 0b را بر روی ثبات DDRB بریزیم تا تمام پایه­ها خروجی شوند.
  باید توجه داشته باشیم که اگر بیت­های DDRX را یک نکنیم، داده­ها از ثبات PORTX به پایه­های AVR منتقل نخواهند شد.
  این مقادیر در ثبات I/O از پورت B درون CPU ذخیره خواهند شد.

## Slide 18: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
  شکل 4-3 حتما رسم شود.
مثال: برنامه ای بنویسید که LED های متصل به پایه های پورت B به صورت چشمک زن و یک در میان خاموش و روشن شود.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, 0xFF
OUT DDRB, R16 ; make port B an output port
L1: LDI R16, 0x55
OUT PORTB, R16
RCALL Delay
LDI R16, 0xAA
OUT PORTB, R16
RCALL Delay
RJMP L1

## Slide 19: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
نقش ثبات DDRX در وارد کردن داده­ها
  برای اینکه یک پورت در حالت ورودی باشد، ابتدا باید عدد صفر را بر روی تمام بیت­های ثبات DDRX آن پورت ریخته شده و سپس داده­های حاضر بر روی پایه­ها خوانده شود.
  به محض reset شدن سیستم تمام پورت­ها مقدار ox oo را در ثبات­های DDRX قرار می­دهند .
    تمام پورت­ها به عنوان ورودی پیکر بندی می­شوند.
  برای خواندن دادة موجود بر روی پایه­ها، باید ثباتPINx را بخوانیم.

## Slide 20: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
برنامه ای بنویسید که دائما داده های موجود در پایه های پورت C را دریافت کرده و پس از جمع کردن با عدد 5 به پورت B ارسال کند.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, 0x00
OUT DDRC, R16
LDI R16, 0xFF
OUT DDRB, R16
LDI R17, 5
L2: IN R16, PINC
ADD R16, R17
OUT PORTB, R17
RJMP L2

## Slide 21: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
مثال: برنامه ای بنویسید که داده دریافتی از پورت A را در خانه 0x100 حافظه RAM ذخیره کند.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
.EQU MYTEMP = 0x100
LDI R16, 0x00
OUT DDRA, R16
NOP
IN R16, PINA
STS MYTEMP, R16

## Slide 22: بخش ٤ – ١: برنامه­نویسی پورت­های I/O در AVR
تأخیر هم­زمان کننده
  مدار ورودی AVR یک چرخة ساعت تأخیر دارد.
  ثبات PIN نشان دهندة داده­هایی است که یک پالس ساعت پیش بر روی پایه­ها حاضر بودند.
  وقتی دستور IN R16, PINA اجرا شد، ثبات PINA حاوی داده­هایی است که در پالس ساعت قبلی بر روی پایه­ها موجود بودند.
  دلیل وجود دستور NOP در مثال قبلی همین است.
  با حذف NOP داده­های خوانده شده مربوط به وقتی است که پورت در حالت خروجی بوده است.

## Slide 23: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
گاهی به جای دسترسی به تمام ٨ بیت، فقط به ١ یا ٢ بیت از پورت نیاز داریم.
یک قابلیت مهم پورت­های I/O در AVR توانایی دسترسی به تک­تک بیت­های پورت بدون تغییر بقیه بیت­هاست.
SBI: یک کردن بیت در ثبات I/O
SBI ioreg , bit num
ioreg می­تواند هر یک از ثبات­های پایین I/O (آدرس ٠ تا ٣١) باشد و num - bit شمارة بیت مورد نظر است (از ٠ تا ٧)
نکته نکته: اگر چه می­توان از دستورات تک بیتی برای دستکاری بیت­های ٠ تا ٧ هر ٣٢ ثبات پایینI/O استفاده کرد ولی اغلب از آنها برای پورت­های I/O استفاده می­شود.

## Slide 24: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
فرمت دستور SBI
SBI a,b
1001 | 1010 | aaaa | abbb
0 ≤ a ≤ 31 0 ≤ b ≤ 7

## Slide 25: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
CBI (پاک کردن یک بیت در ثبات I/O)
CBI ioReg , bit - num
فرمت دستور
1001 | 1000 | aaaa | abbb
0 ≤ a ≤ 31 0 ≤ b ≤ 7

## Slide 26: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال: برنامه ای بنویسید که بیت دوم از پورت B را دائما تغییر وضعیت دهد.
SBI DDRB , 2
AGAIN: SBI PORTB , 2
CALL DELAY
CBI PORTB , 2
CALL DELAY
RJMP AGAIN

## Slide 27: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال ٤ – ٢ – به هر یک از پایةهای پورت D یک LED متصل است. برنامه­ای بنویسید که LED ­ها را از پایةD0 تاD7 روشن کند. قبل از روشن کردنLED بعدی، زیر روال تأخیر را صدا بزند.
.INCLUDE "M32DEF. INC"
LDI R20 , HIGH (RAMEND)
OUT SPH , R20
LDI R20 , LOW (RAMEND)
OUT SPL , R20 ;initialize stack pointer
LDI R20 , OXFF
OUT DDRD , R20 ;make portd an output port
SBI PORTD , 0
CALL DELAY
SBI PORTD , 1
CALL DELAY
.....
......

## Slide 28: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال ٤ – 3 – برنامه­هایی برای موارد زیر بنویسید.
الف) یک مرج مربعی با چرخة کار ( cycle duty ) ٥٠% بر روی بیت ٠ پورت c ایجاد کند.
ب) یک موج مربعی با چرخة کار ٦٥% بر روی بیت ٣ پورت c ایجاد کند.
حل: چرخه کار 50% به معنی یکسان بودن زمان های 0 و 1 پالس است. با قرار دادن یک تأخیر زمانی بین هر حالت، pc0 را صفر و یک می­کنیم.

## Slide 29: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
.INCLUDE "M32DEF. INC"
LDI R20 , HIGH (RAMEND)
OUT SPH , R20
LDI R20 , LOW (RAMEND)
OUT SPL , R20
SBI DDRC , 0 ;set bit 0 of DDRC (pc0 – out)
HERE: SBI PORT C , 0 ;pco = ١
CALL DELAY
CBI PORT C , 0
CALL DELAY
RJUM HERE

## Slide 30: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
چرخة کار ٦٦% تقریباً به این معناست که زمان روشن بودن ٢ برابر خاموش بودن است:
.....
......
SBI DDR C , 3
HERE: SBI PORT C , 3
CALL DELAY
CALL DELAY
SBI DDR C , 3
CALL DELAY
R JUM HERE

## Slide 31: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
بررسی یک پایة ورودی
برای تصمیم­گیری بر اساس وضعیت یک بیت مشخص در ثبات I/O، از دستور SBIC و SBIS استفاده می شود.
SBIC: Skip if Bit in I/O Reg Cleared
SBIS: Skip if Bit in I/O Reg Set

## Slide 32: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
فرمت دستور SBIS
SBIS a, b
SBIS: نادیده گرفتن دستور بعدی به شرط یک بودن بیت در ثبات I/O
1001 | 1011 | aaaa | abbb
0 ≤ a ≤ 31 0 ≤ b ≤ 7

## Slide 33: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال ٤ – ٤ – برنامه­ای بنویسید که موارد زیر را اجرا کند:
الف) بیت PB2 را تا زمان یک شدن آن چک کند.
ب) وقتی PB2 یک شد، مقدار 45H را در پورت C بنویسد و همچنین یک پالس بالا به پایین بهPD3 بفرستد.

## Slide 34: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
.INCLUDE "M32DEF. INC"
CBI DDRB , 2 ;PB2: input
LDI R16 , 0xFF
OUT DDRC , R16 ;make port C : output
SBI DDRD , 3 ;PD3: OUTPUT
AGAIN: SBIS PINB , 2
RJMP AGAIN
LDI R16 , 0x45
OUT PORTC , R16
SBI PORTD , 3
CBI PORTD , 3
HERE: RJMP HERE

## Slide 35: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
SBIC– نادیده گرفتن دستور بعدی به شرط صفر بودن بیت در ثبات I/O
برای بررسی وضعیت یک بیت و تشخیص صفر بودن آن ، از دستور SBIC استفاده می­کنیم. این دستور بیت مورد نظر را تست کرده، اگر صفر باشد دستور بعدی را نادیده می­گیرد.
فرمت دستور SBIC
SBIC a, b
1001 | 1001 | aaaa | abbb
0 ≤ a ≤ 31 0 ≤ b ≤ 7
مثال ٤ – ٥ – با خودتان

## Slide 36: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
از دستورات تست تک بیتی برای نظارت بر وضعیت یک بیت و تصمیم­گیری برای انجام یک عمل استفاده می­کنیم.

## Slide 37: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال ٤ – ٦ – یک سوئیچ به پایة PB2 متصل است. برنامه­ای بنویسید که حالت سوئیچ (SW) را بررسی کرده و موارد زیر را انجام دهد.
الف) اگر SW=0 ، حرف N را به پورتD ارسال کند.
ب) اگر SW=1 ، حرف Y را به پورتD ارسال کند.
INCLUDE "M32DEF. INC"
CBI DDRB , 2 ; make PB2 an input
LDI R16 , xFF
OUT DDRD , R16 ;make PORTD an output Port
AGAIN: SBIS PINB , 2 ;skip next if PB bit is High
RJMP OVER ;sw is Low
LDI R16 , 'Y' ;R16 = 'Y' (ASCII Code)
OUT PORTD, R16 ;PORTD = 'Y'
RJMP AGAIN
OVER: LDI R16 , 'N'
OUT PORTD , R16
RJMP AGAIN

## Slide 38: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
مثال ٤ – ٧ – با خودتان
خواندن یک بیت
  هم­چنین از دستورات تست تک بیتی برای خواندن وضعیت یک بیت و ارسال آن به یک بیت دیگر و یا ذخیره آن، استفاده می­کنیم.
  مثال ٤ – ٨ – یک سوئیچ به پایةPB0 و یک LED به پایة PB7 متصل است. برنامه­ای بنویسید که وضعیت سوئیچ را گرفته و آن را بهLED ارسال کند.

## Slide 39: بخش ٤ – ٢ – برنامه­نویسی برای تغییر تک بیتی پورت­های I/O
INCLUDE "M32DEF. INC"
CBI DDRB , 0 ; make PB0 an input
SBI DDRB , 7 ; make PB7 an output
AGAIN: SBIC PINB , 0 ;skip next if PB0 is Clear
RJMP OVER
CBI PORTB , 7
RJMP AGAIN
OVER: SBI PORTB , 7
RJMP AGAIN

## Slide 40: فصل 5- دستورات و برنامه­های محاسباتی و منطقی

## Slide 41: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
اعداد بدون علامت:
  تمام بیت­های آن برای نمایش عدد اختصاص می­یابد.
  دادة ٨ بیتی بدون علامت ooH تا FFH (٠ تا ٢٥٥)
مثال: برنامه­ای بنویسید که دو عدد ١٦ بیتی 3CE7H و 3B8DH را با هم جمع کند. فرض کنید که:
R1=8D, R2=3B, R3=E7, R4=3C
حاصل جمع را در R3 و R4 قرار دهید که طوری که R3 بایت پایینی باشد.
ADD R3 , R1 ;R3=R3 + R1
ADC R4, R2 ;R4=R4 + R2

## Slide 42: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
تفریق اعداد بدون علامت:
  میکروکنترلر AVR مانند تمام CPU­های مدرن از روش مکمل ٢ برای انجام تفریق استفاده می­کنند.
SUB Rd , Rr ;Rd = Rd - Rr
SBC Rd , Rr ;Rd = Rd - Rr – C
SUBI Rd , X ;Rd = Rd - X
SBCI Rd , X ;Rd = Rd – X – C
SBIW Rdl , X ;Rd + 1: Rd = Rd + 1: Rd – X

## Slide 43: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
مثال ٥ – ٤ – مراحل تفریق زیر را نشان دهید:
LDI R20 , ox23 0011 1111 b (3FH)
LDI R21 , ox3F 1101 1101 SUB R21, R20 1 0001 1100
رقم نقلی پس از انجام عمل تفریق معکوس می شود. N = 0 , C = 0
  بعد از اجرای دستور SUB ، اگر N=0 (یا C=0) جواب مثبت است.
  اگر N=1 (یا C=1) جواب منفی است و ثبات مقصد حاوی مکمل ٢ جواب است.
  می­توان به کمک دستور NEG (که مکمل ٢ را محاسبه می­کند) جواب را به فرم مثبت درآورد.

## Slide 44: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
مثال ٥ – ٦ – برنامه­ای بنویسید که عدد 18H را از 2917H کم کرده و نتیجه را در R24 و R25 ذخیره کند.
LDI R25 , ox29
LDI R24 , ox17
SBIW R25: R24 , ox18
نکته نکته: باید از فرمت SBIW Rd+1:Rd, K استفاده کنید.
اگر از فرمت SBIW Rd:Rd+1, K استفاده شود، اسمبلر کد را مانند وقتی که از فرمت SBIW Rd+1:Rd, K استفاده کرده باشید، اسمبل خواهد کرد.
مثال 5-7 خودتان

## Slide 45: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
نقش پرچم C در تفریق توسط AVR
  نحوه برخورد AVR با پرچم رقم نقلی، در عملیات تفریق، همانند دیگر CPUها مانند x86 یا 8051 است.
  در AVR بعد از عمل تفریق، رقم نقلی توسط خود CPU معکوس می شود
  ما برای دریافت مثبت یا منفی بودن جواب، پرچم C را بررسی می کنیم.
  اگر C=0 پاسخ مثبت و اگر C=1 پاسخ منفی است.
  CPU پرچم رقم نقلی را پس از عمل جمع معکوس نمی کند.

## Slide 46: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
ضرب اعداد بدون علامت
بایت پایینی جواب | بایت بالایی جواب | بایت دوم | بایت اول | کاربرد | عملیات ضرب
R0 | R1 | Rr | Rd | ضرب اعداد بدون علامت | MUL Rd, Rr
R0 | R1 | Rr | Rd | ضرب اعداد علامت دار | MULS Rd, Rr
R0 | R1 | Rr | Rd | ضرب اعداد بدون علامت و علامت دار | MULSU Rd, Rr

## Slide 47: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
تقسیم اعداد بدون علامت
  AVR دستوری برای تقسیم ندارد.
  می توان برنامه ای نوشت که عمل تقسیم را با استفاده از تفریق های متوالی انجام دهد.
  در تقسیم یک بایت بر بایت دیگر، صورت کسر (مقسوم) در یک ثبات جای گرفته و مخرج کسر (مقسوم علیه) به طور متوالی از آن کم می شود.
  خارج قسمت تعداد دفعاتی است که عمل تفریق انجام شده است.
  باقیمانده، مقداری است که در ثبات باقی می ماند.

## Slide 48: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
تقسیم یک بایت بر بایت دیگر
.DEF NUM= R20
.DEF DEN=R21
.DEF QUO=R22
LDI NUM=95
LDI DEN=10
CLR QUO
L1: INC QUO
SUB NUM, DEN
BRCC L1
DEC QUO
ADD NUM, DEN
END: RJMP END

## Slide 49: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
مثال 5-8- فرض کنید که خانه 0x15 حافظه داده حاوی مقدار FD (در مبنای 16) می باشد. برنامه ای بنویسید که آن را به دهدهی تبدیل کند. ارقام را در خانه های 0x322، 0x323، 0x324 ذخیره کنید. در حالی که رقم با ارزش کمتر در خانه 0x322 قرار گیرد.

## Slide 50: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
.EQU HEX_NUM= 0x315
.EQU RMND_L= 0x322
.EQU RMND_M= 0x323
.EQU RMND_H= 0x324
.DEF NUM= R20
.DEF DEN=R21
.DEF QUO=R22

## Slide 51: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
LDI R16, 0xFD
STS HEX_NUM, R16
LDS NUM, HEX_NUM
LDI DEN, 10
L1: INC QUO
SUB NUM, DEN
BRCC L1
DEC QUO
ADD NUM, DEN
STS RMND_L, NUM
MOV NUM, QUO
LDI QUO, 0

## Slide 52: ٥ – ١ – دستورات محاسباتی
L2: INC QUO
SUB NUM, DEN
BRCC L1
DEC QUO
ADD NUM, DEN
STS RMND_M, NUM
STS RMND_H, QUO
END: RJMP END

## Slide 53: بخش ٥ – ٢ – مفاهیم اعداد علامت دار و عملیات محاسباتی
مشکل سر ریز در عملیات اعداد علامت دار
پرچم Vکی یک می شود؟
  رقم نقلی از D6به D7انتقال یابد ولی رقم نقلی از D7خارج نشود.
  رقم نقلی از D7خارج شود ولی رقم نقلی از D6به D7وجود نداشته باشد.
زمانی سر ریز اتفاق می­افتد که دو عدد هم علامت باشد بنابراین می توان داشت:
تفاوت پرچم­های Nو Sدر چیست؟

## Slide 54: بخش ٥ – ٤ – دستورات چرخش و جابه جایی و سریال کردن داده
مثال 5-33- به کمک دستور SWAP و بدون کمک آن جای 4 بیت پایین و بالا را تغییر دهید.
A) LDI R20, 0x72
SWAP R20
B) LDI R20, 0x72
LDI R16, 4
LDI R21, 0
BEGIN:
CLC
ROL R20
ROL R21
DEC R16
BRNE BEGIN
OR R20, R21
END: RJMP END

## Slide 55: بخش ٥ – ٥ – تبدیل BCDو ASCII
تبدیل اعداد BCDفشرده به ASCII
1 – تبدیل BCDفشرده به BCDغیر فشرده
٢ – تبدیل BCDغیر فشرده به کد اسکی به کمک جمع­کردن با 30H

## Slide 56: بخش ٥ – ٥ – تبدیل BCDو ASCII
مثال 5-34- فرض کنید R20 حاوی BCD فشرده است. برنامه ای بنویسید که مقدار BCD فشرده را به دو عدد اسکی تبدیل کرده و جواب را در R21 و R22 قرار دهید.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R20, 0x29
MOV R21, R20
ANDI R21, 0x0F
ORI R21, 0x30
MOV R21, R20
SWAP R22
ANDI R22, 0x0F
ORI R21, 0x30
END: RJMP END

## Slide 57: بخش ٥ – ٥ – تبدیل BCDو ASCII
تبدیل اسکی به BCD فشرده
    تبدیل اسکی به BCD غیر فشرده و ترکیب دو رقم غیر فشرده برای داشتن BCD فشرده.

## Slide 58: بخش ٥ – ٥ – تبدیل BCDو ASCII
مثال: پس از دریافت دو رقم اسکی 4 و 7 از صفحه کلید عدد 47 را به شکل BCD فشرده در R20 ذخیره نمایید.
LDI R21, ‘4’
LDI R22, ‘7’
ANDI R21, 0x0F
SWAP R21
ANDI R22, 0x0F
OR R22, R21
MOV R20, R22

## Slide 59: فصل 5-برنامه­نویسی زبان اسمبلی پیش­رفته

## Slide 60: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
عبارت منطقی و محاسباتی با مقادیر ثابت
  AVR Studio عملیات ریاضی بین عبارت­ها را پشتیبانی می­کند:
.EQU ALFA = 50
.EQU BETA = 40
LDI R23 , ALFA
LDI R24 , (ALFA – BETA) * 2) + 9

## Slide 61: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
AVR studio عملیات منطقی و نیز شیفت یا جابه­جایی را نیز پشتیبانی می­کند.
.EQU C1 = ox50
.EQU C2 = ox10
.EQU C3 = ox04
LDI R21 , (C1 & C2) | C3
LDI R20 , C2 << 2

## Slide 62: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
عملیات | نماد
AND | &
OR | ¦
XOR | ^
NOT | ˜
عملیات | نماد
جمع | +
تفریق | -
ضرب | *
تقسیم | /
باقیمانده | %
عملیات | نماد
عبارت سمت چپ را به تعداد عدد سمت راست به چپ شیفت بده | >>
عبارت سمت چپ را به تعداد عدد سمت راست به راست شیفت بده | <<

## Slide 63: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
یکی از کاربردهای عملگرهای شیفت در مقدار دهی اولیه به ثبات ها است.
D7 |  |  |  |  |  |  | D0
I | T | H | S | V | N | Z | C
کد زیر بیت های Z و C از ثبات SREG را یک و بقیه را صفر می کند. نوشتن این کد نیاز به دانستن محل هر پرچم در SREG دارد.
LDI R20, 0b00000011
OUT SREG, R20

## Slide 64: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
در میکروکنترلر AVR برای راحت­تر شدن کار، اسامی بیت­های ثبات وضعیت در فایل header تعریف شده است.
مثلاً در فایل M32DEF. INC داریم:
;SREG – Status Register
.EQU SREG – C = 0 ;Carry flag
.EQU SREG – Z = 1 ;zero flag
.EQU SREG – N = 2 ;Negative flag
.EQU SREG – V = 3 ;Overflow flag
….
….
….

## Slide 65: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
بنابراین می­توان به جای به خاطر سپردن ساختار ثبات یا پیدا کردن آنها در برگه مشخصات تراشه، از اسامی بیت­ها استفاده کرد.
مثلاً اگر بخواهیم پرچم­های v و s را یک کنیم و بقیه را صفر قرار دهیم می­توانیم داشته باشیم:
LDI R16 , ( 1<<SREG – V) | (1<< SREG – S)
;R16 = 0b00001000 OR 0b00010000 = 0b00011000
OUT SREG , R16

## Slide 66: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
مثال ٦ – ١ – برنامه­ای بنویسید که PB2 و PB4 از پورت B را یک کرده و بقیة پایه­ها صفر باشد.
الف) بدون استفاده از شبه دستورالعمل­ها اسمبلر
LDI R20 , ob 000 1 01000
OUT PORT B , R20
معادل است با: LDI R20 , ox14
OUT PORT B , R20

## Slide 67: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
ب) با استفاده از شبه دستورالعمل­ها اسمبلر
LDI R20 , (1 << 4) | (1 << 2)
; R20= 0b10000 OR 0b100 = 0b00010100
OUT PORT B , R20
با استفاده از اسامی بیت ها در فایل “M32DEF. INC ”
LDI R20 , (1 << PB4) | (1 << PB2)
OUT PORT B , R20

## Slide 68: ٦ – ١ – معرفی برخی از دستورالعمل­های اسمبلر
توابع (HIGH) و (LOW)
  این توابع بایت­های بالا و پایین یک مقدار ١٦ بیتی را به ما می­دهند.
LDI R16 , LOW (0x 4455)
LDI R17 , HIGH (0x 4455)

## Slide 69: بخش ٦ – ٢ – ثبات و مدهای آدرس دهی مستقیم
روش­های مختلف دسترسی به داده­ها را مدهای آدرس دهی می­نامند.
1- – مد آدرس دهی تک ثباتی (بی­واسطه)
(Immediate) Register - single
  در این مد عملوند یک ثبات است.
      NEG R18
  گاهی هم در عملوندها یک مقدار ثابت و یک ثبات وجود دارد.
      LDI R18 , ox21
  این مقدار ثابت گاهی دادة بی­واسطه نیز گفته می­شود، زیرا وقتی که دستور اسمبل شد، عملگرد بلافاصله بعد از کد عمل می­آید.

## Slide 70: بخش ٦ – ٢ – ثبات و مدهای آدرس دهی مستقیم
2- مد آدرس دهی دو ثباتی
  از دو ثبات برای نگهداری داده استفاده می کند.
  ADD R20, R23
  MOV R27, R8

## Slide 71: بخش ٦ – ٢ – ثبات و مدهای آدرس دهی مستقیم
3- مد آدرس دهی مستقیم:
  تمام حافظه داده می تواند از طریق مدهای آدرس دهی مستقیم در دسترس باشد.
  LDS R19, 0x560
  STS 0x40, R25
  IN R18, PINC
  در کد عمل این دستورالعمل ها، 16 بیت به آدرس حافظه داده اختصاص داده شده است.
  می توان آدرس ها را به کمک اسامی بیان نمود.
  حافظة داده مد آدرس دهی بی­واسطه را پشتیبانی نمی­کند.
    برای انتقال داده به RAM داخلی یا ثبات­های I/O ، باید ابتدا داده را به یکی از ثبات­های همه منظورة (R16 تا R31) منتقل کرد و سپس آن را از ثبات به کمک دستور STS به فضای حافظة داده انتقال داد.

## Slide 72: بخش ٦ – ٢ – ثبات و مدهای آدرس دهی مستقیم
مد آدرس دهی مستقیم I/O
  این مد تنهایی می­تواند ثبات­های استاندارد I/O را آدرس دهی کند.
  دستورهای IN و OUT از این مد آدرس دهی استفاده می­کنند.
  بخش آدرس در کد ماشین ٦ بیت است.
  ثبات­های I/O از طریق اسامی راحت­تر و شناخته شده­تر هستند.
  برخی از AVR­ها کمتر از ٦٤ ثبات I/O دارند. پس برخی از خانه­های حافظة I/O استاندارد توسط ثبات I/O استفاده نمی­شوند. این خانه­های بی­استفاده رزرو هستند و نباید توسط برنامه­نویس استفاده شوند.

## Slide 73: بخش ٦ – ٢ – ثبات و مدهای آدرس دهی مستقیم
  برخی از AVR­ها بیشتر از ٦٤ ثبات I/O دارند. ثبات­های اضافی I/O در بالای آدرس 5F$ حافظه داده قرار گرفته­اند. (حافظة I/O توسعه یافته )
  برای دسترسی به I/O توسعه یافته باید از آدرس دهی مستقیم استفاده کنیم.
  ثبات­های I/O می­توانند در میکرو کنترلرهای AVR مختلف معانی متفاوتی داشته باشند.
    برای مثال خانه 2$ مربوط به I/O در ATmega32 به TWAR اختصاص دارد ولی در ATmega128 به DDRE اختصاص دارد.
    یک دستور یکسان در میکرو کنترلرهای مختلف معانی متفاوتی دارد.
    استفاده از اسامی ثبات­ها به جای آدرس آنها کد را قابل انتقال­تر می­کند.

## Slide 74: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
می­توان از مدهای آدرس دهی مستقیم و یا غیر مستقیم ثبات برای دست­یابی به داده ذخیره شده در حافظة داده استفاده کرد.
در مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات از یک ثبات به عنوان اشاره­گر به خانة حافظة داده استفاده می­شود.
در AVR برای این منظور از ٣ ثبات استفاده می­شود. X و Y و Z ثبات­های ١٦ بیتی امکان دسترسی به کل فضای حافظة داده را در AVR دارند.
هر ثبات از ترکیب ٢ ثبات همه منظورة مشخص تشکیل شده است.

## Slide 75: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
 | XH | XL
X-register |  | 
 | R27 | R26
 | YH | YL
Y-register |  | 
 | R29 | R28
 | ZH | ZL
Z-register |  | 
 | R31 | R30

## Slide 76: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
می­توان از این REG­ها به همراه دستور LD برای خواندن مقدار خانه­ای که این ثبات­ها به آن اشاره می­کند استفاده کرد .
LD R24 , X R24  [X]
برنامة زیر محتوای خانة OX130 را بر روی R18 کپی می­کند:
LDI XL , 0X30
LDI XH , 0X01
LD R18 , X

## Slide 77: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
دستور ST می­تواند برای نوشتن یک مقدار بر روی خانه­ای که یکی از ثبات­های X و Y و Z به آن اشاره می­کند استفاده کرد.
LDI ZL , 0X9F
LDI ZH , 0X13
ST Z , R23

## Slide 78: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مزایای مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
یکی از مزایای مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات، دسترسی پویا (dynamic) به داده­ها به جای دسترسی ایستا (static) می­باشد.
در مد آدرس دهی مستقیم امکان تشکیل حلقه وجود ندارد.
در مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات امکان تشکیل حلقه وجود دارد.

## Slide 79: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مثال 6-5-
برنامه ای بنویسید که مقدار 0x55 را بر روی خانه های 0x140 تا 0x144 حافظه کپی کند.
الف) با استفاده از مد آدرس دهی مستقیم
LDI R17, 0x55
STS 0x140, R17
STS 0x141, R17
STS 0x142, R17
STS 0x143, R17
STS 0x144, R17

## Slide 80: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
الف) با استفاده از مد آدرس دهی غیرمستقیم ثبات و ایجاد حلقه
LDI R16, 0x5 ; R16 is loop counter
LDI R20, 0x55
LDI YL, 0x40
LDI YH, 0x1
L1: ST Y, R20
INC YL
DEC R16
BRNE L1

## Slide 81: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
برای افزایش یک واحد محتوای Y باید از INC YL استفاده کرد.
زیرا دستوری به عنوان INC Y وجود ندارد.

## Slide 82: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مثال 6-6- فرض کنید خانه های 0x90 تا 0x94 حافظه داده حاوی رشته ای از داده اسکی به صورت زیر باشد:
[$90] = ‘H’, [$91] = ‘E’, [$92] = ‘L’, [$93] = ‘L’, [$94] = ‘O’
برنامه ای بنویسید که هر کاراکتر را گرفته و بایت به بایت به پورت B ارسال کند.
LDI R16, 0x5 ; R16 is loop counter
LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
LDI ZL, 0x90
LDI ZH, 0x0
L1: LD R20, Z
INC ZL
OUT PORTB, R20
DEC R16
BRNE L1

## Slide 83: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
جدول 6-5
دستور | عملکرد
LD Rn, X | پس از کپی خانه ای که X به آن اشاره می کند، X بدون تغییر می ماند.
LD Rn, X+ | پس از کپی خانه ای که X به آن اشاره می کند، به X یکی اضافه می شود.
LD Rn, -X | از X یکی کم شده و سپس خانه ای که X به آن اشاره می کند، کپی می شود.
LD Rn, Y | پس از کپی خانه ای که Y به آن اشاره می کند، Y بدون تغییر می ماند.
LD Rn, Y+ | پس از کپی خانه ای که Yبه آن اشاره می کند، به Yیکی اضافه می شود.
LD Rn, -Y | از Y یکی کم شده و سپس خانه ای که Y به آن اشاره می کند، کپی می شود.
LD Rn, Y+q | پس از کپی خانه ای که Y+q به آن اشاره می کند، Y بدون تغییر می ماند.
LD Rn, Z | پس از کپی خانه ای که Z به آن اشاره می کند، Z بدون تغییر می ماند.
LD Rn, Z+ | پس از کپی خانه ای که Z به آن اشاره می کند، به Z یکی اضافه می شود.
LD Rn, -Z | از Z یکی کم شده و سپس خانه ای که Z به آن اشاره می کند، کپی می شود.
LD Rn, Z+q | پس از کپی خانه ای که Z+q به آن اشاره می کند، Z بدون تغییر می ماند.

## Slide 84: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
گزینه های افزایش و کاهش اتوماتیک اشاره گر پشته
  از آنجا که ثبات­های اشاره­گر ( X ، Y و Z ) ١٦ بیتی هستند، می­توانند مقادیری بین 0000$ تا FFFF$ را داشته باشند، که تمام فضای حافظة 64K در AVR را پوشش می­دهد.
  توجه کنید که استفاده از دستور INC ZL برای افزایش اشاره­گر، می­تواند هنگام افزایش آدرسی مانند 5FF$ ایجاد مشکل نماید زیرا رقم نقلی را به ZH انتقال نمی­دهد.
  AVR گزینه­های افزایش اتوماتیک و کاهش اتوماتیک رابرای ثبات­های اشاره­گر طراحی کرده است.
  کاهش و یا افزایش اتوماتیک بر روی تمام ١٦ بیت اشاره­گر تأثیر می­گذارد و تأثیری بر ثبات وضعیت ندارد.

## Slide 85: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مثال 6-7- برنامه ای بنویسید که 16 خانه حافظه را که از خانه $60 حافظه داده آغاز شده، پاک کند.
الف) با استفاده از INC
ب) با استفاده از افزایش اتوماتیک

## Slide 86: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
با استفاده از INC
LDI R16, 16 ; R16: counter
LDI XL, 0x60
LDI XH, 0x00
LDI R20, 0x0
L1: ST X, R20
INC XL
DEC R16
BRNE L1

## Slide 87: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
با استفاده از افزایش اتوماتیک
LDI R16, 16 ; R16: counter
LDI XL, 0x60
LDI XH, 0x00
LDI R20, 0x0
L1: ST X+, R20
DEC R16
BRNE L1

## Slide 88: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مثال 6-10- دو عدد 4 بایتی در خانه های $130-$133 و $150-$153 ذخیره شده اند. برنامه ای بنویسید که اعداد 4 بایتی را جمع کرده و در آدرس $160-$163 ذخیره نماید.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, 4 ; R16: counter
LDI XL, 0x30
LDI XH, 0x1
LDI YL, 0x50
LDI YH, 0x1
LDI ZL, 0x60
LDI ZH, 0x1
CLC
L1: LD R18, X+
LD R19, Y+
ADC R18, R19
ST Z+, R18
DEC R16
BRNE L1

## Slide 89: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
روش غیر مستقیم ثبات با جابه­جایی
  برای خواندن و یا نوشتن مقداری که در جایی از حافظه قرار دارد که بالاتر از مکانی است اشاره­گر Z به آن اشاره دارد.
  LDD R20 , Z + q
  STD Z + q , Rn
  q عددی بین ٠ تا ٦٣ است.

## Slide 90: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
مثال 6-11- تابعی بنویسید که محتوای 3 خانه پیاپی از حافظه داده را با هم جمع کرده و نتیجه را در خانه اول آن ذخیره کند. وقتی تابع صدا زده می شود، ثبات Z به خانه اول اشاره می کند.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R16
LDI R16, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R16
LDI ZL, 0x00
LDI ZH, 0x2
CALL ADD3LOC
END: RJMP END

## Slide 91: بخش ٦ – ٣ – مد آدرس دهی غیر مستقیم ثبات
ADD3LOC:
LDI R21, 0
LD R20, Z
LDD R16, Z+1
ADD R20, R16
BRCC L1
INC R21
L1: LDD R16, Z+2
ADD R20, R16
BRCC L2
INC R21
L2: ST Z, R20
STD Z+1, R21
RET

## Slide 92: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
AVR حداکثر 8 MByte فضای کد (برنامه) و 64 KByte فضای داده دارد.
می­توان از فضای کد برای ذخیره سازی داده­های ثابت استفاده کرد.

## Slide 93: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
.DB (تعیین بایت) و داده ثابت در ROM برنامه
  .DB برای تعریف دادة ثابت ٨ بیتی به کار می­رود.
  اعداد می­توانند دهدهی، دودویی، شانزدهی و یا اسکی باشند.
  DB. کاربرد زیادی در تعریف رشته­های اسکی دارد.
  ; My data in flash ROM
  .ORG 500
  DATA1: .DB 1 , 8 , 5 , 3
  DATA2: .DB 28
  DATA3: .DB ob 00110101
  DATA4: .DB 0X39
  .ORG 0x510
  DATA5: .DB 'Y‘
  DATA6: .DB ‘2’, ‘0’, ‘0’, ‘5’
  .ORG 0x516
  DATA7: .DB “HELLO ALI”

## Slide 94
Address | High | Low
$500 | 01 | 08
$501 | 05 | 03
$502 | 1C | 00
$503 | 35 | 00
$504 | 39 | 00
… |  | 
… |  | 
$510 | 59 | 00
$511 | 32 | 30
$512 | 30 | 35
… |  | 
$516 | 48 | 65
$517 | 6C | 6C
$518 | 6F | 20
$519 | 41 | 4C
$520 | 49 | 00

## Slide 95: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
می­توان از .DW به جای .DB برای تعریف مقادیر یک کلمه­ای استفاده کرد.
مثال 6-13- محتوای حافظه ROM را پس از نوشتن خطوط زیر نشان دهید.
.ORG ox600
DATA1: .DW 0x1234 , 0x1122
DATA2: .DW 28
DATA3: .DW 0x2239
Address | High | Low
$600 | 12 | 34
$601 | 11 | 22
$602 | 00 | 1C
$603 | 22 | 39

## Slide 96: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
خواندن عناصر جدول در AVR
  برای خواندن عناصر قرار داده شده در حافظة ROM نیاز به یک اشار­گر داریم تا داده را از ROM واکشی کند.
  این اشاره­گر ثبات Z است.
  به این مد آدرس دهی، آدرس دهی غیر مستقیم فلش گفته می­شود.
  مد آدرس دهی غیر مستقیم فلش بر دو نوع است:
    مد آدرس دهی ثابت حافظة برنامه
    مد آدرس دهی حافظة برنامه با افزایش بعدی
دستور | عملکرد | توضیحات
LPM Rn, Z | کپی از حافظه برنامه | بعد از خواندن Z ثابت می ماند.
LPM Rn, Z+ | کپی از حافظه برنامه با افزایش بعدی | بعد از خواندن Z افزایش می یابد.

## Slide 97: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
با توجه به اینکه حافظة ROM ،2 بایتی است، بیت LSB مربوط به Z تعیین می­کند که بایت پایین حافظة ROM خوانده شود و یا بایت بالا.
  LSB= 0 بایت پایین
  LSB=1 بایت بالا
برای خواندن بایت پایین هر خانه باید آدرس آن خانه را یک بیت به چپ شیفت دهیم (جابه­جا کنید). برای خواندن بایت بالا آدرس آن خانه را یک بیت به چپ شیفت داده و بیت ٠ را یک کنیم.

## Slide 98: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
Address | High | Low
$0000 | $0001 | $0000
$0001 | $0003 | $0002
$0002 | $0005 | $0004
$0003 | $0007 | $0006
….. |  | 
$7FFE | $FFFD | $FFFC
$7FFF | $FFFF | $FFFE
شکل زیر مقداری را که باید بر روی ثبات Z ریخته شود تا هر بایت از حافظه ROM آدرس دهی شود، را نشان می دهد.

## Slide 99: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
مثال- بایت پایینی خانه شماره $100 حافظه ROM را فراخوانی نمایید.
LDI ZH , HIGH ($100 << 1)
LDI ZL , LOW ($100 << 1)
LPM R16 , Z
بایت بالایی خانه شماره $100 حافظه ROM را فراخوانی نمایید.
LDI ZH , HIGH ($100 << 1|1)
LDI ZL , LOW ($100 << 1|1)
LPM R16 , Z

## Slide 100: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
مثال 6-14- خودتان
مثال 6-15- فرض کنید در فضای ROM برنامه که از خانه $500 آغاز شده است، عبارت “WORLD PEACE.” نوشته شده است. برنامه ای بنویسید که بایت با بایت هر کاراکتر را به پورت B ارسال کند.
الف) با استفاده از یک شمارنده
ب) با استفاده از کاراکتر null برای انتهای رشته

## Slide 101: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
الف) با استفاده از یک شمارنده
.ORG $0000
LDI R16, 12
LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
LDI ZH, HIGH(MYDATA<<1)
LDI ZL, LOW(MYDATA<<1)
L1: LPM R20, Z
OUT PORTB, R20
INC ZL
DEC R16
BRNE L1
HERE: RJMP HERE
.ORG 0x500
MYDATA .DB “WORLD PEACE.”

## Slide 102: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
ب) با استفاده از کاراکتر null برای انتهای رشته
.ORG $0000
LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
LDI ZH, HIGH(MYDATA<<1)
LDI ZL, LOW(MYDATA<<1)
L1: LPM R20, Z
OUT PORTB, R20
CPI R20, 0 ;compare R20 with 0
BREQ END
INC ZL
RJMP L1
END: RJMP END
.ORG 0x500
MYDATA .DB “WORLD PEACE.”, 0

## Slide 103: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
مثال 6-17- فرض کنید فضای ROM برنامه که از خانه $100 شروع شده است، حاوی عبارت “WORLD PEACE.” می باشد، برنامه ای بنویسید که آن را بایت به بایت فراخوانی کرده و بر روی خانه های RAM که از خانه $140 آغاز شده است، قرار دهد.

## Slide 104
.EQU RAMBUF= 0x140
.ORG 0
LDI ZH, HIGH(MYDATA<<1)
LDI ZL, LOW(MYDATA<<1)
LDI XL, LOW(RAMBUF)
LDI XH, HIGH(RAMBUF)
AGAIN: LPM R16, Z+
CPI R16, 0
BREQ END
ST X+, R16
RJMP AGAIN
END: RJMP END
.ORG 0x100
MYDATA .DB “WORLD PEACE.”

## Slide 105: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
6-18- فرض کنید 3 بیت پایین پورت C به 3 سوییچ متصل هستند. برنامه ای بنویسید که کاراکترهای اسکی زیر را بر مبنای وضعیت سوییچ ها به پورت D ارسال کند.
000 ‘0’
001 ‘1’
010 ‘2’
011 ‘3’
100 ‘4’
101 ‘5’
110 ‘6’
111 ‘7’

## Slide 106: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
.ORG 0
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, 0x0
OUT DDRC, R16
LDI R16, 0xFF
OUT DDRD, R16
LDI ZH, HIGH(ASCI_TABLE<<1)
BEGIN: IN R16, PINC
ANDI R16, 0b00000111
LDI ZL, LOW(ASCI_TABLE<<1)
ADD ZL, R16
LPM R17, Z
OUT PORTD, R17
RJMP BEGIN
;----------------- look-up table for Ascii numbers 0-7 ---------
.ORG 0x20
ASCI_TABLE:
.DB ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’

## Slide 107: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
مثال 6-19- خودتان
مثال 6-20- برنامه ای بنویسید که مقدار x را از پورت B گرفته و را به پورت C ارسال کند. فرض کنید PB3-PB0 مقدار 0 تا 9 را برای x دارد. از جدول جستجو به جای ضرب استفاده کنید.

## Slide 108: بخش ٦ – ٤ – جدول جستجو و پردازش جدول
.ORG 0x0
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, 0x00
OUT DDRB, R16
LDI R16, 0xFF
OUT DDRC, R16
LDI ZH, HIGH(TABLE<<1)
L1: LDI ZL, LOW(TABLE<<1)
IN R16, PINB
ANDI R16, 0x0F
ADD ZL, R16
LPM R18, Z
OUT PORTC, R18
RJMP L1
.ORG 0x20
TABLE:
.DB 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66, 83, 102

## Slide 109: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
دستکاری بیت­های ثبات­های همه منظوره:
  یک کردن بیت ها
  SBR Set Bits in register
  SBR. Rd , X ; K: 00-FF, Rd: R16-R31
  SBR در حقیقت نام دیگر دستور ORI است و باعث ١ شدن هر یک از بیت­های ثبات همه منظوره که متغیر X در آن ١ است می­شود.
  LDI R17, 0b00111010
  SBR R17, 0b10001100
  پس از اجرای دستور خواهیم داشت:
  R17: 0b10111110

## Slide 110: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
  صفر کردن بیت ها
  CBR Set Bits in register
  CBR. Rd , X ; K: 00-FF, Rd: R16-R31
  CBR باعث پاک شدن هر یک از بیت های ثبات همه منظوره که متغیر K در آن یک است می شود.
  LDI R17, 0b10111010
  CBR R17, 0b10011100
  پس از اجرای دستور خواهیم داشت:
  R17: 0b00100010

## Slide 111: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
  کپی کردن یک بیت :
  یکی از بیت­های ثبات وضعیت T (موقت - Temporary ) نامیده می­شود که برای کپی کردن یک بیت داده از یک ثبات همه منظوره (GPR) به ثبات همه منظورة دیگر استفاده می­شود.
BST (Bit Store from Register to T)
BLD (Bit load from T to Register)
BST R17 , 3 ;store bit 3 from R17 to T flag
BLD R19 , 5 ;copy the T flag to bit 5 in R19

## Slide 112: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
مثال: ٦ – ٢١ – یک سوییچ به پایه PB4 متصل است. برنامه ای بنویسید که وضعیت سوییچ را گرفته و بر روی D0 از خانه 0x200 حافظه RAM داخلی ذخیره کند.
.EQU MYREG = 0x200
CBI DDRB, 4
NOP
IN R17, PINB
BST R17, 4
LDI R16, 0x00
BLD R16, 0
STS MYREG, R16
HERE: RJMP HERE

## Slide 113: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
  چک کردن یک بیت
SBRS ( Skip next instruction if bit in Register is set)
SBRS Rd, b
SBRC (Skip next instruction if bit in Register is Cleared)
SBRC Rd, b

## Slide 114: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
مثال 6-22- یک سوییچ به پایه PC7 متصل است. با استفاده از دستور SBRS برنامه ای بنویسید که وضعیت سوییچ را بررسی کرده و کارهای زیر را انجام دهد:
الف) اگر SW=0 حرف ‘N’ را به پورت D ارسال کند.
ب) اگر SW=0 حرف ‘N’ را به پورت D ارسال کند.

## Slide 115: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
.ORG 0x0
.INCLUDE “M32DEF.INC”
CBI DDRC, 7
LDI R16, 0xFF
OUT DDRD, R16
AGAIN: IN R20, PINC
SBRS R20, 7
RJMP OVER
LDI R16, ‘Y’
OUT PORTD, R16
RJMP AGAIN
OVER: LDI R16, ‘N’
OUT PORTD, R16
RJMP AGAIN

## Slide 116: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
بررسی یک بیت پرچم:
چند دستور برای بررسی هر یک از بیت­های ثبات وضعیت وجود دارد.
این دستورات در حقیقت همان دستورات پرش هستند. (جدول ٦ – ٨)
همة این دستورات از دو دستور مشتق شده­اند:
BRBS S , K ;Branch if statuse flag bit is set
BRBC S , K ;Branch if statuse flag bit is cleared
s یک عدد بین ٠ تا ٧ است که نشان دهنده شمارة بیت در ثبات وضعیت است.
K آدرس نسبی خانة هدف است.
BRBS 0, L1
….
….
L1:

## Slide 117: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
دستکاری یک بیت در ثبات وضعیت
BSET S
BCLR S
S یک عدد بیت ٠ تا ٧ نشان­گر شمارة بیت در ثبات وضعیت است.
معادل این دستورات در جدول ٦ – ٩ وجود دارد.

## Slide 118: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
آدرس پذیری بیتی RAM داخلی
RAM داخلی به صورت بیتی آدرس پذیر نیست. بنابراین، برای تغییر یک بیت از خانة RAM داخلی باید آن را به یک ثبات همه منظوره منتقل کرد و سپس تغییر را انجام داد.
مثال 6- 27- خودتان
مثال 6-26- برنامه ای بنویسید که محتوای خانه $195 در RAM داخلی را بررسی کند. اگر زوج بود آن را به پورت B ارسال کند، در غیر این صورت آن را زوج کند و سپس به پورت B ارسال کند.

## Slide 119: بخش ٦ – 5 – آدرس پذیری بیتی
.EQU MYREG = 0x195
LDI R16, 0xFF
OUT DDRB, R16
AGAIN: LDS R16, MYREG
SBRS R16, 0
RJMP OVER
CBR R16, 0b00000001
OVER: OUT PORTB, R16
RJMP AGAIN

## Slide 120: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
هر یک از میکرو کنترلرهای AVR مقداری EEPROM دارند. (جدول ٦ – ١٠)
داده­های درون SRAM با قطع برق پاک می­شوند. بنابراین نیاز به یک محل برای ذخیرة داده­ها و حفاظت از آنها در مقابل قطع برق داریم.
حافظة EEPROM می­تواند داده­های ذخیره شده را حتی هنگام قطع برق نگه دارد.
در این بخش نحوة نوشت در EEPROM و دسترسی به داده­ها بررسی می­شوند.

## Slide 121: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
ثبات­های EEPROM
٣ ثبات I/O وجود دارد که به طور مستقیم به EEPROM مربوط می­شود:
  EECR (ثبات کنترل EEPROM)،
  EEDR (ثبات دادة EEPROM)
  EEARL - EEARH (ثبات آدرس در EEPROM)

## Slide 122: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
ثبات دادة EEPROM (EEDR)
  برای نوشتن بر روی EEPROM باید داده را بر روی EEDR نوشت و سپس آن را به EEPROM منتقل کرد.
  برای خواندن از روی EEPROM باید EEDR را خواند.
  EEDR پلی است بین EEPROM و CPU

## Slide 123: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
ثبات آدرس EEPROM ( EEARL - EEARH )
  EEARL : EEARH در کنار هم یک ثبات ١٦ بیتی را برای آدرس دهی هر خانه در فضای EEPROM ایجاد می­کنند.
  برای خواندن و یا نوشتن در EEPROM باید آدرس خانة EEPROM بر روی EEAR کپی شود.
  چون در ATmega32 تنها ١٠٢٤ بایت حافظة EEPROM وجود دارد، تنها ١٠ بیت از ١٦ بیت ثبات EEAR استفاده می­شود.

## Slide 124: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
ثبات­ کنترل EEPROM (EECR):
  برای انتخاب نوع عملیاتی که قرار است انجام شود، به کار می­رود.
  این عملیات می­تواند خواندن و یا نوشتن باشد .
 |  |  |  | EERIE | EEMWE | EEWE | EERE

## Slide 125: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
فعال ساز خواندن (EERE)
  با یک کردن این بیت اگر EEWE صفر باشد، یک عملیات خواندن انجام می­شود.
  یک بایت از EEPROM خوانده شده و بر روی EEDR قرار می­گیرد. آدرس این بایت در ثبات­های EEAR قرار دارد.

## Slide 126: بخش ٦ – 6- دسترسی به EEPROM در AVR
فعال ساز نوشتن (EEWE) و مدیریت فعال ساز نوشتن (EEMWE)
  وقتی که EEMWE یک است، با یک کردن EEWE در طول ٤ چرخة ساعت عملیات نوشتن انجام خواهد شد.
  وقتی که EEMWF صفر است با یک کردن EEWE اتفاقی نمی­افتد.
  وقتی که EEMWE را یک کنید، سخت­افزار پس از ٤ چرخة ساعت این بیت را صفر می­کند.
  این عمل از عملیات نوشتن ناخواسته بر روی EEPROM جلوگیری می­کند.
  نمی­توانید عملیات خواندن و یا نوشتن پیش از اتمام عملیات نوشتن قبلی شروع کند.
  برای این کار می­توان EEWE را بررسی کنید اگر صفر باشد آماده شروع عملیات خواندن و یا نوشتن جدید می­باشد

## Slide 127: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
برنامه ریزی AVRبرای نوشتن در EEPROM
١ – تا وقتی که EEWEصفر شود صبر کنید.
٢ – آدرس جدید را بر روی EEARقرار دهید. (اختیاری)
٣ – دادة جدید را بر روی EEDRقرار دهید. (اختیاری)
٤ - EEMWEرا یک کنید.
٥ – در طی حداکثر ٤ چرخة ساعت بعد از یک کردن EEMWE، EEWEرا یک کنید.
مراحل ٢ و ٣ اختیاری هستند و ترتیب آنها مهم نیست.
در بین مراحل ٤ و ٥ نمی توانید کاری انجام دهید.

## Slide 128: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
مثال 6-28- برنامه ای بنویسید که حرف ‘G’ را بر روی خانه 0x005F در EEPROM ذخیره کند.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
WAIT:
SBIC EERC, EEWE
RJMP WAIT
LDI R18, 0
LDI R17, 0x5F
OUT EEARH, R18
OUT EEARL, R17
LDI R16, ‘G’
OUT EEDR, R16
SBI EECR, EEMWE
SBI EECR, EEWE
END: RJMP END

## Slide 129: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
برنامه ریزی AVRبرای خواندن از روی EEPROM
١ – تا وقتی که EEWEصفر شود صبر کنید
٢ – آدرس جدید را بر روی EEARقرار دهید. (اختیاری)
٣ – بیت EEREرا یک کنید.
٤ – دادة EEPROMرا از روی EEDRبخوانید.

## Slide 130: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
مثال 6-29- برنامه ای بنویسید که محتوای خانه 0xoo6C از EEPROM را خوانده و به پورت B ارسال کند.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R16, oxFF
OUT DDRB, R16
WAIT:
SBIC EERC, EEWE
RJMP WAIT
LDI R18, 0
LDI R17, 0x6C
OUT EEARH, R18
OUT EEARL, R17
SBI EECR, EERE
IN R16, EEDR
OUT PORTB, R16

## Slide 131: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
مقدار دهی اولیه به EEPROM
  می توان در EEPROM نیز با استفاده از .DBتخصیص داده انجام داد.
  اگر قبل از تعریف داده .ESEG بنویسیم متغیر بر روی EEPROMقرار می گیرد.
  اگر .CSEG بنویسیم دادة تعریف شده بر روی حافظة کد قرار می گیرد.
  بطور پیش فرض داده ها بر روی حافظة کد قرار می گیرند مگر اینکه توسط .ESEG شرایط عوض شود.

## Slide 132: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
در برنامه زیر DATA1 و DATA3 بر روی ROM قرار می گیرند و DATA2 بر روی EEPROM
DATA1 .DB $10
.ESEG
DATA2 .DB $20
DATA3 .DB $35
.CSEG
DATA4 .DB $45

## Slide 133: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
مثال 6- 30- برنامه ای بنویسید که تعداد دفعاتی که یک سیستم روشن می شود را بشمارد.
.INCLUDE “M32DEF.INC”
LDI R20, HIGH(RAMEND)
OUT SPH, R20
LDI R20, LOW(RAMEND)
OUT SPL, R20
LDI XH, HIGH(COUNTER)
LDI XL, LOW(COUNTER)
CALL LOAD_FROM_EEPROM
INC R20
CALL STORE_IN_EEPROM
HERE: RJMP HERE

## Slide 134: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
LOAD_FROM_EEPROM:
SBIC EECR, EEWE
RJMP LOAD_FROM_EEPROM
OUT EEARH, XH
OUT EEARL, XL
SBI EECR, EERE
IN R20, EEDR
RET

## Slide 135: بخش ٦ – ٦ – دسترسی به EEPROM در AVR
STORE_IN-EEPROM:
SBIC EECR, EEWE
RJMP STORE_IN_EEPROM
OUT EEARH, XH
OUT EEARL, XL
OUT EEDR, R20
SBI EECR, EEMWE
SBI EECR, EEWE
RET
.ESEG
.ORG 0
COUNTER: .DB 0

## Slide 136: بخش ٦ – ٧ – CHECKSUMو زیر روال های اسکی
بایت CHECKSUM در EEPROM
  برای اطمینان از درستی و یک پارچگی محتوای EEPROM، هر سیستم باید یک محاسبة CHECKSUMانجام دهد.
  CHECKSUM هر خرابی در محتوای EEPROM را تشخیص می دهد.
  یکی از دلایل خطا در داده های EEPROM نوسان جریان هنگامی که سیستم روشن است و یا در حال کار کردن است، می باشد.
  بایت CHECKSUM یک بایت اضافی است که در انتهای یک سری بایت داده قرار می گیرد.

## Slide 137: بخش ٦ – ٧ – CHECKSUMو زیر روال های اسکی
  برای محاسبه بایت CHECKSUMخواهیم داشت:
بایت ها با هم جمع شده و رقم نقلی حذف می شود.
مکمل ٢ حاصل جمع نهایی به دست می آید که همان CHECKSUMاست.
CHECKSUM به عنوان آخرین بایت آن سری داده قرار می گیرد.

## Slide 138: بخش ٦ – ٧ – CHECKSUMو زیر روال های اسکی
برای انجام عملیات چک کردن تمام بایت ها حتی CHECKSUMرا با هم جمع می کنیم. نتیجه باید صفر شود. اگر صفر نبود، یک یا چند بایت داده تغییر کرده اند.

## Slide 139: بخش ٦ – ٧ – CHECKSUMو زیر روال های اسکی
مثال 6-31 و برنامه 6-1 (صفحات 254، 255 و 256): خودتان
برنامه تبدیل BCD به اسکی و تبدیل دودویی (شانزدهی) به اسکی: خودتان
تمرین: برنامه 6-1، 6-2 و 6-3 توسط AVR studio انجام شده و نتیجه مشاهده شود.

## Slide 140: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
ماکرو چیست؟ و چگونه به وجود می آید؟
  کاربردهایی در برنامه نویسی زبان اسمبلی وجود دارد که در آن گروهی از دستوراتی که کار واحدی را انجام می دهند، مکرراً استفاده شود.
  مثلاً انتقال داده به خانه های RAM در یک برنامه بارها تکرار شده است.
  برای کاهش زمان کد نویسی و کاهش امکان خطا مفهوم ماکروها به وجود آمد.
  ماکروها این امکان را به برنامه نویس می دهد که یک وظیفة را فقط یکبار نوشته و در موقع لزوم استفاده کند.

## Slide 141: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
تعریف ماکرو
در هر تعریف ماکرو باید ٣ بخش زیر وجود داشته باشد:
.MACRO name
….
…. بدنه ماکرو
….
.ENDMACRO

## Slide 142: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
نام باید یکتا باشد و از قواعد نام گذاری اسمبلی پیروی کند.
یک ماکرو می تواند تا ١٠ پارامتر داشته باشد.
  این ١٠ پارامتر ورودی می تواند با نماد 0@تا 9@ در بدنه ماکرو استفاده شود.
  پس از نوشتن ماکرو، می توان آن را به وسیله اسمش فراخوانی کرد (صدا زد) و مقادیر مناسب را جایگزین پارامترها نمود.

## Slide 143: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
مثال: انتقال دادة بی واسطه به ثبات I/O در RAM داده یک کار پر استفاده است.
.MACRO LOADIO
LDI R20 , @1
OUT @0 , R20
.ENDMACRO
استفاده از ماکرو فوق :
LOAD IO PORT A , OX20
.EQU VAL_1 = 0xFF
LOAD IO DDRC, VAL_1

## Slide 144: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
برنامه 6-4-
.INCLUDE “M32DEF.INC”
.MACRO LOADIO
LDI R20, @1
OUT @0, R20
.ENDMACRO
;------------------------------------------
.MACRO DELAY
LDI @0, @1
BACK: NOP
NOP
NOP
NOP
DEC @0
BRNE BACK
.ENDMACRO

## Slide 145: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
.ORG 0
LOADIO DDRB, 0xFF
L1: LOADIO PORTB, 0x55
DELAY R18, 0x70
LOADIO PORTB, 0xAA
DELAY R18, 0x70
RJMP L1

## Slide 146: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
دستور .INCLUDE
  فرض کنید چند ماکرو در همه برنامه ها استفاده شده باشند، باید در هر برنامه دوباره نوشته شوند؟ خیر
  دستور INCLUDE به برنامه نویس امکان نوشتن ماکروها و ذخیره آنها در یک فایل و آوردن آنها در هر فایل برنامة دیگری را می دهد.
  مثال: می توان ماکروهای پر استفادة LOADIOو DELAY را نوشت و سپس تحت عنوان MYMACRO.MAC ذخیره نمود.
  می توان با استفاده از دستورالعمل .INCLUDE این فایل را در هر فایل .asmاستفاده کرد.

## Slide 147: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
برنامه 6-5-
.INCLUDE “M32DEF.INC”
.INCLUDE “MYMACRO.MAC”
;-----------------------------------------------------
.ORG 0
LOADIO DDRB, 0xFF
L1: LOADIO PORTB, 0x55
DELAY R18, 0x70
LOADIO PORTB, 0xAA
DELAY R18, 0x70
RJMP L1

## Slide 148: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
دستورالعمل .LISTMAC
  وقتی که به یک فایل .lst نگاه می کنیم، ماکروها به صورت کوتاه نمایش داده می شوند.
  هنگامی که ماکروها در طول یک کد صدا زده می شوند، بدنه ماکرو نمایش داده نمی شود.
  هنگام عیب یابی یک کد ممکن است نیاز داشته باشیم دستوراتی که اجرا می شوند را دقیقاً ببینیم.
  با استفاده از شبه دستور LISTMAC. می توانیم بدنه ماکروها را در فایل .LST فعال نماییم.

## Slide 149: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
.MACRO LOADIO
LDI R20, @1
OUT @0, R20
.ENDMACRO
.LISTMAC
LOADIO PORTA, 0x20
LOADIO DDRA, 0x53
END: RJMP END

## Slide 150: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
.MACRO LOADIO
LDI R20, @1
OUT @0, R20
.ENDMACRO
.LISTMAC
+
+LDI R20, 0x20
+OUT PORTA, R20
LOADIO PORTA, 0x20
+
+LDI R20, 0x53
+OUT DDRA, R20
LOADIO DDRA, 0x53
END: RJMP END

## Slide 151: بخش ٦ – ٧ – ماکروها
ماکروها در مقابل زیر روال­ها:
  ماکروها و زیر روال ها در نوشتن برنامه های اسمبلی سودمند هستند.
  هر یک دارای محدودیت هایی هستند.
  با فراخوانی هر ماکرو اندازة کد افزایش می یابد ولی فراخوانی زیر روال این گونه نیست.
      ماکرو ١٠ دستوری را ١٠ بار فراخوانی کنیم، در ROM، ١٠٠ خط اشغال خواهد شد.
  فراخوانی زیر روال ٣ تا ٤ چرخة ساعت و دستور RET، ٤ چرخه ساعت برای اجرا شدن زمان می برد.
  اجرای ماکروها نیازی به زمان اضافه ندارد.
  ماکروها نیاز به پشته ندارند ولی زیر روال ها نیاز دارند.