## Slide 1
افزونگی و انواع آن
درس سوم
3001
3002
3000

## Slide 2: 3-1مقدمه
3011
3010
3012
  افزونگی (Redundancy) یكی از مهمترین ابزارها در تحمل پذیری خطا سیستمها می‌باشد.
  افزونگی با اضافه كردن چند ماژول به جای یك ماژول و استفاده كردن از همه آنها سعی می كند احتمال درست كاركردن سیستم را بالا ببرد.
3013

## Slide 3: مقدمه
حال اگر یكی ازآنها از كار بی افتد سیستم می تواند به طور خود كار پردازنده دوم را جایگزین كند.
3020
3021
3022
مثلا فرض كنید كه یك سیستم به جای آنكه یك پردازنده داشته باشد، شامل دو پردازنده باشد.
3023
ممكن است این سوال پیش بیاید كه چگونه سیستم می تواند این كار را انجام دهد.
3024
ولی ما در اینجا تنها می خواهیم درباره متد های افزونگی و انواع آن صحبت كنیم و نحوه پیاده سازی آن مثلا در یك سیستم سخت افزاری خارج از بحث این فصل می‌باشد.
3025

## Slide 4
انواع افزونگی
3032
  به طور كلی چهار نوع افزونگی وجود دارد:
  1. افزونگی سخت افزاری Hardware Redundancy
  2. افزونگی نرم افزاری Software Redundancy
3030
3031
3033
  3. افزونگی اطلاعاتی Information Redundancy
3034
  4. افزونگی زمانی Time Redundancy
  ما در اینجا بطور مختصر هر كدام را توضیح می دهیم و بحث كامل تر را به بعد واگذار می كنیم.
3035
3036

## Slide 5
3041
افزونگی سخت افزاری (Hardware Redundancy)
  در این نوع از افزونگی با اضافه كردن سخت افزارهای جدید سعی می كنیم كه جلوى از كار افتادن سیستم را بگیریم.
3040
  این سخت افزارهای اضافه شده همانند یك دیگر هستند و هیچ عملیات اضافه ترى را انجام نمی دهند.
  برای افزونگی سخت افزار روش های مختلفی وجود دارد كه جلوتر درباره آن صحبت خواهیم كرد.
3042
3043

## Slide 6
3051
افزونگی نرم افزاری (Software Redundancy)
  در گونه افزونگی چند کپی از یك نرم افزار یا چندین نرم افزار كه همگی یك كار را انجام می دهند در كنار هم قرار خواهند گرفت. تا سیستم از نتیجه كل آنها استفاده کند.
3050
  این كار بیشتر باهدف جلوگیرى از خطاهای طراحی انجام می گیرد. مثلا یك نرم افزار توسط سه تیم مختلف نوشته می شود و نتیجه آنها باهم مقایسه می شود.
3052

## Slide 7
3061
افزونگی اطلاعاتی (Information Redundancy)
  این نوع افزونگی معمولا در سیستمهای ذخیره سازی یا انتقال اطلاعات به كار می رود.
3060
  كه در آن چندین کپی از یك اطلاعات نگهداری می شود، که در صورت بروز مشكل برای یكی از آنها، کپی های دیگری هم از آن وجود داشته باشد.
  اصلی ترین موضوع مورد بحث دراین باره کدگذاری (Coding) است كه در فصل 4 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3062
3063

## Slide 8
افزونگی زمانی (Time Redundancy)
  این افزونگی زمانى به كار می رود كه خطاهای گذرا (Transient) در سیستم زیاد پیش می آیند.
3070
  در روش یك عمل چندین بار در زمان های مختلف تكرار می شود و در نهایت نتیجه دفعات مختلف باهم مقایسه می شوند تا نتیجه نهایی معلوم شود.
  با این كار اگر یك خطای گذرا روی یكی از نتایج یک اجرا تاثیر بگذارد، نتیجه كل اشتباه نمی شود.
3071
3072
3073

## Slide 9
3081
3-2 افزونگی سخت افزاری
  حال كه با انواع افزونگی آشنا شدیم، اجازه دهید تا افزونگی سخت افزاری را بطور دقیق تر بررسی كنیم.
3080
  سه نوع افزونگی سخت افزاری وجود دارد كه در اینجا آنها را بررسی خواهیم كرد.
1. غیرفعال (ایستا) Passive (Static)
2. فعال (پویا) Active (Dynamic)
3. ترکیبی Hybrid
3082
3083
3084
3085

## Slide 10
3-2-1 افزونگی سخت افزاری غیرفعال (ایستا)
3090
بگذارید با یك مثال این روش را توضیح دهیم .
فرض كنید در یك سیستم به جای آنكه یك پردازنده داشته باشیم، سه پردازنده بگذاریم كه همه آنها یك كار را انجام می دهند.
حال نتیجه این سه پردازنده را به یك رای دهنده )Voter( می دهیم. رای دهنده نتیجه هر سه را نگاه می كند و راى اكثریت را به عنوان خروجى تولید می كند.
در نتیجه اگر یكی از این سه پردازنده خراب شده باشد، نتیجه آن در خروجى سیستم تاثیری نمی گذارد.
3091
3092
3093
3094

## Slide 11
در واقع روش غیرفعال (ایستا) مدلی است كه در آن تمامی ماژول ها از ابتدا استفاده می شود و در حین كار و یا بروز خرابی هیچ نوع تغییری در تركیب بندی آنها ایجاد نمی شود.
در این روش جلوى خرابی سیستم بصورت بیدرنگ گرفته می شود، زیرا نیاز به پیکربندی مجدد پس از بروز خرابی (که موجب تاخیر در کارکرد سیستم می شود) ندارد.
3102
3103

## Slide 12
بطور كلی افزونگی غیرفعال گونه های زیادی ندارد.
اصلی ترین گونه این افزونگی NMR (N-Modular Redundancy) است كه در آن از یك ماژول، N تا کپی یکسان وجود دارد و که همه پردازش یکسانی را روی ورودی سیستم انجام می دهند و نتایج آنها به یك رای دهنده اکثریت می رود. اگر حداقل M تا از آنها در حال كار درست باشند، رای دهنده نتیجه درست را تولید خواهد كرد. معمولا M برابر N/2+1 انتخاب می شود، اما برای بالا بردن درجه اعتماد به خروجی رای دهنده می توان مقدار M را بیشتر نیز در نظر گرفت.
3112
3113

## Slide 13
یكی از حالت های خاص NMR كه بسیار زیاد استفاده می شود، TMR (Triple Modular Redundancy) است.
در این حالت باید حداقل 2 ماژول از 3 ماژول موجود در حال كار درست باشند تا سیستم درست کار کند.
مثال بالا كه در آن سه پردازنده وجود داشت یك TMR است.
3122
3123
3124

## Slide 14
به راحتی می توان قابلیت اطمینان یک سیستم TMR را محاسبه کرد. اگر قابلیت اطمینان هر ماژول را R فرض کنیم، یک سیستم TMR زمانی درست کار می کند که یا هر سه ماژول درست کار کنند و یا فقط یکی از ماژولها نادرست کار کند و دو ماژول دیگر درست کار کنند.
احتمال حالت اول برابر است با : RxRxR=R3
احتمال حالت دوم برابر است با : 3XRxRx(1-R)=3R2(1-R)
قابلیت اطمینان سیستم جمع احتمال دو حالت فوق است:
RTMR=R3+3R2(1-R)=3R2-2R3
3132

## Slide 15
3-2-2 افزونگی سخت افزاری فعال (پویا)
3140
در این روش غیر از ماژول اصلی كه در حال كار است، تعدادی ماژول هم وجود دارند كه اصطلاحا به آنها پشتیبان )Spare( گفته می شود.
این ماژول ها نقش یدک را بازی می كنند.
یعنی اگر یكی از ماژول های اصلی خراب شود، یك ماژول پشتیبان جای آن را می گیرد.
ماژول های پشتیبان در حالت عادی (عاری از خرابی) در كار سیستم تاثیری ندارند.
3142
3143
3144
3145

## Slide 16
یك ماژول پشتیبان می تواند به یكی از سه حالت زیر وجود داشته باشد:
1.داغ Hot : در این حالت ماژول پشتیبان بطور دائمی در حال كار است (همیشه روشن است).
2.گرم Warm : در این حالت ماژول پشتیبان هر از چند گاهی اطلاعات خود را از طریق ماژول اصلی (Primary) بروز (Update) می كند.
3.سرد Cold : در این حالت ماژول پشتیبان (در حالت عاری از خرابی سیستم) همواره خاموش است و زمانى كه نیاز باشد (بروز خرابی در ماژول اصلی) روشن می شود.
3152
3153
3154
3155

## Slide 17
معمولا در روش فعال ماژول اصلی شامل یك قسمت اضافی به نام کشف کننده اشتباه E.D. (Error Detector) است كه تشخیص میدهد آیا ماژول اصلی خراب شده است یا نه و در صورتی كه خرابی را تشخیص دهد، یكی از پشتیبان ها جانشین آن خواهد شد.
اگر قسمت E.D وجود نداشته باشد. معمولا خروجی دو تا از ماژول ها با هم مقایسه می شود و اگر نتایج آنها متفاوت باشد، یا یك پشتیبان جایگزین یكی از آنها می شود یا اینكه هر دو از مدار خارج می شوند و یك پیام Self Diagnosis به آنها وارد می شود.
3162
3163

## Slide 18
حال ببینیم چگونه می توانیم قابلیت اطمینان را در این سیستم محاسبه كنیم.
3172

## Slide 19
مثال : یك سیستم را در نظر بگیرید كه شامل یك ماژول اصلی (Primary) و یك ماژول پشتیبان از نوع سرد می‌باشد.
ماژول اصلی داراى سیستم کشف اشتباه (پوشش اشتباه) می‌باشد كه در صورت بروز خرابی در ماژول اصلی، آن را تشخیص داده و ماژول پشتیبان را فعال می كند.
این احتمال وجود دارد كه پوشش اشتباه )Coverage( به درستى عمل نكند. احتمال تشخیص درست و پوشش اشتباه را با C نشان می دهیم.
3182
3183
3184

## Slide 20
در دو حالت سیستم درست کار خواهد کرد. یا ماجول اصلی درست کار کند و یا اگر ماجول اصلی خراب شود، پوشش اشتباه به درستی انجام شود و ماژول پشتیبان هم درست باشد.
بنابراین قابلیت اطمینان در این سیستم برابر است با احتمال درست كاركردن ماژول اصلی ، Rp(t) ، به اضافه درست كاركردن ماژول پشتیبان، Rs(t) ، به شرطی كه ماژول اصلی خراب شده باشد ، Rp(t)-1 ، و تشخیص هم داده شده باشد (C).
در نتیجه رابطه قابلیت اطمینان برابر است با:
Rsys = Rp + (1-Rp)CRs
3192
3193
3194

## Slide 21
از آنجایی كه معمولا ماژول اصلی و پشتیبان همسان هستند، قابلیت اطمینان آنها هم یكسان است.
یعنی R = Rp = Rs ، پس داریم:
Rsys = R + C(1-R)R
3202
3203
3204

## Slide 22
اگر پوشش اشتباه، 100% باشد، C برابر یک می شود و داریم:
Rsys = R + (1-R)R = 1 - (1-R)2
3212
3213

## Slide 23
رابطه قبل را میتوان به سیستمی كه شامل یك ماژول اصلی و N-1 ماژول پشتیبان است، نیز بسط داد:
Rsys = 1 - (1-R)n
صحت رابطه بالا را بررسی كنید.
3222
3223
3224

## Slide 24
در حالت قبل (یعنی وقتی كه سیستم N ماژول داشته باشد)، در صورتیکه پوشش اشتباه را هم در نظر بگیریم، رابطه قابلیت اطمینان سیستم به صورت زیر است:
Rsys = R + C(1-R)R + C2(1-R)2R + ...
در نتیجه داریم :
n
Rsys = R Σ CK(1-R)K
K=0
3232
3233
3234
3235

## Slide 25
3-2-3 افزونگی سخت افزاری ترکیبی
3240
روش ترکیبی در واقع تركیبى از دو روش قبل است.
در این روش هم از افزونگی غیرفعال و هم از افزونگی فعال استفاده می شود.
این روش كامل تر از دو روش قبلى است و تحلیل آن پیچیده تر است.
3242
3243
3244

## Slide 26
در این روش تركیبى از NMR و استفاده از پشتیبان را خواهیم داشت.
به این شكل كه n تا از ماژولها به یك رای دهنده می روند، و اگر نتیجه یكی از آنها خطا داشته باشد، یك پشتیبان جایگزین آن ماژول خراب می شود.
محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم های ترکیبی به نسبت پیچیده است و با روشهای معمول به سادگی انجام نمی پذیرد.
بهترین روش برای این كار استفاده از مدل ماركف است. مدل ماركف در فصل هفت توضیح داده خواهد شد.
3251
3253
3254
3255