## Slide 1
گراف قابلیت اطمینان
Reliability Graph
درس هشتم
8001
8002
8000

## Slide 2: مقدمه
8011
8010
8012
یكی از راه هاى مدل كردن سیستم ها برای محاسبه قابلیت اطمینان استفاده از گراف قابلیت اطمینان (Reliability Graph (RG)) می‌باشد.
این نوع مدل بخصوص زمانى بسیار كاربرد دارد كه در سیستم متغیر های (مولفه های) وابسته داشته باشیم.
ما این موضوع را با بیان مثال هایی بررسی خواهیم کرد.
قبل از هر چیز ببینیم كه چگونه می توانیم یك سیستم را به صورت گراف قابلیت اطمینان (RG) مدل كنیم.
8013
8014
8015

## Slide 3
Reliability Graph
8021
8020
8022
مدل RG شامل تعدادی گره (Node) است كه با كمك کمانها (Arc) به هم متصل شده اند.
مدل گراف قابلیت اطمینان (RG) شبیه دیاگرام بلوکی ابلیت اطمینان (RBD) است با این تفاوت كه در RG كمانها (Arc) نشان دهنده مولفه ها هستند، در حالی كه در RBD بلوک ها (Box) نشان دهنده مولفه ها بودند.

## Slide 4
Reliability Graph
8031
8030
8032
گره مقصد گره ای است كه هیچ كمانی از آن خارج نمی شود.
همچنین یكی از گره ها اصطلاحا گره مقصد (Sink) نامیده می شود.
گره های میانی صرفاّ برای ایجاد ارتباط هستند و به خودی خود مفهوم فیزیکی ندارند .
8033
8034
یكی از گره ها اصطلاحا گره مبدا (Source) نامیده می شود.
گره مبدا گره ای است كه هیچ كمانی به آن وارد نمی شود.
8035

## Slide 5
Reliability Graph
8041
8040
8042
هر کمان صرفاّ معادل یك مولفه در سیستم است ولی هر مولفه در سیستم می تواند در چندین کمان استفاده شود.
همان طور كه گفتیم کمانها معادل مولفه های سیستم هستند.
حال اگر یك ارتباط بین گره مبدا (Source) و گره مقصد (Sink) در گراف سیستم وجود داشته باشد، یعنی هنوز سیستم در حال كار است.
8043
ولی اگر هیچ ارتباطی بین گره مبدا (Source) و مقصد (Sink) وجود نداشته باشد، بدین معنی است كه سیستم خراب شده است.
8044

## Slide 6
Reliability Graph
8051
8050
8052
دلیل این موضوع این است كه مولفه هایی كه از نظر قابلیت اطمینان موازی هستند، به صورت کمانهای موازی كشیده می شوند و مولفه های سری به صورت کمانهای سری بیان می شوند. بدین ترتیب نیاز به وجود مسیر بین ورودی و خروجى شبیه RBD است.
اما یكی از مزایای RG نسبت به RBD این است كه مدل كردن مولفه های وابسته بسیار ساده تر است.
در عین حال به دلیل آنكه کمانها جهت دار هستند، می توان حالت های خاص را ساده تر ایجاد كرد.
8052

## Slide 7
Reliability Graph
8061
8060
8062
8063
اجازه دهید با ذكر مثالهایی مسئله را دنبال كنیم.
مثال: شكل زیر یك گراف قابلیت اطمینان (RG) را نشان می دهد.
S
1
2
3
d
A
B
C
D
F
E

## Slide 8
Reliability Graph
8070
8071
1) A،B،C،D
این سیستم در حالتهای زیر می تواند به كار خود ادامه دهد:
8072
2) A،E،D
3) F،C،D
8073
8074
8075
توجه داشته باشید كه منظور از حالتهای بالا این است كه حداقل مولفه هایی كه در مجموعه هستند، در حال كار باشند.

## Slide 9
Reliability Graph
8080
8081
همان طور كه در مثال دیدیم وجود یك مسیر از ورودی به خروجى نشان دهنده در حال كار بودن سیستم است.
8082
حال حالتی را بررسی می كنیم كه متغیر وابسته دارد.

## Slide 10
8091
Reliability Graph
مثال: سیستمی را در نظر بگیرید كه شامل دو پردازنده است. هر كدام از پردازنده ها یك ماژول حافظه (Memory) برای خود دارد. همچنین یك ماژول حافظه (Memory) وجود دارد كه بین دو پردازنده مشترك است. اگر لااقل یك پردازنده سالم باشد و حافظه اختصاصی آن یا حافظه مشترك هم در حال كار باشد، آنگاه كل سیستم در حال كار است.
8090

## Slide 11
8101
Reliability Graph
گراف قابلیت اطمینان (RG) این سیستم را رسم کنید.
(راهنمایی: مدل درخت خطا این سیستم در زیر كشیده شده است).
8100
8102

## Slide 12
8111
Reliability Graph
همان طور كه می بینیم به دلیل اینكه M3 بین هر دو پردازنده مشترك است، مدل كردن سیستم كمى پیچیده شده است.
8110
8112
شكل زیر مدل RG برای سیستم بالا را نشان میدهد:
8112

## Slide 13
8121
Reliability Graph
همانطور كه می بینیم گره Share برای این منظور ایجاد شده كه مشترك بودن M3 را حل كند.
8120
I1 و I2 در واقع معادل هیچ مولفه فیزیکی و واقعى در سیستم نیستند و صرفا برای برقراری ارتباط استفاده شده اند.
8122
در واقع I1 و I2 همواره در حالت سالم هستند!
8123

## Slide 14
8131
Reliability Graph
در حالی كه اگر درخت خطا (Fault Tree) شامل مولفه های وابسته نباشد، معادل دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RBD) خواهد بود.
8130
8132
گراف قابلیت اطمینان (RG) عملا معادل درخت خطا (Fault Tree) است كه داراى مولفه های وابسته باشد.