## Slide 1: 9-1 آماده سازی برای اجرا
برنامه Sharpe برای آنكه بتواند (بدون تغییر در فایل های پیکربندی) اجرا شود، حتما بايد در آدرس C:\Sharpe-Gui کپی شود. براي اين كار كافيست كه فايل فشرده حاوی برنامه را در C:\ باز كنيم.
سپس باید "Interface SHARPE" را از دایرکتوری C:\Sharpe-Gui اجرا كنیم.

## Slide 2: آماده سازی برای اجرا
پس از اجرای برنامه، پیش از انجام هر كاری نیاز است تا یك پروژه جدید ایجاد شود.
برای انجام این عمل گزینه New از Menu فایل را انتخاب میكنیم.

## Slide 3: آماده سازی برای اجرا
سپس یك -BoxDialog باز می شود كه می توانیم موارد زیر را مشخص كنیم:
نام پروژه
تاریخ ایجاد پروژه
ایجاد كننده پروژه (Owner)
نوع مدلسازی كه می خواهیم انجام دهیم
نام مدل
همچنین می توانیم یك توضیح برای پروژه بنویسیم.

## Slide 4: آماده سازی برای اجرا
با كمك نرم افزار SHAPRE می توان از مدل های زیر استفاده کرد:
درخت خطا Fault Tree
دیاگرام بلوکی قابلیت اطمینان (RDB)
مدل مارکف Markov Model
گراف قابلیت اطمینان Reliability Graph

## Slide 5: آماده سازی برای اجرا
پس از این مرحله، بسته به اینكه كدام یك از مدل ها انتخاب شده باشند، پنجره مربوط به آن مدل ظاهر میشود.
ما در اینجا نحوه مدل سازی مدل های معروفی را كه در درس "تحمل پذیری خطا" كاربرد دارند، بررسی می کنیم.

## Slide 6: 9-2 مدل Fault Tree
در صورتی كه مدل Fault Tree انتخاب شود صفحه ای همانند این صفحه ظاهر میشود.
این صفحه تنها شامل یك Box می‌باشد به نام Failure، كه به عنوان گره ریشه در درخت خطا استفاده میشود.

## Slide 7: مدل Fault Tree
برای آنكه بتوانیم گیت های جدید به درخت اضافه كنیم، در ابتدا بر روی كلید Add Gate در پنجره اصلی (بالایی)Sharpe کلیك میكنیم، سپس در پنجره پایینی كه مربوط به Fault Tree می‌باشد بر روی Box Failure کلیك میكنیم.

## Slide 8: مدل Fault Tree
یك Dialog Box جدید باز میشود كه در آن می توانیم اطلاعات مربوط به گیت را تعیین كنیم.

## Slide 9
این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
  نام گیت
  نوع گیت
  تعداد ورودی
  توضیح اضافه

## Slide 10: مدل Fault Tree
انواع گیت هایی كه می تواند استفاده شود:
  AND
  OR
  KofN
  KofN Identical

## Slide 11: مدل Fault Tree
در صورتی كه KofN یا KofN Identical را انتخاب كنیم، باید مقدار K را نیز در همین Box تعیین كنیم.

## Slide 12: مدل Fault Tree
پس از آنكه گیت جدید اضافه شد، می توانیم بر روی Event هایی كه در زیر آن قرار دارد کلیك كنیم (در صورتی كه در حالت Add Gate باشیم) و گیتهای جدیدی را اضافه كنیم.

## Slide 13: مدل Fault Tree
همچنین می توانیم با کلیک سمت راست روی گیت ها:
  آنها را به Event تبدیل كنیم
  یا با انتخاب Modif. Gate از پنجره اصلی مشخصات گیت ها را تغییر دهیم.

## Slide 14: مدل Fault Tree
توجه كنید كه هر نوع تغییری به سادگی انجام نمی گیرد. پس سعی كنید تا حد امكان از اول مدل را طرح کنید تا نیاز به تغییرات زیادی نداشته باشید.

## Slide 15: مدل Fault Tree
پس از آنكه تمامی گیتهای مورد نیاز به مجموع اضافه شد. باید پارامتر های مربوط به Event ها را مشخص كنیم.
برای این كار روی هر Event ی كه می خواهیم، کلیک سمت راست میكنیم و گزینه Parameter را انتخاب میكنیم.

## Slide 16: مدل Fault Tree
در Dialog Box باز شده می توانیم برای Event مورد نظر اطلاعات مربوطه را
تکمیل كنیم.
این اطلاعات شامل:
  توضیحات
  نام Component
  صفت (Attribute)

## Slide 17: مدل Fault Tree
در قسمت صفت می توانید نوع صفت مثلا "Failure Rate" را انتخاب كنیم.
براساس نوع صفتی كه انتخاب كردیم در قسمت پایین باید مقادیر آن را وارد كنیم. مثلا برای "Failure Rate" عدد نرخ خرابی باید وارد شود.

## Slide 18: مدل Fault Tree
پس از وارد كردن داده هر Event با كمك دكمه Validate آنرا ثبت میكنیم.
توجه داشت باشید كه اگر Validate را کلیك نكنید، اطلاعات ثبت نخواهد شد.

## Slide 19: مدل Fault Tree
اگر بخواهیم یك سری صفت مشترك را برای چندین Event به كار ببریم می توانیم از گزینه Repeat استفاده كنیم.
یعنی پس از آنكه نام Component و صفت را ثبت كردیم، گزینه Repeat را انتخاب میكنیم و Validate را کلیك میكنیم. از این پس هر Event دیگری كه اسم همان Component را استفاده كند، خود به خود تمامی صفت های آن Event برایش کپی میشود.

## Slide 20: اضافه کردن مدلهای جدید به پروژه
یك پروژه می تواند شامل چندین مدل از نوع های مختلف باشد.
در صورتی كه بخواهیم مدل های بیشتری را به پروژه اضافه كنیم، می توانیم از منو Model Editor یك مدل جدید ایجاد كنیم.
مثلا با انتخاب "New Fault Tree" یك مدل Fault Tree جدید به پروژه اضافه میشود.

## Slide 21: 9-3 تحلیل مدل Fault Tree
پس از آنكه طراحی کامل شد می توانیم آن را آنالیز كنیم.
برای این كار ابتدا منوی
Analysis Editor -> Analysis را انتخاب میكنیم.

## Slide 22: تحلیل مدل Fault Tree
یك DialogBox شبیه زیر باز میشود:
در Tab اول (Parameters) كه به صورت پیش فرض انتخاب شده است می توانیم نوع تحلیل را انتخاب كنیم (مثلا محاسبه Reliability یا Mean Time To Failure (MTTF))

## Slide 23: تحلیل مدل Fault Tree
برای انجام این كار ابتدا در قسمت بالا نام مدلی كه می خواهیم آنالیز كنیم را انتخاب میكنیم.
معمولا این نام بصورت پیش
فرض درست است
سپس آنالیزی كه می خواهیم را انتخاب كرده و با زدن دكمه Add آن را به لیست سمت راست اضافه میكنیم.

## Slide 24: تحلیل مدل Fault Tree
بعضی از تحلیل ها نیاز به پارامترهایی هم دارند، مثلا برای قابلیت اطمینان باید زمان را وارد كنیم.
زمان هم می تواند یك عدد ثابت باشد، هم می تواند یك رنج عددی با گامهای ثابت باشد. برای وارد كردن یك رنج عددی كافیست عدد شروع (مثلا 0)، عدد پایان (مثلا 10)، و عدد گام (مثلا 1) را ویرگول (،) جدا كرده و به ترتیب بنویسیم (مثلا 0،10،1 (.

## Slide 25: تحلیل مدل Fault Tree
در صورتی كه در قسمت پارامتر خود Event ، بجای وارد كردن یك عدد یك Variable گذاشته باشیم، باید در هنگام تحلیل مقدار آن Variable را هم وارد كنیم.
می توانیم بطورهمزمان چندین تحلیل را به لیست اضافه كنیم.

## Slide 26: تحلیل مدل Fault Tree
پس از انتخاب تمامی تحلیل های لازم دكمه Run را فشار می دهیم.

## Slide 27: تحلیل مدل Fault Tree
قسمت Output tab خود به خود انتخاب میشود و نتیجه محاسبات در آن نوشته شده است.
می توانیم از نتایج کپی یا چاپ بگیریم.

## Slide 28: تحلیل مدل Fault Tree
علاوه بر مشاهده نتایج بصورت متنی می توان آن را به صورت گرافیکی هم مشاهده كرد.
این كار را با Tab Graph می توان انجام داد.

## Slide 29: تحلیل مدل Fault Tree
در قسمت بالا نام انتخابی برای گراف را وارد میكنیم.
در سمت راست می توانیم 2 نام برای محورهای X و Y انتخاب كنیم.
كلیه این نام ها صرفا جنبه نمایشی دارند.

## Slide 30: تحلیل مدل Fault Tree
در قسمت Output/Function نوع تحلیل را معلوم میكنیم.
باید توجه داشته باشیم كه همه تحلیل های مختلف را نمی توان به صورت گرافیکی مشاهده كرد.

## Slide 31: تحلیل مدل Fault Tree
پس از آن باید متغیر مورد استفاده برای محور X كه همان ورودی تابع می‌باشد و پلات بر حسب آن انجام میشود و همچنین مقدار شروع، پایان و گام های آن را مشخص كنیم.

## Slide 32: تحلیل مدل Fault Tree
پس از انجام این كار با زدن دكمه Plot می توانیم نتیجه را به صورت گرافیکی مشاهده كنیم.

## Slide 33: تحلیل مدل Fault Tree
نتیجه پالت را
می توان چاپ، ذخیره یا با یك فایل دیگر تركیب (Combine) كرد.

## Slide 34: 9-4 مدل مارکف
برای ایجاد یك مدل مارکف می توانیم با ایجاد یك پروژه جدید و انتخاب Markov Chain یك مدل مارکف ایجاد كنیم و یا اینكه از طریق منوی Model Editor گزینه New Markov Chain را انتخاب كنیم و یك مدل مارکف به پروژه موجود اضافه كنیم.

## Slide 35: مدل مارکف
پس از آنكه مدل را ایجاد كردیم یك صفحه خالی همانند این صفحه ظاهر میشود.

## Slide 36: مدل مارکف
برای اضافه كردن یك گره (state) در قسمت بالا بر روی دكمه Node کلیك میكنیم و پس از آن در هر جای صفحه كه کلیك كنیم، یك گره جدید ایجاد میشود.
گره ها بصورت خود كار شماره گذاری خواهند شد.

## Slide 37: مدل مارکف
همچنین می توانیم نام گره را به دلخواه تغییر دهیم. برای این كار بر روی گرهRight Click میكنیم و گزینه Change Name را انتخاب میكنیم. در Dialog Box باز شده نام جدید را وارد میكنیم.
نام گره می تواند متنی یا عددی باشد.

## Slide 38: مدل مارکف
حالا باید پیکان های (Arc)ارتباطی را بین گره ها رسم كنیم. برای این كار بر روی كلید Arc کلیك میكنیم و سپس بر روی گره مبدا كه می خواهیم Arc از آن شروع شود کلیك را نگه میداریم و mouse را حركت داده و روی گره مقصد آن را رها میكنیم.

## Slide 39: مدل مارکف
. بدین ترتیب یك Arc بین مبدا و مقصد كشیده خواهد شد.

## Slide 40: مدل مارکف
در مرحله بعدی باید یك مقدار به هر Arc انتساب دهیم.
برای این كار باید روی Arc کلیک سمت راست كرده و گزینه Rate را انتخاب كنیم.

## Slide 41: مدل مارکف
سپس در Dialog Box باز شده مقدار مربوط را وارد میكنیم.

## Slide 42: مدل مارکف
بجای حرف  کلمهMu و بجای حرف  کلمه Lambda می نویسیم.

## Slide 43: مدل مارکف
برای آنكه گره ها را جابجا كنیم باید روی گزینه Move کلیك كرده و سپس گره مورد نظر را انتخاب كنیم (با یك تك کلیك). در این حالت گره انتخاب شده به رنگ زرد در می آید، حالا می توانیم به صورت "Drag And Drop" آن را جابجا كنیم.

## Slide 44: مدل مارکف
همچنین اگر بخواهیم كه یك Arc را تغییر شكل دهیم، می توانیم با کلیك بر روی دكمه Modif. Arc این كار را انجام دهیم.

## Slide 45: مدل مارکف
پس از آنكه
Modif. Arc انتخاب
شد، می توانیم دكمه موس
را روی Arc مورد
نظر نگه داریم و به سمتی كه می خواهیم حركت
دهیم. این كار باعث شكسته شدن Arc از نقطه کلیك
شده میشود. می توانیم این كار را چندین بار تكرار كنیم تا
به شكل مورد دلخواه درآید.

## Slide 46: مدل مارکف
اگر بخواهیم مقادیر چندین Arc را هم زمان تغییر دهیم. می توانیم از Rate Matrix استفاده كنیم. پس از انتخاب Rate Matrix یك Dialog Box به این شكل باز میشود كه در آن یك جدول، مقادیر روی هر Arc را نشان میدهد. ردیف ها نشان دهنده گره مبدا و ستون ها نشان دهنده گره مقصد می باشند.

## Slide 47: مدل مارکف
در این صفحه می توانیم به راحتی از طریق ماتریس بالا یا Edit Box پایین اطلاعات جدید را وارد كنیم، آنها را تغییر دهیم یا حذف كنیم.

## Slide 48: مدل مارکف
بار دیگر پس از انجام این مراحل یعنی كشیدن مدل مارکف می توانیم آن را تحلیل كنیم. برای این كار همانند Fault Tree از قسمت منوی
Analysis Editor -> Analysis را انتخاب میكنیم.
تحلیل روی مدل مارکف بسیار شبیه تحلیل روی
Fault Tree است به همین خاطر ما در اینجا تنها نكاتی را كه متفاوت است ، ذكر میكنیم

## Slide 49: مدل مارکف
وقتی تحلیل را انتخاب میكنیم، صفحه ای همانند صفحه تحلیل Fault Tree ظاهر میشود. حالا باید تحلیل مورد نظرمان را وارد انتخاب كنیم (مثلا Reliability ). وقتی آن را انتخاب میكنیم، صفحه روبرو باز میشود.

## Slide 50: مدل مارکف
در این صفحه باید مقادیر اولیه احتمال حضور در هر State
(Initial Probabilities) را مشخص كنیم. برای این كار از قسمت
Name Of The State شماره State مربوطه را انتخاب میكنیم و سپس در قسمت Initial Probability احتمال اولیه حضور در آن State را وارد میكنیم، و دكمه Validate را میزنیم.

## Slide 51: مدل مارکف
پس از آنكه این مقادیر وارد شد، برای این پیکربندی یك نام انتخاب كرده و آن را در Edit Box پایین صفحه وارد میكنیم و دكمه
Validate Configuration را کلیك میكنیم. با این كار نام انتخابی ما در لیست سمت چپ اضافه میشود.

## Slide 52: مدل مارکف
حالا می توانیم با زدن دكمه Close از این صفحه خارج شده و به صفحه Analysis برویم.
اكنون همانند Fault Tree باید مقادیر متغیرها را وارد كنیم، که مقادیری همچون T (Time), Lambda وMu هستند. سپس با زدن دكمه Add تحلیل مورد نظر به لیست سمت راست (Output Selected) اضافه میشود، و با زدن دكمه Run تحلیل انجام خواهد شد.

## Slide 53: مدل مارکف
همانند Fault Tree می توانیم گراف هم رسم كنیم. از آنجایی كه نحوه رسم همانند Fault Treeمی‌باشد، در اینجا از توضیح مجدد آن خود داری میكنیم.

## Slide 54: 9-5 مدل دیاگرام بلوکی (RBD)
برای ایجاد یك RBD همانند سایر مدل ها عمل میكنیم. یعنی یا از New Project استفاده میكنیم یا از منوModel Editor كه هردوی آنها را قبلا مرور كردیم.

## Slide 55
پس از آنكه یك RBD جدید ایجاد كردیم یك صفحه كه در آن تنها یك بلوک وجود دارد، ایجاد میشود.
پس از آنكه این صفحه ایجاد شد، می توانیم بلوک مربوطه را بسط دهیم تا دیاگرام مورد نظر ایجاد شود.

## Slide 56
در صورتی كه بخواهیم بلوك مورد نظر به چند بلوك سری تبدیل شود، روی كلید Series کلیك میكنیم و سپس روی بلوك مورد نظر هم کلیك میكنیم.
یك Dialog Box به صورت زیر باز میشود كه در آن می توانیم تعداد بلوك های مورد نظر را وارد كنیم. مثلا اگر می خواهیم بلوك مربوطه تبدیل به 4 بلوك شود، عدد 4 را وارد میكنیم.

## Slide 57
حالا 4 بلوک داریم كه به صورت خود كار شماره گذاری شده اند. می توانیم در صورت تمایل هر كدام از آنها را مجددا بسط دهیم.

## Slide 58
مثلا اگر بخواهیم یكی از بلوك ها را به شکل چند بلوک موازی در بیاوریم، گزینه Parallel را انتخاب میكنیم و تعداد بلوك های مورد نیاز را وارد میكنیم.

## Slide 59
كه در نتیجه آن بلوك انتخاب شده تبدیل به N بلوك موازی میشود.

## Slide 60
استفاده از KofN هم بسیار شبیه گزینه های دیگر است، با این تفاوت كه در Box باز شده باید عددهای K و N را وارد كنیم.

## Slide 61
پس از آن N بلوك ایجاد میشود كه به یك رای دهنده (Voter) می روند.

## Slide 62
پس انجام این كار باید پارامترهای مربوط به بلوك ها را وارد كنیم. برای این كار بر روی كلید Edit کلیك میكنیم تا Dialog Box روبرو باز شود.

## Slide 63
حالا می توانیم هر بلوكی كه می خواهیم را انتخاب كرده و سپس اطلاعات آن را وارد كنیم. برای این منظور بلوك مربوط را از كادر سمت راست انتخاب میكنیم و Attribute مربوطه را از سمت چپ انتخاب میكنیم.
مثلا Failure Rate و سپس پارامترهای آن را وارد میكنیم. در مورد Failure Rate باید مقدار نرخ خرابی را وارد كنیم.

## Slide 64
همچنین لازم است تا یك Type انتخاب كنیم. انتخاب نام برای Type اختیاری است ولی بهتر است كه یك نام مرتبط با سیستمی كه مربوط به آن بلوك است انتخاب شود و سپس دكمه Validate را میزنیم تا اطلاعات برای آن بلوك ثبت شود.

## Slide 65
اگر بخواهیم یك بلوك دیگر را هم با همین سیستم مرتبط كنیم كافیست نام Type آن را با این بلوك یكی بگیریم. بدین ترتیب كلیه Attribute های آن کپی میشود.

## Slide 66
برای تحلیل كردن RBD كافیست تا دقیقا موارد ذكر شده برای تحلیلFault Tree را تكرار كنیم.