## Slide 1
افزونگی اطلاعات و کدینگ
(Information Redundancy and Coding)
درس چهارم
4001
4002
4000

## Slide 2: مقدمه
4011
4010
4012
همانطور كه می دانیم این احتمال وجود دارد كه داده ها در هنگام انتقال یا ارسال یا هنگام ذخیره شدن در یك مدیا مثل دیسك یا حافظه یا موارد دیگری از این دست دچار خطا شوند. برای از بین بردن اثر این خطاها روشهای زیادی به وجود آماده است كه سعی می كند خطاها را تصحیح كند و یا لااقل آنها را شناسایی كند. به این روش ها اصطلاحا کدینگ می گویند. ما در این بخش مفاهیم کدینگ و روشهای ارائه شده برای آن را بررسی می کنیم.

## Slide 3
4-1 مفاهیم کدینگ (Coding Concepts)
4021
4020
4022
اگر طول یك Data Word به اندازه D بیت باشد، پس از کد گذاری یك كلمه کد شده (Codeword) به اندازه C بیت خواهد بود. بگونه ای كه C>D می‌باشد.
برای آنكه بتوانیم یك كلمه (Word) از داده ها را بگونه ای کد گذاری كنیم كه قابلیت تشخیص و تصحیح خطا را داشته باشد، باید تعداد بیت هاى آن را افزایش دهیم.

## Slide 4
مفاهیم کدینگ
4031
4030
4032
4033
پس حالا ما بجای 2D حالت ممكن، 2C حالت ممكن داریم.
ولی تمام این حالت ها درست نیستند، و این همان چیزی است كه باعث می شود سیستم بتواند وجود خطا را تشخیص دهد. یعنی اگر یك عدد در یكی از این حالات غیرمجاز باشد، سیستم می فهمد كه خطایی روى داده است.
در بعضی از روش ها، سیستم در یك سری از حالات می تواند خطای بوجود آمده را نیز اصلاح كند.

## Slide 5
مفاهیم کدینگ
4040
4041
یكی از مشكلات استفاده از کدینگ این است كه سیستم مجبور است تا یك مدت زمانى را صرف عملیات Encoding و Decoding كند كه باعث ایجاد سربار (Overhead) در سیستم می شود.
روش ارائه شده باید این قابلیت را داشته باشد كه از بین C بیت موجود D بیت اصلی را خارج كند. به این عمل اصطلاحا Decoding می گویند.
4042

## Slide 6
4051
4-1-1 فاصله همینگ (Hamming Distance)
  فاصله همینگ بین دو Codeword برابر است با تعداد بیت هایی كه آنها با هم متفاوتند.
4050
  یعنی نشان میدهد كه اگر در اثر خطا یك کد بخواهد به یك کد دیگر تبدیل شود، چند بیت از آن باید تغییر كند تا این تبدیل انجام شود.
  مسلما هر چه قدر این فاصله بیشتر باشد، احتمال اینكه خطا یک کلمه را به کلمه مجاز دیگری تبدیل کند، كمتر است.
4052
4053

## Slide 7
4061
فاصله همینگ
برای مثال کدهای 101 و 011 در 2 بیت با یك دیگر متفاوت هستند. در نتیجه فاصله همینگ بین آنها برابر 2 است.
4060
اما کدهای 101 و 100 فقط در یك بیت با هم تفاوت دارند. در نتیجه اگر یك خطا در بیت كم ارزش آنها روى دهد، یكی از آنها را به دیگری تبدیل می كند و سیستم متوجه وجود خطا نخواهد شد.
فاصله همینگ به اندازه 2 تضمین می كند كه اگر یك خطای تك بیتی اتفاق بیفتد سیستم حتما متوجه بروز خطا خواهد شد.
4062
4063

## Slide 8
4071
4-1-2 فاصله کد (Code Distance)
فاصله کد برابر است با كمترین فاصله همینگ كه بین هر دو کد موجود در یك مجموعه کد وجود دارد.
4070
یعنی اگر مثلا در یك روش کدینگ فاصله کد برابر 2 باشد به این معنی است كه هیچ كدام از کدها با کدهای دیگر فاصله همینگ كمتر از 2 ندارند.
4072
برای مثال مجموعه کدهای {001، 010، 100، 111} همگی باهم فاصله 2 دارند.
در نتیجه این کد می تواند هر خطای تك بیتی را تشخیص دهد.
4073
4074

## Slide 9
4081
فاصله کد
به عنوان مثالی دیگر کدهای {000، 111} داراى فاصله 3 هستند پس می توانند هر خطای تك بیتی یا دو بیتی را تشخیص دهند.
4080
اما اگر فرض شود احتمال خطای دو بیتی كم است، این کد می تواند به عنوان روشى كه می تواند خطاهای تك بیتی را اصلاح (Correct) كند، نیز استفاده شود.
4082

## Slide 10
4091
4-1-3 تشخیص و تصحیح (Detection and Correction)
  به عنوان یك تعریف ریاضی می توان گفت:
4090
  برای آنكه بتوانیم تا حداكثر t بیت خطا را تشخیص دهیم، نیاز به حداقل فاصله کد به اندازه t+1 داریم.
  ولی برای آنكه بتوانیم تا حداكثر t بیت خطا را تصحیح كنیم، نیاز به حداقل فاصله کد 2t+1 داریم.
4092
4093

## Slide 11
4-1-4 کدینگ و افزونگی (Coding and Redundancy)
فرض كنید كه یك مجموعه کد شامل دو حالت به صورت {000، 111} باشد كه برای نشان دادن تنها یك بیت به كار می رود.
4100
در واقع عدد 0 به شكل 000 کد شده است و عدد 1 به شكل 111.
این سیستم کد دهی معادل سیستم های TMR می باشد.
4101
4102
4103

## Slide 12
4111
کدینگ و افزونگی
  در واقع کدینگ همیشه همراه با افزونگی (Redundancy) می‌باشد كه در نتیجه می توان از تكنیكهاى بكار رفته شده برای افزونگی در کدینگ نیز استفاده كرد.
4110
  مثلا Duplex یكی از راه هاى افزونگی است كه در این روش Codeword دو بار عینا تكرار می شود.
  برای مثال برای یك تك بیت دو حالت وجود دارد كه 00 و 11 است كه از دو بار تكرار 0 و 1 به دست آمده اند.
4112
4113

## Slide 13
4121
4-1-5 جداپذیری کد (Code Separability)
4120
داده های کد شده می توانند دو حالت داشته باشند:
  جدا پذیر (Separable)
  جدا ناپذیر (Non-Separable)
4122
4123

## Slide 14
4131
جداپذیری (Separability) کد
4130
کدی را جداپذیر می گوییم كه بیت هاى مربوط به داده اصلی با بیت های اضافه شده برای کد از هم جدا باشند.
در این حالت استخراج اطلاعات از کد بسیار ساده تر است.
4132
4133
چون تنها كافیست كه بیت هاى مربوط به کد را كنار بگذاریم.

## Slide 15
4141
جداپذیری (Separability) کد
4140
در کدهای جداناپذیر داده های اصلی با کدهای اضافی با هم تركیب شده اند و جدا سازی آنها از یك دیگر نیاز به انجام پردازش های اضافی دارد.

## Slide 16
4151
4-2 روشهای کدینگ (Coding methods)
4-2-1 کد Parity (Parity Coding)
4150
Parity ساده ترین روش كد گذاری جدا پذیر است.
در این روش اطلاعات کد شده شامل N بیت داده اصلی به همراه یك بیت اضافه كه Parity را نگه می دارد، می‌باشد.
4152
4153

## Slide 17
4161
روشهای کدینگ
کد Parity
4160
4162
4163
دو نوع Parity وجود دارد: Even (زوج) و Odd (فرد).
در روش زوج بیت Parity به گونه ای تنظیم می شود كه تعداد یك ها در كل بیت ها (داده اصلی و Parity) زوج باشد.
روش فرد بر عكس عمل می كند. یعنی در روش فرد بیت Parity به گونه ای تنظیم می شود كه تعداد یك ها در كل بیت ها (داده اصلی و Parity) فرد باشد.
4164

## Slide 18
4171
روشهای کدینگ
کد Parity
4170
4172
4173
تعداد كل بیت ها در نهایت برابر (N+1) است.
در این حالت عملا به میزان 1/N بیت جدید به داده اضافه شده است.

## Slide 19
روشهای کدینگ
4180
4182
4183
کد Parity داراى فاصله همینگ 2 می‌باشد كه در نتیجه می تواند هر خطای تك بیتی را تشخیص دهد ولی نمی تواند هیچ نوع تصحیحی انجام دهد.
کد Parity نمی تواند یك خطای دو بیتی را تشخیص دهد، ولی خطاهای سه بیتی را می تواند تشخیص دهد.

## Slide 20
4191
روشهای کدینگ
Parity فرد بهتر است یا زوج؟
4190
4192
4193
اینكه كدام یك از دو حالت Parity موثرتر هستند كاملا بستگی به شرایط دارد.
یكی از خطاهای رایج به نام Burst Error یا All-Bits Error معروف است. در این نوع خطا همه بیت ها یا 1 می شوند یا 0.

## Slide 21
روشهای کدینگ
4200
4202
4203
پس اگر احتمال خطای همه 0 بیشتر است بهتر است كه از Parity فرد استفاده شود.
اگر احتمال خطای همه 1 بیشتر است، آنگاه دو حالت وجود دارد اگر تعداد كل بیت ها ( همراه با Parity ، N+1) زوج باشد باید از Parity فرد استفاده كرد. و اگر تعداد كل فرد باشد از Parity زوج.
در صورتی كه از Parity زوج استفاده شود آنگاه خطای همه 0
(All-0'S) قابل تشخیص نیست.
ولی با انتخاب Parity فرد این خطا تشخیص داده می شود.
4204
4205

## Slide 22
4211
روشهای کدینگ
کد Parity
4210
4212
4213
می توانیم بجای آنكه به كل بیت ها یك Parity اختصاص دهیم به هر گروه از آنها، مثلا هر بایت، یك Parity اختصاص دهیم.
در این حالت بدیهی است كه میزان Overhead از 1/N به M/N افزایش خواهد یافت. (M تعداد گروه یا بایت ها است)
در این حالت حد اكثر M خطا قابل تشخیص است، البته به شرطی كه خطا ها در بایت های مختلف باشند.
اگر هر دو نوع خطای همه 0 و همه 1 ممكن است اتفاق بیفتد می توانید از پریتى Parity برای یك بایت و از Parity فرد برای بایت بعدی استفاده كنید.
4214
4215

## Slide 23
4221
روشهای کدینگ
کد Parity با قابلیت Correction (اصلاح)
4220
4222
4224
در این روش همانطور كه در شكل پیداست اطلاعات بصورت 2 بُعدی چیده می شوند و هر ستون و هر سطر به طور جداگانه Parity هایشان محاسبه شده و در انتهاى آن سطر یا ستون قرار می گیرد.
به این ترتیب اگر یك خطا صورت گیرد هم سطر آن و هم ستون آن دچار مشكل می شوند كه در نتیجه سیستم می تواند متوجه محل وقوع خطا شود.
به این روش اصطلاحا Overlapping Parity می گویند.
این یكی از مثال های این روش بود كه در آن هر خطا توسط بیش از یك Parity تشخیص داده می شود كه به این ترتیب محل آن پیدا می شود.
4225
4226
4223

## Slide 24
4231
روشهای کدینگ
مدل كلی Overlapping Parity
4230
4232
4233
اگر تعداد بیت های داده برابر D باشد و تعداد بیت های Parity برابر R باشد. در آن صورت جمعا D+R بیت داریم كه هر كدام از آنها می تواند دچار خطا شود یعنی با فرض اینكه خطا های ما تك بیتی هستند، D+R حالت مختلف خطا داریم.
علاوه بر حالت های خطا یك حالت درست هم داریم كه در آن هیچ بیتی دچار اشكال نشده است. پس جمعا D+R+1 حالت ممكن وجود دارد كه باید توسط Parity نمایش داده شود.
همانطور كه مشخص است هدف از Overlapping Parity این است كه هر خطای تك بیتی را بتوان تشخیص داد.
برای آنكه بدانیم به چند بیت برای Parity نیاز داریم با باید طبق رابطه زیر عمل كنیم:
4234
4235

## Slide 25
4241
روشهای کدینگ
مدل كلی Overlapping Parity
4240
4242
4243
2R >= R+D+1
آنگاه می توانیم مطمئن باشیم كه تعداد بیت های Parity كافى است.
پس با توجه به اینكه R بیت Parity وجود دارد می توانیم 2R حالت مختلف داشته باشیم كه شامل حالت های خطا و درست می شود.
پس اگر داشته باشیم
4244
4245

## Slide 26
4251
روشهای کدینگ
مدل كلی Overlapping Parity
4250
4252
4254
فرض كنید D = 4 باشد. در این حالت R = 3 كمترین حد ممكن برای R است كه طى آن رابطه بالا برقرار می شود.
اگر فرض كنیم كل بیت ها بشكل این مجموعه هستند.
(A3 A2 A1 A0 P2 P1 P0) كه در آن بیت هاى 0،1،2 بیت هاى Parity و بقیه بیت هاى داده هستند. می توانیم برای وجود خطا در بیت ها یك جدول به شكل زیر تهیه كنیم :
اما چگونه این حالت ها را کد بندی كنیم؟
ما در اینجا سعی خواهیم كرد این كار را با كمك یك مثال نشان دهیم.
4255
4253

## Slide 27
4261
روشهای کدینگ
مدل كلی Overlapping Parity
4260
4262
4263
اما هر Parity فقط وابسته به بیت هایی است كه خطای آنها را تشخیص میدهد. یعنی به صورت روبرو :
P0 = A0+A1+A3
P1 = A0+A2+A3
P2 = A1+A2+A3
بر اساس این جدول اگر به طور مثال P0 و P1 اعلام وجود خطا كنند یعنی خطا در بیت A0 بود و علی آخر.
اگر هیچ كدام از Parity ها اعلام خطا نكنند یعنی هیچ خطایی وجود ندارد.
4265
4264
4266

## Slide 28
4271
روشهای کدینگ
مدل كلی Overlapping Parity
4270
4272
4273
محاسبه مجدد Parity برابر است با P2P1P0 = 111 كه در نتیجه بیت های P2 و P1 در آن تغییر كرده است.
به این تغییرات اصطلاحا Syndrome می گویند.
مثال:
فرض كنید داده ما باشد A3A2A1A0 = 1100 و P2P1P0 = 001 كه در نتیجه باید بشكل 1100001 باشد، ولی به خاطر تغییر به صورت 1000001 در آمده است.
بر اساس جدول مشاهده می شود كه وجود تغییر در P2 و P1 یعنی خطا در A2 است پس با تغییر A2 خطا رفع می شود.
4274
4275
4276

## Slide 29
4281
روشهای کدینگ
4-2-2 Checksum
4280
4282
4283
گیرنده نیز داده ها را جمع می كند و اگر با حاصل جمع دریافتی یكی نباشد، می فهمد كه خطا روى داده است.
این روش در اصل برای سیستمهای انتقال اطلاعات استفاده می شود.
ایده اصلی آن این است كه بایت های یك بلوك از داده ها با یك دیگر جمع شوند و حاصل جمع نیز ارسال شود.
گونه های مختلفی برای Checkcum وجود دارد كه در اینجا آنها را بررسی می كنیم:
(فرض كنیم كه هر كلمه از داده ها داراى طول D باشد).
4284
4285
4286

## Slide 30
4291
روشهای کدینگ
Checksum
4290
4292
4293
Single-Percision (دقت تك): در این روش جمع به پیمانه (Modulo) 2D انجام می شود. یعنی حاصل جمع به 2D تقسیم می شود و باقیمانده آن فقط در نظر گرفته می شود. یا به عبارتی تنها D رقم سمت راست حاصل جمع در نظر گرفته می شود.
Double-Percision (دقت مضاعف): كاملا شبیه Single است ولی بجای 2D از 22D استفاده می شود كه در نتیجه این روش خطاهای بیشتری را می تواند كشف كند.

## Slide 31
4301
روشهای کدینگ
Checksum
4300
4302
Residue Checksum (باقیمانده): در این روش بیت هاى اضافی بعد از D اُمین بیت كه در روش Single دور ریخته می شد، مجددا با خود داده اصلی جمع می شود كه در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم بالاتر می رود. زیرا وجود خطا در آن بیت هاى اضافی نیز تاثیر گذار هستند.

## Slide 32
4311
روشهای کدینگ
Checksum
4310
4312
Honeywell Checksum : در این روش هر دو كلمه را به هم می چسبانند و سپس كل این مجموعه های دوتایی را با هم جمع میكنند و نتیجه را به پیمانه 22D در نظر می گیرند. حسن این روش این است كه اگر یك خطا همواره روی یكی از بیت هاى هر كلمه (مثلا بیت سوم) اتفاق بیفتد، در گونه های قبلى ممكن بود تشخیص داده نشود، ولی در این روش جلوى این نوع خطا ها نیز گرفته می شود.

## Slide 33
4321
روشهای کدینگ
Checksum
4320
4322
4323
در اینجا با یك مثال گونه های مختلف را با هم مقایسه می كنیم:

## Slide 34
4331
روشهای کدینگ
Checksum
4330
4332
4333
گونه Single نمی تواند این خطا را تشخیص دهد، ولی Honeywell آن را تشخیص میدهد.
در این مثال روشهای Single و Honeywell باهم مقایسه شده اند. همان طور كه می بینید یكی از خطوط ارتباطی (A3) همواره 0 است، اصطلاحا می گوییم "Stuck at 0" شده است.
4334

## Slide 35
4341
روشهای کدینگ
Checksum
4340
4342
روشهای Checksum فقط می توانند وجود خطا را تشخیص دهند ولی نمی توانند آن را تصحیح كنند. به همین خاطر اگر خطایی روى دهد، كل بلوك باید مجددا ارسال شود.

## Slide 36
4351
روشهای کدینگ
4-2-3 Berger Code
4350
4352
4353
کد بِرگر یك روش جداپذیر (Separable) است.
این روش به این شكل عمل می كند كه ابتدا تعداد یك های درون داده را می شمارد، سپس از عدد به دست آمده مكمل می گیرد و سپس این عدد به دست آمده را در كنار عدد اصلی قرار میدهد.

## Slide 37
4361
روشهای کدینگ
Berger Code
4360
4362
4363
این روش می تواند هر نوع خطای Unidirectional را تشخیص دهد، چه خطا از 0 به 1 باشد یا برعكس آن.
برای مثال فرض كنید عدد 11101 را داریم.
درون این عدد چهار 1 وجود دارد كه فرم باینرى آن 100 می شود و مكمل آن 011 است. حالا اگر این عدد را در كنار عدد اصلی قرار دهیم، داریم 11101011
اما اگر هم زمان بعضی 0 ها به 1 تبدیل شوند، و همان تعداد 1 نیز به 0 تبدیل شوند، نمی تواند خطا را تشخیص دهد.
4364
4365

## Slide 38
4371
روشهای کدینگ
Berger Code
4370
4372
4373
پس داریم / D ùLog2 (D+1) ù Overhead =
برای آنكه بدانیم کد بِرگر چه میزان سربار (Overhead) ایجاد می كند، می توانیم از فرمول زیر استفاده كنیم:
حد اكثر تعداد 1 ها در D برابرست با ùLog2 (D+1) ù
4374