## Slide 1
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

## Slide 2
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده‌ی مهندسی عمران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
بررسی کاربرد بتن قلیا فعال سرباره‌ای در ساخت تراورس‌های راه‌آهن
A study on application of alkali-activated slag concrete in railway sleepers
دانشجو:
محمد شجاعی
استاد راهنما :
دکتر کیاچهر بهفرنیا
استاد مشاور :
دکتر سید مهدی ابطحی
اردیبهشت 93

## Slide 3
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
مقدمه
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی آن
ضرورت و اهداف تحقیق
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
نتایج آزمایش‌های انجام شده
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
فهرست مطالب

## Slide 4
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
مقدمه
امروزه نقش بتن به عنوان پرمصرف‌ترين مصالح ساختماني در توسعه‌ی زيرساخت‌هاي عمراني و اقتصادي جوامع، امري انکارناپذير است.

## Slide 5
یک تن CO2
1/5 تن مواد اوليه
118 کیلووات ساعت برق
125 لیتر سوخت
یک تن سیمان
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
مقدمه

## Slide 6
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
مقدمه
صنعت سيمان پس از آلومينيوم و فولاد بيش‌ترين مصرف انرژي را دارا مي‌باشد.
حدود 5% انرژي صنعتي مصرفي در جهان مربوط به صنعت سيمان مي‌شود.
بين 6% تا 7% کل CO2 توليدي در جهان مربوط به صنعت سيمان مي‌باشد.
توجه به اثرات مخرب زيست‌محيطي تولید سیمان
ارائه‌ی راه‌کارهايي جهت کاهش مصرف سيمان در بتن
استفاده از محصولات جايگزين

## Slide 7
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی
نسل سوم مواد سيماني پس از آهک و سيمان پرتلند
هر ماده‌اي که داراي ترکيبات سيليسیم و آلومينيوم باشد، مي‌تواند قليا فعال شود.
خاکستر بادي، متاکائولين و سرباره‌ی کوره‌ی بلند
سرباره به علت داشتن درصد زياد کلسيم (CaO) به تنهايي مي‌تواند به عنوان سيمان استفاده شود، مشروط به اين‌که به وسيله‌ی يک محلول قليايي با pH بالا فعال شود.
بتن قلیا فعال سرباره‌ای

## Slide 8
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی
سرباره
محلول قلیایی
شن و ماسه
بتن قلیا فعال سرباره‌ای

## Slide 9
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
ناخالصي­هاي موجود در سنگ آهن است که در حالت مذاب به علت سبک‌تر بودن بر روي آهن قرار مي‌گيرد.
سرباره‌ی‌ کوره‌‌ی بلند
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 10
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
محلول هیدروکسید سدیم محلول سیلیکات سدیم
Na2SiO3 NaOH
محلول قلیایی
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 11
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
عوامل مؤثر بر خواص مکانيکي بتن قليا فعال سرباره‌اي
ترکیب سرباره
محلول قلیایی
روش عمل‌آوری
مواد افزودنی
Purdon (1940)
Glukhovsky (1959)
Joseph Davidovits (1978)
Talling و همکاران (1989)
Douglas و همکاران (1990)
Wang و همکاران (1994)
Bakharev و همکاران (1999)
Krizan and Zivanovic (2002)
Atkinson و همکاران (2002)
Chang (2003)
Cheng and Chiu (2003)
Zivica و همکاران (2007)
Escalante-Garcia و همکاران (2009)
Sakulich و همکاران (2010)
Haha و همکاران (2011)
Ravikumar و همکاران (2012)
Altan و همکاران (2012)
Rashad (2013)
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 12
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
Purdon (1940):
ايده‌ی "تأثير قلياها بر سرباره" را مطرح داد و از سرباره‌ی خالص به عنوان چسباننده بهره گرفت.
Joseph Davidovits (1978):
يک محلول قليايي مي‌تواند با سيليسيم و آلومينيوم موجود در يک ماده با منشأ طبيعي يا يک محصول جانبي مانند خاکستر بادي واکنش دهد و يک ماده‌ی چسباننده توليد کند.
پیدایش
بتن ژئوپلیمری
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 13
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
ریز ساختار
Atkinson و همکاران (2002):
ژل C-S-H عمده‌ترين محصول ايجادشده در سرباره‌ی قليا فعال سخت شده مي‌باشد.
قسمت‌هاي دروني نمونه‌ها تيره‌تر بوده و در لبه‌ها سرباره‌هاي واکنش نداده وجود دارند.
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 14
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نوع سرباره
Talling و همکاران (1989):
< 0.5
< 0.6
Chang (2003):
مي‌توان به خوبي از سرباره براي توليد بتن قليا فعال استفاده کرد.
اطمينان از هيدراسيون مناسب سرباره
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی

## Slide 15
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
محلول قلیایی
بتن قلیا فعال سرباره‌ای و پیشینه‌ی تاریخی
علاپور و رمضانیانپور (1391):
به بررسي توليد ملات‌هاي قليا فعال سرباره‌اي پرداختند.
استفاده از محلول هيدروکسيد سديم 8 مولار يا محلول هيدروکسيد پتاسيم 8 مولار و نسبت وزني هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم 2/5، بيش‌ترين مقاومت فشاري را نتيجه مي‌دهد.
نتايج مقاومت فشاری نمونه‌های فعال شده با هيدروکسيد سديم، کمي بيش‌تر از نمونه‌هاي فعال شده با هيدروکسيد پتاسيم است.

## Slide 16
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
یکی از اجزای روسازی خطوط ریلی می‌باشد که بین ریل و بالاست قرار می‌گیرد:
انتقال و توزیع صحیح بار از ریل به بالاست
حفظ فاصله عرضی بین دو ریل (عرض خط)
تأمین مقاومت کافی در جهت‌های قائم و افقی
تأمین شیب عرضی زیر ریل
ضرورت و اهداف تحقیق
تراورس راه‌آهن

## Slide 17
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
انواع تراورس راه‌آهن
چوبی
بتنی
فلزی
کامپوزیت
ضرورت و اهداف تحقیق

## Slide 18
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
تراورس‌های بتنی راه‌آهن
ضرورت و اهداف تحقیق
امروزه تراورس‌هاي بتني، تنها گزينه‌ي پيش رو جهت ساخت و احداث خطوط بالاستي جديد در راه‌آهن مي‌باشند:
تأمین پایداری جانبی بیش‌تر برای خط‌آهن به علت وزن زیادتر.
امکان استفاده از بالاست با دانه‌بندی ریزتر به دلیل سختی نسبتاً زیاد بتن.
عدم شعله‌ور شدن و اشتعال.

## Slide 19
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
بيش از 50% تراورس‌هاي ساخته‌شده در جهان (حدود 20 ميليون تراورس در سال) از نوع بتني هستند،
طول کل خطوط شبکه‌ی راه‌آهن کشور بالغ بر 9500 کيلومتر است که حدود 4000 کيلومتر شبکه از تراورس بتني استفاده شده است،
روزانه بيش از 5000 تراورس بتني پيش تنيده در کارخانه‌هاي تراورس‌‌سازی کشور ساخته مي‌شود.
ضرورت و اهداف تحقیق
تراورس‌های بتنی راه‌آهن

## Slide 20
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
ضرورت و اهداف تحقیق
ضوابط فنی مرتبط با تراورس‌های بتنی
مقاومت فشاری 7 روزه:
حداقل باید 450 کیلوگرم بر سانتی‌ متر مربع باشد (نشریه‌ی 301 ایران).
آيين‌نامه‌ي راه‌آهن | حداقل مقاومت فشاري 28 روزه (MPa)
استاندارد استراليا (AS 1085.14 – 2002) | 30 تا 50
استاندارد اروپايي EN 13230.1 | 45
آيين‌نامه‌ي AREMA | 48
فيش 713 اتحاديه‌ي بين‌المللي راه‌آهن‌ها | 45 تا 55
نشريه‌ي 301 ايران | 60
مقاومت فشاری 28 روزه:

## Slide 21
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
ضرورت و اهداف تحقیق
ضوابط فنی مرتبط با تراورس‌های بتنی
مقاومت کششی بتن:
حداقل باید 3 مگا پاسکال باشد (فيش 713 اتحاديه‌ي بين‌المللي راه‌آهن‌ها).
مقاومت خمشی تراورس:
حداقل باید 48 کیلو نیوتن بار را بدون شکست تحمل کند (نشریه‌ی 301 ایران).

## Slide 22
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
اثرات مخرب زيست‌محيطي توليد سيمان و مصرف زياد انرژي و مواد اولیه
حجم بالای تولید و دپوی سرباره در کشور
نيازي که در صنعت راه‌آهن براي توليد تراورس‌هاي بتني وجود دارد
وجود ظرفيت بالقوه‌ی مناسبي در ايران جهت تولید تراورس‌های بتنی با استفاده از بتن‌ قلیا فعال سرباره‌ای
نتيجه:
لزوم تحقیق و بررسی در زمینه‌ی تولید بتن قلیا فعال سرباره‌ای و دست‌یابی به طرح اختلاط مناسب جهت ساخت تراورس‌های راه‌آهن
ضرورت و اهداف تحقیق

## Slide 23
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
ضرورت و اهداف تحقیق
دست‌یابی به طرح اختلاط بهینه‌ی بتن قلیا فعال سرباره‌ای
با هدف استفاده در ساخت تراورس‌های راه‌آهن
با بهینه کردن پارامترهای قابل کنترل:
1- درصد وزنی سنگدانه‌ها
2- نسبت وزني محلول قليايي به سرباره
3- غلظت محلول هيدروکسيد سديم
4- نسبت وزني هيدروکسيدسديم به سيليکات سديم
بررسی تأثیر عوامل مختلف:
1- عمل‌آوری
2- افزایش نسبت آب به مواد جامد
3- افزودن فوق روان کننده
4- افزودن پوزولان زئولیت

## Slide 24
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
مصالح
سرباره‌ی آسیاب شده‌ی کارخانه‌ی ذوب آهن اصفهان
درصد وزنی | ترکیب شیمیایی
37/50 | Si2O
6/40 | Al2O3
0/51 | Fe2O3
34/80 | CaO
2/49 | SO3
8/60 | MgO
0/38 | Na2O
0/90 | K2O

## Slide 25
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
مصالح
هیدروکسید سدیم (NaOH)

## Slide 26
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
مصالح
سیلیکات سدیم (Na2SiO3)
درصد وزنی | ترکیب شیمیایی
39 | Si2O
15 | Na2O
46 | H2O
2/6 | Ratio

## Slide 27
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
مصالح
زئولیت
درصد وزنی | ترکیب شیمیایی
68 | Si2O
11/5 | Al2O3
1/5 | Fe2O3
2/5 | CaO
1/8 | Na2O
1/9 | K2O

## Slide 28
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
مصالح
فوق روان کننده با پایه‌ی نفتالین

## Slide 29
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  طرح آزمایش‌ها
در حالتي که تعداد فاکتورها در آزمايش‌ها زياد باشد و تعداد سطوح هر فاکتور هم قابل ملاحظه باشد، چنان‌چه از روش‌های معمول استفاده شود، تعداد آزمايش‌ها خيلي زياد مي‌شود که زمان‌بر و پرهزينه مي‌باشد.
روش‌هاي طراحي آزمايشگاهي
تعداد آزمايش‌ها به تعداد کم‌تري تقليل مي‌يابد و اين آزمايش‌ها قادر به پيش‌بيني پاسخ بهينه‌ی سيستم مي‌باشند.

## Slide 30
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  روش طرح آزمايشگاهي تاگوچي
در اواخر سال 1940 ميلادي، دکتر تاگوچي مفاهيم آماري جديدي را مطرح کرد.
بسياري از صنعت‌گران کشور ژاپن از اين روش در بهبود محصولات و فرآيند، استفاده مي‌کنند.
افزايش کيفيت خودروهاي ساخت اين کشور، شديداً به استفاده‌ي گسترده از اين روش ارتباط دارد.

## Slide 31
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  روش طرح آزمايشگاهي تاگوچي
تاگوچی با طراحي تعدادي آرايه‌هاي استاندارد، کار طراحي آزمايش را بسيار ساده و کارآمد کرده است.
ستون‌ها |  |  |  | آزمایش
4 | 3 | 2 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 1 | 2
3 | 3 | 3 | 1 | 3
3 | 2 | 1 | 2 | 4
1 | 3 | 2 | 2 | 5
2 | 1 | 3 | 2 | 6
2 | 3 | 1 | 3 | 7
3 | 1 | 2 | 3 | 8
1 | 2 | 3 | 3 | 9
فاکتورها
سطوح فاکتورها

## Slide 32
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  روش طرح آزمايشگاهي تاگوچي
سطح 3 | سطح 2 | سطح 1 | فاکتور
8 | 6 | 4 | غلظت محلول هيدروکسيد سديم
0/5 | 0/45 | 0/4 | نسبت وزني محلول قليايي به سرباره
5 | 3 | 1 | نسبت وزني هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم
79 | 77 | 75 | درصد وزني سنگدانه‌ها

## Slide 33
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  روش طرح آزمايشگاهي تاگوچي
سنگدانه‌ها (kg/m3) | سرباره (kg/m3) | آب اضافه (kg/m3) | سيليکات سديم (kg/m3) | هيدروکسيد سديم (kg/m3) | آزمايش
1800 | 428/6 | 83/33 | 85/7 | 85/7 | 1
1848 | 380/7 | 41/17 | 42/83 | 128/48 | 2
1896 | 336 | 17/65 | 28 | 140 | 3
1896 | 360 | 58/82 | 36 | 108 | 4
1800 | 413/8 | 47 | 31 | 155/17 | 5
1848 | 368 | 58/82 | 92 | 92 | 6
1848 | 394/3 | 67/65 | 26/29 | 131/43 | 7
1896 | 347/6 | 70/58 | 78/21 | 78/21 | 8
1800 | 400 | 52/94 | 50 | 150 | 9

## Slide 34
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  آزمایش‌های انجام شده
آزمایش اسلامپ
آزمایش مقاومت فشاری
آزمایش مقاومت خمشی
آزمایش خمش منفی تراورس

## Slide 35
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
  ساخت تراورس بتنی پیش‌تنیده

## Slide 36
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
نتايج مربوط به طرح آزمايش‌ها به روش تاگوچي
مدول گسيختگي (MPa) | مقاومت فشاري 28روزه (MPa) | مقاومت فشاري 7روزه (MPa) | آزمايش
4/61 | 57/40 | 46 | 1
4/45 | 50/26 | 43/71 | 2
4/89 | 56/67 | 45/63 | 3
4/52 | 53/80 | 41/35 | 4
4/88 | 58/11 | 47/02 | 5
4/83 | 57/18 | 54/70 | 6
3/28 | 38/10 | 27/40 | 7
4/85 | 65/02 | 53/11 | 8
4/92 | 60/80 | 48/83 | 9

## Slide 37
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
غلظت هیدروکسید سدیم
Chart: غلظت هيدروکسيد سديم - مولار
| 4 | 6 | 8
7 days | 45.11 | 47.7 | 43.11
28 days | 54.77 | 56.36 | 54.64
Chart: غلظت هيدروکسيد سديم - مولار
| 4 | 6 | 8
 | 4.65 | 4.74 | 4.35

## Slide 38
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
نسبت وزني محلول به سرباره
Chart: نسبت وزني محلول به سرباره
| 0.4 | 0.45 | 0.5
7 days | 38.25 | 47.95 | 49.72
28 days | 49.76 | 57.8 | 58.21
Chart: نسبت وزني محلول به سرباره
| 0.4 | 0.45 | 0.5
 | 4.13 | 4.72 | 4.88

## Slide 39
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
نسبت هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم
Chart: نسبت وزني هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم
| 1 | 3 | 5
7 days | 51.27 | 44.63 | 40
28 days | 59.86 | 54.95 | 50.96
Chart: نسبت وزني هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم
| 1 | 3 | 5
 | 4.76 | 4.63 | 4.35

## Slide 40
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
درصد وزني سنگدانه‌ها
Chart: درصد وزني سنگدانه‌ها (%)
| 75 | 77 | 79
7 days | 47.28 | 41.93 | 46.69
28 days | 58.77 | 48.51 | 58.49
Chart: درصد وزني سنگدانه‌ها (%)
| 75 | 77 | 79
 | 4.8 | 4.18 | 4.75

## Slide 41
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
درصد وزني سنگدانه‌ها
Nikraz, et al (2012)

## Slide 42
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
طرح اختلاط بهینه
سطح 3 | سطح 2 | سطح 1 | فاکتور
8 | 6 | 4 | غلظت محلول هيدروکسيد سديم
0/5 | 0/45 | 0/4 | نسبت وزني محلول قليايي به سرباره
5 | 3 | 1 | نسبت وزني هيدروکسيد سديم به سيليکات سديم
79 | 77 | 75 | درصد وزني سنگدانه‌ها

## Slide 43
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
طرح اختلاط بهینه
سنگدانه‌ها (kg/m3) | سرباره (kg/m3) | آب اضافه (kg/m3) | سيليکات سديم (kg/m3) | هيدروکسيد سديم 6 مولار (kg/m3)
1800 | 400 | 64/7 | 100 | 100
مدول گسيختگي (MPa) | مقاومت فشاري 28روزه (MPa) | مقاومت فشاري 7روزه (MPa) | روش
5/44 | 67/43 | 58/61 | پيش‌بيني تاگوچي
4/96 | 65/8 | 56/8 | آزمايش تأييدي
8/8- | 2/4- | 3- | درصد انحراف

## Slide 44
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر دمای عمل‌آوری بر مقاومت فشاری
Chart: دماي عمل‌آوري – درجه‌ی سانتي‌گراد
| 25 | 60 | 95
7 days | 56.8 | 70 | 76.54
28 days | 65.8 | 74.25 | 78.08

## Slide 45
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر عمل‌آوری در آب بر مقاومت فشاری
Chart: روش عمل‌آوري
| عمل‌آوری در آب | عمل‌آوری در دمای محیط | عمل‌آوری در دمای 60 درجه | عمل‌آوری در دمای 95 درجه
7 days | 59.7 | 56.8 | 70 | 76.54
28 days | 79.76 | 65.8 | 74.25 | 78.08

## Slide 46
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر نسبت آب به مواد جامد
وزن آب موجود در محلول هیدروکسید سدیم
+
وزن آب موجود در سیلیکات سدیم
+
آب اضافه شده به مخلوط
وزن مواد جامد محلول هیدروکسید سدیم
+
وزن مواد جامد سیلیکات سدیم
+
وزن سرباره
Water
Solid

## Slide 47
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر نسبت آب به مواد جامد
Chart: نسبت آب به مواد جامد بتن
| 0.4 | 0.42 | 0.44
 | 0 | 20 | 50
Chart: نسبت آب به مواد جامد بتن
| 0.4 | 0.42 | 0.44
7 days | 49 | 43.13 | 41.65
28 days | 60.48 | 56.49 | 50.3
Chart: نسبت آب به مواد جامد بتن
| 0.4 | 0.42 | 0.44
 | 4.62 | 4.37 | 4.3

## Slide 48
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر فوق روان کننده با پایه‌ی نفتالین
Chart: درصد وزني فوق روان کننده نسبت به سرباره
| 0 | 1 | 2 | 3
 | 0 | 13 | 15 | 18
Chart: درصد وزني فوق روان‌کننده نسبت به سرباره
| 0 | 1 | 2 | 3
7 days | 49 | 47.33 | 46.4 | 45.38
28 days | 60.48 | 57.17 | 55.8 | 54.09

## Slide 49
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
تأثیر پوزولان زئولیت
Chart: درصد وزني زئوليت نسبت به سرباره
| 0 | 10 | 15 | 20 | 25
 | 50 | 38 | 32 | 25 | 20
Chart: درصد وزني زئوليت نسبت به سرباره
| 0 | 10 | 15 | 20 | 25
7 days | 41.65 | 44.05 | 45 | 44.9 | 39.9
28 days | 50.3 | 49.8 | 53.72 | 50.63 | 49.48

## Slide 50
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
خمش منفی تراورس
30 cm
65 kN
12 mm

## Slide 51
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتایج آزمایش‌های انجام شده
ارزیابی فنی بتن قلیا فعال سرباره‌ای
در حالت بهینه، با عمل‌آوري در محيط آزمايشگاهي، مقاومت فشاري 7 روزه برابر MPa 56/8 ، مقاومت فشاري 28 روزه برابر MPa 65/8 و مدول گسيختگي MPa 4/96 حاصل شده است که حداقل‌ مقاومت‌هاي لازم براي ساخت تراورس‌هاي راه‌آهن را کاملاً فراهم مي‌‌نمايد.
انجام آزمايش خمش استاتيکي بر روي نمونه‌هاي تراورس بتني ساخته شده در کارخانه‌ي تراورس‌سازي کرج و به دست آوردن نیروی kN 65 نشان داد که بتن قليا فعال سرباره‌اي، حداقل مورد نظر نشريه‌ي 301 ايران را نيز تأمين کرده است.

## Slide 52
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
طرح اختلاط بهینه جهت تولید تراورس راه‌آهن
نسبت هیدروکسید سدیم به سیلیکات سدیم 1
هیدروکسید سدیم 6 مولار
مجموع سنگدانه‌ها 1800kg/m3
نسبت محلول به سرباره 0/5
طرح اختلاط بهینه

## Slide 53
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
عمل‌آوري حرارتي باعث افزايش مقاومت فشاري کوتاه مدت و تسريع در رسيدن به مقاومت نهايي بتن قليا فعال سرباره‌اي مي‌شود. عمل‌آوري در آب به عنوان مناسب‌ترين روش عمل‌آوري براي رسيدن به بيشينه‌ي مقاومت نهايي پيشنهاد مي‌گردد.
شرايط فعال‌سازي به کمک محلول قليايي نسبت به افزايش آب اضافه حساسيت زيادي دارد. همواره در انتخاب نسبت مناسب آب به مواد جامد و مقدار آب اضافه‌ي طرح اختلاط براي بهبود کارايي، بايستي دقت کرد.
با توجه به اين‌که از ترکيب محلول هيدروکسيد سديم و سيليکات سديم به عنوان فعال کننده استفاده شده است، بنابراين توصيه مي‌شود که در اين حالت، از فوق روان کننده با پايه‌ي نفتالين، استفاده نشود.
درصد بهينه‌ي افزودن زئوليت به جاي سرباره، 15 درصد معرفي مي‌گردد.

## Slide 54
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
نتيجه:
بتن قلیا فعال سرباره‌ای می‌تواند به عنوان جايگزيني مناسب براي بتن معمولي، در ساخت تراورس‌هاي راه‌آهن مطرح شود.
با توجه به ضوابط آيين‌نامه‌اي مرتبط با توليد تراورس‌هاي بتني و با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي توليد، عمل‌آوري و خواص مکانيکي بتن قليا فعال سرباره‌اي
نتیجه‌گیری
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## Slide 55
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
قیمت پایین
دسترسی آسان
خواص مطلوب
بتن قلیا فعال سرباره‌ای
تولید آسان
مصرف انرژی پایین
تولید CO2 کم
مصرف پایین منابع طبیعی
سرباره
توسعه‌ی پایدار

## Slide 56
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
پیشنهادها
بررسي پارامترهاي مرتبط با دوام بتن‌هاي قليا فعال سرباره‌اي از قبيل: عمق نفوذ يون کلر، پايداري در برابر سيکل‌هاي ذوب و يخ، عمق کربناسيون و...
بررسي علل افزايش و کاهش مقاومت فشاري نمونه­هاي بتن قليا فعال سرباره‌اي حاوي زئوليت به کمک آزمايش‌هايي مانند SEM.
بررسي تأثير افزودن ساير مواد پوزولاني مانند ميکروسيليس، متاکائولين و خاکستر بادي بر خواص مکانيکي و به ويژه زمان گيرش بتن‌هاي قليا فعال سرباره‌اي.
بررسي تأثير پوزولان‌ها و ساير مواد افزودني (افزودني‌هاي شيميايي، الياف‌ها و...) بر پارامترهاي مرتبط با دوام بتن‌هاي قليا فعال سرباره‌اي به ويژه پديده‌ي انقباض در اثر خشک شدن.
استفاده از ساير محلول‌هاي قليايي فعال کننده از جمله هيدروکسيد پتاسيم و سيليکات پتاسيم
بررسي امکان توليد بتن خودمتراکم (SCC) بر پايه‌ي ساخت بتن قليا فعال سرباره‌اي.

## Slide 57
مقدمه
معرفی
هدف
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

## Slide 58
خدایا
این عزت مرا بس که بنده تو باشم و این فخر مرا بس که پروردگارم تو باشی
تو آن‌چنانی که من دوست دارم
پس مرا آن‌چنان بگردان که تو دوست داری.
امام علی (ع)

## Slide 59
مقدمه
معرفی
تاریخچه
آزمایش‌ها
نتایج
جمع‌بندی
روش انجام کار، آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام آزمایش‌ها
سپاس از توجه شما