## Slide 1: محتواي AX و ثبات پرچم را پس از اجراي دستورات زيربنويسيد.
MOV BX,1ACCH
MOV AX, 0AFCH
AND AX,10A0H
OR AX,BX
XOR AX,1287H
MOV CL,1
SHR AX,CL
CF = 1
ZF = 0
OF = 0
PF = 1
SF = 0
AF = 0
AX = 0435H

## Slide 2
زبان ماشین و اسمبلی – درس هشتم
روشهای آدرس دهی

## Slide 3: دستورات تعویض داده EXCHANGE
XCHG OP1,OP2
OP1←OP2
OP2 ←OP1
XCHG AL,BL
XCHG M,AX

## Slide 4: دستورات ورودی
IN AL,PORT
IN AX ,PORT
00
FF
IN AL,DX
IN AX ,DX
0000
FFFF
اطلاعات يك بايت يا يك كلمه را، از دستگاه ورودي به ثبات AL يا AX
پروسسور منتقل ميكند.
آدرس دهي مستقيم
آدرس دهي غير مستقيم

## Slide 5
دستورات خروجی
OUT PORT,AL
OUT PORT,AX
00
FF
OUT DX,AL
OUT DX,AX
0000
FFFF
باعث مي شود كه يك بايت اطلاعات AL يا دوبايت اطلاعات AX به دستگاه خروجي منتقل شود.

## Slide 6: پورت چاپگر
PORT= 378 H
MOV DX,378H
MOV AL,’A’
OUT DX,AL

## Slide 7: دستورات پشته
PUSH

## Slide 8: دستورات پشته
POP

## Slide 9: روش های آدرسدهی
operand
const
register
memory
direct
Indirect (pointer)

## Slide 10: آدرسدهی بلا فصل
Immediate Addressing
Operand = constant value
Mov op1,op2
8bit
16 bit
32 bit
Mov al,34h
Mov cx,4f02h
Mov EAX,1212f11h
نکته : مقداردهی مستقیم برای ثباتهای سگمنت امکانپذیر نیست
Mov ds, 1243h

## Slide 11: آدرس دهی ثبات
Register Addressing
Mov op1,op2
reg8
reg16
reg32
Mov al,bl
Mov bx,cx
Mov ebx,ecx

## Slide 12: آدرسدهی مستقیم
Direct Addressing Mode
Mov op1,op2
mem8
mem16
mem32
Mov al,m
Mov ax,temp
Mov eax,data1
M db ?
Temp dw ?
Data1 dd ?

## Slide 13: آدرسدهی مستقیم
Mov al,[1000]
Mov ax,[1000]
Mov eax,[1000]
AL← DS:[1000]
AX ← DS:[1000]
EAX← DS:[1000]

## Slide 14
data segment
X DB 10,20,50
Y DB ?
ends
code segment
MAIN PROC FAR
MOV AX, data
MOV DS, AX
MOV AL,X
ADD AL,X+1
ADD AL,X+2
MOV Y,AL
MOV AX,4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN

## Slide 15: آدرسدهی غیرمستقیم از طریق ثبات
REGISTER INDIRECT ADDRESSING
مشابه با اشاره گرها
رجیسترهای قابل استفاده
BP
BX
SI
DI

## Slide 16: آدرسدهی غیرمستقیم از طریق ثبات
MOV AX,[BX]
MOV AX,[SI]
MOV AX,[DI]
MOV AX,[BP]
AX← DS : [BX]
AX← DS : [SI]
AX← DS : [DI]
AX← SS : [BP]

## Slide 17: آدرسدهی غیرمستقیم از طریق ثبات
MOV OP1,OP2
REG IND
REG
MOV OP1,OP2
REG IND
REG
CONST

## Slide 18: دستور LEA
LOAD EFFECTIVE ADDRESS
LEA SI,TEMP
آدرس TEMP داخل SI قرار می گیرد
ARRAY DB 20 DUP(?)
-------
---------
---------
-------
LEA BX,ARRAY

## Slide 19
دستور OFFSET
MOV SI,OFFSET TEMP
مشابه دستور LEA
آدرس TEMP داخل SI قرار می گیرد
ARRAY DB 20 DUP(?)
-------
---------
---------
-------
MOV BX,OFFSET ARRAY

## Slide 20
STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
DW 32H DUP(0) ; 32H word for stack
STACKSG ENDS ; End of segment
DATASG SEGMENT 'DATA'
DATA1 DB 23H
DATA2 DB 10H
DATA3 DB 3BH
DATA4 DB 44H
DATA5 DB 12H
SUM DB ?
DATASG ENDS ;End of segment
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG,DS:DATASG,CS:CODESG
MAIN PROC FAR
MOV AX,DATASG ;1-Initialize DS
MOV DS,AX ;2- register
MOV AL,DATA1 ;3- Move 23H to AL
ADD AL,DATA2 ;4- Add 10H to AL
ADD AL,DATA3 ;5- Add 3BH to AL
ADD AL,DATA4 ;6- Add 44H to AL
ADD AL,DATA5 ;7- Add 12H to AL
MOV SUM,AL ;8- Store AL in SUM
MOV AX,4C00H ;9- End of
INT 21H ;10- processing
MAIN ENDP ; End of procedure
CODESG ENDS ; End of segment
END MAIN ; End of program

## Slide 21
STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
DW 32H DUP(0) ; 32H word for stack
STACKSG ENDS ; End of segment
DATASG SEGMENT 'DATA'
DATAX DB 23H,10H,3BH,44H,12H
SUM DB ?
DATASG ENDS ;End of segment
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG,DS:DATASG,CS:CODESG
MAIN PROC FAR
MOV AX,DATASG ;1-Initialize DS
MOV DS,AX ;2- register
MOV CL,5 ;3- Move 5 to counter CL
MOV DI,OFFSET DATAX ;4- DI=Offset DATAX
MOV AL,0 ;5- Move 0 to AL
BACK1: ADD AL,[DI] ;6- Add [DI] to AL
INC DI ;7- Increment pointer DI
DEC CL ;8- Decrement counter CL
JNZ BACK1 ;9- If CL#0 go to BACK1
MOV SUM,AL ;10- Else SUM=AL
MOV AX,4C00H ;11- End of
INT 21H ;12- processing
MAIN ENDP ; End of procedure
CODESG ENDS ; End of segment
END MAIN ; End of program

## Slide 22
مثال
برنامه ای بنویسید که محتویات آرایه را به صورت صعودی مرتب نماید

## Slide 23
;----------------------------------------------------------
; Stack segment
; -------------
STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
DW 10 DUP(0)
STACKSG ENDS
; Data segment
; ------------
DATASG SEGMENT 'DATA'
DATA1 DB 22 DUP (4)
DATASG ENDS
; Code segment
; ------------
COSEG SEGMENT 'CODE'
ASSUME CS:COSEG, DS:DATASG, SS:STACKSG
MAIN PROC FAR
MOV AX,DATASG ;1-Initialize DS
MOV DS,AX ;2- register
;
MOV SI,0 ;3-Set SI to first memory location
MOV DI,0 ;4-Set DI to first memory location

## Slide 24
BACK1: INC DI ;5-Set DI to next memory location
MOV AL,[SI] ;6-Move content of [SI] to AL
BACK2: CMP AL,[DI] ;7- & compare with [DI]
JAE SORT1 ;8-Jump if above or equal to SORT1
XCHG AL,[DI] ;9- else exchange with AL
MOV [SI],AL ;10-Move AL to [SI]
SORT1: INC DI ;11-Increment DI
CMP DI,16 ;12-Compare DI with 16
JB BACK2 ;13- if below go to BACK2
INC SI ;14-Else increment SI
MOV DI,SI ;15-Make DI equal to SI
CMP SI,15 ;16-Compare SI to 15
JL BACK1 ;17- if less go to BACK1
MOV AX,4C00H ;18-Else end of
INT 21H ;19- processing
MAIN ENDP ;End of procedure
COSEG ENDS ;End of code segment
END MAIN ;End of program

## Slide 25
سوال؟