## Slide 1: زبان ماشين و اسمبلي – درس چهارم
اصول برنامه نويسي به زبان اسمبلي

## Slide 2: مفاهيم اوليه
<number>
هر دستور در زبانهاي سطح بالا به تعدادي دستور زبان ماشين تبديل مي شوند
هر دستور زبان اسمبلي فقط به يک دستور زبان ماشين ترجمه ميشود
Main()
{
Cout<<“hello word”;
}
2سطر
Codeseg
Mov ax,10
Mov bx,ofh
Int 10h
Sub qx,bx
Inc ax
Lea ax,data1
Int 10h
Sub qx,bx
Inc ax
Lea ax,data
Oda1
4255
3611
5512
98
Afc2
Cf1100
C12
98fc
1123
1cf2
11سطر
11دستورالعمل

## Slide 3: دستورات زبان ماشين
<number>
اندازه دستورات با هم برابر نيست
کد دستورالعمل وابسته به نوع پردازنده است
کد عمل | عمليات
07 | ADD
08 | SUB
0A
FC
24
41
FA
67
کد عمل | عمليات
07 | MUL
08 | DIV
پردازنده اينتل
پردازنده موتورولا

## Slide 4: قالب دستورات اسمبلي
<number>
مشترک بين تمامي پردازنده ها
LABEL :
OPCODE
Operand1,operand2,....
COMMENTS
مثال
POINT : MOV AX,10
ADD AX,BX
LOOP1 : SUB AX,8
LOOP2 : MUL BX ; MULTIPLY AX,BX

## Slide 5: برچسب (LABEL)
<number>
معمولا 8 کاراکتري
اختياري
براي مراجعه به محل در دستورات JMP
POINT : MOV AX,10
SUB AX,BX
JMP POINT

## Slide 6: عملوند (OPERAND)
<number>
تعداد عملوند ها در دستورات مختلف متفاوت است
انواع دستورات از نطر تعداد عملوند :
  سه آدرسي
  دو آدرسي
  تک آدرسي
  بدون آدرس
ADD R1, R2, R3
ADD R1, R2
INC R1
NOP

## Slide 7: دستورات دوآدرسي
<number>
Z80
ADD R1,R2
R2 = R1+R2
OPCODE
DEST
SRC
OPERATION

## Slide 8: دستورات دو آدرسي
<number>
8086
ADD R1,R2
R1 = R1+R2
OPCODE
SRC
DEST
OPERATION

## Slide 9: دستورات سه آدرسي
<number>
RISC
ADD R1,R2,R3
R3 = R1+R2
OPCODE
SRC1
SRC2
OPERATION
DEST

## Slide 10: روال توليد برنامه اسمبلي
<number>
فايل اسمبلي
اسمبلر
فايل آبجکت
لينکر
فايل اسمبلي
*.ASM
*.OBJ
*.EXE

## Slide 11: توليد فايل اسمبلي
<number>
در هر ويرايشگر متني امکانپذير است
NOTEPAD
EDIT
ويرايشگر نبايد کاراکترهاي کنترلي به متن اضافه نمايد

## Slide 12: توليد فايل آبجکت (OBJ)
<number>
استفاده از MACRO ASSEMBLER
استفاده از TURBO ASSEMBLER
MASM نام فايل
MASM MYPROG.ASM
MYPROG.OBJ

## Slide 13: بروز خطا
<number>
MYPROG.ASM
ASSEMBLER
MYPROG.OBJ
MYPROG.LST
CORRECT
ERROR

## Slide 14: توليد فايل اجرايي
<number>
MYPROG,OBJ
LINKER
MYPROG,EXE

## Slide 15: استفاده از ML.EXE
<number>
ارائه شده توسط شرکت مايکروسافت
انجام همزمان اسمبل و لينک
ML نام برنامه
ML MYPROG.ASM
MYPROG.OBJ
MYPROG.EXE

## Slide 16: IDE براي زبان اسمبلي
<number>
محيط يکپارچه براي
  نوشتن کد اسمبلي
  اجراي برنامه
  خطايابي
  اصلاح و ...
MASM5
MASM32

## Slide 17: انواع فايل هاي اجرايي
<number>
فايل exe
فايل هاي com
  سيستم هاي قديمي
تبديل فايل هاي exe به com

## Slide 18: استفاده ازexe2bin
<number>
تبديل به قالب com
برنامه بايد فرمت خاصي را رعايت نمايد
حجم فايل هاي com محدود است
براي عمليات سيستمي بکار مي رود
Exe2bin filename.exe
Filename .com

## Slide 19: سوال ؟
<number>