## Slide 1: آزمایشگاه کنترل دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
DC Motors

## Slide 2: DC Motors (Introduction)
یک عملگر برای تبدیل انرژی الکتریکی جریان مستقیم به انرژی مکانیکی چرخشی
بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف از جمله: عملیات های سوراخکاری، بازوهای رباتیک، چاپگرها، نوارهای کاست و سیستمهای تعقیب رادار برای تغییر موقعیت سمت و سو.
مزایا: بار و شتاب بالای مورد نیاز در لحظه ی شروع، قابلیت کنترل سرعت، گشتاورهای تأخیری، قابلیت حمل آسان، قابلیت تطبیق پذیری با انواع روشهای کنترلی و غیره.
قابل استفاده برای بارهای متحرک هنگامی که: 1)پاسخ سریع (در محدوده ی میکروثانیه) نیاز نباشد و 2)توان مورد نیاز برای راه اندازی سیستم نسبتاً پایین باشد.

## Slide 3: DC Motor Modeling (I)
شامل سیم پیچ میدان، سیم پیچ آرمیچر و منبع ولتاژ () است.
:
مقاومت اهمی سیم پیچ آرمیچر
:
مقاومت اهمی سیم پیچ میدان
:
اندوکتانس سیم پیچ آرمیچر
:
اندوکتانس سیم پیچ میدان
:
جریان سیم پیچ آرمیچر
:
جریان سیم پیچ میدان
:
سرعت زاویه ای روتور
:
موقعیت زاویه ای روتور
:
Back EMF (electromotive-force)
Faraday’s Law of Induction (in the armature)

## Slide 4: DC Motor Modeling (II)
استفاده از تقریب خطی برای اجزای تشکیل دهنده ی موتور و صرفنظر از تأثیرات مرتبه ی دوم همانند هیسترزیس و افت ولتاژ در جاروبک ها.
:
Air-gap flux of the motor
:
Input Current
Motor Torque
Linear?
Field Control
Armature Control

## Slide 5: Armature Control
A
مورد استفاده در صنایعی که به تغییرات سرعت موتور در بازه ی زمانی کوتاهی نیازمند است.
ولتاژ به روشهای مختلفی تغییر می کند:
استفاده از مقاومت متغیر در مدار آرمیچر (با افزایش مقاومت، شار جریان در مدار کاهش و در نهایت سرعت موتور کاهش می یابد.)
کنترل ولتاژ آرمیچر
کنترل مقاومت شانت

## Slide 6: Field Control
A
در این روش، سرعت موتور را به روشهای مختلفی می توان تغییر داد:
استفاده از مقاومت متغیر در مدار میدان
تغییر مقاومت مغناطیسی (رلکتانس) مدار میدان
تغییر ولتاژ میدان

## Slide 7: DC Motor Modeling (III)
:
Motor Torque
Armature Control (Armature-Controlled DC Motor)
:
Motor Constant
Laplace Transform

## Slide 8: DC Motor Modeling (IV)
Block Diagram Model of an Armature Control DC Motor
Armature
Load
(Back EMF)

## Slide 9: Homework (2)
مدلسازی خطی موتور جریان مستقیم برمبنای ملاحظات کنترل میدان، استخراج تابع تبدیل سیستم، محاسبه ی ثابت های زمانی میدان و بار و در پایان، ترسیم دیاگرام بلوکی مدل.
( از تأثیر گشتاورهای اغتشاشی بر مدل صرفنظر کنید. چنانچه در استخراج مدل سیستم از فرض های ساده کننده استفاده می کنید، حتماً شرح دهید.)
Field Control (Field Current Controlled Motor)

## Slide 10: DC Motors (Position Control & Speed Control)
بخش های اصلی دستگاه آزمایش عبارتند از:
(a جعبه ی فرمان و تنظیم بهره های کنترلی
(b دستگاه کنترل موقعیت (درجه)
(c دستگاه کنترل سرعت دورانی
a
c
a
b

## Slide 11: Command (Control) Box

## Slide 12: How to Calculate and
Position Target = 180 (deg)
Setting gains (for example: , and )
(, and )
Obtaining: Peak Time, Maximum Overshoot and Steady-state error.

## Slide 13: How to Calculate Motor Parameters
Open Loop
Setting Voltage (for example: )
Boundary Conditions:

## Slide 14: References
Prof. Jongeun Choi: Department of Mechanical Engineering, Michigan State University
Prof. Tim Davidson: Department of Electrical and Computer Engineering, McMaster University
Prof. R.C. Dorf: Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, Davis
Prof. R.H. Bishop: University of South Florida