## Slide 1: اجزا وقطعات مدارالکتریکی
تهیه کننده : محمدرضابیضایی

## Slide 2: اجزای مدار
1- منابع نیرو مثل باتری : تامین کننده جریان مصرفی مدارها
2- رساناها ، سیم های مسی که مسیر عبور جریان را فراهم می نمایند
3- بارها : وسایلی که برق مصرف می کنند تا کاری انجام دهند مثل چراغ ها ، موتورهای الکتریکی
4- کنترل کننده ها نظیر سوئیچ ها ، کلیدها ؛ رله ها
5- قطعات محافظتی نظیر فیوزها
6- مدارها و قطعات الکترونیکی مانند مقاوت ها ، دیودها ، فیوزها ، سنسورها وغیره

## Slide 3: خازن ها
از دو صفحه فلزی تشکیل شده است
به منظور ذخیره سازی بارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد
مانند باتری

## Slide 4: خازن الکترولیتی
الکترولیتی

## Slide 5: خازن میکا
میکا

## Slide 6: ساختمان داخلی
صفحات هادی : جوشن
صفحات عایق : دی الکتریک

## Slide 7: خازن پلی استر

## Slide 8: سلف یا سیم پیچ (self)
عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت میدان در خود ذخیره می کند
سیم پیچ
قرقره
هسته

## Slide 9: مقاومت
مقاومت ها : برای محدود کردن عبور جریان و همین طور ولتاژ درون مدارهایی استفاده می شود که عبور کامل جریان در آنها لازم یا مطلوب نیست

## Slide 10: مقاومت
از مقاوت ها برای تولید حرارت و حتی نور هم استفاده می شود
مانند شیشه گرم کن خودرو و چراغ ها

## Slide 11: انواع مقاومت
1- مقدار ثابت
2- مقاومت
پله ایی
3- مقاومت
متغیر

## Slide 12: مقاومت ثابت
دارای ظرفیت ثابتی است
کربنی ، لایه ای(کربنی ، فلزی ،اکسید فلز) ،سیمی

## Slide 13: مقاومت سیمی
مــقاومت های سیـــمی : از پیچیدن طول معینی سیم مــقاومت داراز آلیاژ های مختلف نیکل بر روی استوانه ای عایق از جنس سرامیک ساخته می شوند و عموما“ برای توان های بالا ( 2 تا250وات ) هستند از ویژگی های مقاومت سیمی این است که هنگام سوختن شعله ور نمی شود از این مزیت برای حفاظت مدارو فیوز نیز استفاده می شود .
برخی مقاومت های سیمی متغیراند مانند رئوستا
مقاومت کربنی که با نوارهای رنگی شناسایی می شوند از مزیت رسانایی کم کربن استفاده شده است .

## Slide 14: مقاومت پله ایی
دو یا چند مقدار ثابت دارند که با اتصال سیم ها به پایه های مختلف آن در دسترس قرار می گیرند
جعبه مقاومت فن بخاری که سرعت های مختلف سرعت فن را تامین می کند

## Slide 15: مقاومت متغیر
مقاومت قابل تنظیم
رئوستا
پتانسیومتر

## Slide 16: رئوستا
دارای دو پایه است که سبب تغییر شدت جریان عبوری از مدار می گردد

## Slide 17: پتانسیومتر
دارای سه پایه است که سبب تغییر ولتاژمی گردد

## Slide 18: مقاومت متغیر
وابسته به شرایط محیطی :
وابسته به حرارت یا دما (ترمیستور ):
الف: NTC ب : PTC
وابسته به نور LDR،
وابسته به ولتاژVDR،
وابسته به فشار (PDR)

## Slide 19: مقاومت های وابسته به دما
ترمیستور : مقاومتی که اندازه آن با تغییر دمای محیط کم و زیاد می شود
1- PTC 2- NTC

## Slide 20: مقاومت وابسته به ولتاژ
مقاومت تابع ولتاژ یا واریستور (( VDR : این مقاومت با افزایش ولتاژ کم می شود . از« VDR» در مدارهای AC برای تثبیت ولتاژ وحفاظت مدارها در مقابل اضافه ولتاژها (در اثر قطع و وصل کلید بسیار استفاده می شود.

## Slide 21: فیوز
- فیوز وظیفه دارد اجزای مدارهای الکتریکی خودرو را در مقابل شدت جریان الکتریکی غیر مجاز حفاظت کند
- کلید ایمنی

## Slide 22: فیوز
در ساختمان فیوزرشته سیمی ( المان داخل فیوز) به کار رفته است که در صورت عبور شدت جریان بیش از حد تحمل فیوز ذوب می شود و مدار الکتریکی را قطع می کند
- فیوزضعیف ترین جزء مدار به شمار می رود

## Slide 23: فیوز
این وسایل دارای یک رشته سیم مسی هستند که از سیم مدار اصلی نازکتر است
عدد روی فیوز؟

## Slide 24: انواع فیوز
1 – شیشه ایی
2- سرامیکی
3- تیغه ایی یا کاردی

## Slide 25: فیوزسالم

## Slide 26: انبرفیوز

## Slide 27: جعبه فیوز
برای دسترسی آسان به فیوزهای مدارهای الکتریکی خودرو آن ها را در کنار هم و در یک مجموعه قرار می دهند
مجموعه فیوزها در داخل جعبه ایی به نام جعبه فیوز تعبیه می شود
محل قرار گیری : در داخل اتاق خودرو یا محفظه موتورطراحی وتعبیه می شود
- ترمینال خالی و فیوزهای تکی

## Slide 28: مغناطیس و الکترومغناطیس
جسمی که توانایی جذب اجسام اهنی را داشته باشد
در اطراف یک جسم مغناطیسی نیروی جاذبه به صورت خطوط بسته ایی وجود دارد که میدان مغناطیسی نامیده می شود

## Slide 29: مغناطیس
قطب شمال اهن ربا به دلیل جذب شدن به سمت شمال کره زمین قطب شمال نامیده می شود
قطب های هم نام همدیگر را دفع و غیر هم نام همدیگر را جذب می کنند

## Slide 30: الکترومغناطیس
وقتی از سیمی جریان الکتریسیته می گذرد در اطراف سیم میدان مغناطیسی ایجاد می شود که به آن آهن ربای مغناطیسی گفته می شود
استفاده از سیم پیچ و هسته آهنی قدرت مغناطیسی آن را افزایش می دهد
کاربرد ؟؟

## Slide 31: رله
رله کلیدی الکترومغناطیسی است که :
با یک جریان کوچک برای کنترل یا قطع و وصل یک جریان بزرگ یا قوی تر به کار می رود
موجب حفاظت از سیم کشی و کلید می شود
باعث کاهش طول سیم و قطر سیم کشی می شود
با رله می شود مداررا از هر نقطه کنترل کرد

## Slide 32: رله

## Slide 33: ساختمان داخلی رله

## Slide 34: سولنوئید
نوعی خاصی از کلید های الکترومغناطیسی هستند
سیم پیچ ، هسته آهنی متحرک در داخل سیم پیچ

## Slide 35: سولنوئید

## Slide 36: دیود Diode

## Slide 37: ساختمان دیود
دیود تشکیل شده از دو نیمه هادی از نوع N و p
نوع n خاصیت الکترون دهی دارد و نوع p خاصیت الکترون گیری
بنابراین تمایل الکترون ها به حرکت از n به p
نوع n : اضافه کردن عنصر 5
ظرفیتی به کریستال سیلسیوم
نوع p : اضافه کردن عنصر سه
ظرفیتی مثلا آلومینیم به کریستال
ژرمانیوم

## Slide 38: کاربرد دیود
یکسو کننده جریان الکتریکی در مدارهای الکترونیکی
جریان الکتریکی فقط در یک جهت از دیود عبور می کند
شیریک طرفه
سوییچ الکترونیکی

## Slide 39: کاربرد دیود

## Slide 40: قطب های دیود

## Slide 41: عملکرد دیود
برای هدایت دو شرط لازم است :
1- ولتاز آند تقریبا 6/. ولت از کاتد آن بیشتر باشد
2- منبع تغذیه وجود داشته باشد

## Slide 42: انواع دیود
دیود های قدرت ، دیود زنر ، دیود LED ، دیود نورانی یا فتو دیود و غیره

## Slide 43: دیود زنر
اتصال pn است که در بایاس موافق مانند یک دیود معمولی عمل می کند این دیود در بایاس مخالف
تحت ولتاژ خاصی ( ولتاژ زنر )

## Slide 44: ترانزیستور
مانند دیود یک قطعه الکترونیکی است که از سه قطعه نیمه هادی تشکیل می شود و سه پایه دارد

## Slide 45: ترانزیستور

## Slide 46: ترانزیستور
در ترانزیستور PNPاگر جریان ضعیفی از امیتر به بیس برود آنگاه جریان قوی تر می تواند از امیتر به کلکتور برود
- درترانزیستور نوع اگر جریان ضعیفی از بیس به امیتر برود آنگاه جریان قوی تر می تواند از کلکتور به امیتر برود

## Slide 47: کاربرد
سوئیچ کنترل الکترونیکی
قطع و وصل کن خودکار مدار
تقویت کننده ها
رگولاتور
سیستم جرقه زنی
سیستم کنترل پاشش سوخت
سیستم های کنترلی و مدارهای حافظه

## Slide 48: مولتی متر

## Slide 49: مولتی متر
متر به معنای اندازه گیری
مولتی متر : ابزار چند اندازه گیر
کاربرد : وسیله ایی برای اندازه گیری مقادیر الکتریکی و الکترونیکی می باشد از جمله مقادیر الکتریکی ولتاژ ، مقاومت ، آمپر و ...برخوردار است
یا دیگر پارامترها نظیر دما ، خازن ، ترانزیستور ، تست دیود ، تست اتصال (بازریا بیزر) و غیره

## Slide 50: مولتی متر
مولتی متر

## Slide 51: اندازه گیری ولتاژ
مولتی متر باید به صورت موازی در مدار قرار گیرد
1- ولتاژ متناوب
2- ولتاژ مستقیم
سلکتور ولتاژ متناوب یا مستقیم باید تنطیم باشد

## Slide 52: اندازه گیری مقاومت
مولتی متر باید به صورت موازی در مدار قرار گیرد و جریان برق حتما قطع باشد
سلکتور در وضعیت اهم قرار گیرد
پراب ها به دو سر مقاومت وصل شوند
صفحه نمایش مقدار ، واحد و محدوده آن را نشان میدهد
کاملا قطعی بالاتر از 200 کیلواهم

## Slide 53: اندازه گیری جریان
مولتی متر باید به صورت سری قرار گیرد
سلکتور تعیین پارامتر ( میکرو یا میلی آمپر ) و پراب ها تنظیم گردد
بالاتر از 1 آمپر

## Slide 54: آشنایی با دیاگرام ها
نمودارهای ( دیاگرام های ) سیم کشی که برای نشان دادن ساختارها وشبکه های مدارها مورد استفاده قرار می گیرند این نمودارها در عیب یابی وتعمیر خودرو بسیار با اهمیت هستند
برای درک بهتر سیم کشی خودرو و همچنین تجزیه و تحلیل مدارها و عیب یابی ساده تر نیاز به دیاگرام های سیستم های برق خودرو می باشد

## Slide 55: انواع دیاگرام ها
1- دیاگرام های شماتیک
2- دیاگرام های سیم کشی (وایرینگ یا هارنس)
3- دیاگرام های جانمایی

## Slide 56: نمودار شماتیک
بررسی عملکرد سیستم برقی و تجزیه تحلیل مدارات الکتریکی و مسیرجریان از سر قطب مثبت تا سر قطب منفی

## Slide 57: ویژگی های نمودار شماتیک
1- درک بهتر عملکرد سیستم
2- نمایش شماتیک قطعات
3- نمایش اتصال بدنه
4- پایه و کانکتور قطعات

## Slide 58: علائم الکتریکی :
علایم بسیاری نیز برای اشاره به قطعاتی نظیر مقاومت ، باتری ، کلید ، ترانزیستوروسایر موارد استفاده می شوند

## Slide 59: نمودارشماتیک
ممکن است نمودارهای سیم کشی بسیار گیج کننده باشند برای جلوگیری از این موضوع بیشتر نمودارها معمولا تنها یک سیستم مشخص نظیر مدار چراغ دنده عقب ، مدار شارژ وغیره