## Slide 1: انواع سیستم های تهویه مطبوع
بسم الله الرحمن الرحیم
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 2: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تمام هوایی All Air Systems
1
ایرواشر Air Washer
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 3: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تمام هوایی
1
هواساز AHU
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 4: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های هوا – آب Air & water systems
2
هواساز + فن کویل
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 5: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تمام آب All water systems
3
فن کویل
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 6: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تمام آب All water systems
3
رادیاتور
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 7: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های انبساط مستقیمDX coil systems
4
اسپیلیت
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 8: انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های انبساط مستقیمDX coil systems
4
كولر گازي
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 9: انواع سیستم های تمام هوا
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 10: معرفي سیستم های تمام هوايي
1
CAV Single Zone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 11: معرفي سیستم های تمام هوايي
در یک سیستم CAV حجم هوای فن برابر با حداکثر هوای مورد نیاز فضاها است و دمای فضاها توسط تغییر در دمای هوای خروجی از کویل کنترل می شود.
مزایا :
طراحی آسان، قابل اتکا و بدون پیچیدگی.
مناسب فضاهایی که کنترل فشار در آن ها مهم است.
معایب :
* مصرف بالای انرژی که شامل اتلاف انرژی سرمایش، گرمایش و فن می شود.
1
CAV Single Zone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 12
معرفي سیستم های تمام هوايي
2
CAV Terminal Reheat System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 13
معرفي سیستم های تمام هوايي
2
CAV Terminal Reheat System
در این سیستم هوا مطابق با شرایط بدترین زون سرد شده و برای سایر زون ها مطابق نیاز آن در ترمینال مربوطه بازگرمایش میشود.
مزایا :
کنترل رطوبت به خوبی صورت میگیرد.
طراحی و کنترل سیستم راحت است.
معایب :
* اتلاف انرژی آن زیاد است(دور فن حداکثر و بازگرمایش).
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 14
معرفي سیستم های تمام هوايي
3
CAV 2-Deck Multizone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 15
معرفي سیستم های تمام هوايي
3
CAV 2-Deck Multizone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 16
معرفي سیستم های تمام هوايي
3
CAV 2-Deck Multizone System
مزایا:
توزیع هوا ساده است چون هر زون کانال مربوط به خود را دارد.
امکان کنترل رطوبت و رطوبت زدایی به صورت مرکزی.
تعمیر و نگهداری کاملا مرکزی است.
دستگاه هواساز به صورت کامل در کارخانه ساخته میشود.
معایب :
*تعداد کانال های خارج شده از هواساز زیاد است و نیاز به فضا دارد .
* مصرف انرژی آن نسبتا زیاد است (در ماه های سرد که هوای گرم و سرد مخلوط می شوند).
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 17
معرفي سیستم های تمام هوايي
4
CAV 3-Deck Multizone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 18
معرفي سیستم های تمام هوايي
4
CAV 3-Deck Multizone System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 19
معرفي سیستم های تمام هوايي
4
CAV 3-Deck Multizone System
مزایا:
سیستمی کاملا عملی و از لحاظ مصرف انرژی بسیار با صرفه است.
از لحاظ سهولت نصب، این سیستم از سیستم چند زونه با گرمایش زون مناسب تر است.
معایب :
* برای فضاهای که به میزان زیادی هوای تازه نیاز دارند باید تدابیر خاصی اتخاذ شود (مثلا ممکن است دمای پلنوم کنار گذر خیلی پایین بیاید).
* نمی تواند مانند چند زونه با بازگرمایش رطوبت را کنترل کند.
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 20
معرفي سیستم های تمام هوايي
5
CAV Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 21
معرفي سیستم های تمام هوايي
5
CAV Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 22
معرفي سیستم های تمام هوايي
5
CAV Dual Duct System
ترموستات اتاقی دمپر هوای گرم و سرد را کنترل و با مخلوط کردن هوا دمای مورد نیاز را تأمین میکند.
مزایا :
سیستم تمام هوایی است و هزینه اولیه و نگهداری آسان تری دارد.
در مصرف انرژی زیاد صرفه جویی نمیکند ولی از سیستم بازگرمایش با صرفه تر است زیرا در تابستان کویل گرم کار نمیکند و هوای سرد و برگشت مخلوط میشوند.
معایب :
* در مورد کنترل رطوبت مشکل دارد.
* کانال کشی بیشتری دارد و هزینه اولیه آن بالاست.
* طراحی آن در مقایسه با سیستم بازگرمایش مشکل تر است.
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 23
معرفي سیستم های تمام هوايي
6
CAV 4-Pipe Induction System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 24
معرفي سیستم های تمام هوايي
7
CAV Tempering Ventilation System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 25
معرفي سیستم های تمام هوايي
8
VAV Systems
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 26
معرفي سیستم های تمام هوايي
8
VAV Systems
مزایا:
یک سیستم VAV خالص هیچ گونه انرژی حرارتی و الکتریکی هدر نمی دهد.
هواسازهای VAV غالبا کوچکترند و کانال کشی در این سیستم ها ابعاد کوچکتری دارد.
در این سیستم فن بر خلاف CAV فن همواره در حالت حداکثر کار نمی کند و انرژی انتقالی کمتری مصرف می شود.
معایب :
* این سیستم تنها می تواند سیستم سرمایشی باشد در نتیجه برای تکمیل آن نیاز به سیستم های کمکی می باشد.
* ثابت نگه داشتن و کنترل فشار به دلیل تغییر حجم هوای ورودی مشکل و نیازمند کنترل های پیچیده تری است.
* تأمین هوای تازه مورد نیاز در حالت پاره بار مشل است.
* کم شدن سرعت هوا در حالت پاره بار گردش هوا را مختل می کند.
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 27
معرفي سیستم های تمام هوايي
9
VAV 1-Fan Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 28
معرفي سیستم های تمام هوايي
9
VAV 1-Fan Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 29
معرفي سیستم های تمام هوايي
9
VAV 1-Fan Dual Duct System
مزایا :
اتلاف انرژی فقط در فصل زمستان اتفاق می افتد و خیلی کمتر از حالت CAV است.
طراحی و نصب آسان.
در انرژی انتقالی صرفه جویی می کند.
فضای مورد نیاز برای عبور کانال ها از زیر سقف کم است.
در این سیستم به خوبی می توان از چرخه با صرفه استفاده کرد که مصرف انرژی را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد.
معایب :
* باز هم اتلاف انرژی وجود دارد.
* رطوبت زدایی به خوبی CAV نیست هر چند با تغییراتی در کنترل ترمینال میتوان رطوبت زدایی را انجام داد.
* یک سیستم هوایی آبی است.
هزینه اولیه آن نسبت به VAVپایه بیشتر است هر چند قابل توجیه است.
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 30
معرفي سیستم های تمام هوايي
10
VAV 2-Fan Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 31
معرفي سیستم های تمام هوايي
10
VAV 2-Fan Dual Duct System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 32
معرفي سیستم های تمام هوايي
11
Variable Volume / Temperature (VVT) System
www.saeidahmadi.mihanblog.com

## Slide 33
www.saeidahmadi.mihanblog.com
www.saeidahmadi.mihanblog.com