## Slide 1: جلسه پنجم لایه فیزیکی
شبکه های کامپیوتری

## Slide 2
    مرور کلی
سیم انتقال اطلاعات
انتقال اطلاعات بصورت بی سیم
ویژگی های مطرح شده با کابل و سیگنال ها
برای سیم ها، چگونگی انتقال اطلاعات مهم است
برای ارتباطات بی سیم، پهنای باند مهم است
نرخ ارسال و مسافت از ویژگی های مهم است

## Slide 3
    فاکتور های طراحی
پهنای باند
  پهنای باند بیشتر، نرخ انتقال بیشتر است
اختلالات انتقال
  تضعیف سیگنال
تعداد دریافت کنندگان اطلاعات
  نیاز به طراحی
  تعداد بیشتر دریافت کننده، تضعیف بیشتر سیگنال را دارا است

## Slide 4
    طیف های الکترومغناطیس

## Slide 5
    انواع رسانه انتقال
انواع رسانه انتقال: هدايت گر (سيم) ، هدايت ناپذیر(بي سيم)
هدايت گر: از يك خط فيزيكي براي ارسال اطلاعات استفاده مي كنند.
  زوج سيم ها
    زوج سيم باز
    زوج سيم بهم تابيده
    كابل كواكسيال
  فيبر نوري

## Slide 6
    انواع رسانه انتقال
هدايت ناپذیر: اطلاعات را از طريق امواج الكترومغناطيس درون فضا ارسال مي كنند
  ماهواره ها
  مايكروويو زميني
  راديو ها

## Slide 7
    خطوط زوج سيم باز
ساده ترين و اولين رسانه انتقال(ارزان، راحتي استفاده، مقاومت كم در مقابل جريان)
كابل Flat( هر سيم از ديگري جدا است)
سيم ها بصورت موازي كنار هم قرار مي گيرند لذا حساس به كوپل خازني می شوند
  زوج نیرو یا دو نیروی هم‌اندازه که موازی ولی مختلف‌الجهت باشند و اثر آن ایجاد چرخش بدون ایجاد انتقال
  باعث همشنوايي و اغتشاشات محيطي ( امواج الكترومغناطيسي ) مي شود.
  کوپل الکتریکی ناخواسته بین خطوط همسایه را همشنوایی گویند.
نرخ انتقال خيلي كم (چند ده kbps) و فواصل كمتر از 50m
براي كم كردن همشنوايي و اثر اغتشاشات محيطي از كابل زوج بهم تابيده استفاده می شود.

## Slide 8
    خطوط زوج بهم تابيده
بر پایه انتقال ولتاژ یا آمپر عمل می‌کند.
دو رشته سیم مسی یا آلومینیومی به هم تابیده‌است که توسط روکشی عایق پوشانده شده‌اند.
در آن سیم‌های هادی دو به دو به هم پیچ خورده‌اند تا اختلالات الکترومغناطیسی
حاصل از منابع خارجی را خنثی سازند.

## Slide 9
    كاربرد هاي TP
معروفترین و مطرح ترین نوع رابط
شبکه تلفن بین خانه و مرکز تلفن
شبکه های LAN
در خانه های دارای خطوط تلفن اینترنتی با تکنولوژی PBX

## Slide 10
    ویژگی های كاربرد هاي TP
ارزان
کارکرد با آن راحت
نرخ داده انتقالی پایین

## Slide 11
    ویژگی های انتقال داده با TP
آنالوگ
  از آمپلی فایر (تقویت کننده) هر 5 تا 6 کیلومتر استفاده شود
دیجیتال
  می تواند از سیگنالهای آنالوگ یا دیجیتال استفاده کند
  Repeater در هر 2 یا 3 کیلومتر استفاده می شود

## Slide 12
    ویژگی های انتقال داده با TP
مسافت محدود
پهنای باند محدود (1 MHz)
نرخ انتقال محدود (100 MHz)
حساس به تداخل و نویز

## Slide 13
    انواع TP
محافظ دار (زوج به هم تابیده با زره)
  گرانتر
  کار با آن سخت تر
  استفاده از لایه محافظ برای کاهش تداخل
بدون محافظ(زوج به هم تابیده بدون زره)
  مانند سیم تلفن
  ارزانتر
  نصب و راه اندازی راحتتر
  از تداخل الکترومغناطیسی رنج می برد

## Slide 14
زوج به هم تابیده بدون زره UTP(Unshielded Twisted Pair)
    شامل چهار زوج سیم به هم تابیده هستند.
    زوج سیمها بصورت جداگانه روکش نشده‌اند و تنها یک روکش خارجی برای کل کابل ایجاد شده‌است،
    CAT۳ ٬ CAT۵ ٬ CAT۶ ٬ CAT۷ از مدل‌های این نوع رسانه به شمار می‌روند

## Slide 15
زوج به هم تابیده بدون زره UTP(Unshielded Twisted Pair)
گروه | سرعت انتقال اطلاعات | موارد استفاده
CAT1 | حداکثر تا یک مگابیت در ثانیه | سیستم های قدیمی تلفن ، و مودمISDN
CAT2 | حداکثر تا چهار مگابیت در ثانیه | شبکه هایTOKEN RING
CAT3 | حداکثر تا ده مگابیت در ثانیه | شبکه های TOKEN RINGو BASE-T
CAT4 | حداکثر تا شانزده مگابیت در ثانیه | شبکه های TOKEN RING
CAT5 | حداکثر تا یکصد مگابیت در ثانیه | اترنت ( ده مگابیت در ثانیه )، اترنت سریع ( یکصد مگابیت در ثانیه ) و شبکه های TOKEN RING (شانزده مگابیت در ثانیه)
CAT5e | حداکثر تا یک هزار مگابیت در ثانیه | شبکه های Gigabit ethernet
CAT6 | حداکثر تا یک هزار مگابیت در ثانیه | شبکه های Gigabit ethernet
CAT7 | حداکثر تا ده هزار مگابیت در ثانیه | شبکه های Gigabit ethernet

## Slide 16
زوج به هم تابیده بدون زره UTP(Unshielded Twisted Pair)
    ازcat2 تا cat 7 همگی دارای 4 زوج 8 یعنی رشته است.
    Cat 1 دارای 2 زوج یعنی 4 رشته است.
    تفاوت کابل ها در سرعت انتقال است
    CAT1 به این دلیل که تنها می تواند صدا را انتقال دهد، در خطوط تلفن استفاده می شد.
    از كابل های گروه CAT2 تا CAT7 در شبكه های رایانه ای استفاده می گردد، این کابل ها قادر به حمایت از ترافیك تلفن و شبكه های كامپیوتری می باشند
    در کابل های cat7 نویز به حداقل رسیده، خلوص مس نیز بالا رفته

## Slide 17
زوج به هم تابیده بدون زره UTP(Unshielded Twisted Pair)
    پر کاربردترین دسته، +Cat 5e است
    در انواع cat 6 و cat 7 به این دلیل که قطرکابل بیشتر است کانکتور آنها از نوعRJ45 مخصوص می باشد
    در کابل های cat6 بین هر دو زوج سیم فویل قرار داده شده است تا امر نویز گیری بهتر انجام گیرد.
    CAT1 به این دلیل که تنها می تواند صدا را انتقال دهد، در خطوط تلفن استفاده می شد.
    از كابل های گروه CAT2 تا CAT7 در شبكه های رایانه ای استفاده می گردد، این کابل ها قادر به حمایت از ترافیك تلفن و شبكه های كامپیوتری می باشند
    در کابل های cat7 نویز به حداقل رسیده، خلوص مس نیز بالا رفته

## Slide 18
زوج به هم تابیده با زره STP(shielded Twisted Pair)
    شامل چهار زوج سیم به هم تابیده هستند.
    زوج سیمها بصورت جداگانه روکش شده‌اند
      این لایه کمک مضاعفی به لغو تداخل الکترومغناطیسی می‌کند ولی در عوض اندازه، وزن و هزینه را افزایش می‌دهد.
    این لایه فلزی خود بصورت آنتن عمل کرده و پارازیت جذب کند.
    پهنای باند این رسانه به دو عامل ضخامت سیم و طول سیم بستگی دارد.

## Slide 19
  کابل کواکسیال
    دو سیم تشکیل دهنده یک زوج که از حالت متقارن خارج شده و هر زوج از یک سیم در مغز و یک لایه مسی بافته شده
    سرعت مناسبی دارد و نویز کمتری می‌گیرد.
    با استفاده از این خطوط می توان 10 هزار خط تلفن ثابت برقرار کرد

## Slide 20
  کابل کواکسیال
    آنالوگ
      هر چند کیلومتر نیاز به آمپلی فایر دارد
      تا 500 مگاهرتز را در خود عبور می دهدآریل
    دیجیتال
      هر یک کیلومتر نیاز به repeater دارد

## Slide 21
  انواع کابل کواکسیال
    نازک (thin net)
      قطر 25. اینچ
      135 متر ارسال بدون تضعیف
    قطور (thick net)
      قطر 5. اینچ
      500 متر ارسال بدون تضعیف
    براي اتصال شبكه‌هاي كوچك Thinnet به شبكه‌هاي Thicknet از وسيله‌اي به نام ترنسيور استفاده مي‌ شود.

## Slide 22
  انواع کانکتور کابل کواکسیال
    Bnc connector
    Bnc t connector
    Bnc barel connector

## Slide 23
  فیبر شیشه ایی
    فیبرها برای انتقال داده از نور استفاده می کنند
    رشته ای از تارهای شیشه ای بوده که ضخامت هر یک از تارها برابر تار موی انسان است و از آن‌ها برای انتقال اطلاعات در مسافت‌های طولانی استفاده می شود.

## Slide 24
  مزایا فیبر شیشه ایی
      قیمت ارزان
      اندازه نازک‌تر
      فاصله
      سرعت
      عدم نیاز به repeater تا چندین کیلومتر
    ظرفیت بالا
    تضعیف ناچیز
    عدم تداخل
    وزن سبک

## Slide 25
  نقاط ضعف فیبر شیشه ایی
      ضرورت دقت کامل در هنگام کابلکشی
      امکان شکستن در صورت گذشتن زاویه فیبر از یک حد معین
      محدود بودن میزان کشش برای فیبرهای با ظرفیت مختلف
      محافظت کامل در برابر ضربه، برای فیبرهایی که از درون حوضچه می گذرند.
      با آسیب دیدن فیبر به سختی تعمیر می شود
      به سختی محل آسیب دیدن فیبر مشخص می گردد

## Slide 26
  ساختار فیبر شیشه ایی
سیگنال
ورودی
کد کننده یا
مبدل
منبع نور
واسط تبدیل منبع
به فیبر
واسط تبدیل
فیبر به نور
آشکارساز
نور
تبدیل اطلاعات به
خروجی با آمپلی فایر
خروجی
رسانه انتقال فیبر نوری
دریافت کننده
ارسال کننده

## Slide 27
  تبدیل سیگنال الکتریکی به نور
مقایسه ای بین لیزر های نیمه هادی و LED بعنوان منبع نور

## Slide 28
  حالات فیبر نوری
      فیبرنوری چند حالته
        بخش هسته قطر بیشتری دارد و حدود 50 تا 100 میکرون است
        هنگام گسیل نور به داخل آن، مدهای مختلفی به طور همزمان از داخل مغزی انتشار می یابند.
      فیبرنوری تک حالته
        قطر مغزی در این نوع فیبرها حداکثر 10 میکرون است
        فقط از نوری با یک طول موج استفاده میشود

## Slide 29
  مقایسه رسانه های انتقال
نوع کابل | هزینه | راه اندازی | ظرفیت | طول | تداخل الکترومغناطیسی
کواکسیال نازک | کمتر از STP | ارزان و راحت | 10 مگا بیت | 185 متر | حساسیت کمتر نسبت به UTP
کواکسیال قطور | بیشتراز STP کمتر ازفیبر | راحت | 10 مگا بیت | 500 متر | حساسیت کمتر نسبت به UTP
STP | بیشتراز STP کمتر از فیبر | بسیار راحت | 16 تا 500 مگابیت | 100 متر | حساسیت کمتر نسبت به UTP
UTP | کمترین | ارزان و بسیار راحت | 10تا 100 مگابیت | 100 متر | بسیار حساس
فیبر نوری | بیشترین | غیر ارزان و غیر راحت | 100 مگا بیت | 10 کیلومتر | غیر حساس

## Slide 30
  ارتباطات بی سیم
      سه محدوه فرکانسی برای انتقالات بی سیم استفاده می شود
        فركانس هاي ماكروويو 1 تا 40 گیگا هرتز
        فركانس هاي راديويي 1 تا 30 گیگاهرتز
        فركانس هاي مادون قرمز

## Slide 31
  ارتباطات بی سیم
        فركانس هاي ماكروويو
          تشعشعات جهت دار امكان پذير هست.
          براي انتقال نقطه به نقطه بسيار مناسب هست.
          كاربرد در ارتباطات ماهواره اي
        فركانس هاي راديويي
          براي كاربرد هاي تمام جهات.

## Slide 32
  ارتباطات بی سیم
        فركانس هاي مادون قرمز
          براي كاربرد هاي محلي.
          براي انتقال نقطه به نقطه ملي و چند نقطه اي

## Slide 33
  آنتن
        آنتن يك هادي الكتريكي كه براي تشعشع انرژي الكترومغناطيسي يا براي جمع آوري آن بكار مي رود.
        آنتن سهموي يا پارابوليك انعكاسي در ماكروويو زميني و كاربردهاي ماهواره استفاده مي شود.
        اگر منبع انرژي الكترو مغناطيسي در مركز پارابولوئيد قرار گيرد و سطح انعكاسي داشته باشد امواج ماكروويو به موازات محور آن منعكس مي شوند

## Slide 34
  ماکروویو زمینی
        رايج ترين نوع آنتن نوع سهموی است معمولا قطر آن 3 متر است كه در محلي با ارتفاع بالا ثابت مي شود تا ارسال ديد مستقيم را براي آنتن فراهم سازد.
        براي انتقال به دور دست يك سري برجهاي تكرار كننده ماكروويو بكار مي رود.
        ارتباطات نقطه به نقطه به هم وصل مي شوند

## Slide 35
  کاربرد ماکروویو زمینی
        جايگزيني براي كابل كواكسيال
        تعداد كمتري تكرار كننده در همان مسافت.
        بطور متداول براي راديو و تلويزيون استفاده مي شود.
        ارتباط نقطه به نقطه بين ساختمانهاي نزديك براي تلويزيون مدار بسته
        ارتباط بين شبكه هاي محلي

## Slide 36
  ماهواره ها
        داده هاي تنظیم شده از طريق امواج مايكروو از زمين به سمت ماهواره فرستاده مي شوند.
        اين امواج دريافت و از طريق مدارات خاصي بنام ترانسپوندر به يكسري مقصد هاي مشخص مجدد ارسال مي شود.
          يك ماهواره ترانسپوندرهاي زيادي دارد كه هر كدام باند فركانسي خاصي دارند
          براي نمونه يك كانال ماهواره داراي پهناي باند زيادي بوده ( حدود ٥٠٠ مگاهرتز)بوده و صدها خط ارتباطي با نرخ داده بالا را به روش تسهيم سازي فراهم مي كند

## Slide 37
  ماهواره های مخابراتی ثابت
        ماهواره هاي مخابراتي معمولا ماهواره های ثابت ناميده مي شوند يعني ماهواره همزمان با زمين درهر ٢٤ ساعت يكبار دور زمين گردش مي كند و از اينرو نسبت به زمين ثابت هستند
        چرخش ماهواره طوري است كه يك مسير ارتباطي مستقيم نسبت به ايستگاه فرستنده و ايستگاهها گيرنده داشته باشد.
        زاويه پخش امواج مايكروويو ارسالي از ماهواره مي تواند بزرگ (براي پوشش جغرافيايي بيشتر ) و يا كوچك (براي ناحيه خاص) باشد
          در حالت دوم توان سيگنال بالا بوده و مي توان از آنتن ها يا ديشهاي با قطر كمتر معروف به(VSAT ) نيز استفاده نمود

## Slide 38
  کاربرد ماهواره ها
        ماهواره ها بطور گسترده اي در كاربردهاي انتقال داده بكار مي روند:
          اتصال شبكه هاي كامپيوتري در سطح جهاني با سرعت بالا
          اتصال شبكه هاي مخابراتي در نقاط مختلف يك كشور

## Slide 39
  سیستم ماهواره ای نقطه به نقطه
        در اين شكل يك مسيرانتقال يك طرفه نشان داده شده اما در بيشتر كاربردهاي عملي كانالهاي بالاو پايين مربوط به هر ايستگاه زميني فركانسهاي متفاوتي دارند

## Slide 40
  سیستم ماهواره ای نقطه به چند نقطه
        نوع ديگري از پيكربندي شامل يك ايستگاه هاب زميني است كه با ديگر ايستگاههاي زميني پراكنده در يك كشور ارتباط دارند.
        معمولا به هر VSAT يك كامپيوتر وصل شده و مي تواند با يك كامپيوتر مركزي متصل به هاب ارتباط داشته باشد
        Vsat، ترمینال های بسیار کوجک ماهواره ای که در سایت های پراکنده از لحاظ جغرافیایی واقع می باشند و از طریق یک لینک ماهواره با یک هاب ارتباط دارند

## Slide 41
  سیستم ماهواره ای نقطه به چند نقطه
        نوع ديگري از پيكربندي معمولا سايت مركزي روي يك فركانس، داده هاي خود را براي همه VSAT ها پخش مي كند ، در حاليكه در مسير برگشت هر VSAT روي فركانس جداگانه اي ارسال مي كند

## Slide 42
  سیستم ماهواره ای نقطه به چند نقطه
        براي ارتباط به يك VSAT خاص ، سايت مركزي پيامي را با قرار دادن مشخصه VSAT مورد نظر در سرآيند پيام پخش مي كند.
        در كاربردهاي VSAT به VSAT ابتدا همه پيامها از طريق ماهواره به سايت مركزي ارسال شده و سپس از آنجا براي گيرنده هاي مورد نظر پخش مي شود.
        با نسل جديد ماهواره هاي توان بالا، مي توان مسير يابي را بطور مستقيم و بدون انتقال از سايت مركزي ارسال نمود.
        ارسال VSAT به VSAT امكان پذير است

## Slide 43
  ماکروویو ماهواره ای
        یك ماهواره مخابراتي يك رله ماكروويو است كه جهت ارتباط دو يا چند فرستنده گيرنده زميني مورد استفاده قرار مي گيرد.
        ماهواره سيگنالي را در يك باند فركانسي دريافت و تقويت كرده و با فركانس ديگري ارسال مي كند. ماكروويو طيف بزرگي از طيف الكترو مغناطيس را شامل مي شود

## Slide 44
  ماکروویو ماهواره ای
        پخش تلويزيون
        ارتباط تلفني راه دور
        شبكه هاي تجاري خصوصي
        استقرار سرتاسري GPS

## Slide 45
  خصوصیات ماکروویو ماهواره ای
        بهترين محدوده فركانسي براي انتقال ماهوارهاي در محدوده ١ تا ١٠ گيگا هرتز است.
        در كمتر از ١ گيگا هرتز پارازيت هاي زيادي مثل كهكشان ها ، خورشيد، پارازيت هاي جو و غيره وجود دارد.
        در بالاي ١٠ گيگا هرتز سيگنال به شدت جذب جوي و باران تضعيف مي شود

## Slide 46
  رادیو
        ماكروويو در جهت معيني استفاده ولي راديو در تمام جهات.
          نیازی به تنظیم دقیق گیرنده و فرستنده نیست
        از فركانس هاي ٣ كيلو تا ٣٠٠ مگا استفاده مي كند.
        راديو غالبا براي ايجاد ارتباط بي سيم بين كامپيوترهاي توزيع شده بكار مي رود.
        به آسانی تولید می شوند و از ساختمان و موانع می گذرند

## Slide 47
  رادیو
        ویژگی امواج رادیوی به فرکانس آن بستگی دارد
          در فرکانس پایین، امواج به راحتی از موانع عبور می کند
            توان آن بر حسب فاصله افت می کند
            در فرکانس بالا، امواج بصورت مستقیم حرکت می کند
              در برخورد با موانع انعکاس پیدا می کنند
              حتی در برخورد با قطرات باران

## Slide 48
  مادون قرمز
        فرستنده و گيرنده بايد در خط ديد يكديگر باشند و از طريق مستقيم و يا انعكاس سطح نور رنگي مانند سقف اطاق ارسال صورت مي گيرد
        تفاوت با مايكروويو
          مادون قرمز از ديوار عبور نمي كند
        این دستگاه ها جهت دار، ارزان و ساده هستند

## Slide 49
  انتشار بی سیم
        امواجي كه از آنتن پخش مي شوند از يكي از سه مسير انتقال زير منتقل مي شوند. – موج زميني – موج هوايي – ديد مستقيم (LOS)

## Slide 50
  موج زمینی

## Slide 51
  موج هوایی

## Slide 52
  دید مستقیم

## Slide 53
  انکسار
        سرعت موج الكترو مغناطيس تابعي از چگالي محيطي مي باشد كه نور از آن عبورمي كند
        در هوا، خلاء، شيشه و ديگر محيطهاي شفاف و نيمه شفاف امواج الكترو مغناطيس با سرعت كمتر از 8^10*3=c انتشار مي يابد.
        وقتي نور از يك محيط با چگالي خاص به محيط ديگر با چگالي خاص ديگري وارد مي شود ضمن تغيير سرعت مسير آن ممكن است عوض شود

## Slide 54
  فیزیک نور
        شكست نور يك پديده اپتيكي است كه درنور رسيده از يك منبع نوراني به خاطر تغيير سرعتي كه براي آن در دو محيط با ضريب شكست متفاوت رخ مي دهد دچار تغيير مسير مي شود
        هنگامی كه یك پرتو نور از داخل یك محیط غلیظ تر،به سطح مشترك آن محیط با یك محیط رقیق تر می تابد، اگر امتداد نور شكسته شده، بر سطح مشترك دو محیط مماس باشد، زاویه تابش، زاویه حد نامیده می شود.
          در حالتی كه زاویه تابش، از زاویه حد بیشتر شود، بازتابش كلی اتفاق می افتد.

## Slide 55
  اتلاف فضای آزاد و جذب اتمسفر
        اتلاف فضاي آزاد: آنتن گيرنده هرچه از فرستنده دورتر باشد توان سيگنال كمتري دريافت مي كند(سيگنال انتقال يافته با فاصله تضعيف مي شود) زيرا سيگنال در سطح وسيع تر و وسيع تري پخش مي شود
        اتلاف ديگري بين آنتن هاي فرستنده و گيرنده جذب جوي است.بخار آب و اكسيژن بيشترين نقش در جذب دارند. باران و مه باعث پخش و پراكنده گي امواج مي شوند

## Slide 56
  کارت شبکه
        کامپیوترها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه‌های هم و اشتراک برنامه‌ها از نظر سخت‌افزاری احتیاج به کارت شبکه یا LAN Card دارند

## Slide 57
  کابل کشی شبکه
        کانکتور استاندارد برای کابل های UTP ، از نوع RJ-45
        کانکتور استاندارد برای کابل های کواکسیال، از نوع BNC

## Slide 58
  ترتیب رنگ سیم ها درکابل کشی شبکه RJ45

## Slide 59
  انواع کابل کشی شبکه RJ45
        Cross Over
          در این نوع کابل کشی در یک طرف استاندارد 568A و در طرف دیگر 568B استفاده می شود
          می خواهید هر دو طرف کابل را به یک کامپیوتر متصل کنید
          برای اینکه مسیر ارسال و دریافت در دو طرف کابل منطبق باشد , بایستی از دو استاندارد معکوس هم استفاده شود

## Slide 60
  انواع کابل کشی شبکه RJ45
        Straight
          در انتهای هر دو طرف کابل از استاندارد 568A استفاده می شود
          یک طرف کابل را به کامپیوتر متصل کرده و طرف دیگر کابل را به یکی از انواع ابزار های شبکه همچون هاب , سوییچ , متصل کنید
          در ابزارهای شبکه مسیر پورت در داخل ابزار معکوس شده است و دیگر شما نیاز ندارید که این مسیر را یکبار دیگر تغییر دهید . همان موضوع ارسال و دریافت است
          دو کابل وظیفه دریافت و دو کابل دیگر وظیفه ارسال را دارند .

## Slide 61
  انواع کابل کشی شبکه RJ45
        RollOver
          در این مدل از کابل کشی در یک جهت 568A و در جهت دیگر معکوس کامل آن را قرار می دهیم
          این مدل معمولا استفاده رایج ندارد و برای روتر های ویژه سیسکو به کار می رود که این روتر ها نیاز هایی مبنی بر کابل کشی های ویژه دارند .
          Loopback این مدل برای اهداف عیب یابی کاربرد دارد .

## Slide 62
  انواع کابل کشی شبکه RJ45
سوییچ
هاب
روتر

## Slide 63
  مراحل ایجاد کابل

## Slide 64
  کابل در سوکت

## Slide 65
  استاندارد IEEE برای سیم کشی در لایه فیزیکی
Application
Transport
Network
Link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
فیبر نوری
سیم مسی