## Slide 1
O
تهيه كننده : پيمان ايران خواه
موضوع : آب درياچه مهاباد

## Slide 2
آب شرب شهرستان مهاباد از نوع آب سطحي ميباشد.
آب هاي سطحي عمدتا متشكل از آب برف و باران و قسمتي از آب چشمه هاي مسيري مي باشد؛ كه به رودخانه ميريزد. آب هاي سطحي به لحاظ اينكه عمدتا از آب نزولات جوي تشكيل شده‌اند داراي سختي هستند، در مقابل داراي مواد معلق آلودگي ميكروبي و مواد زائد بيشتري ميباشد كه همين امر وجود يك واحد تصفيه خانه را براي تبديل اين آب ها به آب شرب سالم و گوارا الزامي ميسازد.
مقدمه

## Slide 3
PHآب بستگي به:
الف: بستري كه آب در آن جريان دارد.
ب: مواد شيميايي كه در جريان تصفيه به آن افزوده ميشود.
PH آب شرب مهاباد با توجه به دو فاكتور فوق بين 7 و 8 در نوسان است كهPH مجاز براي آب شرب بين 6.5 و 9 ميباشد.
PH

## Slide 4
سختي آب مربوط به املاح محلول در آن ميباشد.سختي كل بايد بين 250تا 300 باشد.(حداكثر مجاز سختي كل) و سختي كل آب ها متشكل از دو نوع سختي ميباشد:
الف: سختي موقت ::: اين نوع سختي با جوشاندن آب رسوب مينمايد.
ب: سختي دايم ::: اين نوع سختي با جوشاندن آب رسوب نمي كند و شامل نمك هاي سولفات و كلريد و كلسيم و منيزيم مي باشد.
سختی آب
آب شرب مهاباد از لحاظ سختي در محدوده ي آب هاي نيمه سخت بوده و براي مصارف شرب و صنعتي مناسب است. جدا از لحاظ فاكتور هاي شيميايي آب شرب مهاباد در حد مجاز بوده و احتياج به تصفيه شيميايي ندارد.

## Slide 5
مقدار كلر موجود در آب :
در واحد تصفيه خانه : بين 1.2P.P.M تا 1.5 P.P.M
در محل مصرف : بين 0.4 P.P.M تا P.P.M 0.7
مقدار
کلر
موجود

## Slide 6
تصفیه
صاف كردن
کلر زنی مقدماتی
اتاق شیمیایی(لخته سازی)
ته نشین شدن در حوضچه های آرامش
کلر زنی پایانی
توجه ::: در قسمتي از این مراحل از انرژي برق آبي استفاده ميكنند.

## Slide 7
تامین
آب
مهاباد
رودخانه مهاباد از دامنه‏هاى شرقى كوه‏هاى زاگرس سرچشمه مى‏گيرد و داراى دو شعبه اصلى به نام رود دهبكو (شاخه اصلى) و بيطاس مى‏باشد كه نزديك مهاباد به هم پيوسته و رود مهاباد را تشكيل مى‏دهند.
مساحت حوضه آبريز اين رود در پل سرخ حدود 842 كيلومتر مربع مى‏باشد.

## Slide 8
تصاویری از دریاچه مهاباد