## Slide 1
سيستمهاي دودويي
Notes: <number>

## Slide 2: نمايش دا ده ها
انواع داده‌ها
مكمل‌ها
نمايش با مميز ثابت
نمايش با مميز شناور
ديگر كدهاي باينري
كشف خطا
Notes: <number>

## Slide 3: نمايش دا ده ها
اطلاعاتي كه يك كامپيوتر با آن سر و كار دارد:
  داده ها
    داده هاي عددي (اعداد طبيعي و حقيقي)
    داده هاي غير عددي (حروف ،علائم)
  ارتباط بين عناصر داده اي
    ساختمان هاي داده اي(ليست هاي پيوندي،درخت ها و....)
  برنامه ها (دستورات)
Notes: <number>

## Slide 4: نمايش عددي داده‌ها
داده‌هاي عددي.
  اعداد(طبيعي ،حقيقي)
سيستم نمايش اعداد.
  سيستم نمايشي كه در آن مكان هر رقم داراي وزن نيست(مثل سيستم اعداد يوناني).
  سيستم هائي كه هر رقم در نمايش يك عدد داراي وزن است.
    در اين سيستم به هر رقم نسبت به جايگاه آن يك وزن اختصاص مي دهيم.
    سيستم هاي دهدهي ،دودوئي و هگزادسيمال مثالهايي از اين سيستم ها هستند.
Notes: <number>

## Slide 5: نمايش عددي دادها
اگر پاية هر سيستم Rباشد
  بايد از R-1رقم براي نمايش اعداد استفاده كرد.
  مثال:
  AR = an-1 an-2 ... a1 a0 .a-1…a-m
  نقطه در اينجا قسمت طبيعي و كسري عدد را از يكديگر جدا كرده است.
  ارزش ARبرابر است با:
  V(AR ) =
R = 10 Decimal number system, R = 2 Binary
R = 8 Octal, R = 16 Hexadecimal
Notes: <number>

## Slide 6: نمايش عددي دادها
مبناي انتخاب سيستم نمايش اعداد زمان و هزينه ميباشد:
  هزينة ساخت سخت افزار(ALU،CPUو كانالهاي ارتباطي)
  زمان لازم براي پردازش داده ها
جداول لازم براي جمع رياضي اعداد
  در سيستم هائي كه مكان رقم در آنها داراي وزن نيست:
    جداول چنين سيستم هايي پايان ناپذير است و بنابراين غير قابل ساخت مي باشند.
در سيستم هائي كه مكان رقم داراي وزن است:
  جدول جمع دو رقم براي چنين سيستم‌هائي پايان پذير است، اما هر چه اندازة جدول كوچكتر باشد ،ساخت آن مقرون به صرفه تر است.بنابراين در چنين شرايطي مبناي 2مرجح تر از مبناي 10است.
Notes: <number>

## Slide 7: نمايش عددي دادها
جداول لازم براي جمع اعداد در دو سيستم دودوئي و ده دهي
جدول براي جمع اعداد دهدهي
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
3 3 4 5 6 7 8 9 101112
4 4 5 6 7 8 9 10111213
5 5 6 7 8 9 1011121314
6 6 7 8 9 101112131415
7 7 8 9 10111213141516
8 8 9 1011121314151617
9 9 101112131415161718
0 1
0 0 1
1 1 10
جدول جمع اعداد دودوئي
Notes: <number>

## Slide 8: مقايسة اعداد در چهار مبنا
نمايش ارقام در مبناهاي16،8،2،10
Decimal Binary Octal Hexadecimal
00 0000 00 0
01 0001 01 1
02 0010 02 2
03 0011 03 3
04 0100 04 4
05 0101 05 5
06 0110 06 6
07 0111 07 7
08 1000 10 8
09 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
Notes: <number>

## Slide 9: تبديل بين مبناهاي 16،2و8
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 2 7 5 4 3
A F 6 3
Binary
Hexa
تبديل بين مبناهاي2،8و16به سادگي دسته بندي رقم ها و جايگزيني آنها با رقمهاي متناظر در سيستم ديگر مي باشد.
Octal
Notes: <number>

## Slide 10: تبديل اعداد در مبناي 10به مبناهاي ديگر
تبديل از مبناي Rبه مبناي 10
V(A) =  akRk
A = an-1 an-2 an-3 … a0 . a-1 … a-m
(736.4)8 = 7 x 82 + 3 x 81 + 6 x 80 + 4 x 8-1
= 7 x 64 + 3 x 8 + 6 x 1 + 4/8 = (478.5)10
(110110)2 = ... = (54)10
(110.111)2 = ... = (6.785)10
(F3)16 = ... = (243)10
(0.325)6 = ... = (0.578703703 .................)10
Notes: <number>

## Slide 11: تبديل دسيمال به مبناي R
اعداد را به دو قسمت صحيح و كسري تقسيم مي كنيم و هر قسمت را جداگانه تبديل مي كنيم
تبديل قسمت صحيح به مبناي R.
  با تقسيمات متوالي برRو گرد آوري باقيمانده ها به عنوان رقم هاي مبناي R.
تبديل قسمت كسري به مبناي R.
  با ضرب متوالي در Rو گرد آوري اعداد صحيح توليد شده به عنوان رقم هاي مبناي جديد R
Notes: <number>

## Slide 12: تبديل دسيمال به مبناي R
مثال: عدد 41.6875 در مبناي 10 مي‌باشد. آنرا به مبناي 2 تبديل كنيد.
حل: ابتدا قسمت اعشار را از صحيح جدا كرده عمل تبديل را براي هر يك جداگانه انجام مي‌دهيم.
صحيح = 41
41
20 1
10 0
5 0
2 1
1 0
0 1
اعشار = 0.6875
0.6875
x 2
1.3750
x 2
0.7500
x 2
1.5000
x 2
1.0000
(41)10 = (101001)2 (0.6875)10 = (0.1011)2
(41.6875)10 = (101001.1011)2
Notes: <number>

## Slide 13: مكمل اعداد
دو نوع مكمل براي هر عدد در مبناي Rوجود دارد:
  مكمل R
  مكملR-1
در مكمل R-1از هر رقم مقدار(R-1)راكسر مي‌كنيم.
  مكمل 9عدد 83510برابر است با16410
  مكمل 1عدد10102براربر است با01012
براي يافتن مكمل Rيك عدد ابتدا مكمل R-1 آن عدد را محاسبه كرده سپس مقدار1را با آن جمع مي كنيم.
  مكمل 10عدد83510برابر است با 1+16410=16510
  مكمل 2عدد 10102برابر است با 1+01012 = 01102
Notes: <number>

## Slide 14: اعداد با مميز ثابت
اعداد اعشاري را مي توان به دو صورت نمايش داد:
  اعداد اعشاري با مميز ثابت.
  اعداد اعشاري با مميز شناور.
نمايش اعداد دودوئي با روش مميز ثابت:
X = xnxn-1xn-2 ... x1x0 . x-1x-2 ... x-m
نحوة نمايش اعداد علامتدار به اينصورت است كه از باارزش‌ترين بيت براي علامتگذاري استفاده مي‌كنيم. اگر Xn=1 عدد منفي و اگر Xn=0 عدد مثبت است.
Notes: <number>

## Slide 15: اعداد علامت دار
در حالت طبيعي سيستم اعداد انتخاب شده براي نمايش اعداد بايد بتواند هم اعداد بدون علامت و هم اعداد علامت دار را نمايش دهد.
سه روش زير براي نمايش اعداد علامت دار وجود دارد:
  نمايش بصورت اندازه-علامت.
  نمايش بصورت مكمل يك.
  نمايش بصورت مكمل دو.
Notes: <number>

## Slide 16: اعداد علامت دار
مثال:اعداد +9 و -9 را به صورت يك عدد باينري مبناي 2 با استفاده از 3روش فوق نمايش دهيد:
تنها يك روش براي نمايش عدد +9 وجود دارد.
0001001→9+
براي عدد 9-سه روش نمايش وجود دارد:
روش اندازه-علامت: 1 001001
روش مكمل يك:1 110110
روش مكمل دو: 1 110111
Notes: <number>

## Slide 17: خصايص سه روش نمايش اعداد علامت دار
مكمل يك عدد علامت دار در هر يك از 3سيستم نمايش:
  اندازه-علامت:براي مكمل كردن كافي است فقط بيت علامت را معكوس كنيم.
  مكمل يك: تمام بيت ها را كه شامل بيت علامت هم مي‌شود را مكمل مي كنيم.
  مكمل دو:از عدد مربوطه مكمل دو مي گيريم.
X = xn xn-1 ... x0 . x-1 ... x-m
Notes: <number>

## Slide 18: خصايص سه روش نمايش اعداد علامت دار
  مقايسه بزرگترين و كوچكترين عدد در هر يك از 3روش و همچنين نمايش 0در آنها:
علامتدار
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -(2n - 2-m) 111 ... 11.11 ... 1
Zero: +0 000 ... 00.00 ... 0
-0 100 ... 00.00 ... 0
نمايش علامت به كمك مكمل 1
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -(2n - 2-m) 100 ... 00.00 ... 0
Zero: +0 000 ... 00.00 ... 0
-0 111 ... 11.11 ... 1
نمايش علامت به كمك مكمل 2
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -2n 100 ... 00.00 ... 0
Zero: 0 000 ... 00.00 ... 0
Notes: <number>

## Slide 19: وزن ارقام در سيستم مكمل دو
وزن ارقام درنمايش مكمل دو اعداد علامت دار به صورت زير تعريف مي‌شود:
  بيت علامت داراي وزن منفي است.
  وزن بقية بيت ها مشابه حالت اعداد بدون علامت محاسبه مي شود:
X = xn xn-1 ... x0
 V(X) = - xn  2n +  xi  2i
i = 0

n-1
Notes: <number>

## Slide 20: جمع اعداد علامت دار در سيستم اندازه-علامت
علامت دو عدد با يكدگر مقايسه مي شوند.
اگر علامتها يكسان بود،مقادير دو عدد با يكديگر جمع مي‌شوند.و پس از آن وجود سرريز بررسي مي شود.
اگر علامت دو عدد متفاوت بود،عدد كوچكتر از عدد بزرگتر كم مي شود.
علامت دو عدد در حالتي كه علامت دو عدد با يكديگر برابرند برابر با علامت يكي از دو عدد است.در حالتي كه علامتها متفاوتند علامت حاصلجمع علامت عدد بزرگتر است.
Notes: <number>

## Slide 21: جمع اعداد علامت دار در سيستم اندازه علامت
چند مثال
6 0110
+) 9 1001
15 1111 -> 01111
9 1001
- ) 6 0110
3 0011 -> 00011
9 1001
-) 6 0110
- 3 0011 -> 10011
6 0110
+) 9 1001
-15 1111 -> 11111
6 + 9 -6 + 9
6 + (- 9) -6 + (-9)
Overflow
9 + 9 or (-9) + (-9)
Notes: <number>

## Slide 22: جمع دو عدد علامت دار در نمايش مكمل دو
دو عدد همراه با بيت علامتشان بايكديگر جمع مي شوند و از رقم نقلي خروجي از پر ارزش ترين بيت صرفه نظر مي شود.
مثال
6 0 0110
9 0 1001
15 0 1111
-6 1 1010
9 0 1001
3 0 0011
6 0 0110
-9 1 0111
-3 1 1101
-9 1 0111
-9 1 0111
-18 (1)0 1110
overflow
9 0 1001
9 0 1001
+)
+)
+)
+)
+)
18 1 0010
دوعملوند داراي يك علامتند ولي علامت حاصل جمع با آنها متفاوت است.
xn-1yn-1s’n-1 + x’n-1y’n-1sn-1 = cn-1 cn
x’n-1y’n-1sn-1
(cn-1  cn)
xn-1yn s’n-1
(cn-1  cn)
Notes: <number>

## Slide 23: جمع دو عدد نمايش داده شده در سيستم مكمل يك
دو عدد را همراه با بيت علامتشان جمع مي كنيم.اگر يك رقم نقلي از پر ارزش ترين بيت خارج شد حاصل جمع را با 1جمع مي‌كنيم و از رقم نقلي صرفه نظر مي كنيم.
6 0 0110
-9 1 0110
-3 1 1100
+)
+)
+)
end-around carry
-9 1 0110
-9 1 0110
(1)0 1100
1
0 1101
+)
+)
9 0 1001
9 0 1001
1 (1)0010
+)
overflow
مثال
not overflow
(cn-1  cn) = 0
(cn-1  cn)
Notes: <number>

## Slide 24: مقايسة نمايش اعداد علامت دار در سه سيستم
سادگي در منفي كردن
S + M > 1’s Complement > 2’s Complement
پياده سازي توسط سخت‌افزار
  سيستم اندازه علامت به يك تفريق كننده و يك جمع كننده نياز دارد.
  در سيستم هاي مكمل دو و مكمل يك ،فقط به يك جمع كننده نياز هست.
سرعت انجام محاسبات
2’s Complement > 1’s Complement(end-around C)
Notes: <number>

## Slide 25: مقايسة نمايش اعداد علامت دار در سه سيستم
تشخيص عدد صفر
  سيستم مكمل دو از همه سريعتر است.
Notes: <number>

## Slide 26: تفريق
تفريق در سيستم مكمل دو
  مكمل دو، تفريق كننده(همراه با بيت علامت)را مي‌گيريم و حاصل را با تفريق شونده جمع مي‌كنيم.
(  A ) - ( - B ) = (  A ) + B
(  A ) - B = (  A ) + ( - B )
Notes: <number>

## Slide 27: نمايش اعداد با مميز ثابت
بطور كلي در كامپيوتر ها اعداد با مميز ثابت به دو صورت نمايش داده مي شوند:
  فقط قسمت كسري آن نمايش داده مي شود..
  فقط قسمت صحيح آن.
Notes: <number>

## Slide 28: نمايش اعداد با مميز شناور
در اين نمايش مكان مميز قسمت كسري ثابت نيست.
طول عدد قابل نمايش در اين روش وسيع است.
F = EM
mn ekek-1 ... e0 mn-1mn-2 … m0 . m-1 … m-m
علامت
نما
مانتيس
  مانتيس:عدد علامت دار با مميز ثابت(خواه عدد صحيح و يا عدد كسري).
  نما:مكان مميز را مشخص مي‌كند.
مقدار معادل ده دهي
V(F) = V(M) * R^V(E)
M: Mantissa
E: Exponent
R: Radix
Notes: <number>

## Slide 29: اعداد با مميز شناور
مثال:
0
.1234567
0
04
sign
sign
mantissa
exponent
==> +.1234567 x 10+04
نكته: در نمايش اعداد به صورت شناور تنها مانتيس(M)و نما(E)صريحاًنمايش داده مي شوند.مبنا و مكان مميز به صورت ضمني استنباط مي شوند.
Notes: <number>

## Slide 30: اعداد با مميز شناور
مثال:عدد 1001.11+را به صورت يك عدد با مميز شناور 16بيتي (6بيت نما و 10 بيت مانتيس)نمايش دهيد.
0 0 00100 100111000
0 0 00101 010011100
نما
مانتيس
علامت
يا
Notes: <number>

## Slide 31: خصوصيات نمايش اعداد بصورت مميز شناور
فرم نرمال اعداد با مميز شناور
  نمايش‌هاي متعددي از يك عدد در سيستم نمايش اعداد با مميز شناور وجود دارد.
  با ارزش ترين رقم مانتيس هموار بايد يك رقم غير صفر باشد.
نمايش صفر
  صفر:نمايش بصورت مانتيس صفر(M=0)
  صفر حقيقي:
    مانتيس برابر با صفر.
    نما برابر است با كوچكترين عدد قابل نمايش كه بصورت 0...00نمايش داده مي شود.
Notes: <number>

## Slide 32: نمايش داخلي و خارجي
نمايش داخلي و خارجي
CPU
Memory
Internal
Representation
Human
Device
Another
Computer
External
Representation
External
Representation
External
Representation
Notes: <number>

## Slide 33: نمايش خارجي
اعداد
  اغلب داده هايي كه درون كامپيوتر ذخيره مي شوند در نهايت توسط محاسباتي كه بر روي آنان انجام مي گيرد تغيير پيدا مي كند.
    نمايش داخلي براي كارآمدي انجام محاسبات.
    لازم است نتايج نهائي جهت نمايش به يك فرمت خارجي مناسب تبديل شوند.
حروف الفبا،علائم و برخي اعداد
  عناصر اين داده ها توسط هيچ پردازشي تغيير پيدا نمي كنند.
    نيازي به نمايش داخلي ندارند،چرا كه در هيچگونه محاسبه‌اي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.
    نمايش خارجي براي پردازش و ارائه در فرمت قابل لازم است.
Notes: <number>

## Slide 34: نمايش خارجي
مثال:اعداد دهدهي
نمايش به صورت يك كد باينري دودوئي.
نمايش بصورت BCD( Binary Coded Decimal)
Decimal BCD Code
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
Notes: <number>

## Slide 35: انواع كدهاي دسيمال
8,4,2,-2,1,-1هر كدام وزن هايي هستند كه به هر بيت اختصاص پيدا كرده اند.
Decimal BCD(8421) 2421 84-2-1 Excess-3
0 0000 0000 0000 0011
1 0001 0001 0111 0100
2 0010 0010 0110 0101
3 0011 0011 0101 0110
4 0100 0100 0100 0111
5 0101 1011 1011 1000
6 0110 1100 1010 1001
7 0111 1101 1001 1010
8 1000 1110 1000 1011
9 1001 1111 1111 1100
Notes: <number>

## Slide 36: انواع كدهاي دسيمال
بدست آوردن مكمل 9كد BCDكار مشكلي است.اما از آنجا كه ساير كدها خود مكمل هستند اين كار براي آنها ساده است.
نكات ديگر:
d3 d2 d1 d0: symbol in the codes
BCD: d3 x 8 + d2 x 4 + d1 x 2 + d0 x 1
 8421 code.
2421: d3 x 2 + d2 x 4 + d1 x 2 + d0 x 1
84-2-1: d3 x 8 + d2 x 4 + d1 x (-2) + d0 x (-1)
Excess-3: BCD + 3
Notes: <number>

## Slide 37: كد گري
يكي از خصيصه هاي كد گري اينست كه دو كد متوالي آن تنها در يك بيت با يكديگر تفاوت دارند.
خصيصة فوق در بعضي مواقع كاربرد دارد.
برای توليد کد گری می توان بيت
باارزشتر را نوشت سپس بيت قبل را
با بيت کنونی xor ميکنيم.
برای حالت عکس، بيت با ارزش را
مينويسيم سپس، بيت کدگری را با
بيت توليد شده از باينری xor
ميکنيم.
Decimal
number
Gray Binary
g3 g2 g1 g0 b3 b2 b1 b0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 1 0 0 1 0
3 0 0 1 0 0 0 1 1
4 0 1 1 0 0 1 0 0
5 0 1 1 1 0 1 0 1
6 0 1 0 1 0 1 1 0
7 0 1 0 0 0 1 1 1
8 1 1 0 0 1 0 0 0
9 1 1 0 1 1 0 0 1
10 1 1 1 1 1 0 1 0
11 1 1 1 0 1 0 1 1
12 1 0 1 0 1 1 0 0
13 1 0 1 1 1 1 0 1
14 1 0 0 1 1 1 1 0
15 1 0 0 0 1 1 1 1
Notes: <number>

## Slide 38: تحليل كد گري
فرض كنيد بيت هاي gngn-1...g1g0نمايش دهندة يك كد گري براي عدد باينري bnbn-1…b1b0باشند.
gi = bi  bi+1 , 0  i  n-1
gn = bn
and
bn-i = gn  gn-1  . . .  gn-i
bn = gn
0 0 0 0 00 0 000
1 0 1 0 01 0 001
1 1 0 11 0 011
1 0 0 10 0 010
1 10 0 110
1 11 0 111
1 01 0 101
1 00 0 100
1 100
1 101
1 111
1 010
1 011
1 001
1 101
1 000
Reflection of Gray codes

Notes: <number>

## Slide 39: نمايش كاراكترها بوسيلة كد ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
SP
!
“
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
m
n
‘
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j
k
l
m
n
o
P
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL
0 1 2 3 4 5 6 7
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
LSB
(4 bits)
MSB (3 bits)
Most Significant Bit
Notes: <number>

## Slide 40: نمايش كاراكترهاي كنترلي توسط كد ASCII
.
NUL Null
SOH Start of Heading (CC)
STX Start of Text (CC)
ETX End of Text (CC)
EOT End of Transmission (CC)
ENQ Enquiry (CC)
ACK Acknowledge (CC)
BEL Bell
BS Backspace (FE)
HT Horizontal Tab. (FE)
LF Line Feed (FE)
VT Vertical Tab. (FE)
FF Form Feed (FE)
CR Carriage Return (FE)
SO Shift Out
SI Shift In
DLE Data Link Escape (CC)
(CC) Communication Control
(FE) Format Effector
(IS) Information Separator
DC1 Device Control 1
DC2 Device Control 2
DC3 Device Control 3
DC4 Device Control 4
NAK Negative Acknowledge (CC)
SYN Synchronous Idle (CC)
ETB End of Transmission Block (CC)
CAN Cancel
EM End of Medium
SUB Substitute
ESC Escape
FS File Separator (IS)
GS Group Separator (IS)
RS Record Separator (IS)
US Unit Separator (IS)
DEL Delete
Notes: <number>

## Slide 41: كدهاي تشخيص خطا
سيستم توازن:
  ساده‌ترين روش براي تشخيص خطا.
  يك بيت توازن به اطلاعات اضافه مي گردد.
  دو نوع توازن وجود دارد،توازن زوج و توازن فرد.
توازن زوج:
  يك بيت به اطلاعات اضافه مي‌شود بنابراين تعداد كل 1هاي كد زوج است.
1011001 0
1010010 1
Notes: <number>

## Slide 42: كدهاي تشخيص خطا
توازن فرد:
  يك بيت به اطلاعات اضافه مي‌شود.بنابراين تعداد كل بيت‌ها فرد است.
1011001 1
1010010 0
Notes: <number>

## Slide 43: توليد بيت توازن
توليد بيت توازن:
  براي عدد باينريb6b5…b1b0(7-بيت اطلاعات)و با توازن زوج به صورت زير توليد مي گردد:
beven = b6  b5  ...  b0
  براي توازن فرد:
bodd = beven  1 = beven
Notes: <number>

## Slide 44: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven
Notes: <number>

## Slide 45: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven
Notes: <number>

## Slide 46: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven
Notes: <number>

## Slide 47: چك كنندة توازن
مدار چك كنندة توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven
Even Parity
error indicator
Notes: <number>

## Slide 48
سازماندهي حافظه
Notes: <number>

## Slide 49: سازماندهي حافظه
سلسله مراتب حافظه
حافظة اصلي
حافظة جانبي
حافظة انجمني
حافظة نهان
حافظة مجازي
سخت افزار مديريت حافظه
Notes: <number>

## Slide 50: سلسله مراتب حافظه
سلسله مراتب حافظه به خاطر سرعت بخشيدن دسترسي به حافظه با حداقل هزينه بوجود آمده است.
در سلسله مراتب حافظه هرم(كه قاعدة آن در پائين است) اگر از پائين به بالا حركت كنيم:
  سرعت دسترسي به حاظه بيشتر مي‌شود.
  هزينه سخت‌افزار افزايش پيدا مي‌كند.
  حجم حافظه كاهش پيدا مي‌كند.
Notes: <number>

## Slide 51: سلسله مراتب حافظه
سلسله مراتب حافظه
Magnetic
tapes
Magnetic
disks
I/O
processor
CPU
Main
memory
Cache
memory
Auxiliary memory
Register
Cache
Main Memory
Magnetic Disk
Magnetic Tape
Notes: <number>

## Slide 52: حافظة اصلي
حافظه هاي RAMوROM
  نمونه اي از يك حافظةRAM
Chip select 1
Chip select 2
Read
Write
7-bit address
CS1
CS2
RD
WR
AD 7
128 x 8
RAM
8-bit data bus
CS1 CS2 RD WR
0 0 x x
0 1 x x
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 x
1 1 x x
Memory function
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Write
Read
Inhibit
State of data bus
High-impedence
High-impedence
High-impedence
Input data to RAM
Output data from RAM
High-impedence
Notes: <number>

## Slide 53: ROM
  نمونه‌اي از يك حافظةROM
Chip select 1
Chip select 2
9-bit address
CS1
CS2
AD 9
512 x 8
ROM
8-bit data bus
Notes: <number>

## Slide 54: نگاشت آدرس حافظه
نگاشت آدرس به يك تراشة حافظه.
مثال:
نگاشت 512بايتRAMو 512بايت ROM.
RAM 1
RAM 2
RAM 3
RAM 4
ROM
0000 - 007F
0080 - 00FF
0100 - 017F
0180 - 01FF
0200 - 03FF
Component
Hexa
address
0 0 0 x x x x x x x
0 0 1 x x x x x x x
0 1 0 x x x x x x x
0 1 1 x x x x x x x
1 x x x x x x x x x
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Address bus
Notes: <number>

## Slide 55: نگاشت آدرس حافظه
اتصال حافظه به CPU.
  تراشه‌هاي RAMوROMاز طريق گذرگاه داده و آدرس به CPUمتصل مي شوند.
  بيت‌هاي كم‌ارزش تر در خطوط آدرس بايت ‌هاي درون يك تراشة حافظة وبيت هاي با ارزش بيشتر‌يك تراشه از چندين تراشة حافظه را انتخاب مي كنند.
Notes: <number>

## Slide 56: اتصال حافظه به CPU
اتصال تراشه هاي حافظه به CPU
CS1
CS2
RD
WR
AD7
128 x 8
RAM 1
CS1
CS2
RD
WR
AD7
128 x 8
RAM 2
CS1
CS2
RD
WR
AD7
128 x 8
RAM 3
CS1
CS2
RD
WR
AD7
128 x 8
RAM 4
Decoder
3
2
1
0
WR
RD
9
8
7-1
10
16-11
Address bus
Data bus
CPU
CS1
CS2
512 x 8
ROM
AD9
1- 7
8
Data
Data
Data
Data
Data
Notes: <number>

## Slide 57: حافظه‌هاي جانبي
سازماندهي اطلاعات برروي نوارهاي مغناطيسي
EOF
IRG
block 1 block 2
block 3
block 1
block 2
block 3
R1
R2 R3 R4
R5
R6
R1
R3 R2
R5 R4
file i
EOF
Notes: <number>

## Slide 58: حافظه‌هاي جانبي
سازماندهي ديسك‌هاي سخت افزاري
Track
Moving Head Disk Fixed Head Disk
Notes: <number>

## Slide 59: حافظة انجمني
دسترسي به اين گونه حافظه ها بر اساس محتواي داده صورت مي‌گيرد نه آدرس آن.
اين گونه حافظه ها به حافظه‌هاي قابل آدرس‌دهي با(CAM) محتوا هم ناميده مي شوند.
سازماندهي سخت‌افزاري
Argument register(A)
Key register (K)
Associative memory
array and logic
m words
n bits per word
Match
register
Input
Read
Write
M
Notes: <number>

## Slide 60: حافظة انجمني
عملكرد حافظة انجمني
  هركلمه در ثبات CAMبه طور موازي با محتويات ثبات A(Argument Register)مقايسه مي‌شود.
  اگر در CAM،word[i]=A آنگاه M[i]=1.
  تمام كلماتي كه در CAMمقدارM[i]=1 آن به صورت ترتيبي از CAM خوانده مي‌شود.
  از ثبات Kبراي ماسك كردن يك فيلد و يا كليد در ثبات Aاستفاده مي شود(تنها بيت‌هاي از ثباتAكه داراي يك 1در بيت متناظر در ثبات Kباشند مورد مقايسه قرار مي‌گيرند).
Notes: <number>

## Slide 61: سازماندهي CAM
سازماندهي داخليCAM
C11
Word 1
Word i
Word m
Bit 1
Bit j
Bit n
M1
Mi
Mm
A1
Aj
An
K1
Kj
Kn
C1j
C1n
Ci1
Cij
Cin
Cm1
Cmj
Cmn
Notes: <number>

## Slide 62: سازماندهي CAM
سازماندهي داخلي يك سلول(Cij)در CAM.
Aj
R
S
Match
logic
Input
Write
Read
Kj
M
i
To
F
ij
Notes: <number>

## Slide 63: مدار انطباق
سازماندهي داخلي مدار انطباق(match logic).
F'
i1
F
i1
K
1
A
1
F'
i2
F
i2
K
2
A
2
F'
in
F
in
K
n
A
n
. . . .
M
i
Notes: <number>

## Slide 64: حافظة نهان
اصل مراجعات محلي به حافظه
  طبق اين اصل دسترسي به حافظه در بازه هاي زماني معين تمايل دارد كه به سلول‌هاي مجاور حافظه باشد.
  اين نواحي حافظه را به زير مجموعه ايي تقسيم مي كند كه در طول زمان اين زير مجموعه‌ها با زير مجموعه هاي جديد عوض مي شوند.
  محلي بودن موقت:طبق اين اصل اطلاعاتي كه در آيندة نزديك مورد استفاده قرار مي‌گيرند،احتمالاً هم اكنون مورد استفاده قرار گرفته اند.
  محلي بودن فيزيكي:طبق اين اصل اگر يك كلمه مورد دستيابي قرار گرفت،كلمه هاي مجاور با اين كلمه در آيندة نزديك مورد دستيابي قرار مي‌گيرند(به عنوان مثال داده هاي مربوط به هم در يك آرايه پشت‌سرهم ذخيره مي‌شوند،ويا دستورات در يك برنامه به ترتيب و اغلب پشت سرهم اجرا مي‌شوند.).
Notes: <number>

## Slide 65: حافظة نهان
حافظة‌نهان
  اصل محلي بودن مراجعات علت كاركرد حافظة نهان مي‌باشند.
  حافظه‌هاي نهان ،حافظه‌هاي سريع و كم حجمي هستند كه اطلاعاتي را كه احتمال دارد به زودي مورد دستيابي قرار گيرند را در خود ذخيره مي كنند.
Main memory
Cache memory
CPU
Notes: <number>

## Slide 66: كارائي حافظة نهان
ترتيب دسترسي حافظه
  تمام دسترسي‌ها به حافظه ابتدا به سمت حافظة نهان هدايت مي‌شوند.
  اگر كلمة مورد نظر در حافظة نهان بود،حافظة نهان مورد دستيابي قرار مي‌گيرد.
  اگر كلمة مورد نظر در حافظة نهان نبود بلوك و يا خطي كه كلمة مورد نظر را در بر دارد از حافظة اصلي جايگزين يك بلوك در حافظة نهان مي‌شود.
چگونه مي توانيم كلمة مورد نظر در كدام بلوك وجود دارد؟
در صورت جايگزيني يك بلوك از حافظه نهان كدام بلوك بايد انتخاب شود؟
Notes: <number>

## Slide 67: كارائي حافظة نهان
كارائي سيستم حافظة پنهان
Hit Rate :درصدي از كل دسترسي هاي به حافظه كه از طريق حافظة نهان برآورده مي‌شود.
Te:زمان موثر دسترسي به يك كلمه از حافظه درسيستمي‌كه ازحافظةنهان‌استفاده‌مي كند.
Tc:زمان دسترسي به حافظة نهان.
Tm:زمان دسترسي به حافظة اصلي.
Te = Tc + (1 - h) Tm
مثال:
Tc = 0.4µs, Tm = 1.2µs, h = 0.85%
Te = 0.4 + (1 - 0.85) * 1.2 = 0.58µs
Notes: <number>

## Slide 68: نگاشت حافظة اصلي و نهان
انتقال داده ها از حافظة اصلي به حافظة نهان فرايند نگاشت ناميده مي‌شود.
تابع نگاشت:تناظر بين بلوك‌هاي حافظة‌اصلي‌ و بلوك‌هاي حافظة نهان را مشخص مي‌سازد.
انواع نگاشت:
  نگاشت انجمني.
  نگاشت مستقيم.
  نگاشت انجمني مجموعه‌اي.
Notes: <number>

## Slide 69: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت انجمني)
نگاشت انجمني
  هر بلوك از حافظة نهان مي‌تواند هر بلوك از حافظة اصلي را ذخيره كند(قابليت انعطاف).
  جدول نگاشت در حافظة انجمني پياده سازي مي‌شود(سريع و گران).
  جدول نگاشت ،هم آدرس كلمة حافظه و هم محتويات آن را ذخيره مي‌كند.
address (15 bits)
Argument register
Address
Data
0 1 0 0 0
0 2 7 7 7
2 2 2 3 5
3 4 5 0
6 7 1 0
1 2 3 4
CAM
Notes: <number>

## Slide 70: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت مستقيم)
هر بلوك حافظه تنها در يك مكان از حافظة نهان مي‌تواند ذخيره شود.
جدول نگاشت از حافظةRAMساخته مي‌شود‌بجاي حافظة انجمني.
يك آدرسn-بيتي حافظةاصلي به دو قسمت زير تقسيم مي‌شوند.
  kبيت براي INDEX.
  n-kبيت براي TAG.
از آدرس n-بيتي براي دسترسي به حافظة اصلي و از k-بيت براي دسترسي به حافظة نهان استفاده مي‌شود.
روابط بين آدرس ها
Tag(6) Index(9)
32K x 12
Main memory
Address = 15 bits
Data = 12 bits
512 x 12
Cache memory
Address = 9 bits
Data = 12 bits
00 000
77 777
000
777
Notes: <number>

## Slide 71: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت مستقيم)
سازماندهي حافظة نهان با نگاشت مستيم:
Memory
address
Memory data
00000
1 2 2 0
00777
01000
01777
02000
02777
2 3 4 0
3 4 5 0
4 5 6 0
5 6 7 0
6 7 1 0
Index
address
Tag
Data
000
0 0
1 2 2 0
0 2
6 7 1 0
777
Cache memory
Notes: <number>

## Slide 72: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت مستقيم)
عملكرد نگاشت مستقيم:
  cpuيك درخواست حافظه بصورت( TAG;INDEX) توليد مي‌كند.
  از طريق INDEXبه حافظة نهان دسترسي پيدا مي‌كند،يعني به(tag;data)و TAGرا باtagمقايسه مي‌كند.
  اگرTAG=tagپس يك اصابت رخداده است.بنابراين داده ها را از حافظة نهان‌ بازيابي مي كند و به CPUبا مي‌گرداند.
  اگرTAG<>tagپس يك عدم اصابت رخداده و بنابر اين عمليات زير را به ترتيب انجام مي دهد(M:حافظة اصلي،Cache:حافظة نهان):
    M[tag;INDEX] <- Cache[INDEX](data)(داده ها را ا حافظة پنهان از بلوك مربوطه بر روي حافظه انتقال‌مي‌دهد.).
    Cache[INDEX] <- (TAG;M[TAG; INDEX])(حافظة پنهان را با داده هاي جديد ازCPUبه روز مي‌كند.).
    CPU<-Cache[INDEX](date)(داده ها را از روي حافظة اصلي به cpuارسال مي كند)
Notes: <number>

## Slide 73: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت مستقيم)
نگاشت مستقيم با بلوك هائي به طول 8كلمه
Index
tag
data
000
0 1
3 4 5 0
007
0 1
6 5 7 8
010
017
770
0 2
777
0 2
6 7 1 0
Block 0
Block 1
Block 63
Tag Block Word
6
6
3
INDEX
Notes: <number>

## Slide 74: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت انجمني مجموعه‌اي)
هر كلمه‌اي در حافظة اصلي داراي مجموعه‌اي از مكانها در حافظة نهان است كه مي تواند در آنها بار شود.
نگاشت انجمني مجموعه‌اي با مجموعه هايي با اندازة 2:
Index
Tag
Data
000
0 1
3 4 5 0
0 2
5 6 7 0
Tag
Data
777
0 2
6 7 1 0
0 0
2 3 4 0
Notes: <number>

## Slide 75: نگاشت حافظة اصلي و نهان (نگاشت انجمني مجموعه‌اي)
عملكرد نگاشت انجمني مجموعه‌اي:
  يك درخواست حافظه بصورت( TAG;INDEX) توليد مي‌كند.
  با استفاده از INDEXبه حافظة نهان دسترسي پيدا مي‌كند.يعني به(كلمه هاي حافظة پنهان(tag0,data0)و(tag1,data1)).
  به ترتيب TAGرا با tag0وtag1مقايسه مي كند.
  if tag i=TAG ->Hit, CPU<-data i .
  if tag i <>TAG->Miss.
    يكي از دو كلمة (tag 0,data 0)و(tag 1,data 1)را جايگزين مي كند(در اينجا فرض مي كنيم(tag0,data0)را جايگزين كنيم)و سپس عمليات زير را به ترتيب انجام مي دهيم:
M[tag 0, INDEX] <- Cache[INDEX](data 0)
Cache[INDEX](tag 0, data 0) <- (TAG, M[TAG,INDEX]),
CPU <- Cache[INDEX](data 0)
Notes: <number>

## Slide 76: نوشتن در حافظه
نوشتن در حافظه از طريق حافظة نهان .
زماني كه در حافظه مي نويسم:
  اگر كلمه اي كه مي نويسيم درون حافظة نهان باشد(Hit)كلمة مورد نظر را به طور موازي هم در حافظة نهان مي نويسيم و هم در حافظة اصلي.
  اگر كلمه اي كه مي نويسيم درون حافظة نهان نباشد(Miss)كلمة مورد نظر را فقط در حافظة نهان مي‌نويسيم. اگر در هنگام خواندن يك Missاتفاق بيافتد بلوكي كه درون cacheنبوده دوباره درون cache بازنويسي مي‌شود.
در اين روش حافظه هميشه بهنگام است.
اين روش به خاطر دسترسي به حافظه،كند است.
Notes: <number>

## Slide 77: نوشتن در حافظه
نوشتن در حافظه از طريق write-back:
هنگامي كه در حافظه مي نويسيم:
  اگر كلمه اي كه مي نويسيم درون حافظة نهان باشد(Hit)كلمة مورد نظر را فقط درون cacheمي‌نويسيم.
  اگر كلمه‌اي را كه مي نويسيم درون حافظة نهان نبود(Miss)بلوك مورد نظر به حافظة پنهان مي آوريم و درون cacheمي‌نويسيم اگر در هنگام خواندن يك Missاتفاق بيافتد بلوكي كه بايد جايگزين شود درون حافظه نوشته مي شود.
حافظه در اين روش به هنگام نيست.
Notes: <number>

## Slide 78: حافظة مجازي
حافظة مجازي به كاربر اين ديد را مي‌دهد كه سيستم داراي يك حافظة بسيار بزرگ است،هرچند واقعاً اين طور نباشد و حجم حافظة اصلي بسيار كوچك باشد.
در حافظة مجازي فضاي آدرس يك موجوديت منطقي است و فضاي حافظه يك موجوديت فيزيكي.
virtual address
(logical address)
physical address
address space
memory space
address generated by programs actual main memory address
Mapping
Notes: <number>

## Slide 79: حافظة مجازي
نگاشت آدرس:جدول نگاشت حافظه براي نگاشت آدرس هاي مجازي به آدرس هاي فيزيكي.
Virtual address
Virtual
address
register
Memory
mapping
table
Memory table
buffer register
Main memory
address
register
Main
memory
Main memory
buffer register
Physical
Address
Notes: <number>

## Slide 80: نگاشت آدرس
فضاي آدرس و فضاي حافظه هر كدام به قسمت هاي ثابت و مساوي تقسيم مي‌شوند كه به هر كدام از اين قسمت‌ها يك صفحه و يا بلوك مي‌گويند.
صفحات 1kاي
Page 0
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Block 3
Block 2
Block 1
Block 0
Address space
N = 8K = 213
Memory space
M = 4K = 212
Notes: <number>

## Slide 81: نگاشت آدرس
سازماندهي يك جدول نگاشت حافظه در يك سيستم صفحه بندي.
0
000
1
001
1
010
0
011
0
100
1
101
1
110
0
111
1
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
MBR
0 1
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
Table
address
Presence
bit
Page no.
Line number
Virtual address
Main memory
address register
Memory page table
Main memory
11
00
01
10
01
Notes: <number>

## Slide 82: جدول صفحة انجمني
فرض مي كنيم تعداد فريم هاي(قاب هاي) موجود در حافظه برابر mو تعداد صفحه هاي موجود در فضاي آدرس مجازي برابرnباشد.
طرح جدول صفحه:
  راه حل مستقيم قرار دادن يك جدول در حافظه با nمدخل:اين يك راه حل ناكارآمد است،چرا كه همراهn-mمدخل درون جدول صفحه خالي است.
  راه حل كارآمدتر قرار دادن يك جدول صفحةmمدخلي درون حافظة انجمني است كه كلمه هاي آن به صورت زير مي باشند:
  (Page Number:Block Number)
1 0 1
Line number
Page no.
Argument register
1 0 1 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
1 0 1 0 1
1 1 0 1 0
Key register
Associative memory
Page no.
Block no.
Virtual address
Notes: <number>

## Slide 83: خطاي نقص صفحه
خطاي صفحه:زمانيكه شمارة صفحة مورد نظر در جدول صفحه نباشد.
مراحل مديريت يك خطاي صفحه:
يك تله سيستم عامل اتفاق مي افتد(تله يك نوع وقفة نرم افزاري ).
ثبات هاي كاربر و حالت برنامه ذخيره مي شود.
مشخص مي شود كه وقفة رخ داده يك خطاي نقص صفحه است.
بررسي مي شود كه آيا ارجاع به صفحة مورد نظر يك ارجاع مجاز است و پس از آن مكان صفحه بر‌روي ديسك مشخص مي‌شود.
فرمان براي خالي كردن يك فريم از طرف ديسك براي بار كردن صفحة مربوطه از روي ديسك صادر مي‌شود.
  دريك صف تا زماني كه به اين دستگاه سرويس دهي شود صبر كن.
Notes: <number>

## Slide 84: خطاي نقص صفحه
  براي زمان تاخير دوراني و جستجوي ديسك منتظر بمان.
  صفحة خوانده شده از روي ديسك را درون فريم حافظه منتقل كن.
زمانيكه cpu منتظر است ممكن است كارهاي ديگري انجام دهد.
وقفه از طرف ديسك براي اعلام اين موضوع كه عمليات I/Oپايان يافته است.
ثبات ها و حالت برنامة كاربران ديگر ذخيره مي شود.
مشخص مي شود وقفه از طرف ديسك بوده است.
جدول صفحه به روز مي شود(صحة دلخواه هم اكنون درون حافظه است).
انتظار براي cpuتا زمانيكه فرايندي را كه دچار خطاي نقص صفحه شده بود را دوباره اجرا كند.
بازيابي ثبات ها،حالت برنامه و جدول صفحة به روز شده و از سر گيري دستورالعملي كه باعث خطاي نقص صفحه شده بود.
Notes: <number>

## Slide 85: خطاي نقص صفحه
تمام 12مراحل نامبرده شده در شكل زير علامت گذاري شده اند:
LOAD M
0
Reference
1
OS
trap
2
3
Page is on backing store
free frame
main memory
4
bring in
missing
page
5
reset
page
table
6
restart
instruction
Notes: <number>

## Slide 86: جايگزيني صفحات
الگوريتم هاي جايگزيني صفحات تصميم مي گيرند كدام صفحات بايد از فريم حافظه جايگزين شوند تا فضاي كافي براي صفحات جديد بوجودآيد.
تعيير در روية سرويس دهي به خطاي نقص صفحه(كه در اسلايدهاي قبلي به آن اشاره شد).
  مكان صفحة مطلوب را برروي ديسك مشخص كن.
  يك فريم خالي درون حافظه پيدا كن.
    اگر يك فريم خالي پيدا كردي از آن استفاده كن.
    در غير اينصورت با استفاده از يك الگوريتم جايگزيني صفحه يكي از صفحات موجود در حافظه را براي خروج انتخاب كن.
    صفحة انتخاب شده را بر روي ديسك بنويس.
  صفحة جديد را درون فريم حافظة(فريم جديداً خالي شده)بار كن.
  اجراي فرآيند وقفه كاربر را ااز سر گير.
Notes: <number>

## Slide 87: جايگزيني صفحات
مراحل فوق در شكل زير شماره گذاري شده اند.
2
f
0
v
i
f
v
frame
valid/
invalid bit
page table
change to
invalid
4
reset page
table for
new page
victim
1
swap
out
victim
page
3
swap
desired
page in
backing store
Notes: <number>

## Slide 88: الگوريتم هاي جايگزيني صفحه
الگوريتمFIFO
الگوريتم FIFOصفحه اي را براي جايگزيني استفاده مي كند كه بيشترين زمان درون حافظه بوده است.اين الگوريتم از يك صف استفاده مي كند هر موقع يك صفحة جديد درون حافظه بار شد شناسة آن را ته صف مي گذارد و در هنگام انتخاب صفح اي را كه جلوي صف بوده را انتخاب مي‌كند.
پياده‌سازي اين الگوريتم ساده ولي ممكن است باعث بوجود آمدن تناوب در خطاي نقص صفحه شود.
0
7
1
7
2
0
3
0
4
2
3
0
3
2
1
2
0
1
7
7
0
1
0
0
7
1
2
0
1
2
3
1
2
3
0
4
3
0
4
2
0
4
2
3
0
2
3
0
1
3
0
1
2
7
1
2
7
0
2
7
0
1
Page frames
Reference string
Notes: <number>

## Slide 89: الگوريتم هاي جايگزيني صفحه
الگوريتم بهينه(OPT):صفحه‌اي را انتخاب مي‌كندكه در آينده ديرترين مراجعه را داشته باشد.
اين الگوريتم كمترين خطاي نقص صفحه را دارد.
اين الگوريتم قابل پياده سازي نيست(چرا كه كسي از آينده خبر ندارد!).
0
7
1
7
2
0
3
0
4
2
3
0
3
2
1
2
0
1
7
7
0
1
0
0
7
1
2
0
1
2
0
3
2
4
3
2
0
3
2
0
1
7
0
1
Page frames
Reference string
Notes: <number>

## Slide 90: الگوريتم هاي جايگزيني صفحه
الگوريتم LRU(last recently used) :صفحات را جايگزين مي‌كند كه در گذشتة نزديك مورد دستيابي قرار نگرفته اند.
يك تخمين از الگوريتمOPTاست.
اين الگوريتم از اطلاعات گذشته براي پيش بيني آينده استفاده مي‌كند.
0
7
1
7
2
0
3
0
4
2
3
0
3
2
1
2
0
1
7
7
0
1
0
0
7
1
2
0
1
2
0
3
4
0
3
4
0
2
4
3
2
0
3
2
1
3
2
1
0
2
1
0
7
Page frames
Reference string
Notes: <number>

## Slide 91: الگوريتم هاي جايگزيني صفحه
روشهاي پياده سازي LRU
  شمارنده ها:
    براي هر مدخل جدول صفحه يك كمه كه نشان دهندة زمان استفاده است در نظر گرفته مي شود.
    با ه بار دسترسي به يك صفحه اين كلمه با يك جمع مي شود.
    هنگام جايگزيني صفحة با كمترين شمارنده انتخاب مي شود.
  پشته:
    يك پشته از صفحاتي كه مورد دستيابي قرار گرفته اند.
    زمانيكه يك صفحه مورد دسترسي قرار گرفت شمارة آن را از درون پشته بازيابي مي كنيم و در روي پشته قرار مي دهيم.
    هنگام بازيابي صفحه اي كه در ته پشته قرار دارد بازيابي مي شود.
Notes: <number>

## Slide 92: الگوريتم هاي جايگزيني صفحه
مثال:پياده سازي LRUبا استفاده از پشته.
4
7
0
7
1
0
1
2
1
2
7
1
2
Reference string
2
1
0
7
4
7
2
1
0
4
Notes: <number>

## Slide 93: سخت افزار مديريت حافظه
وظايف پايه اي واحد مديريت حافظه
  اختصاص پوياي فضا.
  ايجاد قابليت به اشتراك گذاري حافظه براي كاربران مختلف.
  حفاظت از حافظه در برابر دسترسي هاي غر مجاز.
قطعه بندي:يك قطعه مجموعه اي منطقاً به هم مرتبط از دستورات ويا داده ها كه داراي يك نام هستند.
ديد كلي كاربر از يك برنامه :كاربر ترجيح مي دهد حافظه را بجاي ديدن كلمه هاي پشت سر هم بصورت قطعات مربوط به هم ببيند.
Subroutine
Stack
SQRT
Main
Program
Symbol
Table
ديد كاربر از يك برنامه
Notes: <number>

## Slide 94: قطعه بندي قطعه بندي
يك طرح مديريت حافظه است كه از ديد كاربر از حافظه حمايت مي‌كند.
فضاي آدرس منطقي مجموعه‌اي از قطعه هاست.
هر قطعه داراي يك نام و يك طول است.
يك آدرس هم نام قطعه و هم افست درون آنرا مشخص مي‌كند.
براي سادگي به جاي نام گذاري قطعه ها آنها را شماره گذاري مي كنند.
Notes: <number>

## Slide 95: قطعه بندي قطعه بندي
سخت‌فزار قطعه
<
Segment Table
limit
base
(s,d)
s
Memory
+
y
n
error
CPU
Notes: <number>

## Slide 96: قطعه بندي
مثال:چندين مثال از قطعه بندي
Subroutine
Segment 0
Stack
Segment 3
SQRT
Segment 1
Main
Program
Segment 2
Symbol
Table
Segment 4
Segment 0
Segment 3
Segment 2
Segment 4
Segment 1
1400
2400
3200
4300
4700
5700
6300
6700
Segment Table
1000 1400
400 6300
400 4300
1100 3200
1000 4700
limit base
0
1
2
3
4
Logical Address Space
Notes: <number>

## Slide 97: اشتراك قطعه‌ها
به اشتراك گذاشتن قطعه ها
Editor
Segment 0
Data 1
Segment 1
Logical Memory
(User 1)
Editor
Segment 0
Data 2
Segment 1
Editor
43062
Data 1
68348
72773
90003
98556
Data 2
25286 43062
4425 68348
limit base
0
1
Segment Table
(User 1)
25286 43062
8550 90003
limit base
0
1
Segment Table
(User 2)
Physical Memory
Logical Memory
Notes: <number>

## Slide 98: صفحه بندي قطعه‌ها
قطعه ها كه فقط از ديد برنامه تويس وجود دارندنيز مي‌توانند مشمول قطعه‌بندي شوند.
Segment
Page
Word
Segment table
Page table
+
Block
Word
Logical address
Physical address
Notes: <number>

## Slide 99: پياده سازي جداول صفحه و قطعه
پياده سازي جداول صفحه
  استفاده از ثبات ها اگر جدل صفحه كوچك باشند.
  پياده سازي در حافظة اصلي
    ثبات پاية جدولصفحه (PTBR)به جدول صفحه (PT)اشاره مي‌كند.
    دو دسترسي به حافظه براي بازيابي يك كلمه از حافظه نياز است(يكي دسترسي به جدول صفحه و ديگري دسترسي به خود كلمه).
  پياده سازي در حافظة نهان(TLB)
    براي سرعت بخشيدن دسترسي به حافظه از حافظة انجمني استفاده مي‌شود.
پياده سازي جداول قطعه
  مشابه حالت جداول صفحه مي‌باشد.
Notes: <number>

## Slide 100: صفحه بندي و قطعه‌بندي
مثال:
آدرس هاي فيزيكي و منطقي
Segment
Page
Word
4
8
8
Block
Word
12
8
Physical address format: 4096 blocks of 256 words
each, each word has 32bits
2 x 32
Physical
memory
20
Logical address format: 16 segments of 256 pages
each, each page has 256words
Notes: <number>

## Slide 101: صفحه بندي و قطعه‌بندي
مثال:نسبت دادن آدرس هاي منطقي به فيزيكي
Hexa
address
Page number
Page 0
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
60000
60100
60200
60300
60400
604FF
Segment
Page
Block
6
00
012
6
01
000
6
02
019
6
03
053
6
04
A61
(a) Logical address assignment
(b) Segment-page versus
memory block assignment
Notes: <number>

## Slide 102: صفحه بندي و قطعه‌بندي
مثال:نسبت دادن آدرس‌هاي منطقي به فيزيكي
Segment table
0
F
35
6
A3
Page table
00
35
012
36
000
37
019
38
053
39
A61
012
A3
Physical memory
00000
000FF
Block 0
01200
012FF
Block 12
01900
019FF
32-bit word
0197E
Logical address (in hexadecimal)
6
02
7E
Segment and page table mapping
Notes: <number>

## Slide 103
انتقال ثبات
و
ريزعمل ها
Notes: <number>

## Slide 104: انتقال ثبات و ريزعمل ها
زبان انتقال ثبات
انتقال ثبات
انتقال حافظه و گذرگاه
ريزعمل هاي حسابي
ريزعملهاي منطقي
ريزعمل هاي شيفت
واحد شيفت حسابي
Notes: <number>

## Slide 105: سيستم ديجيتالي ساده
مدارات ترتيبي و ترکيبي مي تواند براي ساختن سيستم هاي ديجيتالي ساده استفاده شود
سيستمهاي ديجيتالي ساده معمولا با يکي از موارد زير شناخته مي شوند:
  ثباتهايي که در سيستم موجود است.
  عملياتي که سيستم انجام مي دهد.
براي شناسايي يک سيستم بايد بدانيم:
  چه عملياتي روي داده ها انجام مي شود.
  چه اطلاعاتي بين ثباتها منتقل مي شود.
Notes: <number>

## Slide 106: ريزعمل ها(1)
عملياتي که روي داده ها در ثباتها انجام مي شود ريز عمل ناميده مي شود.
عمليات داخلي ثباتها نمونه هايي از ريزعمل ها هستند.
  شيفت Shift
  بار کردن Load
  پاک کردن Clear
  اضافه کردن Increment
  ...
Notes: <number>

## Slide 107: ريزعمل ها(2)
يک عمليات پايه که روي داد هاي ذخيره شده در يک يا چند ثبات در طي يک پالس انجام مي شود ريزعمل نام دارد.
R  f(R, R)
f مي تواند shift، load، clear، increment، add، subtract،
complement، and، xor يا ... باشد.
ALU
(f)
Registers
(R)
يک سيکل ساعت
Notes: <number>

## Slide 108: سازمان کامپيوتر
-مجموعه ثباتها
مجموعه ريزعمل ها
سيگنال هاي کنترلي که ترتيب ريزعمل ها را مشخص مي کنند.
تعريف سازمان(organization) داخلي کامپيوتر
Notes: <number>

## Slide 109: سطح انتقال ثبات
بررسي کامپيوتر از اين منظر سطح انتقال ثبات (register transfer level) ناميده مي شود.
در اين سطح تمرکز بر موارد زير است
  ثباتهاي سيستم
  تبديل داده ها درون ثباتها
  انتقلال داده ها بين ثباتها
Notes: <number>

## Slide 110: زبان انتقال ثبات
به جاي مشخص کردن يک سيستم با کلمات، آن را با يک نوتيشن خاص که زبان انتقال ثبات ناميده مي شود نشان ميدهند.
زبان انتقال ثبات مي تواند براي نشان دادن هر ترتيب از ريزعمل ها مورد استفاده قرار گيرد.
زبان انتقال ثبات:
  يک زبان سمبوليک است.
  يک ابزار آسان براي شرح سازمان داخلي کامپيوترهاي ديجيتال است.
  فرايند طراحي سيستم هاي ديجيتال را تسهيل مي کند.
Notes: <number>

## Slide 111: نامگذاري ثباتها
ثباتها معمولا با حروف بزرگ نامگذاري مي شوند. گاهي اوقات پس از اسم آنها اعداد قرار مي گيرد. (A, R13, IR)
اغلب نامها نشان دهنده کاري است که ثبات انجام مي شود مثلا:
  MAR(AR) - memory address register
  PC - program counter
  IR - instruction register
ثباتها و محتواي آنها به طور نمادين مي تواند به صورت هاي زير انجام شود
  به صورت يک موجوديت واحد:
  با نشان دادن بيتهاي ثبات
MAR
Notes: <number>

## Slide 112: بلوک دياگرام
R1
Register
Numbering of bits
Showing individual bits
Subfields
PC(H)
PC(L)
15
8
7
0
روش هاي معمول رسم بلوک دياگرام ثباتها
7 6 5 4 3 2 1 0
R2
15
0
Notes: <number>

## Slide 113: انتقال ثبات
کپي شدن اطلاعات يک ثبات به ثبات ديگر انتقال ثبات نام دارد.
يک انتقال ثبات به شکل زير نشان داده مي شود:
  R2  R1
  در اين حالت محتواي ثبات R1 به R2 منتقل مي شود.
  انتقال در يک پالس انجام مي شود.
  محتواي R1 تغييير نمي کند.
Notes: <number>

## Slide 114: انتقال ثبات
يک انتقال ثبات مثل زير:
  R3  R5
  موارد زير را در سيستم ايجاب مي کند:
  خطوط انتقال از R5 به R3
  بار شدن موازي در R3
  خطوط کنترل لازم براي انجام عمليات
Notes: <number>

## Slide 115: توابع كنترلي
اغلب اوقات عمليات ها فقط زماني که يک شرط خاص برقرار باشد بايد اجرا شوند.
اين مساله شبيه if در زبان هاي برنامه نويسي است.
در سيستم هاي ديجيتال شرط با يک سيگنال کنترلي (control signal) يا تابع کنترلي (control function) انجام مي شود
تابع کنترلي به شکل زير نشان داده مي شود:
  P: R2  R1
  بدين معني که اگر P برابر 1 بود انتقال از R1 به R2 انجام شود. يا:
  if (P = 1) then (R2  R1)
Notes: <number>

## Slide 116: پياده سازي سخت افزاري انتقالات کنترلي
P: R2 R1
بلوک دياگرام
دياگرام زمان بندي
Clock
Transfer occurs here
R2
R1
Control
Circuit
Load
P
n
Clock
Load
t
t+1
فرض مي شود است که ثبات ها حساس به لبه مثبت هستند
Notes: <number>

## Slide 117: عمليات همزمان
اگر تعداد دو يا بيشتر عمليات همزمان انجام شود آنها را با کاما (،) از هم جدا مي کنيم.
  P: R3  R5, MAR  IR
در اينجا اگر P=1 باشد، به طور همزمان R5 به R3 و IR به MAR منتقل مي شود.
Notes: <number>

## Slide 118: علائم اوليه
حروف بزرگ نشان دهنده يک ثبات MAR, R2
پرانتز () نشان دهنده قسمتي از يک ثبات R2(0-7), R2(L)
پيکان  نشان دهنده انتقال اطلاعات R2 R1
دو نقطه : نشان دهنده پايان تابع کنترلي P:
کاما ، جدا کننده دو ريز عمل A B, B A
سمبل
شرح مثال
Notes: <number>

## Slide 119: ارتباط بين ثبات ها
در يک سيستم ديجيتال با ثباتهاي فراوان، اتصال مستقيم هر ثبات با ثبات ديگر امکان پذير نيست.
براي اتصال n ثبات به يکديگر به n(n-1) خط ارتباطي نياز است.
هزينه: O(n2)
  براي سيستم هاي با تعداد ثبات زياد عملي نيست
به جاي اين کار از يک مجموعه مدار متمرکز به نام گذرگاه bus براي انتقال اطلاعات استفاده مي شود.
همچنين مدارهاي کنترلي براي اينکه تعيين کنيم کدام ثبات، ثبات منبع و کدام ثبات مقصد است.
Notes: <number>

## Slide 120: گذرگاه
گذرگاه يک مسير(متشکل از يك گروه از سيم ها) که اطلاعات روي آن منتقل مي شود. انتقال مي تواند از منابع مختلف به مقاصد مختلف باشد.
از يک ثبات به گذرگاه: BUS  R
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Register A
Register B
Register C
Register D
B
C
D
1
1
1
4 x1
MUX
B
C
D
2
2
2
4 x1
MUX
B
C
D
3
3
3
4 x1
MUX
B
C
D
4
4
4
4 x1
MUX
4-line bus
x
y
select
0
0
0
0
Register A
Register B
Register C
Register D
Bus lines
Notes: <number>

## Slide 121: انتقال از گذرگاه به يک ثبات
بافر سه حالته
گذرگاه با بافر سه حالته
Reg. R0
Reg. R1
Reg. R2
Reg. R3
خطوط گذرگاه
2 x 4
Decoder
Load
D
0
D
1
D
2
D
3
z
w
Select
E (enable)
Output Y=A if C=1
High-impedence if C=0
Normal input A
Control input C
Select
Enable
0
1
2
3
S0
S1
A0
B0
C0
D0
Bus line for bit 0
Notes: <number>

## Slide 122: نشان دادن انتقال گذرگاه در RTL
انتقال ثبات از طريق گذرگاه مي تواند به يکي از دو شکل زير نشان داده شود.
يا
در اولي گذرگاه به صورت ضمني وجود دارد درحاليکه در دومي به طور صريح بيان شده است.
R2 R1
BUS R1, R2  BUS
Register transfer level
Notes: <number>

## Slide 123: حافظه (RAM)
حافظه(RAM) مداري است ترکيبي که شامل تعدادي ثبات است.
هر ثبات يک کلمه (word) را تشکيل مي دهد.
هر ثبات با يک آدرس مشخص مي شود.
براي r ثبات، آدرس دهي از 0 تا r-1 مي باشد.
هر ثبات (کلمه) مي تواند n بيت را ذخيره کند.
يک RAM با r = 2k کلمه را در نظر بگيريد. اين RAM به موارد زير نياز دارد:
  n خط داده ورودي
  n خط داده خروجي
  k خط آدرس
  يک خط کنترل خواندن
  يک خط کنترل نوشتن
data input lines
data output lines
n
n
k
address lines
Read
Write
RAM
unit
Notes: <number>

## Slide 124: انتقال حافظه
در سطح انتقال ثبات يک حافظه به صورت يک نماد M نشان داده مي شود.
چون يک حافظه شامل چندين خانه مختلف است، بايد جاي مورد نظر در حافظه مشخص شود.
در سيستم هاي کامپيوتري براي دستيابي به حافظه، آدرس دلخواه در يک ثبات مشخص قرار داده مي شود.
اين ثباتMemory Address Register (MAR يا AR) ناميده مي شود.
وقتي حافظه دستيابي مي شود، محتواي MAR به عنوان آدرس روي خطوط آدرس حافظه مورد استفاده قرار مي گيرد.
AR
Memory
unit
Read
Write
Data in
Data out
Notes: <number>

## Slide 125: خواندن از حافظه
براي خواندن از يک کلمه حافظه زبان انتقال ثبات به شکلي شبيه زير نوشته مي شود:
براي انجام مثال فوق اعمال زير انجام مي پذيرد:
  محتواي MAR روي خطوط آدرس فرستاده مي شود.
  سيگنال Read (= 1) به واحد حافظه فرستاده مي شود.
  محتواي آدرس مشخص شده روي خطوط داده قرار مي گيرد.
  اين مقدار از گذرگاه به ثبات R1 منتقل مي شود.
R1  M[MAR]
Notes: <number>

## Slide 126: نوشتن در حافظه
براي خواندن از يک کلمه حافظه زبان انتقال ثبات به شکلي شبيه زير نوشته مي شود:
براي انجام مثال فوق اعمال زير انجام مي پذيرد:
  محتواي MAR روي خطوط آدرس فرستاده مي شود.
  سيگنال write (= 1) به واحد حافظه فرستاده مي شود.
  اين مقدار ثبات R1 به گذرگاه منتقل مي شود.
  مقدار به محل مشخص شده در حافظه منتقل مي شود.
M[MAR]  R1
Notes: <number>

## Slide 127: انواع ريزعمل ها **
ريزعمل ها در سيستم کامپيوتري به چهار دسته مختلف تقسيم مي شوند:
ريزعمل هاي انتقال ثبات
ريزعمل هاي حسابي
ريزعمل هاي منطقي
ريزعمل هاي شيفت
Notes: <number>

## Slide 128: ريزعمل هاي حسابي
ريزعمل هاي معمول حسابي
  R3  R1 + R2 جمع
  R3  R1 - R2 تفريق
  R2  R2’ R2 مکمل يک
  R2  R2’+ 1 R2 مکمل دو
  R3  R1 + R2’+ 1 تفريق
  R1  R1 + 1 افزايش يک واحد
  R1  R1 - 1 کاهش يک واحد
ريزعمل هاي حسابي پايه عبارت اند:
  جمع
  تفريق
  افزايش يک واحد
  کاهش يک واحد
Notes: <number>

## Slide 129: افزايشگر، جمع کننده و تفريق کننده دودويي
Binary Adder-Subtractor
جمع کننده-تفريق کننده دودويي
Binary Incrementer
افزايشگر دودويي
Binary Adder
جمع کننده دودويي
Notes: <number>

## Slide 130: مدار عمليات حسابي
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X0
Y0
C0
C1
D0
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X1
Y1
C1
C2
D1
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X2
Y2
C2
C3
D2
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X3
Y3
C3
C4
D3
FA
Cout
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
0
1
S0
S1
Cin
S1 S0 Cin Y Output ريزعمل ها
0 0 0 B D = A + B Add
0 0 1 B D = A + B + 1 Add with carry
0 1 0 B’ D = A + B’ Subtract with borrow
0 1 1 B’ D = A + B’+ 1 Subtract
1 0 0 0 D = A Transfer A
1 0 1 0 D = A + 1 Increment A
1 1 0 1 D = A - 1 Decrement A
1 1 1 1 D = A Transfer A
جمع
جمع با بيت انتقال
تفريق با بيت قرضي
تفريق
انتقال A
افزايش A
کاهش A
انتقال A
Notes: <number>

## Slide 131: ريز عمل هاي منطقي
ريز عمل هاي منطقي ريزعمل هايي هستند که عمليات دودويي را روي رشته اي از بيت هاي ثبات انجام مي دهند.
  عمليات منطقي روي يک بيت داده کار مي کنند به همين دليل به آنها bit-wise مي گويند. مثلا در يک ثبات هشت بيتي وقتي عمل not انجام مي شود روي هر بيت به طور مستقل انجام مي شود.
  از عمليات منطقي مي تواند براي دستکاري بيتي (bit manipulations ) داده به کار رود.
به طور کلي 16 عمليات متفاوت منطقي مي تواند روي دو متغير دودويي انجام شود.
بيشتر سيستمها فقط چهار عمل زير را پياده سازي مي کنند.
  AND (), OR (), XOR (), Complement/NOT
عمليات ديگر مي توانند با استفاده از اين چهار ريزعمل ساخته شوند.
0 0 0 0 0 … 1 1 1
0 1 0 0 0 … 1 1 1
1 0 0 0 1 … 0 1 1
1 1 0 1 0 … 1 0 1
A B F0 F1 F2 … F13 F14 F15
Notes: <number>

## Slide 132: ليست ريزعمل هاي منطقي
ليست ريزعمل هاي منطقي
16 عمل منطقي مختلف روي 2 متغير
با n متغير مي توان عمل منطقي تعريف کرد.
2
2
n
جدول ارزش براي دو متغير دودويي
  0 0 0 0 F0 = 0 F  0 Clear
  0 0 0 1 F1 = xy F  A  B AND
  0 0 1 0 F2 = xy' F  A  B’
  0 0 1 1 F3 = x F  A Transfer A
  0 1 0 0 F4 = x'y F  A’ B
  0 1 0 1 F5 = y F  B Transfer B
  0 1 1 0 F6 = x  y F  A  B Exclusive-OR
  0 1 1 1 F7 = x + y F  A  B OR
  1 0 0 0 F8 = (x + y)' F  A  B)’ NOR
  1 0 0 1 F9 = (x  y)' F  (A  B)’ Exclusive-NOR
  1 0 1 0 F10 = y' F  B’ Complement B
  1 0 1 1 F11 = x + y' F  A  B
  1 1 0 0 F12 = x' F  A’ Complement A
  1 1 0 1 F13 = x' + y F  A’ B
  1 1 1 0 F14 = (xy)' F  (A  B)’ NAND
  1 1 1 1 F15 = 1 F  all 1's Set to all 1's
Boolean
Function
Micro-
Operations
Name
x 0 0 1 1
y 0 1 0 1
Notes: <number>

## Slide 133: پياده سازي سخت افزاري عمليات منطقي
0 0 F = A  B AND
0 1 F = AB OR
1 0 F = A  B XOR
1 1 F = A’ Complement
S1 S0
Output
-operation
جدول توابع
B
A
S
S
F
1
0
i
i
i
0
1
2
3
4 X 1
MUX
Select
Notes: <number>

## Slide 134: کاربردهاي ريزعملهاي منطقي
ريزعمل هاي منطقي مي توانند براي دستکاري بيتي مورد استفاده قرار گيرند. يعني براي تغيير بيت هاي يک قسمت دلخواه از يک ثبات.
فرض کنيد داده ها در ثبات A هستند. ثبات B مي تواند براي تغيير محتويات A به کار رود.
        Selective-set A  A + B
        Selective-complement A  A  B
        Selective-clear A  A • B’
        Mask (Delete) A  A • B
        Clear A  A  A
        Insert A  (A • B) + C
        Compare A  A  B
        . . .
يک کردن انتخابي
مکمل کردن انتخابي
پاک کردن انتخابي
ماسک (حذف)
پاک کردن
درج کردن
مقايسه
Notes: <number>

## Slide 135: يک کردن انتخابي
در يک کردن انتخابي، B براي تعيين بيت هايي از A که قرار است يک شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.
1 1 0 0 At
1 0 1 0 B
1 1 1 0 At+1 (A  A + B)
به ازاي بيت هايي که در B مقدار يک دارند، بيت هاي معادل آنها در A يک مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.
Notes: <number>

## Slide 136: مکمل کردن انتخابي
در مکمل کردن انتخابي، B براي تعيين بيت هايي از A که قرار است مکمل شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.
1 1 0 0 At
1 0 1 0 B
0 1 1 0 At+1 (A  A  B)
به ازاي بيت هايي که در B مقدار يک دارند، بيت هاي معادل آنها در A مکمل(NOT) مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.
Notes: <number>

## Slide 137: پاک کردن انتخابي
در پاک کردن انتخابي، B براي تعيين بيت هايي از A که قرار است پاک(صفر) شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.
1 1 0 0 At
1 0 1 0 B
0 1 0 0 At+1 (A  A  B’)
به ازاي بيت هايي که در B مقدار يک دارند، بيت هاي معادل آنها در A صفر مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.
Notes: <number>

## Slide 138: عمليات ماسک کردن
در عمل ماسک کردن، B براي تعيين بيت هايي از A که قرار است پاک(صفر) شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.
1 1 0 0 At
1 0 1 0 B
1 0 0 0 At+1 (A  A  B)
به ازاي بيت هايي که در B مقدار صفر دارند، بيت هاي معادل آنها در A صفر مي شود. بقيه بيت هاي A بدون تغيير مي مانند.
Notes: <number>

## Slide 139: عمليات پاک کردن
در عمل پاک کردن، A را در B کپی می کنيم و سپس آنها را Xor می کنيم.
1 1 0 0 A
1 1 0 0 B
0 0 0 0 A (A  A  B)
Notes: <number>

## Slide 140: عمليات درج
عمليات درج براي وارد کردن رشته بيت مورد نظر به درون ثبات مورد استفاده قرار مي گيرد.
روش انجام عمل درج:
  ابتدا يک عمل ماسک براي پاک کردن بيت هاي مورد نظر انجام مي شود.
  سپس يک عمل OR براي قرار دادن بيت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرد.
  مثال:
    فرض کنيد مي خواهيم 1010 را به قسمت کم ارزش ثبات A وارد کنيم.
    1101 1000 1011 0001 A (Original) 1101 1000 1011 1010 A (Desired)
    1101 1000 1011 0001 A (Original)
    1111 1111 1111 0000 Mask
    1101 1000 1011 0000 A (Intermediate)
    0000 0000 0000 1010 Added bits
    1101 1000 1011 1010 A (Desired)
Notes: <number>

## Slide 141: ريز عمل شيفت
در سيستم هاي ديجيتال سه نوع شيفت مختلف وجود دارد:
  شيفت منطقي
  شيفت چرخشي
  شيفت حسابي
تفاوت اين شيفت ها در بيت ورودي سريال است.
Serial
input
عمليات شيفت به راست:
A left shift operation
Serial
input
Notes: <number>

## Slide 142: شيفت منطقي
در شيفت منطقي بيت ورودي صفر است.
شيفت منطقي به راست:
شيفت منطقي به چپ:
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  shl شيفت منطقي به چپ
  shr شيفت منطقي به راست
  مثال:
    R2  shr R2
    R3  shl R3
0
0
Notes: <number>

## Slide 143: شيفت چرخشي
در شيفت چرخشي بيت ورودي سريال، بيت خروجي از سمت ديگر ثبات است.
شيفت چرخشي به راست:
شيفت چرخشي به چپ:
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  cil شيفت چرخشي به چپ
  cir شيفت چرخشي به راست
  مثال:
    R2  cir R2
    R3  cil R3
Notes: <number>

## Slide 144: شيفت حسابي
شيفت حسابي براي اعداد علامت دار معني دار است.
شيفت حسابي به چپ عدد درون ثبات را در 2 ضرب مي کند.
شيفت حسابي به راست عدد درون ثبات را بر 2 تقسيم مي کند.
مهمترين ويژگي شيفت حسابي آن است که به هنگام شيفت (ضرب و تقسيم) علامت ثبات را حفظ مي کند.
شيفت حسابي به راست:
شيفت حسابي به چپ:
0
sign
bit
sign
bit
Notes: <number>

## Slide 145: شيفت حسابي
در شيفت به چپ بايد مساله سرريز(overflow) چک شود.
0
V
اگر قبل از شيفت مقدار دو بيت آخر
متفاوت باشد، سرريز رخ داده است.
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  ashl شيفت حسابي به چپ
  ashr شيفت حسابي به راست
  مثال:
    R2  ashr R2
    R3  ashl R3
sign
bit
Notes: <number>

## Slide 146: پياده سازي سخت افزاري شيفت ها
S
0
1
H0
MUX
S
0
1
H1
MUX
S
0
1
H2
MUX
S
0
1
H3
MUX
Select
0 شيفت به راست(پايين)
1 شيفت به چپ(بالا)
Serial
input (IR)
A0
A1
A2
A3
Serial
input (IL)
Notes: <number>

## Slide 147: واحد عمليات شيفت، منطقي، حسابي
  S3 S2 S1 S0 Cin عمليات توضيح
  0 0 0 0 0 F = A Transfer A
  0 0 0 0 1 F = A + 1 Increment A
  0 0 0 1 0 F = A + B Addition
  0 0 0 1 1 F = A + B + 1 Add with carry
  0 0 1 0 0 F = A + B’ Subtract with borrow
  0 0 1 0 1 F = A + B’+ 1 Subtraction
  0 0 1 1 0 F = A - 1 Decrement A
  0 0 1 1 1 F = A TransferA
  0 1 0 0 X F = A  B AND
  0 1 0 1 X F = A B OR
  0 1 1 0 X F = A  B XOR
  0 1 1 1 X F = A’ Complement A
  1 0 X X X F = shr A Shift right A into F
  1 1 X X X F = shl A Shift left A into F
واحد
حسابي
واحد
منطقي
C
C
4 x 1
مالتي پلکسر
Select
0
1
2
3
F
S3
S2
S1
S0
B
A
i
A
D
A
E
shr
shl
i+1
i
i
i
i+1
i-1
i
i
Notes: <number>

## Slide 148
سازمان و طراحي
کامپيوتر پايه
Notes: <number>

## Slide 149: سازمان و طراحي کامپيوتر پايه
• کدهاي دستورالعمل
• ثبات هاي کامپيوتر
• دستورات کامپيوتر
• زمان بندي و کنترل
• چرخه دستورالعمل
• دستورات مراجعه به حافظه
• وقفه و ورودي-خروجي
• تشريح کامل کامپيوتر
• طراحي کامپيوتر پايه
• طراحي واحد انباره
Notes: <number>

## Slide 150: مقدمه
هر پردازنده طراحي خاص خود(ثبات ها، گذرگاه ها، ريزعمل ها، دستورالعمل هاي ماشين و ... ) را دارد.
کامپيوترهاي مدرن ساختار پيچيده اي دارند.
آنها شامل موارد زير هستند:
  ثبات هاي فراوان
  چندين واحدهاي محاسباتي هم براي اعداد صحيح هم براي اعداد مميزدار
  استفاده از چندين واحد خط لوله تا به اين ترتيب سرعت اجرا افزايش يابد.
  و موارد ديگر
در ادامه براي فهم اينکه کامپيوتر چگونه کار مي کند از يک مدل ساده شده استفاده شده است. اين مدل را آقاي مانو(Mano) معرفي کرده و نام آنرا کامپيوتر پايه گزارده است. اين مدل شبيه کامپيوترهايي است که 30 سال پيش کار مي کرده اند.
ما از اين مدل براي معرفي سازمان پردازنده و ارتباط RTL با سطح بالاتر پردازنده استفاده مي کنيم.
Notes: <number>

## Slide 151: کامپيوتر پايه
کامپيوتر پايه دو جز (component) اصلي دارد، پردازنده و حافظه.
حافظه 4096 کلمه دارد.
  4096 = 212، يعني به 12 خط آدرس نياز داريم.
  هر کلمه 16 بيت طول دارد.
CPU
RAM
0
4095
0
15
Notes: <number>

## Slide 152: دستورالعمل ها
برنامه
  يک دنباله از دستورالعمل ها
دستورالعمل
  يک گروه از بيت ها که به کامپيوتر اعلام مي کنند که يک عمل خاص را انجام دهند.
  (يک دنباله از ريزعمل ها)
دستورالعمل هاي يک کامپيوتر به همراه همه داده هاي لازم در حافظه ذخيره شده اند.
CPU دستور بعدي را از حافظه مي خواند.
اين دستور در يک ثبات به نام IR ذخيره شده است.
دستورالعمل به دنباله اي از ريزعمل ها تبديل مي شود تا با انجام ريزعمل ها دستورالعمل مورد نظر اجرا شود.
Notes: <number>

## Slide 153: فرمت دستوالعمل ها
يک دستورالعمل اغلب از دو بخش تشکيل شده است.
  کد عمليات(opcode ): عملي را که دستورالعمل بايد انجام دهد مشخص مي کند.
  آدرس(address ): ثبات يا جايي از حافظه را که دستورالعمل بايد عمل کند مشخص مي کند.
همانطور که گفتيم در کامپيوتر پايه 12 بيت براي آدرس دهي حافظه داريم.
در کامپيوتر پايه بيت 15 دستورالعمل مد آدرس دهي(addressing mode) را مشخص مي کند.
  صفر: آدرس دهي مستقيم (direct addressing)
  يک: آدرس دهي غير مستقيم(indirect addressing).
چون کلمه هاي حافظه و بنابراين دستورالعمل ها 16 بيتي هستند، 3 بيت باقي مانده براي کد دستورالعمل مورد استفاده قرار مي گيرد.
Opcode
Address
Instruction Format
15
14
12
0
I
11
Addressing
mode
Notes: <number>

## Slide 154: The address register is connected to the memory
Program Counter Increments
by units of addresses
0 0 0 0 0 0 0 1
PC
+1
000000000010
2. The next address is put on the bus and is loaded into the Address Register
AR
000000000010
3. The Bits of the AR are wired directly to the RAM Address lines to enable loading the memory into the Instruction R.
Direct access to Memory
IR
1010101010101010
The Program Counter points to the next address of the program

## Slide 155: مد آدرس دهی
ناحيه آدرس يک دستورالعمل مي تواند به يکي از دو شکل زير تفسير شود:
  آدرس دهي مستقيم: آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)
  آدرس دهي غير مستقيم: آدرس آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)

## Slide 156: Indirect address آدرس دهی غير مستقيم

## Slide 157: Effective address:
• Effective address: Address where an operand is physically located
Effective address: 457 Effective address: 1350

## Slide 158
Direct and Indirect addressing example
  Addressing Mode
Notes: <number>

## Slide 159: مود آدرس دهيAddressing Mode))
ناحيه آدرس يک دستورالعمل مي تواند به يکي از دو شکل زير تفسير شود:
  آدرس دهي مستقيم: آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)
  آدرس دهي غير مستقيم: آدرس آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)
آدرس دهي موثر Effective Address (EA)
  آدرس عملوند، مثلا در شکل بالا سمت راست آدرس موثر 1350و در شکل بالا سمت چپ آدرس موثر 457 است.
0
ADD
457
22
Operand
457
1
ADD
300
35
1350
300
Operand
1350
+
AC
+
AC
آدرس دهي مستقيم
آدرس دهي غير مستقيم
Notes: <number>

## Slide 160: ثبات هاي پردازنده
يک پردازنده تعداد زيادي ثبات براي نگهداري دستورالعمل ها آدرس ها و داده ها و ... دارد.
پردازنده يک ثبات به نام شمارنده برنامه Program Counter (PC) دارد که آدرس دستوري را که بايد اجرا شود، نگه مي دارد.
  چون حافظه در کامپيوتر پايه 4096 کلمه دارد پس PC 12 بيتي است.
در آدرس دهي مستقيم يا غير مستقيم پردازنده براي آنکه آدرس عملوند را نگه دارد از يک ثبات به نام ثبات آدرس Address register (AR) استفاده مي کند.
  چون حافظه در کامپيوتر پايه 4096 کلمه دارد پس AR 12 بيتي است.
پس از آنکه عملوند در حافظه پيدا شد، در آدرس دهي مستقيم يا غير مستقيم، عملوند به يک ثبات به نام ثبات داده Data Register (DR) منتقل مي شود.
کامپيوتر پايه يک ثبات همه منظوره به نام انباره Accumulator (AC) نيز دارد.
Notes: <number>

## Slide 161: ثبات هاي پردازنده
اهميت ثبات همه منظوره آن است که مي توان در دستورات به آن ارجاع داد.
  مثلا مي توان AC را به يک مکان خاص از حافظه منتقل کرد يا مکان خاص از حافظه را به AC منتقل کرد.
در کامپيوتر پايه از يک ثبات براي نگهداري داده هاي مياني يا موقتي استفاده شده است به اين ثبات، ثبات موقتي Temporary Register (TR)مي‌گويند.
کامپيوتر پايه يک مدل بسيار ساده ورودي/خروجي دارد.
  دستگاه هاي ورودي کاراکترهاي 8 بيتي را به پردازنده مي فرستند.
  پردازنده کاراکترهاي 8 بيتي را به دستگاه هاي خروجي مي فرستد.
ثبات ورودي Input Register (INPR) داده 8 بيتي را که از دستگاه ورودي رسيده است نگه ميدارد.
ثبات خروجيOutput Register (OUTR) داده 8 بيتي را که به دستگاه خروجي فرستاده مي شود نگه ميدارد.
Notes: <number>

## Slide 162: ثبات هاي کامپيوتر پايه
List of BC Registers
  DR 16 Data Register مقدار عملوند را نگه مي دارد
  AR 12 Address Register آدرس عملوند را نگه مي دارد
  AC 16 Accumulator ثبات همه منظوره
  IR 16 Instruction Register را نگه مي دارد دستورالعمل
  PC 12 Program Counter را نگه مي دارد آدرس دستورالعمل
  TR 16 Temporary Register داده هاي موقتي را نگه مي دارد
  INPR 8 Input Register کاراکتر ورودي را نگه مي دارد
  OUTR 8 Output Register کاراکتر خروجي را نگه مي دارد
ثبات ها در کامپيوتر پايه
11
0
PC
15
0
IR
15
0
TR
7
0
OUTR
15
0
DR
15
0
AC
11
0
AR
INPR
0
7
Memory
4096 x 16
CPU
Notes: <number>

## Slide 163: سيستم گذرگاه عمومي
ثبات ها در کامپيوتر پايه با استفاده از گذرگاه به هم متصل شده اند
استفاده از گذرگاه نسبت به اتصال مستقيم ثبات ها به هم در سيم‌بندي صرفه جويي مي کند.
Notes: <number>

## Slide 164: سيستم گذرگاه عمومي
S2
S1
S0
Bus
Memory unit
4096 x 16
LD INR CLR
Address
Read
Write
AR
LD INR CLR
PC
LD INR CLR
DR
LD INR CLR
AC
ALU
E
INPR
IR
LD
LD INR CLR
TR
OUTR
LD
Clock
16-bit common bus
7
1
2
3
4
5
6
Notes: <number>

## Slide 165: سيستم گذرگاه عمومي
AR
PC
DR
L
I
C
L
I
C
L
I
C
AC
L
I
C
ALU
E
IR
L
TR
L
I
C
OUTR
LD
INPR
Memory
4096 x 16
Address
Read
Write
گذرگاه عمومي 16 بيتي
7
1
2
3
4
5
6
S0
S1
S2
Notes: <number>

## Slide 166: سيستم گذرگاه عمومي
سه خط کنترل s0، s1 و s2 کنترل مي کنند که کدام ثبات به عنوان ثبات ورودي انتخاب شود.
مثال صفحه 65
وقتي ثبات هاي 12 بيتي (AR و PC) روي گذرگاه اطلاعات قرار مي دهند، 4 بيت با ارزشتر گذرگاه مقدار صفر مي گيرد.
0 0 0 x
0 0 1 AR
0 1 0 PC
0 1 1 DR
1 0 0 AC
1 0 1 IR
1 1 0 TR
1 1 1 Memory
S2 S1 S0 Register
Notes: <number>

## Slide 167: دستوالعمل هاي کامپيوتر پايه
فرمت دستوالعمل هاي کامپيوتر پايه
15 14
12 11
0
I
Opcode
Address
دستورالعمل هاي مراجعه به حافظه
(OP-code = 000 ~ 110)
دستورالعمل هاي مراجعه به ثبات
(OP-code = 111, I = 0)
دستورالعمل هاي ورودي خروجي
(OP-code =111, I = 1)
15
12 11
0
Register operation
0 1 1 1
15
12 11
0
I/O operation
1 1 1 1
Notes: <number>

## Slide 168: دستوالعمل هاي کامپيوتر پايه
Hex Code
سمبل I = 0 I = 1 توضيح
  AND 0xxx 8xxx AND memory word to AC
  ADD 1xxx 9xxx Add memory word to AC
  LDA 2xxx Axxx Load AC from memory
  STA 3xxx Bxxx Store content of AC into memory
  BUN 4xxx Cxxx Branch unconditionally
  BSA 5xxx Dxxx Branch and save return address
  ISZ 6xxx Exxx Increment and skip if zero
  CLA 7800 Clear AC
  CLE 7400 Clear E
  CMA 7200 Complement AC
  CME 7100 Complement E
  CIR 7080 Circulate right AC and E
  CIL 7040 Circulate left AC and E
  INC 7020 Increment AC
  SPA 7010 Skip next instr. if AC is positive
  SNA 7008 Skip next instr. if AC is negative
  SZA 7004 Skip next instr. if AC is zero
  SZE 7002 Skip next instr. if E is zero
  HLT 7001 Halt computer
  INP F800 Input character to AC
  OUT F400 Output character from AC
  SKI F200 Skip on input flag
  SKO F100 Skip on output flag
  ION F080 Interrupt on
  IOF F040 Interrupt off
Notes: <number>

## Slide 169: Computer Instruction
3 Instruction Code Formats :
1-Register-reference instruction
      7xxx (7800 ~ 7001) : CLA, CMA, ….
    2-Input-Output instruction
      Fxxx(F800 ~ F040) : INP, OUT, ION, SKI, ….
I Opcode Address
15 14 12 11 0
I=0 : Direct,
I=1 : Indirect
0 1 1 1 Register Operation
15 14 12 11 0
1 1 1 1 I/O Operation
15 14 12 11 0
3-Memory-reference instruction
  Opcode = 000  110
    I=0 : 0xxx ~ 6xxx, I=1: 8xxx ~Exxx

## Slide 170: كامل بودن مجموعة دستورالعملها
نوع دستورالعملها
هر كامپيوتر بايد مجموعه‌اي از دستورالعملها را داشته باشد كه كاربر بتواند براي محاسبه هر تابعي كه محاسبه پذير بودن آن محرز است، برنامه‌اي به زبان ماشين بنويسد.
  دستورالعملهاي عملياتي
  حسابي، منطقي و جابجايي
  - ADD, CMA, INC, CIR, CIL, AND, CLA
  تبادل اطلاعات
  - تبادل اطلاعا ت با حافظه وثباتهاي كامپيوتر
  - LDA, STA
  دستورالعملهاي كنترلي
  - دستورالعملهاي كنترل برنامه و وارسي شرايط
  - BUN, BSA, ISZ
  دستورالعملهاي ورودي خروجي
  - ورودي خروجي
  - INP, OUT
  مثال صفحه 69
Notes: <number>

## Slide 171: واحد كنترل
واحد كنترل همة پروسسورها دستورالعملهاي ماشين را به سيگنالهاي كنترلي تبديل مي‌كند. اين سيگنالهاي كنترلي براي كنترل ريزعملها بكار مي‌روند.
واحد كنترل به دو طريق قابل ساخت مي‌باشد:
كنترل سخت‌افزاري
  واحد كنترل از مدارهاي تركيبي و ترتيبي ساخته شده است كه كار آنها توليد سيگنالهاي كنترلي است.
كنترل ريزبرنامه‌نويسي شده
  يك حافظة كنترلي درپروسسور وجود دارد كه شامل ريزعملهايي است كه سيگنالهاي كنترلي لازم را توليد مي‌كند.
ما يك واحد كنترلي سخت‌افزاري را براي كامپيوتر پايه ارائه و استفاده مي‌كنيم.
Notes: <number>

## Slide 172: زمان‌بندي و كنترل
واحد كنترل در كامپيوتر پايه
Instruction register (IR)
15
14 13 12
11 - 0
3 x 8
ديكدر
7 6 5 4 3 2 1 0
I
D
0
15 14 . . . . 2 1 0
4 x 16
ديكدر
4-bit
sequence
counter
(SC)
Increment (INR)
Clear (CLR)
Clock
ورودي‌هاي ديگر
خروجي‌هاي
كنترل
D
T
T
7
15
0
گيتهاي مدار
كنترل
Notes: <number>

## Slide 173: واكشي وكدگشايي
• Fetch and Decode
T0: AR PC (S0S1S2=010, T0=1)
T1: IR  M [AR], PC  PC + 1 (S0S1S2=111, T1=1)
T2: D0, . . . , D7  Decode IR(12-14), AR  IR(0-11), I  IR(15)
S2
S1
S0
Bus
7
Memory
unit
Address
Read
AR
LD
PC
INR
IR
LD
Clock
1
2
5
Common bus
T1
T0
سيکل دستور:
1- واکشی دستور از حافظه
2- ديکد کردن دستور
3- خواندن آدرس موثر
4- اجرای دستورالعمل
Notes: <number>

## Slide 174
T0: Since only AR is connected to the address inputs of memory, the address of instruction is transferred from PC to AR.
1. Place the content of PC onto the bus by making the bus selection inputs S2S1S0 = 010.
2. Transfer the content of the bus to AR by enabling the LD input of AR ( AR PC).
Address transfer between PC and AR
Notes: <number>

## Slide 175
T1: The instruction read from memory is placed in IR. At the same time, PC is incremented to the address of the next instruction.
1. Enable ‘read input’ of the memory.
2. Place the content of memory onto the bus using the bus selection inputs S2S1S0 = 111. (Note that the address lines are always connected to AR, and the next instruction address has been already placed in AR.)
3. Transfer the content of the bus to IR by enabling LD input to IR
(IR M[AR]).
4. Increment PC by enabling the INR input of PC ( PC PC + 1 ).
Data transfer between Memory and IR
Notes: <number>

## Slide 176: Decoding at T2
T2: The operation code in IR is decoded; the indirect bit is transferred to I; the address part of the instruction is transferred to AR.
Notes: <number>

## Slide 177: تعيين نوع دستورالعمل
= 0 (direct)
D'7IT3: AR M[AR]
D'7I'T3: Nothing
D7I'T3: Execute a register-reference instr.
D7IT3: Execute an input-output instr.
Start
SC 
AR

PC
T0
IR

M[AR],
PC

PC + 1
T1
AR

IR(0-11),
I

IR(15)
Decode Opcode in IR(12-14),
T2
D7
= 0 (Memory-reference)
(Register or I/O) = 1
I
I
Execute
register-reference
instruction
SC

0
Execute
input-output
instruction
SC

0
M[AR]

AR
Nothing
= 0 (register)
(I/O) = 1
(indirect) = 1
T3
T3
T3
T3
Execute
memory-reference
instruction
SC

0
T4
Notes: <number>

## Slide 178
5.6 Memory Reference Instructions
• Opcode (000 - 110) or the decoded output Di (i = 0, ..., 6) are used to select one memory-reference operation out of 7.
Notes: <number>

## Slide 179: سيگنالهاي زمان‌بندي
-بوسيلة دنباله شمار 4 بيتي و ديكدر 16*4 توليد مي‌شود.
-SC مي‌تواند افزايش يافته يا پاك شود.
بعنوان مثال: T0, T1, T2, T3, T4, T0, T1, . . .
-فرض: در زمان T4 ، SC پاك مي‌شود اگر خروجي ديكدر D3 فعال باشد.
D3T4: SC  0
Notes: <number>

## Slide 180: AND to AC
AND to AC: Logical AND operation between AC and the memory word specified by AR.
(Note that T0-T2 for fetch an instruction; T3 for AR  M[AR] if indirect memory addressing.
Need 2 more cycles for the AND logical operation since only DR is connected to ALU.)
D0T4: DR  M[AR]
D0T5: AC  AC ˆ DR, SC  0
  SC – start counter

## Slide 181: ADD to AC
ADD to AC: Arithmetic addition operation between AC and the memory word specified by AR.
D1T4: DR  M[AR]
D1T5: AC  AC + DR, SC  0

## Slide 182: Load to AC
LDA: Load to AC.
(Need 2 cycles since AC input is not connected to the bus.)
D2T4: DR  M[AR]
D2T5: AC  DR, SC  0

## Slide 183: Store AC
STA: Store AC.
D3T4: M[AR]  AC, SC  0
BUN: Branch unconditionally. Transfers the program to the instruction specified by AR. (Note that the branch target must be in AR beforehand.)
D4T4: PC  AR, SC  0

## Slide 184: Branch unconditionally
BUN: Branch unconditionally. Transfers the program to the instruction specified by AR. (Note that the branch target must be in AR beforehand.)
D4T4: PC  AR, SC  0

## Slide 185: دستورالعملهاي حافظه‌اي
BSA: پرش با ذخيره کردن آدرس برگشت
D5T4: M[AR]  PC, AR  AR + 1
D5T5: PC  AR, SC  0
ISZ: Increment and Skip-if-Zero
D6T4: DR  M[AR]
D6T5: DR  DR + 1
D6T6: M[AR]  DR, if (DR = 0) then (PC  PC + 1), SC  0
Notes: <number>

## Slide 186: Branch and save return address

## Slide 187: IO and Interrupt
Input Flag(FGI), Output Flag(FGO)
  FGI : set when INPR has information, clear when INPR is empty
  FGO : set when operation is completed, clear when output device is active (for example a printer is in the process of printing)

## Slide 188: Program Interrupt
Program Interrupt
IEN: interrupt enable flip-flop
R: interrupt flip-flop

## Slide 189
Notes: <number>

## Slide 190: Program Interrupt
Demonstration of the interrupt cycle :
  The memory location at address 0 is the place for storing the return address
  Interrupt Branch to memory location 1
  Interrupt cycle IEN=0
256(return address)
0 BUN 1120
Main Program
Interrupt
Service Routine
1 BUN 0
0
PC = 1
255
256
1120
Interrupt
Here
Save Return
Address(PC) at 0
Jump to 1(PC=1)

## Slide 191: ليست كلي ريزعملياتها
Fetch
Decode
Indirect
Interrupt
Memory-Reference
AND
ADD
LDA
STA
BUN
BSA
ISZ
RT0:
RT1:
RT2:
D7IT3:
RT0:
RT1:
RT2:
D0T4:
D0T5:
D1T4:
D1T5:
D2T4:
D2T5:
D3T4:
D4T4:
D5T4:
D5T5:
D6T4:
D6T5:
D6T6:
AR  PC
IR  M[AR], PC  PC + 1
D0, ..., D7  Decode IR(12 ~ 14),
AR  IR(0 ~ 11), I  IR(15)
AR  M[AR]
R  1
AR  0, TR  PC
M[AR]  TR, PC  0
PC  PC + 1, IEN  0, R  0, SC  0
DR  M[AR]
AC  AC  DR, SC  0
DR  M[AR]
AC  AC + DR, E  Cout, SC  0
DR  M[AR]
AC  DR, SC  0
M[AR]  AC, SC  0
PC  AR, SC  0
M[AR]  PC, AR  AR + 1
PC  AR, SC  0
DR  M[AR]
DR  DR + 1
M[AR]  DR, if(DR=0) then (PC  PC + 1),
SC  0
T0T1T2(IEN)(FGI + FGO):
Notes: <number>

## Slide 192: ليست كلي ريزعملياتها
Register-Reference
CLA
CLE
CMA
CME
CIR
CIL
INC
SPA
SNA
SZA
SZE
HLT
Input-Output
INP
OUT
SKI
SKO
ION
IOF
D7IT3 = r
IR(i) = Bi
r:
rB11:
rB10:
rB9:
rB8:
rB7:
rB6:
rB5:
rB4:
rB3:
rB2:
rB1:
rB0:
D7IT3 = p
IR(i) = Bi
p:
pB11:
pB10:
pB9:
pB8:
pB7:
pB6:
(Common to all register-reference instr)
(i = 0,1,2, ..., 11)
SC  0
AC  0
E  0
AC  AC
E  E
AC  shr AC, AC(15)  E, E  AC(0)
AC  shl AC, AC(0)  E, E  AC(15)
AC  AC + 1
If(AC(15) =0) then (PC  PC + 1)
If(AC(15) =1) then (PC  PC + 1)
If(AC = 0) then (PC  PC + 1)
If(E=0) then (PC  PC + 1)
S  0
(Common to all input-output instructions)
(i = 6,7,8,9,10,11)
SC  0
AC(0-7)  INPR, FGI  0
OUTR  AC(0-7), FGO  0
If(FGI=1) then (PC  PC + 1)
If(FGO=1) then (PC  PC + 1)
IEN  1
IEN  0
Notes: <number>

## Slide 193: انتقال کنترل بين برنامه ها
انتقال کنترل بين دو برنامه توسط وقفه انجام می شود.
وقفه به يکي از دلايل زير رخ می دهد:
1- سرريزی يا تقسيم به صفر
2- تايمر پردازنده, جهت انجام عمليات معين توسط سيستم عامل
3- کنترل کننده I/o
4- خطای سخت افزاری مثل قطع برق