## Slide 2: تاریخچه :
  زماني ارتباط بين ايستگاه هاي كاري در يك شبكه، فقط توسط كابل هاي Coaxial امكان پذير بود. سپس با پيشرفت تكنولوژي اتصالات موجود بهبود يافتند و كابل فيبر‌نوري پا به عرصه وجود گذاشتند.
  مزيت اصلي اين پيشرفت ها افزايش سرعت انتقال داده‌ها و بهبود امنيت ارسال و دريافت داده ها مي باشد.
  برخي از مشكلات این روش :
  1- عدم امكان كابل كشي
  2- وجود هزينه بالا يا سختي عمليات كابل كشي
  3-غير ممكن بودن يا هزينه بر بودن انجام تغييرات در زير ساخت هاي فعلي شبكه

## Slide 3: ظهور wireless
  در اين تكنولوژي، انتقال اطلاعات از طريق امواج الكترومغناطيس انجام مي گيرد. به همين منظور مي توان از يكي از سه نوع موج زير استفاده نمود:
  مادون قرمز
  امواج ليزر
  امواج راديويي

## Slide 4: توپولوژی های شبکه کامپیوتری بیسیم:
Infrastructure
Ad-hoc

## Slide 5: شبکه موردی چیست؟؟؟
توسط HOST های بیسیم كه مي توانند سيار هم باشند تشكيل مي شود.
نوعي از شبكه هاي بي سيم هستند.
در این ارتباط یک session برقرار میشود.

## Slide 6: انواع شبکه ی موردی:
MANET
شبکه های بیسیم توری
شبکه های حسگر بیسیم

## Slide 7: Ad hocمزایای شبکه
1-سرعت توسعه آن زیاداست.
2-به سادگی باصرف هزینه پایین قابل پیاده سازی می باشد.
3-مانندسایرشبکه های بیسیم به زیرساخت نیازندارد.
4-پیکربندی خودکار
5-هریک ازایستگاه ها به عنوان یک روترنیزایفای نقش میکند.
6-خودمختاربودن نودهادرتغییرمکان

## Slide 8: کاربردهای شبکه های موردی
هواشناسی
عملکرد بدن انسان
حفاظت از محیط زیست
کاربرد نظامی
کاربرد اضطراری
جاده ها و تقاطع ها

## Slide 9: مسيريابي در شبكه هاي موردي
به عهده خود گره هاي موجود در شبكه است.
كه هيچ دستگاه كمكي شبكه اي مانند سوئيچ ، مسيرياب و يا hub ای برای مسيريابي وجود ندارد. بلكه اين خود host ها يا همان گره هاي تشكيل دهنده شبكه هستند كه عمل مسيريابي را انجام مي دهند.
اما چگونه خود گره ها ميتوانند عمل مسيريابي در يك شبكه را انجام دهند؟؟؟

## Slide 10: روشهایی براي مسير يابي در شبكه هاي موردی
مسير يابي غیرفعال ( برمبنای تقاضا)
مسير يابي فعال
مسير يابي ترکیبی ( بر اساس خوشه بندي)

## Slide 11: پروتکل AODV
يك پروتكل برمبناي تقاضا است.
در AODV زماني مسيريابي انجام مي شود كه گره مبدا بخواهد ارتباط برقرار كند و مسير را نگه مي دارد.
هر گره همچنين يك شماره ترتيب را نگه مي دارد كه هر وقت گره اطلاعات مسير يابي خود را بروز مي كند ، افزايش مي يابد.
كشف مسير بر مبناي پيام درخواست مسير و پيام جواب مسير است.

## Slide 12: هر گره عدد شمارشی خود رو در دو حالت افزایش می دهد:
درست قبل از آنکه گره فرآیند یافتن مسیر را آغاز کند.
بلافاصله قبل از آنکه مقصد پیام پاسخ را در جواب پیام درخواست بفرستد،باید از بین عدد ترتیبی خود و اعداد ترتیبی موجود در بسته ی درخواست ها،بیشترین مقدار را بعنوان عدد ترتیبی جدید خود برگزیند.

## Slide 13: پروتکل OLSR
اين روش بر مبناي پروتكل مسيريابي فعال براي شبكه هاي موردي است.
این پروتکل همسایه هایش را تشخیص داده و آدرس های شبکه آن ها را ثبت می کند.
در OLSR سعي شده از پخش هاي تكراري جلوگيري شود و پخش محدود به چندين گره منتخب (MPR) شده است.

## Slide 14: قابلیت های پروتکل OLSR :
اندازه ی پیغام های کنترلی را کاهش میدهد.
سربار شبکه را کم میکند.
پروتکل پایدار است.
به هیچ موجودیت مرکزی وابستگی ندارد.
تحرک و پویایی نودها رو ساپورت میکند.
برای شبکه های متراکم مناسب است.

## Slide 15: مراحل پروتکل OLSR
تولید بسته های کنترلی
ارسال بسته ها به دیگر نودها
ساخت درخت کوتاهترین مسیر
تولید جدول مسیریابی

## Slide 16
پایان