## Slide 1: جلسه اول معرفی شبکه های کامپیوتری، انواع شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری

## Slide 2
نوع درس: تخصصی ( 3 واحد نظری)
منابع :
1- اصول انتقال داده ها - فرشاد صفایی
2- شبکه های کامپیوتری - حسین پدارم
3- انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری – قدرت شپید نام

## Slide 3
اهداف درس در رشته كامپيوتر
توانمند ساختن دانشجويان در ورود به عرصه‌هاي تخصصي مهارتي از جمله:
  معماری
  توپولوژی
  سخت افزار
  لایه های OSI
  ارتباط بین شبکه ایی
  ...

## Slide 4
  فهرست مطالب
شكلهاي بكارگيري كامپيوتر
شبكه هاي كامپيوتري، مزایا – معایب
انواع شبکه

## Slide 5
Single User
Multi User
Network
  شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

## Slide 6
تك كاربره :‌ در هر لحظه فقط يك نفر با كامپيوتر ارتباط برقرار كرده و نيازهاي خود را از آن گرفته و يا برنامه‌هاي مورد نظر خود را اجرا نمايد.
  شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

## Slide 7
چند كاربره: يك كامپيوتر مركزي وجود دارد كه چندين نفر مي‌توانند بطور همزمان از راه دور و نزديك با آن ارتباط برقرار كرده و برنامه‌هاي مورد نظر خود را اجرا ‌نمايند.
  شكلهاي بكارگيري كامپيوتر
در اين حالت بحث استفاده اشتراكي از منابع از جمله CPU ، حافظه اصلي و غيره پيش مي‌آيد لذا در اين شكل استفاده بايد سياست‌هاي خاصي براي مديريت وجود داشته باشد.

## Slide 8
شبكه : اگر تعدادي از كامپيوترها را به نحوی به يكديگر متصل کنيم بطوریکه هر يك از كامپيوترهاي مستقل بتواند با ساير كامپيوترهاي مستقل ديگر ارتباط برقرار نمايد و از منابع يكديگر استفاده كنند يك شبكه را تشكيل داده‌ايم.
  شكلهاي بكارگيري كامپيوتر

## Slide 9
استفاده اشترکی از منابع
جلوگيري از افزونگي اطلاعات ارتباط افراد با يكديگر
دسترسي آسان به منابع اطلاعاتي كه در كامپيوترهاي شبكه وجود دارد
پيشرفت در امور تحقيقاتي و پژوهشي و حتي آموزشی
ارتباط افراد با يكديگر
استفاده از پردازشگرهاي راه دور
انتقال پرونده‌ها از هر نوع
  مزاياي استفاده از شبكه

## Slide 10
اگر يك شبكه ی براساس سرويس دهنده را در نظر بگيريد كه تمام برنامه‌هاي كاربردي روي يك سرويس دهنده شبکه نصب شده است و استفاده كنندگان براي اجراي برنامه هاي خود بايد به آن سرويس دهنده وصل گردند، حال اگر اين سرويس دهنده خود دچار مشكل گردد سايرين نخواهند توانست برنامه‌هاي خود را اجرا كنند.
نفوذ برنامه‌هاي مزاحم ويا افراد مزاحم به كامپيوترهاي شبكه كه ممكن است امنيت اطلاعات قدري بخطر بيفتد. گرچه كه برنامه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از نفوذ وجود دارد.
  معايب استفاده از شبكه

## Slide 11
  كاربردهاي تجاري
  كاربردهاي خانگي
  كاربران در حركت
  ملاحظات اجتماعي
  كاربردهاي شبكه‌هاي كامپيوتري
Notes: 11

## Slide 12
شبكه شامل يك سرور و دو كلاينت
  كاربرد تجاري شبكه‌ها
Notes: 12

## Slide 13
برخي انواع تجارت الكترونيكي
  كاربرد تجاري شبكه‌ها
Notes: 13

## Slide 14
مدل كلاينت - سرور همراه با درخواست و پاسخ
  كاربرد تجاري شبكه‌ها
Notes: 14

## Slide 15
دسترسي به اطلاعات از راه دور (منابع تحقیق ، ...)
ارتباط فرد با فرد (ارتباط با محققین ،... )
سرگرميهاي تعاملي
تجارت الكترونيكي
  كاربرد خانگی
Notes: 15

## Slide 16
در سيستمهاي نقطه به نقط ، كلاينت و يا سرور ثابت وجود ندارد
  كاربرد خانگی
Notes: 16

## Slide 17
شبكه‌هاي كامپيوتري را مي‌توان از سه ديدگاه تقسيم بندي كرد.
  انواع شبكه کامپیوتری
از نظر بزرگي
ازنظر ارائه سرويس
از نظر فناوری

## Slide 18
شبكه محلي :(LAN) شبكه اي است كه در يك محل فيزيكي محدود (يك طبقه،يك ساختمان و…) قرار دارد
  شبكه هاي كامپيوتري از نظر بزرگی
شبكه گسترده(WAN): از اتصال چند شبكه در گستره كشور، قاره يا جهان بوجود مي آيد.
شبكه شخصي :(PAN)١٠ متر براي اتصالات دستگاه هاي شخصي.
شبكه شهري(MAN): در گستره يك شهر
شبكه منطقه اي(: (RANدر سطح يك منطقه مثل يك كشور

## Slide 19
  شبکه های شخصی
محدوده ١٠ متر را پوشش مي دهد .
براي اتصال دستگاهاي شخصي مثل موبايل، چاچگر، دوربين و ... بكار گرفته مي شود.
از تكنولوژي usbو بلو توث استفاده مي شود.

## Slide 20
  نمونه ای ازشبکه محلی

## Slide 21
اندازه شبكه هاي محلي محدود است.
سرعت آنها نسبت به شبكه WAN بالاتر است (طول كانال كوتاه، افت سيگنال كم لذا نرخ خطا پائين، نرخ ارسال زياد وتاخير انتشار پائين است)
قابل اعتمادتر هستند.
مديريت شبكه آسانتر است
هزينه نصب و راه اندازي كم
  ويژگيهای شبكه‌های محلی

## Slide 22
اندازه شبكه هاي محلي محدود است.
سرعت آنها نسبت به شبكه WAN بالاتر است (طول كانال كوتاه، افت سيگنال كم لذا نرخ خطا پائين، نرخ ارسال زياد وتاخير انتشار پائين است)
قابل اعتمادتر هستند.
مديريت شبكه آسانتر است
هزينه نصب و راه اندازي كم
  ويژگيهای شبكه‌های محلی

## Slide 23
محدوده ١٠٠ -٢٠٠ كيلو متر را پوشش مي دهد
تكنولوژي FDDI و IEEE 802.16 استفاده مي شود.
  شبكه‌های شهری

## Slide 24
این شبکه از اتصال چندید شبکه LAN ایجاد می شود و منطقه جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرد
  شبكه‌های گسترده

## Slide 25
Host رابط بين شبكه و كاربر
Router مسيريابي در شبكه
Subnet
  ساختار شبكه WAN

## Slide 26
ارتباط بين hostها و زيرشبكه

## Slide 27
از سرعت كمتري برخوردار هستند
نظر جغرافيايي ناحيه وسيعي را پوشش مي‌دهند
زياد قابل اعتماد نيستند
  مشخصه هاي شبکه های گسترده

## Slide 28
اگر از منظر ارائه سرويس به شبكه‌ها نگاه كنيم مي‌توانيم دسته بندي زير را داشته باشيم:
  شبكه‌هاي نظير به نظير
  شبكه براساس سرويس دهنده
  شبكه‌ها از نظر ارائه سرويس

## Slide 29
شبكه نظير به نظير شامل 4 ايستگاه كاري
  شبكه نظيربه نظير

## Slide 30
شبكه براساس سرويس دهنده شامل يك سرور و سه سرويس گيرنده
  شبكه براساس سرويس دهنده

## Slide 31
31
شبكه‌هاي پخشي (broadcast)
شبكه‌هاي نظير به نظير (peer to peer)
  تفکيک شبکه‌ها از نقطه نظر تكنولوژي انتقال
Notes: 31

## Slide 32
32
داراي يک کانال مشترک بين همه کامپيوترها
حاوي بسته پيام
بسته شامل متن پيام به همراه آدرس کامپيوتر مقصد
پخش عمومی يا broadcasting
پخش گروهي يا
multicasting
انواع بخش
  شبکه‌هاي پخشي يا Broadcast
Notes: 32

## Slide 33
LAN بي‌سيم:
برقراري ارتباط بين کامپيوترها از طريق يک مودم راديويي و يک آنتن
شبکه :Ad Hoc
شبکه ای که از حضور خود بخودی تعدادی کامپیوتر متحرک ایجاد می شود
WAN بي‌سيم:
با برد بيشتر و نرخ انتقال داده كمتر نسبت به LAN بي‌سيم از جمله شبكه تلفن همراه
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم (Wireless Networks)
Notes: 33

## Slide 34
34
همبندي بلوتوث (b) شبکه محلي بي‌سيم
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم
Notes: 34

## Slide 35
35
یک LAN پرنده (b)
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم
كامپيوتر هاي سفري منفرد (a)
Notes: 35

## Slide 36
Infrastructure based wireless network
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم (Ad Hoc)

## Slide 37
Infrastructure Less wireless network
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم

## Slide 38
  شبکه‌هاي‌بي‌سيم

## Slide 39
39
  وسايلي که امکان ارتباط با هم را بوسيله شبکه دارند:
Notes: 39

## Slide 40
  مدل ارتباط برقرار کردن
ارسال کننده
منبع
مقصد
دریافت کننده
سیستم ارسال اطلاعات
Notes: 40

## Slide 41
  اجزاي اصلي شبكه هاي انتقال داده
فرستنده و گيرنده
داده هاي ارسالي
محيط فيزيكي براي تبادل داده ها
پروتكل استفاده شده براي ارسال داده ها
Notes: 41

## Slide 42
  چگونگی تبادل اطلاعات
Notes: 42

## Slide 43
  مدل پاية يك سيستم انتقال داده
Notes: 43

## Slide 44
  معيارهاي اصلي در طراحي شبكه هاي انتقال داده
عملكرد
  ميزان تأخير ارسال داده ها از مبدأ به مقصد
  ميزان تغييرات تأخير ارسال داده ها از مبدأ به مقصد
  ميزان احتمال اتلاف داده هاي ارسالي از مبدأ به مقصد
قابليت اطمينان:
  فركانس وقوع خطا
  زمان بازيابي شبكه بعد از وقوع خطا
  ميزان مقاومت شبكه دربرابر حوادث طبيعي
Notes: 44

## Slide 45
  معيارهاي اصلي در طراحي شبكه هاي انتقال داده
امنيت
  دسترسي هاي غيرمجاز افراد به اطلاعات محرمانه شبكه
  ميزان مقاومت شبكه درمقابل نفوذ ويروس
Notes: 45

## Slide 46
46
جلسه دوم
توپولوژی شبکه‌ها
Notes: 46

## Slide 47
توپولوژی شبکه
اجزاء شبکه
پروتکل شبکه
  فهرست مطالب

## Slide 48
توپولوژي شبكه چگونگي همبندي كامپيوترها در يك شبكه را معين مي‌كند. به عبارت ديگر توپولوژي شبكه تعيين مي‌كند كه كامپيوترها و تجهيزات شبكه‌اي را چگونه به هم متصل كنيم.
انواع متداول توپولوژي‌ها در شبكه‌هاي كامپيوتري عبارتند از:
  خطي Bus
  ستاره‌اي Star
  حلقوي Ring
  درختيTree
  كامل يا توريMesh
  تركيبيHybrid
  توپولوژی شبکه

## Slide 49
نقاط ضعف اين توپولوژي :
درصورت بروز مشكل برای كابل شبكه، كل شبكه قطع مي‌شود.
سرعت نسبي كم آن.
  توپولوژی خطی

## Slide 50
در اين نوع همبندي ، كليه كامپيوترها به يك متمركز كننده يا هاب متصل مي‌شوند
  توپولوژي ستاره‌اي

## Slide 51
نقاط قوت اين توپولوژي عبارتند از :
  سادگي نصب
  سرعت مناسب
  توسعه آسان
  اگر يكي از خطوط متصل به هاب قطع شود فقط كامپيوتر متصل به آن خط از شبكه خارج مي‌شود.
از نقاط ضعف اين توپولوژي اين است كه كل شبكه وابسته به هاب است اگر هاب به هر دليلي مشكل دار شد، كل شبكه از كار خواهد افتاد.
  نقاط قوت و ضعف توپولوژی ستاره ای

## Slide 52
در اين توپولوژي كليه كامپيوترها به نحوي به هم متصل شده كه تشكيل يك حلقه مي‌دهند.
گره ها در آن در یک حلقه بسته به یکدیگر متصل میشوند
پیام ها در این نوع شبکه در یک جهت از گره ای به گره دیگر انتقال می یابند وقتی گر ه ای پیام را در یافت میکند ابتدا نشانی مقصد آن را بررسی میکند اگر نشانی پیام با نشانی گره یکسان باشد گره پیام را می پذیرد در غیر اینصورت سیگنال را از نو تولید و پیام را برای گره بعدی ارسال می کند
  توپولوژي حلقوي

## Slide 53
نقاط قوت اين شبكه عبارتند از:
  نصب آسان.
  توسعه راحت
نقاط ضعف اين شبكه عبارتند از :
  اگر يك كامپيوتر از كار بيافتد، كل شبكه متوقف مي‌شود.
  براي اضافه كردن يك كامپيوتر بايد كل شبكه را متوقف كرد.
  سرعت نسبي پائين.
  نياز به سخت افزار خاص.
  نقاط قوت وضعف توپولوژي حلقوي

## Slide 54
دراين نوع همبندي كامپيوترها از يك يا چند هاب ويا تكرار كننده‌ براي اتصال ايستگاهها به يكديگر استفاده مي‌كند .
  توپولوژي درختي

## Slide 55
از نقاط قوت اين نوع هم‌بندي اين است كه در صورتيكه يكي از هابها دچار مشكل شد، تنها كامپيوترهاي متصل به آن هاب از كار خواهند افتاد و ساير كامپيوترها به كار خود ادامه خواهند داد.
  مزیت توپولوژي درختي

## Slide 56
در اين نوع همبندي هر كامپيوتر مستقيماً به كليه كامپيوترهاي شبكه متصل مي‌شود
  توپولوژي كامل

## Slide 57
مزيت اين روش همبندي اين است كه هر كامپيوتر با ساير كامپيوترها ارتباطي مجزا دارد. لذا اين توپولوژي داراي بالاترين درجه امنيت و اطمينان است
عيب اصلي اين روش همبندي اين است كه تعداد خطوط ارتباطي در شبكه بسيار زياد است که از رابطه N(N-1)/2 بدست مي‌آيد. لذا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست وگذشته از آن سر و سامان دادن به اين همه كابل كار ساده‌اي نيست.
  نقاط قوت وضعف توپولوژي كامل

## Slide 58
اين شكل همبندي، تركيبي است از چندين شبكه با توپولوژي‌هاي مختلف كه از طريق يك ارتباط به هم متصل مي‌شوند
  توپولوژي تركيبي

## Slide 59
كارت شبکه
  اجزاء شبكه

## Slide 60
تجهيزات فعال در شبكه مانند هاب، سوئيچ، پل، مسيرياب
  اجزاء شبكه

## Slide 61
تجهيزات غير فعال مانند راک، پچ پنل،سوکت و...
  اجزاء شبكه

## Slide 62
  اجزاء شبكه- رسانه انتقال

## Slide 63
  اجزاء شبكه- رسانه انتقال

## Slide 64
  اجزاء شبكه- رسانه انتقال

## Slide 65
مجموعه‌اي قوانين كه توسط كامپيوترها مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
مثلاً طول بسته‌هاي اطلاعاتي كه براي يكديگر ارسال مي‌كنند چقدر باشد؟ يا چه مكانيزمي براي بررسي اينكه آيا اطلاعات درست به مقصد رسيده است؟
  پروتكل‌هاي شبكه‌اي

## Slide 66
TCP/IP
  اين پروتكل معمولاً در شبكه‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد،
NetBEUI
  اين پروتكل ساده‌ترين پروتكل شبكه‌اي است كه معمولاً براي شبكه‌هاي محلي كوچك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه اين پروتكل قابل مسيرگرداني نمي‌باشد و براي رسيدن اطلاعات به مقصد از حالت انتشاري استفاده مي شود
  پروتكل‌هاي شبكه‌اي

## Slide 67
IPX/SPX
  اين پروتكل مبناي مبادله اطلاعات سيستم عامل ناول است
X.25
  اين پروتكل مبناي مبادله اطلاعات در شبكه سوئيچينگ بسته ای X.25 است
  پروتكل‌هاي شبكه‌اي